## Slide 1
  GG318
  Kentsel Alan Düzenlemesi
  (3-0)3
Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  13. Hafta
  Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ve Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOPO)

## Slide 3
  DOP ve DOPO
1956 yılında çıkarılan 6785 sayılı imar kanununda kesinti oranının üst sınırı % 25 olarak belirlenmiştir. Anayasa mahkemesi 1963 yılında aldığı 1963 /278 sayılı kararla yapılan bu % 25 lik kesintinin Anayasanın mülkiyetle ilgili 38. maddesine aykırı olduğuna karar vermiş ve bu maddeyi iptal etmiştir.

## Slide 4
  DOP ve DOPO
3194 sayıkı İmar Kanun’unun 18. madde uygulama yönetmeliğinin 4/c maddesi düzenleme ortaklık payını tanımlar.
“Düzenleme Ortaklık Payı: Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tâbi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye tâbi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden % 35`e kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakatı ile tesbit edilen karşılığı bedeldir”.

## Slide 5
  DOP ve DOPO
18. madde uygulamalarında düzenlemeye tabi tutulan yerlerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umuma tahsis edilen yerlerin ihtiyacı olan alan, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışlarına karşılık olarak, düzenlemeye giren parsellerden kesinti yapılabilir. Bu kesintiye “Düzenleme Ortaklık Payı” denir.

## Slide 6
  DOP ve DOPO
Düzenleme ortaklık payı oranı, uygulama yönetmeliğinin 4/d maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:
“d) Düzenleme Ortaklık Payı Oranı: Bir düzenleme sahasında tesbit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin toplam yüzölçüm miktarına oranıdır.”

## Slide 7
  DOP ve DOPO
Düzenleme Ortaklık Payı Oranı’nın üst sınırı 5006 sayılı kanunun 1. maddesiyle (R.G.17.12.2003/25319) değiştirilmiş ve % 40 olmuştur.
“Madde 1. — 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "otuzbeşini" ibaresi "kırkını" olarak ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

## Slide 8
  DOP ve DOPO
Kanunla Belirlenen DOP Kesintileri
Bu kanuni değişiklikten sonra DOP’a dahil olanlar
1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları,
2) yol,
3) otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol,
4) su yolu,
5) meydan,
6) park,
7) otopark,
8) çocuk bahçesi,
9) yeşil saha,
10) ibadet yeri
11) karakol
olarak zikredilebilir.

## Slide 9
Kaynaklar
Ölçme Bilgisi Pratik Jeodezi, Prof. Dr. Erdoğan Özbenli ve Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Trabzon, 2001.
İmar Planı Uygulamaları Kentsel Alan Düzenlemesi, Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Ankara, 2019.