## Slide 1
  GG318
  Kentsel Alan Düzenlemesi
  (3-0)3
Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  14. Hafta
  Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ve Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOPO)

## Slide 3
  DOP ve DOPO
İmar kanununun 18. madde uygulamalarında düzenlemeye tabi tutulan yerlerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umuma tahsis edilen yerlerin ihtiyacı olan alan, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışlarına karşılık olarak, düzenlemeye giren parsellerden kesilir ve kesinti miktarına Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) denir.

## Slide 4
  DOP ve DOPO
Bu kesintiyle karşılanacak olan ve kanunla belirlenen alanlara Danıştay’ın çeşitli tarihlerde aldığı kararlarla eklemeler olmuştur. Bu kesintiyle karşılanacak olan ve kanunla belirlenen alanlara Danıştay’ın çeşitli tarihlerde aldığı kararlarla eklemeler olmuştur.

## Slide 5
  DOP ve DOPO
Düzenleme ortaklık payının kadastral parsellerin alanlarının toplamına (katılım kütlesi) bölümünden elde edilen sayı, Düzenleme Ortaklık Payı Oranı’ (DOPO) dır. Bu oran en fazla % 40 olabilir.(5006 S.K. Mad.1. R.G.17.12.2003/2)
A: Düzenleme alanına giren kadastro parselleri ile varsa imar parsellerinin yüzölçümleri toplamı (Katılım Kütlesi)
B: İmar adalarının imar parsellerine ayrılan kısımlarının yüzölçümleri toplamı (Tahsis edilecek imar parsellerinin toplamı)

## Slide 6
  DOP ve DOPO
Düzenleme ortaklık payı (DOP) ve düzenleme ortaklık payı oranı (DOPO)
DOP = A – B
DOPO = (A – B) / A
bağıntılarından bulunur.

## Slide 7
  DOP ve DOPO
Yukarıdaki bağıntılardan düzenleme ortaklık payı oranı DOPO) hesaplandıktan sonra, bu değer parsellerin düzenlemeye giren alanlarıyla çarpılarak her bir parselin DOP miktarı hesaplanır . Buna göre parseller, parsel no, düzenlemeye giren alan, DOP, Tahsis alanı (Düzenlemeye giren alan-DOP) tablo halinde düzenlenerek toplam alan hesaplanır.

## Slide 8
  DOP ve DOPO
Örnek :
A = 23 758.14 m2
B = 16 323.49 m2
DOP = ( A – B ) = 23 758.14 – 16 323.49 = 7 434.65 m2
DOPO = ( A –B ) / A = 7 434.65 / 23 758.14 = 0.312930641
DOPO’yu hesaplarken virgülden sonra mümkün olduğu kadar fazla rakam alınmalıdır. Çünkü DOP kesintileri hesaplanırken DOPO büyük değerlerle çarpılacağı için, kesmelerden dolayı kontrollar tutmayabilir.

## Slide 9
Kaynaklar
Ölçme Bilgisi Pratik Jeodezi, Prof. Dr. Erdoğan Özbenli ve Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Trabzon, 2001.
İmar Planı Uygulamaları Kentsel Alan Düzenlemesi, Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Ankara, 2019.