## Slide 1
  GGY 206
  Ölçme Bilgisi 1
  (3-0)3
Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  3. Hafta
  Uluslararası Ölçek ve Projeksiyon

## Slide 3
  Ölçek
Haritadaki mesafenin arazideki mesafeye oranına ölçek denir. Harita ölçeği farklı şekillerde ifade edilebilir. Bunlar; sayısal, çizgisel ve alansal ölçeklerdir. Harita da sayısal ölçek basit bir bölme veya orantı şeklinde verilir.
Örneğin; 1/500, 1/1000, 1/5000 Çizgisel ölçekde harita üzerindeki mesafe aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sunulur. Bu ölçeğin cetvelle ölçülmesiyle kaç cm kaç km’ye karşılık geldiği belirlenir.

## Slide 4
  Ölçek
Bazı haritalarda ölçek verilmez veya ölçek verilmesi unutulmuş olabilir. Haritanın ölçeğini bulabilmek için, aralarındaki uzaklık bizce bilinen iki noktanın arası haritada ölçülür ve buna göre ölçeği hesaplanır. Bu amaçla, yeryüzü karelajına ait, bizce bilinenölçülerden de faydalanılabiir. Örneğin paraleller arasındaki uzaklık, eşyükselti eğrileri arasında uzaklık ve meridyenler arasındaki uzaklık gibi.

## Slide 5
  Ölçek
Yapılan uzaklık ve açı ölçümleri her zaman bir hata payı içermektedir. Bu hata payları, ölçü aletlerinde, ölçüm yapılan yerin atmosferik koşullarından veya ölçümü yapan kişinin dikkatsizliğinden kaynaklanmaktadır. Bir haritanın oluşturulmasında, bir taş ocağının sınırlarının belirlenmesinde vb. amaçlar için yapılan ölçümlerde hata payları önem kazanmaktadır. Ölçme de hatalar üç sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar:
Kaba Hatalar
b) Düzenli (Sistematik) Hatalar
c) Düzensiz Hatalar

## Slide 6
  Projeksiyon
Yerin şekli kare - dikdörtgen - silindir gibi düzgün değil de, geoid olduğundan dolayı Yer’e ilişkin haritaların çizimi esnasında bir düzlem üzerine aktarılırken, kara ve denizler ilişkin şekil - uzunluk - alan ve açılarda bozulmalar meydana gelmektedir. Tıpkı plastik bir topun yırtılarak ya da portakalın doğranarak düz hale getirilmesinin zorluğunda olduğu gibi. Bu bozulmalar ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ve gösterilen saha büyüdükçe artmaktadır. Harita çiziminde ortaya çıkan bu bozulmalara deformasyon denir.

## Slide 7
  Projeksiyon
Küresel yüzeyin düzleme aktarılması sırasında ortaya çıkan deformasyonlar:
1. Açılardaki değişmeler (paralel ve meridyen ağı) Açı koruyan Projeksiyon
2. Alanlardaki değişmeler (yüz ölçüm) Alan Koruyan Projeksiyon
3. Uzunluklardaki değişmeler Uzunluk Koruyan Projeksiyon

## Slide 8
  Projeksiyon
Konik
Düzlem
Silindir
PROJEKSİYON YÜZEYİNE GÖRE PROJEKSİYON TÜRLERİ

## Slide 9
Kaynaklar
Ölçme Bilgisi Pratik Jeodezi, Prof. Dr. Erdoğan Özbenli ve Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Trabzon, 2001.
Ölçme Bilgisi, Doç. Dr. İbrahim Koç, İstanbul, 1998.
İmar Planı Uygulamaları Kentsel Alan Düzenlemesi, Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Ankara, 2019.