## Slide 1
  GGY 206
  Ölçme Bilgisi 1
  (3-0)3
Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  GGY206
  Basit Ölçü Aletleri, Basit Ölçü Yöntemleri, Ölçü Krokileri, Ölçü Kontrolleri ve Uygulama

## Slide 3
  Basit Ölçü Aletleri
Arazide yapılan ölçümün büyüklüğüne göre kullanılan ölçme aletlerinin çeşidide değişmektedir. Parsel gibi küçük alanların ölçülmesinde basit ölçme aletleri kullanılmaktadır. Bunlar jalon, jalon sephası, çekül, sayma çubukları, çelik şerit metre, dik inme ve dik çıkmaya yarayan aynalı gönye ve prizmalardır.

## Slide 4
  Basit Ölçü Aletleri
Jalon: Jalon 2 metre uzunluğunda 3-4 cm çapında ucunda sivri bir demir (çarık) bulunan fırınlanmış tahta veya demir borudan oluşmaktadır. Jalon her 50 santimetresi siyah veya beyaz renkle boyanmıştır. Jalon, arazide zemine sabitlenmiş ölçü noktalarının uzaktan görülmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Jalon sephası: Jalonun sert zeminlerde dik durmasını sağlayan üç ayaklı demir sehpaya denir.

## Slide 5
  Basit Ölçü Aletleri
Çekül (şakül) Koni şekilli bir demir başlıkla bu başlığın merkezinden geçen bir ipten oluşur. Ölçü aletlerinin yeryüzüne dikliğinin sağlamasında veya ölçüm noktasında düşey izdüşümün bulunmasında kullanılır.
Ölçü Fişi ve Çelik erit Metreler 4-5 mm kalınlıkta ucu halka haline getirilmiş 25-30 cm boyundaki çelik çubuklara ölçü fişi veya sayma çubuğu denilmektedir. Ölçü fişi, izdüşüm noktalarının belirlenmesinde ve ölçmede kullanılan çelik şerit metre sayısının saptanmasında kullanılmaktadır.

## Slide 6
  Basit Ölçü Yöntemleri
Yatay uzunluk ölçümleri genellikle çelik şerit metre ile yapılmaktadır. Ölçüm üç kişi tarafından yapılır. 1. kişi çelik şerit metrenin başlangıç noktasını tutarak 2. kişiye ölçüm doğrultusunu verir. İkinci kişi çelik metrenin ölçüm esnasında sarkmasını önlemek için çelik şerit metreyi gerer ve çelik şerit metrenin ucunun izdüşümünü bulur. Son kişi ise ölçüm noktalarına jalon yerleştirilmesinde, jalonların dik durmasında ve ölçüm sonrasında ölçü noktasına ölçü fişi yerleştirilmesinden sorumludur.
Çelik Şerit Metre ile Uzunluk Ölçümü

## Slide 7
  Basit Ölçü Yöntemleri
Yatay uzunluk ölçümü yapılırken uyulması gereken kurallar aşağıda verilmiştir:
1) Ölçü tam olarak ölçülecek kenar üzerinde yapılmalıdır. Yardımcı olarak sicin kullanılabilir.
2) Ölçü sırasında çelik şerit metre en az üzerinde belirtilen ağırlıkla gerilmelidir.
3) Ölçü sırasında çelik şerit metre yatay tutulmalıdır.
Çelik Şerit Metre ile Uzunluk Ölçümü

## Slide 8
  Basit Ölçü Yöntemleri
Yatay uzunluk ölçümü yapılırken uyulması gereken kurallar aşağıda verilmiştir:
4) Ölçü sırasında çelik şerit metre omuz hizasından yukarıya kaldırılmamalıdır.
5) Rüzgarlı havalarda rüzgarın etkisini azaltmak için daha ağır çekül kullanılmalıdır. Asılan ağırlık yerden fazla yüksek olmamalıdır.
6) Ölçülecek kenar tepe noktasından aşağı noktasına doğru ölçülmelidir. Tepe noktasındaki uca çekül takılmamalı sadece yere sabitlenmelidir.
Çelik Şerit Metre ile Uzunluk Ölçümü

## Slide 9
  Basit Ölçü Yöntemleri
Arazide ölçme yapılırken, ölçümün hassasiyetine ve ölçülecek alanın büyüklüğüne göre haritalama yöntemi seçilmektedir. Bu yöntemler genel olarak ikiye ayrılmaktadır:
a) Bağlama Yöntemi
b) Dik Koordinat Yöntemi
Basit Ölçme Aletleri Kullanılarak Haritalama

## Slide 10
Kaynaklar
Ölçme Bilgisi Pratik Jeodezi, Prof. Dr. Erdoğan Özbenli ve Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Trabzon, 2001.
Ölçme Bilgisi, Doç. Dr. İbrahim Koç, İstanbul, 1998.
İmar Planı Uygulamaları Kentsel Alan Düzenlemesi, Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Ankara, 2019.