## Slide 1
  GGY206
  Ölçme Bilgisi 2
  (3-0)3
Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  14. Hafta
  Uydu Sistemleri ve GNSS

## Slide 3
  Uydu Sistemleri ve GNSS
El Tipi GPS alıcıları genelde doğa koĢullarında zor Ģartlarda kiĢisel hareket tayini amaçlı kullanılan, bir ekran ve kullanım fonksiyonlarını yerine getirebilmek için bir tuĢ takımından oluĢan, Ģekilsel olarak cep telefonlarına benzer yapıda elektronik cihazlardır.

## Slide 4
  Uydu Sistemleri ve GNSS
Araç tipi GPS'ler özellikle yoğun kentleşme olan büyükşehir gibi yerlerde yaşanan adres bulamama, kaybolma gibi sorunları giderebilmek için ve genelde araç içerisinde kullanılan geniş ekranlı GPS cihazlarıdır.

## Slide 5
  Uydu Sistemleri ve GNSS
Profesyonel GPS-GNSS alıcıları diferansiyel yöntemle çalışan alıcı tipi ve yapılan uygulamaya göre bir kaç desimetre ile milimetre aralığında hassasiyetlerde çözümler üretebilen sistemlerdir. Bahsedilen diferansiyel yöntem standart GPS-GNSS çözümüne ilaveten hata kaynaklarını modelleyen ve çözüme düzeltme getiren sistem anlamına gelmektedir. Bu düzeltme kaynağı yersel olabildiği gibi uydusal da olabilmektedir. Ancak düzeltme kaynağının türü istenilen hassasiyet ve GPS-GNSS alıcı tipine göre değiĢmektedir.

## Slide 6
  Uydu Sistemleri ve GNSS
Uzay bölümü, en az 24 uydudan (21 aktif 3 yedek) oluşur ve sistemin merkezidir. Uydular, "Yüksek Yörünge" adı verilen ve dünya yüzeyinin 20.200 km üzerindeki yörüngede bulunurlar. Bu kadar fazla yükseklikte bulunan uydular oldukça geniş bir görüş alanına sahiptirler ve dünya üzerindeki bir GPS alıcısının her zaman en az 4 adet uyduyu görebileceği Ģekilde yerleştirilmişlerdir.

## Slide 7
  Uydu Sistemleri ve GNSS
Adından anlaĢılacağı gibi, Kontrol Bölümü, GPS uydularını sürekli izleyerek, doğru yörünge ve zaman bilgilerini sağlar. Dünya üzerinde 5 adet kontrol istasyonu bulunmaktadır;
❖ Colorado Spring (Ana merkez),
❖ Hawai,
❖ Kwajalein,
❖ Ascension adaları,
❖ Diego Garcia

## Slide 8
  Uydu Sistemleri ve GNSS
Kullanıcı bölümü yerdeki alıcılardır. Çeşitli amaçlarla GPS kullanarak yerini belirlemek isteyen herhangi bir kişi, sistemin kullanıcı bölümüne dahil olur. Bu bölüm kullanıcılara sunulan uygulamaya ait donanım ve hesaplama tekniklerinin geniş bir aralığını tanımlar. Gerek askeri gerekse sivil kullanıcılar için teknolojinin gelişmesi ile beraber büyük bir ilerleme göstermiştir. Genel olarak her türlü amaç için farklı duyarlıkları olan uygun donanımlı GPS alıcıları (receiver) bu bölümü oluşturur.

## Slide 9
Kaynaklar
Ölçme Bilgisi Pratik Jeodezi, Prof. Dr. Erdoğan Özbenli ve Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Trabzon, 2001.
Ölçme Bilgisi, Doç. Dr. İbrahim Koç, İstanbul, 1998.
İmar Planı Uygulamaları Kentsel Alan Düzenlemesi, Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Ankara, 2019.
Ulsoy, E., Matematiksel Geodezi, İDMMA Yayınları Sayı:144, İstanbul 1977
Bayrak, T., 2011. Ölçme Bilgisi Ders Notları, Gümüşhane Üniversitesi.