## Slide 1: PERİFERİK YAYMA (PY) HAZIRLANMASI BOYANMASI Değerlendirilmesi

## Slide 2: PY Klinik Kullanım Alanları
Anemi, hemoliz ?
Orak Hücreli anemi ?
Trombositopeni ? Nötropeni?
Lenfoma/LenfoProliferatif Hastalık(LPH)?
MiyeloProliferatif Hastalık ?
Tüketim Koagülopatisi “DIC” ?
Retinal incelemede kanama +/-optik atrofi ?
Yaymada tanınabilecek paraziter/ mikrobiyal hst ?
Hematopoetik kökenli olmayan kanser hücreleri ?
Genel durumun bozukluğu, ateş, düşkünlük, kilo kaybı……
Otomatik TKS da sonuç alınamayan bir parametre olması

## Slide 3: Yöntem
Periferik yaymalar (PY) lam ya da lamel üzerine hazırlanabilir.
Lamel kullanmanın tek avantajı, lökositlerin daha homojen dağılabilmesidir.
Genellikle tercih edilen yöntem, yaymanın lam üzerine yapılmasıdır
(lam daha zor kırılır,üstüne isim yazılabilir, boyama sırasında daha kolay tutulabilir.....).

## Slide 4: Periferik Kandan Yayma Yapılması

## Slide 5: İyi bir yayma için
Temiz, tozdan arındırılmış lamlar kullanılmalıdır.
Lamın kenarından (uzun eksen) 2-3 mm içeriye orta hatta ufak bir damla kan koyulur
Hızla, lamın üzerine damlanın az ilerisine düzgün kenarlı (traşlı) bir başka lam 30-45  açı ile yerleştirilerek hafifçe geri itilir; damlaya değmesi ve damlanın lam kenarı boyunca yayılması sağlanır. Bu yayılma olur olmaz lam seri olarak öne doğru 45 açıyla itilerek kan damlasının peşinden sürüklenerek lama yayılması sağlanır. Lamlar kurutularak tespit edilir.
Tespit etmeden 24 saat veya daha uzun bekletilen lamlarda boyama yapıldığında zeminde kuruyan plazma boyandığında soluk mavi bir renk görülmesine sebep olur

## Slide 6
1
Periferik Yayma Hazırlanması
Kötü
İyi

## Slide 7: Lamların işaretlenmesi
Lam üzerine hasta adı ve numarası, tarih yazılmalıdır.
Bu amaçla grafit kalemler kullanılabilir.
Rodajlı lamlar kullanılıyorsa, buzlu cam kısmı, kurşun kalem ile yazı yazmaya elverişlidir.
Kullanılan kalem, alkole dayanıklı bir boya içermelidir. Aksi takdirde boyama işlemleri sırasındaki alkol teması, tüm yazıların silinmesine sebep olacaktır.
Etiket ile işaretleme, gerekirse, boyama işlemi tamamlandıktan sonra yapılmalıdır.

## Slide 8: Tespit(Fiksasyon)
Saf metanol kullanılır.
Yaymalar havada kurutulduktan sonra boyama işlemine başlamadan önce tesbit edilmesi önerilir
Ancak boyama işlemi hemen yapılmayacaksa yaymalar mutlaka saf metanol ile tespit edilmelidir. Aksi takdirde plazmaya bağlı mavi, bulanık bir zemin boyanması sorun yaratabilir.

## Slide 9: Boyalar
Romanowsky boyaları kullanılır. Bu boyalar çeşitli tiazin ve eozin bileşenlerinden oluşmaktadır.
  Wright
  Wright – Giemsa
  May Grüwald – Giemsa,
  Leishman boyaları
  kullanılabilecek bazı boya örnekleridir.

## Slide 10: Teknik
Boyama işlemi genellikle horizontal duran lamların üzerine boya dökülerek uygulanır
Alternatif yöntemde preparatlar tespit-boya solusyonları içine daldırarak boyanabilir.
Bu daldırma işleminin yapılabildiği kaplar şale olarak da adlandırılıp; iç yüzlerinde lamların yerleştirilebileceği kanallar mevcuttur.
Boyayı lam üstüne yayma yönteminde, boyadaki çözücünün buharlaşması, boyanın dibe çökmesi gibi bazı hata kaynakları ortadan kalkmaktadır.

## Slide 12: Boyama işlemi: Alternatif I
a. Lamlar havada kurutulur
b. Lamlar 1-2 dk saf , mutlak metanol ile tespit edilir. Metanol kalitesi çok önemli olup; kesinlikle aseton içermemelidir.
c.Lam silkelenerek metanol uzaklaştırılır.
d. Lamların üzerine üstünü örtecek kadar saf boya çözeltisi dökülüp; 2 dk bekletilir
e. Üzerine boyaya eşit miktarda tampon dökülerek boya ile karışması sağlanır 3-5 dk daha bekletilir; ancak lam kenarlarından taşma olmamalıdır.
f. Lam üzerindeki boya, lam horizontal durumdayken, su aracılığı ile lamın üzerinden akıtılır.
g. Otuz saniye çeşme suyu ile yıkanıp, lamın arka yüzü gazlı bezle temizlenir ve slayt hafifçe eğimli olarak kurumaya bırakılır.
h. İstenirse bir lamel ile kapatılır. Lamelin lam üzerine tutunabilmesi için kanada balsamı ya da diğer bir “mounting medium” kullanılır.

## Slide 13: Şale

## Slide 14: Boyama işlemi : Alternatif II
Lamlar yazılı kısımları üstte olacak şekilde şaleye yerleştirilir.
Üzerine metanol dökülerek 2 dk tespit edilir
Lamlar, Wright boyası bulunan şaleye daldırılarak 4 dk bekletilir
Lamlar, Wright- tamponu bulunan şaleye daldırılıp; arada karıştırarak 20-25 dk bekletilir.
Lamları içinde 5ml metanol ve 200 ml deiyonize su bulunan şaleye daldırarak boyanın akması sağlanır
Yıkama işlemini deiyonize su ile 3 kez daha tekrarlanır (şaleye 7-8 kere daldırıp çıkarak). Her yeni lam serisinde deiyonize su değiştirilmelidir.
Lamların arkasında kalan boya artıkları gazlı bir bez ile nazikçe temizlenerek lamlar havada kurutulup değerlendirmeye geçilir.

## Slide 15: “Mounting medium” kullanılması
Beklemeye bağlı boyanın solmasını engeller

## Slide 16: Periferik Yaymanın Boyanması
Tespit (saf metanol ile )
Boyama (Romanowsky tipi boyalar ile)
  Wright
  Wright- Giemsa
  May- Grünwald – Giemsa
Yıkama

## Slide 17: Püf noktaları
Kapiller kan örneği tercih edilir, venöz kan kullanılacaksa antikoagülan olarak EDTA kullanılmalıdır.
Yayma işlemi tanımlandığı gibi, dikkatle yapılmalıdır
Yaymaların en az 5 dk oda ısında kuruması beklenmelidir.
Tercihan 2 saat içinde boyanmalıdır, gecikme olacaksa yaymalar, metanolde tesbit edilip; yatay konumda kurutulmalıdır (yıllarca bile dayanabilir).
İyi boyanmamış preparatlar tekrar boyanabilir. Bu amaçla 50 mL deiyonize suya 1 damla glasiyel asetik asit damlatılıp, lamlar bu solusyona daldırılıp çıkarılarak boyası akıtılır. Eski preparatlarda bu işlem için gereken süre daha uzundur.
Boyama süresince su ile temastan kaçınılmalıdır. Boyaların nemli ortamda beklemesi, özellikle metanolün hidrasyonuna ve zamansız iyonlaşmasına sebep olacaktır
Ortamda ( ör: komşu bir laboratuvar) aseton buharının bulunması bile boyama işlemini olumsuz etkiler. Aseton ile kontaminasyondan kaçınmak için boya ile temas eden tüm kaplar metanol ile yıkanmalıdır.

## Slide 18: Sorunlar: Artefaktların görülmesi
Genellikle:
Örneğin kötü yayılmasından
Yaymanın nemli ortamda, yavaş kurutulmasından (hücreler büzüşebilir).
Fiksasyonun yapılmaması ya da gecikmiş olarak yapılmasından, tespit solusyonuna su bulaşmasından kaynaklanır. Su bulaşması büyük morfolojik artefaktlara (kalıntılara) sebep olur, hücrelerin canlı görünümü kaybolur, edinsel vakuoller gözlenir (hücre içinde boşluk görünümü)
Preparat üzerinde kalıntıların görülmesi boyama sürecinde lam üstünde kurumalar olmasından (yetersiz boya koyulursa) ya da yıkamanın yetersiz olmasından kaynaklanabilir. Yıkamaya başlarken lamın horizontal tutulmaması da çevreden düşen bir tozun gelip çökmesine sebep olabilir

## Slide 19: Sorunlar:Koyu mavi boyanma
Yayma kalındır
Boyada uzun süre tutulmuştur
Yetersiz yıkanmıştır
Kullanılan tampon istenenden daha alkalidir.
Bu durumlarda eritrositler mavi ya da yeşilimsi renk verir, Nuklear kromatin koyu mavi-siyah bir görüntü verir. Nötrofillerin granülleri beklenenden fazla boyanıp; büyük ve koyu görünürler. Eozinofillerin granülleri mavi-gri seçilir.
Süreyi kısaltıp, yıkamayı arttırmak, yayma kalınlığını inceltmek gibi yollar ile sorun giderilebilir.

## Slide 20: Sorunlar: Fazla Pembe Boyanma:
Boyada kısa süre tutulması
Aşırı yıkama işlemi
Kurumadan preparatın üstünün lamel ile kapatılması
Boyanın istenenden daha asit olması, asidofiliye sebep olur
Eritrositler parlak ve kırmızı ya da portakal rengindedir
Nuklear kromatin, soluk mavidir.
Eozinofillerin granülleri parlak kırmızı renk verir
Ortamdaki havanın asit buharı içermesi de rengin asidofilik olmasına sebep olabilir.
Problemin nedeni, boyanın PH sının düşük olması ya da metanol dür. Metanol bekleme ile formik asit oluşturarak bozulma gösterebilir.

## Slide 21: Diğer Problemler.
Renklerin genelde soluk olması boyada geçen sürenin kısa olması ya da fazla yıkama yapılması ile açıklanabilir.
Dejeneratif değişiklikler
(ör: monosit/nötrofillerde sitoplazmik vakuol oluşumu, çekirdekte lobülasyon, çekirdekli hücrelerde parçalanma, apoptotik değişiklikler) genellikle yaymanın hazırlanmasından değil, tespit edilmeden/boyanmadan uzun süre bekletilmesinden kaynaklanır.

## Slide 22: Periferik Yaymanın Değerlendirilmesi
Makroskopik
Mikroskopik
  100(10 x 10) kez büyütme
  1000(100 x 10) kez büyütme

## Slide 23
İstenen yayma kalitesi
Kalın
Uygun
Kriyoglobulin
Soğuk Aglutininler +

## Slide 24
İncelenecek alan
Örnek
uygulama noktası
6
2
1
3
4
7
1
5
1

## Slide 29: Mikroskopik inceleme
Lokositler
  Formül Lokosit
  Morfolojik anomali varlığı?
  Atipik hücreler ?
Eritrositler
  Çap?
  Hemoglobin içeriği ?
  Yapısal özellikler ?
  Çekirdekli eritrosit ?
Trombositler
  Sayı (TKS ile karşılaştırma)?
  Büyüklük?
  Küme, satellit oluşumu?

## Slide 30: Periferik yayma kalitesini etkileyen faktörler
Örnek tipi (kapiller kan tercih edilmeli)
Örnek kalitesi (ısı etkisi, dilüsyon, )
Yaymanın kalitesi
Yeterince kuruması, tespit
Kullanılan sarf malzeme kalitesi
(lam, metanol, boya, tamponlar, pH )
Boyama tekniği

## Slide 31: Değerlendirme
TKS verileri ve
Klinik bilgilerle birleştirilerek yapılmalıdır
Gerekirse ileri tetkiklere başvurulur

## Slide 32
ISININ ETKİSİ
Notes: Isınmanın etkisi

## Slide 33
Tesbit Etmeden Bekletmenin Etkisi- Eritrositler
Notes: Fikse etmeden beklemenin lenfositlere etkisi

## Slide 34
Tesbit Etmeden Bekletmenin Etkisi- Lokositler
Notes: Fikse tmeden beklemnin notrofillere etkisi

## Slide 35
Su ile kontaminasyon Etkisi
Notes: Metanolde su var

## Slide 36: kriyoglobulin
Notes: aglutinasyon

## Slide 37: Eski kan veya hipertonik bir solüsyonla karşılaşmanın etkisi
Notes: Eski kan veya hipertonik bir solüsyonla karşılaşmanın etkisi

## Slide 38
Notes: Normal

## Slide 39
Notes: poikilocytosis

## Slide 40: Mikrositler
Notes: Mikrositler mevcut

## Slide 42
Notes: sferositler

## Slide 43
Notes: Sickle cell

## Slide 44: Hipokromi
Notes: Hipokrom

## Slide 45
Notes: Target cell

## Slide 46: polikromatofili
Notes: polikromatofili

## Slide 47
Rulo Formasyonu
Plazma Hücresi
Notes: Mm , rulo formasyonu

## Slide 48
Bazofilik noktalanma
Notes: Bazofilik noktalanma

## Slide 49
Howell jolly
Notes: Howell jolly

## Slide 50
Notes: Artefakt (su kontaminasyonu)

## Slide 51: Trombosit sayısı normal

## Slide 53: Trombosit sayısı düşük

## Slide 54: Trombosit Agregataları
Notes: Trombosit agregatları

## Slide 55
Lenfosit
Monosit
Bazofil
Nötrofil
Eozinofil
Atipik
Bant
Segment
18
5
65
6
2
4
100
LÖKOSİT FORMÜLÜ

## Slide 56
megakaryosit
Büyük trombosit kümeleri
Satellit oluşumu
Candida glabrata
Normal trombosit
Dev trombosit

## Slide 58
Miyeloblast Promiyelosit Miyelosit Metamiyelosit Bant Segment

## Slide 59
Notes: Segment nötrofil

## Slide 60: Nötrofillerde enfeksiyona bağlı değişiklikler
Sola kayma
Vakuolizasyon
Toksik granulasyon

## Slide 64
MONOSİT

## Slide 65
Atipik LENFOSİT
LENFOSİT

## Slide 66
Notes: Stab/bant