## Slide 1: Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR)

## Slide 2
Prensip : Venöz kan örneği iyice karıştırılarak vertikal (düşey, dik) bir pozisyonda tutulursa eritrositler dibe çökme eğilimi gösterirler. Tepe noktasından başlayarak belli bir zaman diliminde görülen çökmenin miktarı Eritrosit Sedimentasyon Hızı olarak bilinir.

## Slide 3
1 saat
Süre sonunda mm olarak ölçülen çöken
eritrosit
mesafesi

## Slide 4
Bazı proteinler, eritrositlerin birbirlerini itmesine sebep olan üzerlerinde taşıdıkları negatif yükü (zeta potansiyeli) diğer plazma proteinlerinden daha fazla azaltırlar.
Zeta potansiyelinin azalması rulo formasyonunun oluşmasına ve hücrelerin tek tek iken olduğundan daha hızlı çökmesine neden olur.

## Slide 5: ESR FAZLARI
AGREGASYON (Eritrositler rulo formasyonu yapar) , çökme minimaldir (birkaç dk)
PRESİPİTASYON (ÇÖKME) çökme hızlıdır, sabit bir hızda çökme görülür
PAKETLEME fazı : hız tekrar yavaşlar

## Slide 6
Kümeleşme
paketlenme
çökme

## Slide 7
İlk fazda oluşan agregatların büyüklüğü ESR üzerinde çok etkilidir
  Fibrinojen, IgM, a2 makroglobulin çökmeyi arttırır
  Anemilerde, özellikle megaloblastikse ESR artar
  Polisitemide, sferositozda akantositler, orak hücreler varsa ESR azalır

## Slide 8: Kullanılan Örnek Tipi
K2 EDTA lı (morkapaklı TKS tüpleri
Sitratlı [0.109 mol/L, (%3,2) 1 hacim sitrat, 4 hacim kan]
K2 EDTA lı tüpten Sitratlı tübe çekilen kanlar

## Slide 9
Westergren: 4 vol. kan + 1 vol. sitrat
Wintrobe: EDTA lı kan doğrudan kullanılır
(seyreltme yok)
iç çapı 2.55 mm 30 cm uzunluğunda

## Slide 10: Wintrobe tübü ile ESR
Başlangıç “0.”dk 1.saat sonunda

## Slide 14: Geçmişte kullanılan sistem

## Slide 15: EDTA lı kan ile otomatik ESR ölçümü
Eritrositlerin agregasyonu değerlendirilir
5 dk içinde ilk sonuç alınır
Hematokrit değerinden etkilenmez
TKS tübü kullanılarak çalışılır
175 milkrolitre kan yeterli olur

## Slide 17: Kullanılan Kontrol Materyalleri

## Slide 20
Ayarlanabilir ayaklar

## Slide 21
Yaş
ESR Üst Limit (mm/saat , mm/h, mm/s)
Erkek
Kadın
>
REFERANS DEĞERLER

## Slide 22: ESR testinin Klinik Önemi
(ESR) spesifik(özgün olmayan) bir testtir
Plazma proteinlerinden fibrinojen, immunglobulinler, ve C reaktif protein gibi proteinler in artışına sebep olan Enfeksyonlar, yangısal durumlar, maliniteler, dejeneratif hastalıklar varsa ESR değeri artar .
ESR; Anemi, gebelik, hemoglobin hastalıkları, antienflamatuar ilaç kullanımı, hemokonsantrasyon gibi durumlardan da etkilenen bir testtir.

## Slide 23: ESR Arttıran Sebepler
Orak hücre anemisi dışındaki tüm anemiler
Akut ve kronik yangısal durumlar ve enfeksyonlar – HIV Hastalığı – Tüberküloz – Akut viral hepatit – Artrit – Bakterial endokardit (Kalp zarı iltihabı) – Pelvik yangısal reaksyonlar – Dış Gebelik (Batına açılmış) – Sistemik kupus eritematozus hastalığı
Tripanozoma enf (çok hızlı artar)
Leishmania Enf.
Lenfoma, hodgkin Hst, bazı diğer tümörler
Doğum kontrol hapı ve bazı diğer ilaçlar
……

## Slide 24: ESR nin Azaldığı Durumlar
Polisitemi (Eritrosit sayısı çok artmış)
Poikilocytosis (farklı şekilli eritrositler bir arada)
Yeni doğan
Dehidratasyon (Aşırı Susuz kalma)
Hemorajik Ateş ve kanın konsantre olmasına sebep olan diğer hastalıklar

## Slide 25: Hata kaynakları
Antikoagülan oranı fazla ise ESR artabilir
Heparinli kan örneklerinde zeta potansiyeli değişeceğinden Heparin kullanılmamalıdır.
Heparinize edilmiş hastalarda da ESR değerleri yüksek bulunur. Doğru konsantrasyonda kullanılması şartıyla EDTA ya da Sitrat kullanılması sonuçları etkilemez.
Tüp içindeki hava kabarcıkları, örneğin hemolizli oluşu, tübün kirli olması sonuçları etkiler.

## Slide 26
Tüplerin eğimli durması ESR yi arttırır.
3 derecelik bir eğim bile ESR değerlerini %30 oranında değiştirebilir.
Plastik ESR pipetleri kullanıldığında sonuçlar, cam tüplerinkinden 1-2 mm yüksek bulunabilir.

## Slide 27
Oda ısısı 20-25C arasında olmalıdır. İki yöndeki sapmalar da sonucu değiştirebilir. Kan örneği buzdolabında saklanmışsa ölçüme geçmeden önce oda ısısına gelmesi sağlanmalı en az 8 kere alt-üst edilmelidir.
Ölçümler kan alındıktan sonraki iki saat içerisinde yapılmalıdır (EDTA’lı kanlar +4C de saklanması şartıyla 12 saat boyunca kullanılabilir ).
Wintrobe yöntemindeki gibi bu yöntemde de aneminin etkisini ortadan kaldırmak için standart bir yöntem yoktur . Bu amaçla
(Westergren ile bulunan değer) x 15 / 55-Hct
gibi bir formül kullanılabilir

## Slide 28: Aneminin ESR üzerine Etkisi
Westergren ile ölçülen ESR : 32 mm/saat
Hematokrit değeri: 24 %
ise
Hesaplanan ESR değeri= 32* (15/55-24)
Hesaplanan ESR değeri= 32* (15/31)
=32* 0,48
=15,4 bulunur

## Slide 29: Hatırlatma
Kullanılan tüm ölçüm yöntemlerinin hematokrit değerleri %30-45 arasında iken daha güvenilir oldukları bilinmektedir