## Slide 1: ORTA FREKANSLI
AKIMLAR ENTERFERANSİYEL AKIMLAR (EFA)

## Slide 2: TARİHÇE
Hans Nemec tarafından bulunmuş ve ilk olarak 1950’ler de Avrupa’da tanıtılmıştır.
1980’ler de Kanada ve Amerika’da yaygınlaşmıştır. Fizyoterapistlerin farklı patolojik durumlar için en çok kullandığı 5 fizyoterapi ajanın dan biridir.

## Slide 3: TANIMI
İki ve ya üç tane orta frekanslı sinozoidal akımın enterferansiyel veya üst üste binişmesine dayanır. 0-1000 Hz arası akımlara düşük frekanslı akımlar denir.
1001-10000 Hz arası akımlara ise orta frekanslı akımlar denir.

## Slide 4: ÖZELİKLERİ
Akım şiddetleri aynı, frekansları farklı 2 sinüzoidal alternatif akımın ayrı devrelerden tedavi edilecek vücut bölgesine girişi ile gerçekleşir.
Orta frekanslı akımların çoğu 3900-4000Hz arasın da taşıyıcı bir orta frekans değerine sahiptir. Bu akımlar yaklaşık olarak saniyede 1-100 atımlık bir düşük frekans aralığında enterferansiyel akımın atımlarını sağlamak için programlanabilirler.

## Slide 5
Üst üste etkileşim veya binişme gösteren iki orta frekanslı akımdan birisinin frekansı 4000 Hz‘de sabit, diğerinin ise 3900-4000 Hz arasında değişir.
C1 = 4000 Hz
C2 = 3900-4000 Hz
İki akımın karşılaştığı yerde enterferansiyel alan oluşur.

## Slide 6
Sonuçta ortaya çıkan akımın frekansı, tedavi sahasına giren bu akımların frekans farkı kadardır ve bu değer 0-100 Hz arasında değişir.
Akımın frekansı 20 sn’lik devir için de alçaktan yükseğe, yüksekten alçağa doğru değişir.

## Slide 7: ETKİLERİ
Fizyolojik Etkileri
Yüzeyel elektrotlar yolu ile periferal duyu ve motor sinirleri depolarize edilir.
Tedavi Edici Etkileri
Ağrı, üriner inkontinans ve kan akımı, ödem Duyu lifleri uyarıldığında kapı kontrol teorisine göre ağrı azalır.
Analjezik Etki
Kapı kontrol teorisine dayanır. Plasebo etkisi yapar.

## Slide 8
4. Motor Etki
0-10 dev\sn en etkilidir. Ayrıca 0-100 arasındaki frekanslarda derin ve düz kasların uyarılabilirliğinin arttığı bilinmektedir.
Denerve kası kastırmaz.
5. Duyusal Etki
Dokuda iyon hareketine neden olmadığı ve polarizasyon sürekli değiştiği için yanık oluşturmaz.

## Slide 9: DİĞER ETKİLERİ
Dolaşım artar.
Ödem azalır.
  Termal etkisi yoktur.
  Ağrı hissi olmaz.

## Slide 10: TİPLERİ
Fr. 0-10 devir/sn → Kasılma oluşturur ➩ Kas rehabilitasyonu
Fr. 0-100 devir/sn → Ven ve Lenf dolanımını arttırır ➩ Ödem tedavisi
Fr.90-100 devir/sn → Sedatif etki ➩ Ağrı tedavisi
Fr.sabit 100 devir/sn → Analjezik etki ➩ Ağrı
tedavisi

## Slide 11: CİHAZ VE EKİPMAN
Stimülatör Tipleri
Kablolu klinik tip
Taşınabilir Tip( Vakum Ünitesi)
Vakum enterferansiyel spazma bağlı ağrılı durumlar da kullanılır. En sık bel ve boyun bölgelerinde kullanılır.

## Slide 12
Elektrot Tipleri
Karbonla doyurulmuş lastik bazlı elektrotlar
Vakum tip elektrotlar

## Slide 13: UYGULANMASI
Hasta rahat bir pozisyonda olacak şekilde, uygulama yapılacak alan temiz olmalıdır.
Dört elektrot kullanılır. Bu elektrotlar birbirine çapraz şekilde yerleştirilmelidir.
Ara madde olarak çeşme suyunda ıslatılmış süngerler veya elektrokondüktif jel kullanılabilir.
Uygun frekans seçilerek akım şiddeti yavaşça arttırılır ve hastanın hafif bir karıncalanma hissi duyması hedeflenir.

## Slide 14: Tedavi süresi 10-30 dakika arasında değişir. Akım şiddeti genelde 1-100 mA arasında değişir.

## Slide 15: ENDİKASYONLARI
Endikasyonları ağrı, ödem ve kas rehabilitasyonudur.
İnkontinans
Osteoartrit
Bel ağrısı
Kırık iyileşmesi
Yumuşak doku yaralanması
Kas-iskelet sistemi problemleri
Epikondilit
Siyatalji-Miyalji
Multiple Skleroz’da hiperrefleksi

## Slide 16: KONTRENDİKASYONLARI
Hamilelik döneminde abdominal, lumbosakral ve pelvik bölge
Hemorojik bölge üzerine
Elektronik implant varlığında
Arterial ve venöz trombus bölgesi
Malign tümör bölgesi ve çevresi
Hipotansiyon, hipertansiyon
Vücut ısısının arttığı durumlar
Torakal geçiş bölgesi: Aritmi ve fibrilasyona neden olabilir.

## Slide 17: Avantajları ve Dezavantajları
Anavtajları:Yanık oluşma riski yoktur. Bu sayede duyu kusurunda uygulanabilir. Deri rezistansını azalttığı için uygulanırken ağrı yapmaz.Vakumla kullanabilme özelliği vardır.
Dezavantajları:Denerve kasları stimüle etmez.Termal etki oluşturmaz

## Slide 18: KAYNAKÇA
https://www.researchgate.net/publication/
289531825_Orta_Frekansli_Akimlar
http://www.fizikom.com.tr/tedaviler/fizikse
l-tip-ve-rehabilitasyon-uygulamalarinda- kullanilan-araclar/