## Slide 1: Kenevir Rami Jüt Sisal Manila
Diğer Bitkisel Lifler

## Slide 2
Fiziksel özellikleri
Kimyasal özellikleri
Mikroskopik yapıları
Kullanım alanları

## Slide 3: kenevir
Cannabinaceae familyasına aittir
Cannabis indica Hin Keneviri farklı kullanım amacı olduğu için devlet tarafından kontrol edilir ve yetiştirilmesi yasaktır
Kenevir lifinden tekstil endüstrisinde tohumundan elde edilen yağ ise bezir yağı, vernik ve yağlı boya üretiminde kullanılmaktadır
Yıllık bir bitkidir. Boyu 3-5 m arasında değişir
Sak kalınlığı 5-20 mm arasındadır

## Slide 4: kenevir
Kenevir sakı keten sakından farklıdır
Sakın alt kısmı yuvarlak üst kısmı ise köşelidir
Sakın enine kesiti incelendiğinde en dışta epiderm, onun altında birinci kabuk, daha altta ise primer çeper lif hücreleri, ikinci kabuk ve sekonder lifler, odun kısmından sonra ortada hava boşluğu bulunmaktadır
Sakta esas faydalanılan lifler primer lif hücreleridir ve en çok 6. ve 9. boğum arasında bulunur
Kenevirdeki lif hüzmeleri 30-50 lif hücresinin biraraya gelmesinden oluşur

## Slide 5: Ketenin kullanım alanları
Oldukça mukavemetli, kaba ve sert liflerdir
Nem çekme özelliği iyidir
Elastikiyeti zayıftır
Kimyasal özellikleri pamuk ve keten lifine benzer
İkinci Dünya Savaşından sonra kenevir lifi kullanılmaya başlanmıştır. 2000’li yıllardan sonra kenevir lifi kullanımı tekrar artmaya başlamıştır

## Slide 6
Endüstriyel kumaş
Çeşitli ip ve halat
Bazı makine halılarının sırtlarında
Giyim
Ev tekstilinde

## Slide 7
Giyim ve ev tekstilinde %100 kenevir yerine pamuk keten ipek veya yün ile karıştırılarak daha yumuşak bir tutum kazandırılmış kenevir lifinden faydanılmaktadır
Pamuk lifi ile 50:50 oranında karıştırıldığında iyi sonuç alınmaktadır

## Slide 9: rami
China grass olarak da bilinir
Çin, Hindistan, Endonezya’da kullanılsa da ilk ne zaman nerede kullanıldığı kesin olarak bilinmemektedir
Mısır’da bulunan mumyaların keten bezine sarıldıktan sonra en dış kısmının rami ile kaplandığı tespit edilmiştir
Çin’de tarla işçileri de ramiden üretilen giysileri giymektedir
Kesin bilgiler 1690 yılından itibaren edinilmiştir
Günümüzde Filipinler, Endonezya, Tayland, Güney Kore, Çin, Hindistan be Brezilya’da yetiştirilmektedir

## Slide 10: rami
Beyaz ve yeşil rami olmak üzere iki türü bulunur
Bitki boyu 2-4 m ye kadar uzanabilmektedir
Beyaz rami’nin sak kalınlığı 1-1,5 cm, bitki boyu 1-2 m’dir. Yapraklarının üstü yeşil, altı beyaz tüylerle kaplı olduğundan rengi beyazımsı gümüş renktedir bu yüzden beyaz rami olarak adlandırılır
Yeşil rami’nin sak kalınlığı 2-2,5 cm, bitki boyu 2,5-4 m’dir. Yaprakları yeşildir, yapraklarının altında beyaz tüy bulunmaz bu yüzden yeşil rami olarak adlandırılır

## Slide 11: RAMİ
Olgunlaşan rami sakından enine kesit alındığında en üstte kütikül, altında mantar tabakası, endodermi ve onun altında da liflerin bulunduğu kabuk tabaka yer alır
Lif hücreleri bu tabakada bitkisel zamk ile uç uca ve yan yana birleşmişlerdir
Hücrelerin enine kesiti keten kenevir liflerininki gibi köşeli olmayıp daha yuvarlaktır

## Slide 12: rami
Mukavemetleri iyi, yaş haldeki mukavemeti kuru haldekine oranla daha yüksektir
Nem çekme özelliği iyidir çabuk kurur, ancak pamuk lifleri kadar kolay boyanmaz
Tutumları pamuk daha yumuşak değildir
Pamuk, yün, keten ve akrilikle karıştırılarak iplik yapımında kullanılır

## Slide 13: rami
Ev tekstili
Yazlık giyim
Üniforma
Makineler için kayış, ip, halat
Oto döşemesi
Erozyonla mücadele için yer kaplamaları olarak kullanılmaktadır

## Slide 14: jüt
Tüm tekstil lifleri içinde en ucuz olanıdır
Pamuktan sonra en çok üretilen bitkisel liftir
Günümüzde Hindistan, Pakistan, Nepal, Taylan ve Çin’de üretilmektedir

## Slide 15: jüt
Nemli, sıcak ve yağışın bol olduğu tropik ve subtropik iklimlerde yetişir
Yıllık bir bitkidir, boyu 2-4 m’ye kadar boylanabilir
Saplar düz ve yuvarlak, yapraklarının kenarı dişlidir
Çiçekleri sarı renklidir

## Slide 16: jüt
Enine kesiti incelendiğinde liflerin hüzmeler şeklinde 1,2,3 ve 4 sıra halinde olduğu görülür. Bu sayılar genç ve yaşlı olup olmama durumuna göre değişiklik gösterir
Lif hüzmeleri köşeli hücrelerden oluşup birbirine pektin maddesi ile bağlıdır
Lif hücreleri dıştan içe doğru primer çeper, sekonder çeper ve lümenden meydana gelmiştir
Rengi kremden koyu kahverengiye doğru çeşitlilik gösterir

## Slide 17: jüt
Lifleri yumuşak, ince, parlak ve eğrilmesi kolaydır
Rengi su ile temastan sonra koyulaşır, kırılgan hal alır
Elastikiyeti ve uzama yüzdeleri düşüktür
Mikroorganizmalara karşı dayanıklı olan lifler gün ışığı ile zayıflayabilir
Halı tabanı örgüsü, ip, sicim ve jeotekstil olarak kullanılmaktadır

## Slide 18: Yaprak lifleri

## Slide 19: Yaprak lifleri
Bitkinin yaprağından elde edilen lif yaprak lifleridir
Yaprakların içinde lifler, hüzmeler halinde değil, çok sıkı durumda bulunur
En çok üretilen yaprak lifi Sisal’dir. Bunu abaca, pina gibi yaprak lifleri takip eder

## Slide 20: sisal
Liflerin boyu ortalama 100-127 cm olup incelikleri ortalama 20-380 mikron arasındadır
Mukavemeti, mikroorganizmalara tuzlu suya ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır
Liflerin nem çekme yeteneği yüksektir bu sebeple iyi boya tutabilirler
Sisal, halat, hasır, ağ, yer yaygıları, tarım ve endüstride bağlama malzemesi olarak kullanılmaktadır

## Slide 21: Manila kendiri (Abaca)
Boyu 4,5-6 m’ye kadar boylanabilir
15-20 yıl ürün alınabilir
Rengi kremden açık kahverengi, kırmızı ve koyu kahverengine kadar değişiklik gösterir
Uzama yeteneği iyidir
Lif uzunluğu 3-4 metredir
Sisal’den daha sağlam ve deniz suyuna daha dayanıklıdır
Hasır, halat, ağ yapımında kullanılır
Mumlu kağıt, poşet çay filtreleri, para yapımında belirli bir kısmında kullanılmaktadır

## Slide 22: Meyve lifleri
Hindistan cevizi
Lif kabağı

## Slide 23: Hindistan cevizi
Başlıca yetiştirildiği yerler, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka’dır
Yılda 500.000 ton lif üretilmektedir
Meyvenin üstünü örten lifli tabakadan elde edilir
En dış kabuk kaygan sert ve parlaktır, lifler orta kabuktadır, iç kabuk ise sert olup cevizin öz suyunu taşımaktadır
Liflere havuzlama yapılır, sonra güneşte kurutulur, tokmakla dövülür, lifler sınıflandırılır (sert, uzun, kısa, kalın vb.)

## Slide 24: Hindistan cevizi
Liflerin elastikiyeti sürtünmeye ve suya karşı dayanıklılığı iyidir
Olgunlaşmış meyveden kahverengi lifler, olgunlaşmamış meyvelerden ise ince beyaz lifler elde edilir
İnce ve uzun liflerden; iplik, çuval, hamak, halat, sert liflerden; fırça, süpürge, kısa ve kalın liflerden; paspas yapılmaktadır
%100 geri dönüşümü olması, suyu kolayca çekebilmesi, güneş ışığına dayanıklılığı nedeniyle jeotekstil olarak da kullanılmaktadır

## Slide 25: Lif kabağı
Anavatanı Asya ve Afrika olan lif kabağı yıllık bir bitkidir
Lifler meyve kabuğunda yer almaktadır
Kabak lifleri erin tuttuğu için yazlık ayakkabıların altına şapkanın atarlarının altına konulur
Banyo ve bulaşık lifi olarak da kullanılmaktadır