## Slide 1: Halı ve Düz Dokumalarda Sabitleme Çalışmaları
Dr. Öğr.Üyesi. Ayşem YANAR

## Slide 2
El dikişleri geçici ve kalıcı olarak ikiye ayrılır
Geçici dikişler teyel dikişleri içerir
Teyel dikişler; kilim, cecim, zili, sumak gibi düz dokumları sağlamlaştırmak için arka yüzeylerine yerleştirilen kumaşları sabitlemeden önce yapılan elle dikme işlemidir.

## Slide 3: İplik düğümleme
Dikişe başlamadan veya bitirirken düğümleme işlemi eğer kalıcı olacaksa önemlidir.
Mümkün olduğunca küçük ilmeklerle yapılmalı, ipliğin görünümü açısından dikkat edilmesi gereken bir işlemdir.

## Slide 4
Düğüm atılır, iğne kumaşa batırılır ve düğümün 3 mm uzağından çıkarılır, iğne tekrar düğümün olduğu yere batırılarak dikişe sağlam başlangıç yapılır

## Slide 5: I. Teyel Dikişler
Teyel dikişi kalıcı dikişten önce kumaşı yerinde tutmak için kullanılır. Teyel dikişi sökülürken kalıcı dikişten ayrılabilmesi için genelde zıt renkli iplikten yapılır

## Slide 6
Kumaşın her iki yüzeyinde de büyük dikişler yapılır

## Slide 7
Temel teyel dikişi kadar sık olmayan bu teyel, uzun ve düz alanları kaplamakta kullanılır. 2,5 cm lik bir dikiş yapılır, 6 mm boşluk bırakılır ve bi sonraki ilmeği aynı şekilde atarak devam edilir

## Slide 8
İki kumaş katını bir arada tutmak için yapılır. Yaklaşık 2,5 cm lik bir ilme atılır sonra biraz ilerde işlem devam edilerek devam edilir

## Slide 11: Iı. Kalıcı Dikişler