## Slide 1: Kimlik ve bozulma kartı hazırlama
Dr. Öğr. Üyesi Ayşem YANAR

## Slide 2: Tekstil Ürün için Kimlik Kartı
Belgeleme çalışmalarının ilk aşaması dokumanın
mevcut durumunun fotoğraflarla tespit edilmesinin
ardından yapılacak teknik analizdir. Teknik analiz;
Halı veya düz dokumayı tanımlamaya, çözümlemeye
ve değerlendirmeye yönelik değişik ölçek ve nitelikte
bilgilerin derlenmesinden oluşan incelemelerdir.

## Slide 3: Fiziksel özellikler
∙Çözgü, atkı ve ilme ipliklerinin hammadde tespiti
∙Çözgü, atkı ve ilme ipliklerinin kat adedi ve büküm
yönünün tespiti
Düğüm sıklığının tespiti (10 cm. x 10 cm.)
∙Düğüm sıraları arasına atılan atkı adedinin tespiti
∙Düğüm türünün belirlenmesi
∙Dokumanın boyutunun saptanması
∙Kilim örgüsünün belirlenmesi
∙Dokumanın genel durumunun tespiti
∙Kompozisyon özelliklerinin belirlenmesi
∙Kullanılan renklerin belirlenmesi
∙Dokumanın orijininin belirlenmesi
∙Hasar durumunun tespiti
∙Daha önce onarım görüp görmediğinin tespiti
(Anmaç ve Karavar)

## Slide 4
Tüm bu analizlerin
konunun uzmanları tarafından yapılması ve koruma/
onarım projesinin bir aşaması olan müdahale türlerine
veri oluşturması gerekmektedir. Teknik analizi yapılan
dokumaya ait bilgiler hazırlanan bir kimlik formuna
aktarılmalıdır.
(Karavar)

## Slide 5
İnceleme Tarihi: 27.02.2015
Dokuma Tekniği: Çözgü Yüzlü Dokuma
Dokuma Türü: Azık Torbası
Boyutları (en x boy): 30 x 30 cm
Atkı İpliği: Yün
Çözgü İpliği: Yün ve Kıl
(Sökmen)

## Slide 6
Açıklama: Müzenin depo bölümünde koruma
altına alınan bu çözgü yüzlü palaz turuncu,
kırmızı, pembe renkli yün iplik ve siyah renkli
kıl iplik ile kare formda dokunmuştur. Dokumanın
atkısı yün iplik, çözgüsü ise yün ve kıl
ipliktir.
Dokumanın 10 cm’deki atkı sıklığı 110
tel, 10 cm’deki çözgü sıklığı ise 30 sıradır. Yörede
azık torbası olarak bilinen bu palaz dokumanın
boyutları 30 x 30 cm’dir. Torba, boyuna şeritler
şeklinde olan tarak motifleriyle süslenmiş,
torbanın ağız kısmına bağlanan beyaz kumaş
parçalarıyla sap oluşturulmuştur.
(Sökmen)

## Slide 7
(Uzgidim)

## Slide 8
(Uzgidim)

## Slide 9
Bozulma türleri;
1: Yırtılma,
2: Parça kaybı,
3: Delikler (Zımba, İğne),
4: Tel Zımba/ Ataç / İğne,
5: Tanımlanamayan Lekeler,
6: Pas Lekesi,
7: Su Lekesi,
8: Bant ve Bant Lekesi,
9: Aşınma – İncelme,
10: Tozlanma,
11: Etiket izi,
12: Sararma,
13:Solma,
14: Küf,
15: Böcek Deliği, 16: Böcek
Pisliği,
17: Renkte bozulma,
18: Sökülme,
19: Çürüme/Kopma
(Yanar vd.)

## Slide 10: Ünaldı

## Slide 12
Retitüsyon çalışmalarıyla belgeleme çalışması sona erdirilir.
(Karavar)