## Slide 1: FLUİDOTERAPİ

## Slide 2
Fluidoterapi fizyoterapide çok amaçlı olarak kullanılan yüzeyel bir ısı ajanıdır.
Akut durumlarda bile kullanılabilir.

## Slide 3: Tedavi Edici Etkileri
Isı transferi, mikromasaj, duyu uyarısı, ağırlıkta azalma hissi ile
Kullanılan doğal, organik maddelerle
Sıcak hava ve içinde katı maddelerin hızlı hareketi ile sıvı özelliği gösteren kuru bir ortam yaratılarak oluşturulur.

## Slide 4
Katı ve gazların karışımı ile sıvı özelliği gösteren kuru whirlpool ortamı sağlanır.
Fluidoterapi’de içinde su olmayan kuru bir ortamda, deriyi irrite etmeden ve termal şok oluşturma tehlikesi olmadan tedavi yapılır.
Su veya parafin sıcaklığından daha yüksek sıcaklık derecelerinde ısı transferi sağlanır.
Çok yüksek tedavi sıcaklıklarında bile basınç ossilasyonları ödemi azaltır.

## Slide 5: Fiziksel Özellikleri
Çok küçük parçacıklara ayrılmış katı maddeler bulunan bir bölmeye aşağıdan sıcak hava akımı verilir.
Hava akımının hızı artırılarak katı parçacıkların titreşmesi sağlanır ve bu olaya fludizasyon adı verilir.
Ortam fiziksel açıdan düşük viskozitesi olan sıvının özelliklerini taşır.

## Slide 6
Bu özelliği ile hastanın aletin içine sokulan ekstremite ağırlığını daha az hissetmesine neden olur ve ortam içinde egzersiz yapmak daha kolay hale gelir.
Fluidoterapi aletlerinde doğal organik selülozdan elde edilen Cellex maddesi kullanılır.

## Slide 7
Katı partiküllerin hareketi ve kabarcıkların oluşması ortamdaki alçak basınçlı ossilasyonlara bağlıdır.
Bu şekilde partiküllerin havada süspansiyonu sağlanarak vücut sıvılarını pompalayıcı, ödemi azaltıcı etki oluşturulur.

## Slide 8: Fizyolojik Etkileri
Fluidoterapinin en önemli fizyolojik etkisi kan akımı ve sıcaklığın önemli oranda artışı ile meydana gelir.
Çalışmalar fluidoterapi ile sağlanan ısı transferinin parafin ve girdap banyosundan daha etkili olduğunu göstermektedir.
Amputasyon sonrasında güdükte oluşan hipersensiviteyi azaltmak için de kullanılabilir.

## Slide 9: Kullanım Alanları
Ağrılı durumlar
Dolaşım yetersizlikleri
Artritik durumlar
Yaraların tedavisinde
Ödemin azaltılmasında
Çeşitli spor yaralanmaları
Tenosinovit
Sudeck atrofisi
…

## Slide 10: Uygulama
Çeşitli büyüklükte fluidoterapi aletleri vardır. Sadece el ve ayak için kullanılacak ufak boyların yanında tek veya iki alt ekstremiteyi içine alacak büyüklükte olanları da vardır.
Hasta pencereye benzeyen bölmeden ekstremitesini aletin içine sokar. Tedavi bölmesinden dışarı uzanan torba hızla titreşen partiküllerin dökülmesini önler.
Aletin diğer bir bölmesinden fizyoterapist elini tedavi bölmesine uzatarak hastaya egzersiz yaptırabilmektedir.

## Slide 11
Hasta sırtı desteklenerek rahat bir şekilde pozisyonlanmalıdır. Aleti çalıştırmadan önce tedavi edilecek ekstremite tedavi bölmesine yerleştirilir.
Sıcaklık 43.3-56 derece arasında seçilir. ( hastanın toleransına ve uygulama yapılan kısmın büyüklüğüne göre )
15-20 dk uygulama yapılır.

## Slide 12: Tedavi Örnekleri
El- el bileği ve dirsek tedavisi: Karpal, metakarpal, falanks kırıklarında hemen tedaviye başlanabilir ve her gün devam edilir.
Ağrı azaldığında NEH egzersizlerine geçilebilir.

## Slide 13
Tendon tamirlerinde: Ameliyattan sonra 4 ve 6 hafta süre sonunda ağrıyı azaltıp , normal eklem hareketini artırır.
Tendon greftlerinde: Tedavi ameliyattan 2 ay sonra başlanarak tendonun pasifhareket sınırı içerisinde kullanımını sağlar.
Fluidoterapi ameliyat sonrasında 3-4 hafta kadar devam edebilir.

## Slide 14
Romatoid Artrit: Ağrıyı azaltmak, sertlikleri gidermek ve aktif hareketi sağlamak için kullanılır.
Tedavi en çok 6 hafta olmalıdır.
Ayak-diz ve ayak bileğinde tedavi: Kırıklar, ayak bileği incinmeleri gastroknemius kasının zorlanması gibi durumlarda sıcaklık 43-47.8 derecede tercih edilmelidir.
Tedavi 20 dk uygulanmalıdır ve haftada birkaç gün olmalıdır.

## Slide 15: Kontraendikasyonlar
Ciddi dolaşım bozuklukları
Lenf sistemi bozuklukları
Kalp veya dolaşım için ilaç kullanımı
Enfeksiyöz hastalıklar
Yüksek ateş
Kalp hastalığı olan kişilerde kullanım gerekiyorsa ( örneğin ödem veya ağrı için)çok düşük sıcaklıklar tercih edilmelidir.