## Slide 1: YÜZEYEL ISI VEREN AJANLAR İNFRARUJ-ULTRAVİOLE
ÖĞR. GÖR. OSMAN ŞENOL YILDIZ
AÜ HAYMANA MYO

## Slide 2: İNFRARUJ
İnfraruj (IR) ışınları 7700 A- 45 Mc dalga boyundaki elektromanyetik dalgalardır.
Spesifik olarak 7700-150000A arasında absorbe edilirler.
IR ışınları absorbe edildikleri dokuda moleküler ve atomik hareketlerin artışı ile ısı oluştururlar.

## Slide 3
Isınma devam ettikçe dalga boyu kısalır, sırasıyla yakın IR (7700-14000A), görünen ışınlar (GI) (3900-7700A), daha sonra yakın ultraviole (UVL) (2900-3900A), en son olarak da uzak UVL (136-2900A) açığa çıkar.
IR kaynakları 2 grupta ele alınabilir.

## Slide 4
1) Doğal kaynaklar : GÜNEŞ
Güneş ışığının ortalama:
%59’unu IR
%1’ ini UVL
% 40’ ını GI oluşturur.

## Slide 5
Yapay kaynaklar 2’ye ayrılır.
a) Işıklı Kaynaklar: Yüksek ısıda, görünür ışınlı, Yakın IR verir.
b) Işıksız Kaynaklar: Alçak ısıda, görünmeyen ışınlı uzak IR verir.

## Slide 6: INFRARUJUN FİZYOLOJİK ETKİLERİ
IR ışınları ısı oluştururlar.
Kısa dalga boylu IR ışınları (7700-14000A) dermisin derin tabakasına veya subkuteneal dokuya penetre olurlar.
Uzak IR ise (14000-150000A) yüzeyel epidermise penetre olurlar.

## Slide 7: LOKAL ETKİLER
1) Metabolizmanın Artması
Bu etki Van’t Hoff kanununa bağlıdır. Metabolizmadaki en fazla artış, sıcaklığın en çok oluştuğu yüzeyel dokularda oluşur.
Metabolizmadaki artışın bir sonucu olarak, O2 ve gıda gereksinimi artar ve metabolitlerin atımı artar.

## Slide 8
2) Vazodilatasyon
Yüzeyel dokularda kapillerlerin ve arteriyollerin dilatasyonu; ısının direkt etkisine, metabolitlerin hareketine ve sıcaklık,refleks vazodilatasyon ile sonuçlanan yüzeyel duyu sinir sonlanmalarının irritasyonuna bağlı olarak oluşur.

## Slide 9
Buna bağlı olarak yüzeyel dokulara kan akımı artar, eksuda absorbsiyonu artar, fagositoz oluşur.
O2 ve gıda maddelerindeki artış zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar.

## Slide 10
3) Duyu Sinirlerine Etkisi
Hafif ısı duyu sinir sonlarında sedatif bir etkiye daha yüksek ısı ise irritasyon etkisine sahiptir.
Hafif ısıtmanın sedatif ve analjezik etkisi ile ağrılı stimülusların giderilmesi ve ısı uygulanan derinin altındaki saha ile aynı sinir merkezine sahip derin dokulardan gelen ağrılı uyarıların giderilmesi sağlanabilir.

## Slide 11
40-45 C tedavi edici sıcaklığın ağrıyı azaltmada iki mekanizması söz konusudur.
Birincisi vazodilatasyon, zedelenen dokuda iyileşmeye yardımcı hücrelerin ve kimyasal maddelerin gelmesini sağlayıp zararlı maddeleri de uzaklaştırır.
İkinci mekanizma ise kapı kontrol teorisidir. Termal duyuların geçişinin, nosiseptif uyarılardan fazla olması ağrıyı azaltır.

## Slide 12
4)Kaslarda Gevşeme
Lehmann ve Lateur (1982) dokunun tedavi edici sıcaklıklar olan 40-45 dereceye kadar ısıtılmasının kas spazmını azalttığını saptamışlardır.
Spazmın azalmasının, sekonder sonlanmasındaki kas iğciği ateşlenmesinin azalmasına ve golgi tendon organının inhibisyonunun artmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.

## Slide 13
5) Kollajen Dokuya Etkisi
Sıcaklık uygulaması ile kollajen doku özelliği değişmekte ve esnekliği artmaktadır.
6) Dokuda Harabiyet
Aşırı sıcaklık nedeni ile oluşabilir.

## Slide 14
7) Hücresel Etkiler
IR uygulaması proteinleri sıcağa karşı daha dirençli hale getirir. Bu etki termal toleransın arttığı ve sürekli aynı dozda uygulama yapılmasının etkileri azaltacağı anlamına gelir.
Etkinin azalması seanslar arasındaki zaman artırılarak önlenebilir.

## Slide 15: Sistemik Etkileri
Uygulama ne kadar geniş sahaya yapılır ve ne kadar şiddetli olursa,etkiler o kadar erken ve kuvvetli olarak kendini gösterir.
Deride ısınan kanın dolaşımı ile iç organlar da uyarılır ve aktivasyonları artar.
Bu şekilde vücutta genel bir tonik etki elde edilir. Bütün vücut faaliyetlerinde bir hızlanma olur.

## Slide 16: Kan Üzerine Etkiler
Sıcaklık artar. Isınan kan vücudun diğer kısımlarına da taşındığı için.
Hacmi artar.
Lökosit artar.
Eritrosit artar.
Trombosit artar.
Hemoglobin artar.

## Slide 17: Kimyasal Etkiler
Koagülasyon zamanı artar.
Hidrojen konsantrasyonu artar.
Ürük asit artar.
Aminoasit artar

## Slide 18: Kalp ve Dolaşım Sistemine Etkileri
Nabız sayısı artar.
Dakikadaki kalbin pompaladığı kan miktarı artar.
Kan basıncı düşer. Vazodilatasyon ile periferik direnç düşer, bu durum kan basıncında düşmeye yol açar. Isı viskoziteyi azaltarak yine kan basıncının düşmesine yol açar.

## Slide 19: Solunum Sistemine Etkileri
Solunum sayısı artar.
Solunum derinliği azalır.

## Slide 20: İNFRARUJUN KLİNİK KULLANIMI
Akut bir inflamasyon veya yeni oluşmuş yaralanmalarda ışıklı olmayan uzak IR, ışınların sedatif etkisi için ve ağrının azaltılması için kullanılabilir.
Kronik durumlarda ise yakın IR kullanılır.

## Slide 21
Sıcak-soğuk testi ile tedavi edilecek alanda duyu testi yapılmalıdır.
Hasta rahat ve desteklenmiş bir pozisyona alınır. Yatarak veya oturarak uygulama yapılabilir.
Hastaya alete dokunmaması ve hareket etmemesi anlatılır. Hastanın üzerindeki eşyaların sıcakla temas etmemesine dikkat edilmelidir.

## Slide 22
Lamba ışınları tedavi sahasına dik gelecek şekilde ayarlanmalıdır.
Işınların çıkış noktası ile uygulama sahası arasındaki uzaklık 45-75 cm olmalıdır. ( hasta hassasiyetine dikkat edilmelidir)
Uygulama esnasında gözleri korumak için pet/ göz bandı kullanılabilir.

## Slide 23
Lambaların uygulamadan 5 dk önce ısıtılması gerekir.
Akut durumlarda tedavi süresi için 10-15 dk yeterlidir.
Kronik durumlarda ise tedavi süresi 20-30 dk olmalıdır.

## Slide 24: AVANTAJLARI
Tedavi sırasında bölgelerin gözlemlenmesine izin verdiği,
Sıcaklık şiddetinin kolaylıkla ayarlanabilmesi mümkün olduğu,
Uygulama sahasına ağırlık ve basınç vermediği için avantajdır.

## Slide 25: DEZAVANTAJLARI
Yüzeylerin istenmeyen şekilde kurumasına yol açması,
Elektrik ampülünün patlama riski, dezavantajlar olarak sayılabilir.

## Slide 26: ENDİKASYONLAR
RA
Bursit
Periartrit
OA
Tenosinovit
Dislokasyon
Fraktür
Strain vb.

## Slide 27: KONTRAENDİKASYONLAR
Hemofili
Periferal nöropatiler
Merkezi sinir sistemi hastalıkları
Kardiyovasküler hastalıklar
Deri hastalıkları
Hipersensitivite
Aşırı sıcak havalarda vb.

## Slide 28: Kaynakça
Fizyoterapide Isı Işık Su ( Hülya Kayıhan, Nur Dolunay)