## Slide 1: SPEKTROFOTOMETRİ

## Slide 2: Spektrofotometri
Dalga boyunun bir fonksiyonu olarak bir maddenin tranmittans / absorbans özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
Işık enerjisinin absorpsiyonuna dayalı bir yöntemdir. Işık elektromanyetik bir radyasyondur ve frekansı (v) veya dalga boyu (λ) ile karakterize edilir.
Işık enerjisi; E = h.v veya E = h.c/ λ
  h (Planck sabiti) = 6,62*10-27 erg.s
  c = 3*1010 cm/s

## Slide 3: Spektrofotometri
Işık, atom, iyon ve moleküller tarafından absorbe edilebilir. Absorbe edilen enerji, elektronların düşük enerjili orbitallerden (temel hal) daha yüksek enerjili orbitallere (uyarılmış hal) geçmesine neden olur. Bir enerjinin absorblanması için iki enerji seviyesi arasındaki farka eşit olması gerekir.
Temel hal
Uyarılmış hal

## Slide 4: Spektrofotometri
Hangi spektrum bölgesinde olursa olsun belli bir dalga boyundaki ışığın absorpsiyonu enerjiyi absorbe etmek kapasitesine sahip bir yapının varlığının göstergesidir. Absorbsiyon miktarının dalga boyunun bir fonksiyonu olarak kaydedilmesi sonucunda absorbsiyon spektrumu meydana gelir.
UV ve görünür alan spektrumunda, absorbanslar dalga boyuna karşı grafiğe geçirilir ve absorpsiyonun en yüksek olduğu dalga boyunda bir maksimum görülür (λmax ).
International Journal of Analytical Chemistry Volume 2015, Article ID 170239

## Slide 5: Spektrofotometri
Işık absorosiyonu spektrofotometre ile ölçülür. Bu ölçüm atom, iyon veya molekül üzerine gönderilen ışığın şiddeti (I0) ile geçen ışığın şiddeti (I) arasındaki farkın ölçümü şeklindedir.
Transmittans (Geçirgenlik) :
% Geçirgenlik
Absorbans

## Slide 6: Lambert – Beer Yasası
Absorbans ile konsantrasyon arasındaki ilişkiyi açıklar.
A = k . l . C
Konsantrasyon mol/L cinsinden (M) veriliyorsa, k katsayısı ε ile gösterilir. (molar absorbtivite)
ε maddenin cinsine ve dalga boyuna bağlıdır.
absorbans
molar absorbtivite
yol
molar konsantrasyon
A = ε . l . C
Spektrofotometri

## Slide 7: Spektrofotometri
Lambert – Beer Yasası’nın geçerli olduğu koşullar:
Kırılma, yansıma, difüzyon gibi parazit olaylar meydana gelmemelidir.
Kullanılan ışık monokromatik (tek dalga boyundaki ışık) olmalıdır.
Çalışma sırasında analiz edilen maddenin özellikleri değişmemelidir.

## Slide 8: Spektrofotometri
UV/GB Spektrofotometrisinde Cihaz Bilgisi
Işık kaynağı
Monokromatör
Numune kabı (küvet)
Dedektör
Kaydedici
Spektrum bölgesi | Işık kaynağı | Küvet
UV | Hidrojen lambası | Kuartz
Görünür | Tungsten lambası | Cam ya da kuartz

## Slide 9: Spektrofotometrinin kullanım alanları
1. Kalitatif analiz
2. Kantitatif analiz
3. Denge sabitinin tayini
4. Molekül ağırlığının belirlenmesi
5. Kinetik çalışmalar
6. Fotometrik titrasyon
Spektrofotometri

## Slide 10: Kalitatif Analiz
Kromofor grup: Elektronları olan ve ışık absorbsiyonu yapan izole gruplardır.
Sürekli spektrum: Dalga boyuna karşılık absorbansın çizilmesiyle elde edilen grafikler.
Spektrofotometri

## Slide 11: Kantitatif analiz
Lambert – Beer yasasına dayanır.
Belli bir dalga boyunda saptanan değerler sayesinde bilinmeyen konsantrasyon bulunabilir.
Spektrofotometri

## Slide 12: Kantitatif analizde kalibrasyon grafiği
Konsantrasyonları bilinen bir seri hazırlanarak absorbansları saptanır.
Konsantrasyona karşı absorbans değerleri bir grafiğe geçirilerek bir doğru çizilir.
y=mx+n formülü sayesinde bilinmeyen konsantrasyon bulunur.
Spektrofotometri

## Slide 13: Spektrofotometrik kafein tayini
Öncelikle 5 mg saf kafein tartılarak 50 mL su içerisinde çözülür. Elde edilen çözeltinin derişimi 100 µg/mL’dir. Ardından bu çözeltiden gerekli seyreltmeler yapılarak her biri 10 mL olacak şekilde 4.0, 8.0, 12, 16 ve 20 µg/mL kafein çözeltileri hazırlanır (seyreltme hesaplamaları öğrenciler tarafından yapılacaktır). Spektrofotometre cihazında dalga boyu aralığı olarak 400-200 nm seçilir. Standart çözeltilerin spektrumlarında en yüksek absorbansın gözlendiği 272nm’deki absorbanslar ölçülerek not alınacaktır. Bu verilerden hareketle doğrusal regresyon denklemi elde edilecek ve bu denklem daha sonra derişimi bilinmeyen numunelerin tayini için kullanılacaktır.
Size verilen derişimi bilinmeyen kafein içeren numunenin absorbans değeri aynı cihaz parametreleri kullanılarak ölçülür ve doğrusal regresyon denkleminden faydalanılarak numunenin derişimi hesaplanır.
Spektrofotometri

## Slide 14
Spektrofotometri
Journal of Ayurvedic and Herbal Medicine 2017; 3(4): 200-204

## Slide 15: Kaynaklar
Onur, Feyyaz; Analitik Kimya II, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No:101, s:135-149; Ankara 2011.
F. James Holler, Stanley R. Crouch; Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th edition.