## Slide 1: Halı ile ilgili genel kavramlar

## Slide 2
HALI:
Çözgü denilen bükülmüş yün, pamuk, veya ipek iplikle­rinin halının boyuna yan yana dizilmesinden meydana gelen çözgü iskeletinin her çift teline; yün, ipek ve floş ipliğinden ilme (düğüm) ya­pılarak sıra oluşturulması ve üzerine bir sıra yün veya pamuk ipliğin­den atkı, (alt kalın, üst ince, döke) atılıp sıkıştırmak suretiyle, belirli bir desen karakteri ve hav yüksekliğine sahip olarak dokunan yaygıdır.
ÇÖZGÜ:
Halı tezgahının alt ve üst leventleri arasına, halı boyunca yatay, zemine dik ve birbirlerine paralel olarak çaprazlama geçirilen yün, pamuk ve ipekten bükülerek imal edilmiş ipliklerdir.
GÜCÜ:
Çözgü tellerini birbirine paralel bir şekilde halı kali­tesine göre eşit olarak taksim eden, atkı atılırken istenilen açıklığı temin etmek için; arka ve ön tellerin birbirinden ayrılmasını sağlayan bir sistemdir.
ATKI:
Halının ilme sıraları arasına ve halının enine paralel olarak elle geçirilen, çözgü ile beraber halının zemin dokumasını oluşturan yün, pamuk veya ipek ipliğidir

## Slide 3
İLME (DÜĞÜM):
Halı dokunurken yün, ipek veya floş ipliğinin, çözgünün her çift teline belirli bir biçimde yan yana bağlanarak sıralar oluşturan iplik düğümleridir.
HAV:
Hav, çözgü tellerine bağlanmış ilme adı verilen düğüm uçlarının belli uzunluklarda kesilmiş şeklidir.
SAÇAK:
Saçak, halının iki başında çözgü ipliklerinin kesil­mesinden arta kalan uçlardır. Saçak boyu, halının ebadına göre de­ğişmekle birlikte, genelde 10 cm. bırakılır.
ÇİTİ (ZİNCİR) :
Halının başlangıç ve bitim uçlarında kilim dokusuna paralel olarak, saçak dibinde çözgü veya atkı ipliğinden zincir şeklinde yapılan bir dokudur.

## Slide 4
HALI KİLİMİ:
Halıda havlı dokumanın dağılmaması için, başlangıç ve bitim kısımlarında yapılan düz dokudur.
KENAR ÖRGÜSÜ:
Halı yanlarının sağlam olması için, zemin renginde ve iki katıl zemin ilme ipliğiyle yanlara örülen dar şerit kısımdır.
ETLİK (KIYI KOLONU):
Halı kiliminden sonra, bordürden evvel zemin renginde halı ebadına göre yapılan havlı dokumadır. Ha­lının kenarlarını çevreler.
BORDUR:
Halının dört kenarının çevreleyen, etlik, dış sedef (küçük su), büyük su (enli kıyı) ve iç sedeften meydana gelen kışıma bordur denir. Dış ve iç sedefler bir yada birkaç tane olabilir.
ZEMİN (ORTA) :
Halının bordürle çevrelenen orta kısmı olup desenli veya düzdür.

## Slide 5: HALIDA KALİTE
Kalite; Halıda 10 cm enine giren çözgü teli ile, 10 cm boyuna giren ilme sıra sayısıdır. 10 cm’de ki çözgü teli sayısı ile, 10 cm’de ki ilme sıra sayısının çarpımı bize 1 desimetre karedeki toplam ilmeyi (düğümü) verir. Diğer bir ifadeyle, 1 desimetre (dm) karedeki ilme sayısı, o halının kalitesini gösterir.
Kalite 26 x 33 dediğimizde, bu iki rakamdan birincisi olan 26 sayısı, halının 10 cm (1 dm) enine giren çözgü teli sayısını; ikinci rakam olan 33 ise halının boyuna olan 10 cm (1 dm) deki ilme sıra sayısını gösterir. Bu iki rakamın çarpımı ise 1 dm. karede ki toplam ilmeyi verir. 26 x 33 = 858 ilme.
Halının tipi, boyutları ne olursa olsun; kalite hesaplamalarında hep aynı yol takip edilir. Ebatta verilen ilk rakam daima halının ENİNİ, ikinci rakam ise halının BOYUNU ifade eder.
Kalitenin ilk rakamı ile ebadın ilk rakamının çarpımı halıdaki toplam TEL SAYISINI verir. Kalitenin.ikinci rakamı ile ebadın ikinci rakamının çarpımı o halının toplam SIRA SAYISINI verir.
Bulunan Tel sayısı ile, Sıra sayısının çarpımı ise; halıdaki TOPLAM İLME (DÜĞÜM) sayısını gösterir. Halının alanı ise; En ebadı ile Boy ebadının çarpımıyla bulunur. Verilen ebatlar cm. biriminden ise, sonuç cm²dir. Dm ise sonuç dm²dir. Ebatlar metre (m) olarak verilmişse sonuç metrekare (m²) olacaktır. Amma, halıcılık da hesaplama işlemleri genellilikle desimetre üzerinde yapılır.

## Slide 6: HALILARIN SINIFLANDIRILMASI
1. ÜRETİM ŞEKİLLERİNE GÖRE
2. KULLANILAN HAMMADDEYE GÖRE
3. KULLANILDIKLARI YERE GÖRE
4. BİR DESİMETRE KAREDEKİ İLME SAYISINA GÖRE
5. EBATLARINA GÖRE
6. DESENLERİNE GÖRE