## Slide 1: Çözgü Çözme

## Slide 2: Çözgü hazırlamada Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Çözgü; çözmeye başka bir deyişle çözgü ipliklerini dokuma tezgâhında dokunabilecek şekilde birbirine paralel bir duruma getirme işlemidir. Çözgü tezgâhı bobinlerin takılmasına yarayan bir çerçeve üzerine zikzaklı olarak tahta çubuklar çakılmış iki yan tahta ve çözgü ağızları aldırmak için alt tahtadan ibarettir. Genellikle 3 şekilde çözgü hazırlanır:
Yerde Çözme
Duvarda çözme
Dolapta çözme

## Slide 3
Çözgü hazırlamada kullanılan araç – gereçler şu şekilde gruplanabilir:
Çözgü aletleri
Çözgü demiri
Çözgü dolabı

## Slide 4
Çözgü İpi Uzunluğunu Hesaplama
Çözgü ipi olarak yün, tiftik, devetüyü, pamuktan yapılmış ipler kullanılmaktadır.
Çözgü ipinin çift bükümlü olmasına özen gösterilir.
Çözgü ipi hazırlanması için, yapılması düşünülen dokumanın boyundan biraz daha fazla uzunlukta ve dokumanın eninden 2cm kadar fazla genişlik içindeki tarağın delik ve aralık sayısı kadar iplik hazırlanır.
Çözgü ipi hazırlanırken dokuma yapılacak uzunluk tespit edilir. Elde edilen ölçünün üzerene saçak payı ve fire payı ilave edilir.
Çözgü Tel Sayısı Hesaplama Çözgü boyu hesaplanırken ürün boyu(m) x 2 + fire payı + saçak payı şeklinde hesaplama yapılır.
ÖRNEK ÖLÇÜ: 40x40 cm 40x2 = 80cm +50 cm fire payı + 40 cm saçak payı= 170 cm ip boyu kesilir.

## Slide 5
Çözgü İpi Hazırlama
Çözgü İpini Tezgaha Aktarma
Tezgahta İp Gerginliğini Ayarlama

## Slide 6
Gücü Bağlama