## Slide 1: KAN TESTLERİ

## Slide 2
Kan sayımı, 1 mm3 kanda bulunan şekilli elementlerin (eritrosit, lökosit, trombosit) sayısını öğrenmek amacı ile yapılmaktadır.
Anemi, enfeksiyonlar, lösemi gibi hastalıkların teşhisi için yararlı bir testtir.

## Slide 3
Yetişkin erkeklerde ortalama 5.400.000/mm3 kan (4.600.000-6.200.000) ve yetişkin kadınlarda ortalama 4.800.000/mm3 kan (4.200.000-5.400.000) eritrosit bulunur.

## Slide 4
Lökositler için normal ortalama değerler 5.000-10.000/mm3 kandır. Kan plateletleri ise 200.000-300.000/mm3 sayıdadır.

## Slide 5
Eritrosit, lökosit ve trombosit sayımlarına ek olarak yapılan hemoglobin ve hemotokrit ölçümleri de organizmada herhangi bir patolojik durumun varlığı hakkında bilgi vermesi açısından çok önemli testlerdir.
Hemoglobin için normal ortalama değerler yetişkin erkeklerde 16 g/100 ml kan; yetişkin kadınlarda 14.4 g/100 ml kandır.
Hematokrit, eritrositlerin hacminin tüm kan hacmine oranının % olarak ifadesidir. Normal değerleri yetişkin erkeklerde 42-52% (47%), yetişkin kadınlarda 36-46% (42%) şeklindedir.

## Slide 6
Hematokrit, eritrositlerin hacminin tüm kan hacmine oranının % olarak ifadesidir.
Artan hematokrit ile doku oksijenasyonu teorik olarak artmalıdır. Bununla birlikte, hematokritin artması, kanın mikrovaskülatürden akışını azaltan ve böylece doku oksijenlenmesini azaltan görünür kan viskozitesini de arttırır. Bu iki karşıt etkinin birbirini dengelediği bir hematokrit değeri, doku oksijenlenmesini en üst düzeye çıkaran optimal hematokriti temsil eder.

## Slide 7
Eritrosit, hemoglobin ve hematokritin arttığı durumlar (polisitemi);
  yüksek yerlerde yaşam,
  pick-wick sendromu,
  diüretik tedavisi
Eritrosit, hemoglobin ve hematokritin azaldığı durumlar (anemi ve oligositemi);
  eritrosit yapım bozuklukları,
  eritrosit yıkımının arttığı

## Slide 8
Lökositlerin arttığı durumlar (lökositoz);
  akut ve lokal iltihaplar
  Yanıklar
  Tüberkiloz
Lökositlerin azaldığı durumlar (lökopeni);
  aplastik anemi,
  myelosikleroz,
  anaflaktik şok,

## Slide 9: Kanda eritrosit sayımı:
Kan alınacak parmak delinir ve kan 1/100 oranında eritrosit sulandırma çözeltisi ile seyreltilirek lama yayılır ve lamel ile kapatılır.
Eritrosit sayımının yapıldığı, kenarı 1/20 mm olan karelerden en az 16 tane sayılıp ortalama alınır. Bulunan rakam 400.000 ile çarpılır. Çünkü;
Kenarı 1/20 mm olan karenin hacmi= 1/20 x 1/20 x 1/10 Sulandırma oranı = 1/100
Bundan dolayı;
1/20 x 1/20 x 1/10 x 1/100 = 1/400.000 mm3 kanda sayım yapılır.
1/400.000 mm3 kanda A eritrosit varsa
1 mm3 kanda X eritrosit vardır.
A x 1
X=--------------- ise X= A x 400.000 olur.
1/400.000

## Slide 10: Kanda lökosit sayımı
Kan alınacak parmak delinir ve kan 1/10 oranında lökosit sulandırma çözeltisi ile seyreltilerek lama yayılır ve lamel ile kapatılır.
Lökositler, kenarı 1/5 mm olan karelerde sayılır. En az 10 kare sayılıp ortalaması alınır ve bulunan sayı 2.500 ile çarpılır. Çünkü;
Lökosit karesinin hacmi= 1/5 x 1/5 x 1/10
Sulandırma oranı = 1/10
Bundan dolayı;
1/5 x 1/5 x 1/10 x 1/10 = 1/2.500 mm3 kanda sayım yapılır.
1/2.500 mm3 kanda A lökosit varsa
1 mm3 kanda X lökosit vardır
A x 1 X= ----------------- X= A x 2.500 olur.
1/2.500

## Slide 11: Sahli Yöntemi ile Hemoglobin Tayini:
Amaç: 100 cc kanda bulunan eritrositler içindeki hemoglobin miktarını saptamaktır. Bu amaçla kullanılan yöntemlerden biri olan sahli yönteminde hemoglobin asit hematine çevrilir ve kolorimetrik olarak miktar tayini yapılır.
Malzeme: Parmak delmek üzere steril iğne
Alkol
Sahli Hemoglobinometresi
Sahli pipeti
0.1 N HCl

## Slide 12: Deneyin Yapılışı:
1. Boş olan dereceli hemometre tüpüne, 10 derecesine kadar 0.1 N HCl konur.
2. Tekniğe uyan şekilde delinen parmak ucundan, sahli pipeti ile 20 ul kan çekilerek asit üzerine ilave edilir.
3. Tüp hafifçe sallanarak asit ve kan birbiri ile tamamen karıştırıldıktan sonra 1-10 dakika beklenir.
4. Daha sonra damla damla ve her damladan sonra tüp içeriğinin ince cam bagetle karıştırılması koşulu ile distile su ilave edilir. Bu işlem hemometredeki standart renk ile dereceli hemometre tüpündeki renk aynı oluncaya kadar devam edilir.
5. Sonuçta incelenen kanın içindeki bulunduğu tüp, üzerindeki skaladan hemoglobin miktarı % veya g cinsinden okunur.

## Slide 13: Hemotokrit Tayini:
Materyal: Heparinize kapiller tüp
Özel santrifüj
Alkol
Parmak delmek üzere kullanılacak steril iğne
Plastik hematokrit skalası

## Slide 14: Deneyin Yapılışı:
1. Heparinize kapiller tüp, delinen parmak ucundaki kana değdirilerek hava almayacak şekilde tamamen doldurulur.
2. Tüpün bir ucu plastinin ile veya bunzen bekinde kapatılır ve özel santrifüjdeki yerlerine, kapalı uç dışarı gelecek şekilde yerleştirilir. Santrifüj edilir.
3. Bu süre sonunda çıkarılan tüpler plastik hematokrit skalasında, kapalı ucu aşağı gelmek şartı ile eritrosit hacmine ait alt sınır ve serum hacmine ait üst sınır skalanın iki kalın çizgisine gelene kadar hareket ettirilir. Eritrosit çöküntüsü ile serum arasındaki sınır esas alınarak skalada karşı geldiği sayı, hematokrit % değeri olarak saptanır.

## Slide 15: Referanslar
BİYOKİMYA PRATİK FÖYÜ (2004)
Piety NZ, Reinhart WH, Stutz J, Shevkoplyas SS. Optimal hematocrit in an artificial microvascular network. Transfusion. 2017 Sep;57(9):2257-2266. doi: 10.1111/trf.14213. Epub 2017 Jul 5. PMID: 28681482; PMCID: PMC5583001.
Stark, H., & Schuster, S. (2012). Comparison of various approaches to calculating the optimal hematocrit in vertebrates. Journal of Applied Physiology, 113(3), 355–367. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00369.2012.