## Slide 1: SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ

## Slide 2: ELEKTROFOREZ
    Elektroforez, yüklü moleküllerin bir elektriksel alandaki hareketlerinin izlendiği tekniğe verilen isimdir.
    Yüklü parçacıklar, göç hızlarındaki farklılıklara göre birbirlerinden ayrılır.
Biyokimya, adli kimya, genetik, moleküler biyoloji ve biyoteknolojide kullanılır.
Protein molekülleri içeren çözeltiye elektrik alan uygulanır.
Proteinlerin hareketi, net yüklerine, boyutlarına ve şekillerine bağlı olarak değişir.
Sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) rutin protein analizlerinde çığır açmıştır.
SDS-PAGE yönteminde proteinlerin içinde hareket ettiği ortam olarak çok sayıda çapraz bağı bulunan poliakrilamit jel kullanılır.
.

## Slide 3: Sodyum dodesil sülfat (SDS)
Güçlü anyonik bir deterjan
Negatif yüklü
Proteinlerin yapısının açılmasına neden olarak düz zincir haline dönüştürür.
SDS ile kaplanan proteinler negatif yükle yüklenir.
Poliakrilamid jel elektroforezinde ayrışma, SDS ile homojen bir şekilde (-) yükle kaplanmış moleküllerin kendi yükünden bağımsız olacağından, doğrudan doğruya molekül ağırlıklarına göre olur. Ayrıca, indirgeyici ajanlar (Betamerkaptoetanol/DTT) disülfit bağlarını yıkar.

## Slide 4: SDS PAGE iki tip jel sistemi içerir.
Üst jel örneklerin yüklendiği kuyuları içerir. Analiz edilecek örnek, bir izleme boyası (bromfenol mavisi) ile birlikte, jelin üst kısmına (kuyularına) uygulanır ve sistemden elektrik akımı geçirilir.
Alt ayırma jeli ise proteinleri molekül ağırlıklarına göre ayırır.

## Slide 5: Akrilamid jellerin hazırlanması
Jel oluşumu, akrilamid ve akrilamid türevi N-N-metilen bisakrilamidin polimerizasyonu sonucu oluşur ve örnekler bu jelde yürütülür.
Polimerizasyon için, akrilamid molekülleri yan yana bağlanarak düz zincir oluştururlar.
Bisakrilamid molekülleri, iki akrilamid molekülü arasında çapraz bağlantılar oluştururlar.
Böylece, ağsı bir yapı meydana gelir.
Por büyüklüğü, akrilamid konsantrasyonununa bağlıdır.
Ammonium persulfat (APS) (Reaksiyon başlatıcısı, polimerizasyon için serbest radikal oluşumunu başlatır.)
N, N, N’, N’ -tetramethyl-ethylenediamin (TEMED)(Katalizör)

## Slide 6: Bisakrilamid/Akrilamid Oranı
Bisakrilamid/Akrilamid oranı, farklı proteinler için farklılık gösterir.
Küçük yüzdeli jeller, yüksek molekül ağırlıklı proteinlerin ayrımına kullanılır.
Yüksek yüzdeli jeller, düşük molekül ağırlıklı proteinlerin ayırımında kullanılır.

## Slide 7: SDS-PAGE jele örnek yüklenmesi
Negatif yüklü proteinler, jelin kuyucuklarına yüklenir.
Polimerizasyon sırasında jelin üst kısmına yerleştirilen bir tarak jelde küçük kuyucukların oluşumunu sağlar.
Polimerizasyondan sonra tarak çıkarılır.
Jeller, içerisinde uygun bir tampon bulunan bir elektroforez aygıtına yerleştirilerek işlem gerçekleştirilir.
Kuyucuklara örnekler konulur ve akım geçirilir.
Elektroforez tamponu, ortamdaki elektrik akımını oluşturur ve elektroforez sırasında uygun pH değerini ayarlar.
Elektroforezde akım katottan anoda doğru olmalıdır.

## Slide 8: Örneklerin hazırlanması
Örnek tamponu:
SDS-PAGE analizi için protein örneklerinin hazırlanması ve jellere yüklenmesi için kullanılır.
Örnek tamponunun içeriği
SDS:
Proteinlerin denatürasyonunu ve negatif yüklenmesini sağlar.
β-merkaptoetanol/Ditiyotreitol (DTT):
Proteindeki disülfit bağlarını kırar.
Gliserol:
Protein örneklerinin yoğunluğunu arttırarak kuyulara yüklenmesini kolaylaştırır.
Bromfenol mavisi
Jel üzerindeki protein numunesini takip etmek için kullanılır (Takip boyası). Bromfenol mavisi negatif yüklüdür.

## Slide 9: Coomassie Mavisi
- Anyonik boya
Proteinlere nonspesifik olarak bağlanır.
Jel üzerindeki proteinler comassie mavisi ile bant şeklinde tayin edilebilirler.

## Slide 10: Kaynaklar
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Pratik föyü-2004
Practical Biochemistry (2015). Aljebory, A., And Alsalman, A.
A Laboratory Text Book of Biochemistry, Molecular Biology and Microbiology (2014)
Lehninger Principles of Biochemistry- 5th Edition (2008)
7th edition Biochemistry Jeremy M. Berg John L. Tymoczko Lubert Stryer, Gregory J. Gatto, Jr. W. H. Freeman and Company.
Mahin Basha, Analytical Techniques in Biochemistry , 2019, Springer Protocol Handbooks
Gallagher, S. R. (2012). One-Dimensional SDS Gel Electrophoresis of Proteins. Current Protocols in Molecular Biology, 97(1), 10.2A.1–10.2A.44.
One-dimensional SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (1D SDS-PAGE). Brunelle JL., Green R. Methods Enzymol. 2014;541:151-9.