## Slide 1: İş Etüdü
    iş etüdünün yararları,
    iş etüdü çalışmalarının aşamaları,
    hareket etüdü aşamaları,
    zaman etüdü çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
    iş örneklemesi uygulamaları,
konularını tartışacağız.

## Slide 2: İş etüdü
İşlerin en az insan enerjisi ile yapılış yöntemini ve işlerin tamamlanma süresini belirlemeye yönelik inceleme süreci.

## Slide 3: İş etüdü neleri içerir ?
Hareket etüdü
İş ölçümü
  Zaman etüdü
  İş örneklemesi

## Slide 4: iş etüdü
iş etüdü
hareket etüdü
iş ölçümü
verimlilik

## Slide 5: iş etüdü aşamaları
işlemin seçilmesi
gözlem ve kayıt
verilerin analiz
yeni yöntemin geliştirilmesi
zaman standartlarının belirlenmesi
yeni yöntemin uygulanması
denetim ve sürekliliği sağlama

## Slide 6: hareket etüdü amaçları
süreç ve işlemlerin iyileştirilmesi
çalışma yerinin ve araçların tasarımı
gereksiz faaliyetlerin giderilmesi
insangücü ve makine verimliliğinin arttırılması
uygun fiziksel çalışma ortamı oluşturma.

## Slide 7: Hareket Etüdü Aşamaları: incelenecek işin seçim kriterleri
işin uzun ömürlü olması
İşin tekrarlanır olması
İşin maliyetinin büyük olması
Aksaklık belirtilerinin yüksek olması
Müşteri şikayetlerinin yüksek olması

## Slide 8: bilgi toplama
gözlem ve görüşme yoluyla işin yapılmasıyla ilgili bilgilerin elde edilmesidir.
verilerin kaydedilmesinde diyagram ve şemalar kullanılmalıdır.

## Slide 9: Verilerin irdelenmesi
amaç
yer
sıra
kişi
yol
Ne yapılmalıdır?
Nerede yapılmalıdır?
Ne zaman yapılmalıdır?
Kim yapmalı?
Nasıl yapılmalıdır?

## Slide 10: Yeni yöntemin geliştirilmesi
gereksiz işlemlerin elenmesi
işlemlerin birleştirilmesi
işlemlerin sırasının değiştirilmesi
işlemin basitleştirilmesi

## Slide 11: Denetim
Yöntem uygulamaya konulduktan sonra, personelin karşılaştığı sorunların saptanması, yöntemin uygulanmasının etkin bir denetim sistemi ile izlenmesi ve sürekliliğinin korunması gereklidir.

## Slide 12: İş Ölçümü
İş Ölçümü
Nitelikli İşçi
Tanımlanmış Çalışma Hızı

## Slide 13: İş ölçümü amaçları
işlerin planlanması ve programlanması
işçilik maliyetlerinin belirlenmesi
ürün teslim tarihinin belirlenmesi
araç ve makinelerin verimli kullanımı
personel planlaması
personel giderlerinin kontrol altına alınması

## Slide 14: İş Ölçümü Teknikleri
Zaman Etüdü
İş Örneklemesi

## Slide 15: Zaman etüdü aşamaları
ölçülecek işin seçimi
işin öğelere ayrılması
örnekleme
ölçme ve kayıt
başarı derecelendirmesi
eklemeler
standart zamanın belirlenmesi

## Slide 16
örnekleme
n: ön etüdle yapılan gözlem sayısı
N: gerekli gözlem sayısı
X : gözlenen (ölçülen) süre

## Slide 17
  N
OS=
ORTALAMA SÜRE
NORMAL SÜRE
NS= (1+BD) x OS
BD: Başarı derecelendirmesi
STANDART SÜRE
SS= (1+E)xNS
E: eklemeler

## Slide 18: Başarı derecelendirmesi
Gözlenen işçinin fiili performansının, normal performansa göre düzeltilmesidir. Eğer işçi, normalden % 5 hızlı çalışıyorsa, başarı derecelendirme katsayısı, 0.05 olacaktır.

## Slide 19: Eklemeler
İşçinin çalışma süresi boyunca fizyolojik ihtiyaçlarını, sosyal ihtiyaçlarını ve yorgunluk durumlarını dikkate alınması için yapılan düzeltme katsayısıdır.

## Slide 20: İş örneklemesi
işgören ve makinaların rassal aralıklarla gözlenmesine dayanır. İş örneklemesi ile personelin zamanını hangi faaliyetlere ayırdığı belirlenir.

## Slide 21: Kayıt formu
GÖZLEM | SAYI | ORAN
İŞLE İLGİLİ | 20 | % 67 (p)
İŞLE İLGİSİZ | 10 | % 33 (q)

## Slide 22: örneklem büyüklüğü
t2 pq
N=
d2
t: teorik t değeri (% 95 güven düzeyi için 1.96),
d: hata miktarı,
p: olayın görülme sıklığı, q : olayın görülmeyiş sıklığı

## Slide 23: Örnek:
Yapılan ön çalışma sonucunda personelin zamanının %80’ini çalışarak %20’sini de boş durarak geçirdiği belirlenmiştir. %95 güven aralığında ve %5 sapma kabul edildiği takdirde kaç gözlem yapılmalıdır?

## Slide 24
t2 pq
N=
d2
Formülünde;
N= (1.96)² *0.20*(1-0.20) / (0.05)²
N= 246

## Slide 25: İş Tasarımı
Verimlilik artışı amacıyla işlerin nitelik ve yapısını değiştirme sürecidir.
İş ve insan öğesini en uygun biçimde birleştirmeyi hedefleyen yönetsel uygulamadır.

## Slide 26: İş Tasarım Teknikleri
İş genişletme
İş rotasyonu
İş zenginleştirme

## Slide 27: İş Genişletme
Personel tarafından yapılan farklı görev sayısının arttırılmasıdır.
Yatay olarak personelin görevlerinin arttırılması, çeşitlendirilmesidir.

## Slide 28: İş Rotasyonu
Personelin değişik zamanlarda ve yerlerde, değişik görevler yapmasıdır.
İş genişletme ile yakından ilişkilidir.
Personelin işten soğumasını azaltır, bilgi ve becerilerini arttırır, örgüt bölümleri ve gruplar arasındaki anlayış ve uyumu geliştirir ve personelin önüne yeni alternatifler çıkartır.

## Slide 29: İş Zenginleştirme
Personele kendi işini planlama, örgütleme, denetleme ve değerlendirme konusunda daha fazla sorumluluk verilmesidir.
İş genişletme ile iş zenginleştirme arasındaki temel fark, iş zenginleştirme personelin dikey olarak yetki ve sorumluluklarını arttırmasıdır.

## Slide 30: İş Zenginleştirme Uygulamaları
Müşteri ile ilişkiler
Personelin kendi işini planlaması
Tüm ürün üzerinde personel sahipliği
Doğrudan geri bildirim