## Slide 1
JEM 425
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

## Slide 8
SORULAR CEVAPLAR
Kulak koruyucumu taktığımda,
konuşmaları duyabilecek miyim?

Evet. Kulak koruyucular,
normal sesleri duymanızı sağlarlar, çünkü
çok yüksek seslerin etkilerini azaltmak
üzere tasarlanmışlardır.

Evet. Kulak koruyucuyu kullanırken, ekipmanın
normal sesine alışacaksınız ve arıza halindeki
sesi ayırdedebileceksiniz.

Ekipmanın sesindeki değişikliği
farkedebilecek miyim ?

Kulak Koruyucuları – İşçi Yorumları

## Slide 9
Kaynak işlerinde, yalıtkan özellikte

## Slide 10
  uçan ince partiküller ve tozların kaçmasını engeller.
tehlikeli kimyasal maddelerin yüz ve göze gelmesini engeller.
gözlerin ısı ve ışınlara maruz kalmasını engeller.

## Slide 13: Gaz - Buhar Maskeleri
Gaz filtreleri bertaraf ettikleri gazın türüne göre sınıflandırılır:
A Tipi: Kaynama sıcaklığı 65 oC’den yüksek bazı organik gaz ve buharlara karşı (Kahverengi)
B Tipi: İnorganik gaz ve buharlara karşı (CO hariç). (Gri)
E Tipi: Sülfür dioksit ve diğer asitli gaz ve buharlara karşı (Sarı)
K Tipi: Amonyak ve amonyak türevlerine karşı (Yeşil)

## Slide 18
-Sıyrılma, kesilme ve darbelere karşı koruma
Alev ve ısıdan korunma
Kimyasal zararlılardan korunma
Elektrik kazalarından korunma
Radyasyondan korunma

## Slide 20
Darbeye dayanıklı
Çelik ara taban
Anti-statik
Kaymaya dirençli taban
Aside dayanıklı taban
Suya ve rutubete dayanıklı taban
Isıya dayanıklı taban

## Slide 29
Tehlike içeren iş yapılırken, KKD, kullanıcıyı mümkün olan en yüksek düzeyde koruyacak şekilde tasarlanarak imal edilmelidir,
KKD’nin kendisi risk oluşturmamalıdır,
KKD malzemesi ve parçaları, kullanıcının sağlık ve hijyenini olumsuz yönde etkilememelidir,
Giyildiğinde kullanıcıya temas eden KKD parçası, tahriş ya da yaralanmalara neden olabilecek derecede sert olmamalı, keskin kenarlar ve çıkıntılar bulundurmamalıdır,
KKD’nin, ayarlanabilir ve eklenebilir sistemler yardımıyla veya farklı beden ölçülerinde üretilerek kullanıcının vücut yapısına uygunluğu sağlanmalıdır,
KKD, dayanıklılık ve işlevselliğini azaltmayacak şekilde olabildiğince hafif imal edilmelidir,
KKD’nin kullanım kılavuzu olmalıdır.

## Slide 30
CE Uygunluk İşareti:
(Conformitee Europeenne):
Üreticinin KKD yönetmeliğinden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve bir KKD’ın ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir.
Üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren AB’nin Yeni Yaklaşım direktiflerine uygunluk işaretidir.
AT TİP İNCELEME BELGESİ:
Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenerek imalatçıya verilen KKD’ın yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren belge.

## Slide 32: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Genel Kural (İşveren yükümlülüğü)
Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılacaktır.
KKD kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği açısından en son sırada gelen önlemdir.

## Slide 33: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Genel Hükümler (İşveren yükümlülüğü)
Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır.
Tüm kişisel koruyucu donanımlar;
1) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.
2) İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır.
3) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.
4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır.

## Slide 34: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
b) Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.
c) Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşulları özellikle kullanılma süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenecektir.

## Slide 35: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
d) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır.
e) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilecektir.
f) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.
g) İşveren, işçiyi kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirecektir.

## Slide 36: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Genel Hükümler (İşveren yükümlülüğü)
Madde 6 — Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır: … (devamı)
h) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir.
i) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılacaktır.
Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olacaktır.

## Slide 37: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Kullanım Kuralları (İşçi yükümlülüğü)
İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirecektir.

## Slide 38: Bütün KKD’lerde bulunması gereken özellikler
Tehlike içeren iş yapılırken, KKD, kullanıcıyı mümkün olan en yüksek düzeyde koruyacak şekilde tasarlanarak imal edilmelidir,
KKD’nin kendisi risk oluşturmamalıdır,
KKD malzemesi ve parçaları, kullanıcının sağlık ve hijyenini olumsuz yönde etkilememelidir,
Giyildiğinde kullanıcıya temas eden KKD parçası, tahriş ya da yaralanmalara neden olabilecek derecede sert olmamalı, keskin kenarlar ve çıkıntılar bulundurmamalıdır,
KKD’nin, ayarlanabilir ve eklenebilir sistemler yardımıyla veya farklı beden ölçülerinde üretilerek kullanıcının vücut yapısına uygunluğu sağlanmalıdır,
KKD, dayanıklılık ve işlevselliğini azaltmayacak şekilde olabildiğince hafif imal edilmelidir,
CE işareti taşımalıdır,
KKD’nin kullanım kılavuzu olmalıdır.

## Slide 41: KKD KATEGORİZASYONU
KKD’ın Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğe göre;
Basit yapıdaki KKD’lar ( Kategori-I)
Karmaşık yapıdaki KKD’lar (Kategori-III)
Diğer KKD’lar (Kategori-II)
Bu donanımların belgelendirme işlemleri her kategori için farklı belge ve prosedüre bağlanmıştır.
Doğru uygunluk değerlendirme işlemini seçmek, üreticinin sorumluluğundadır.

## Slide 42: KKD Sınıflandırma - ÖZET
Kategori-I : Bu kategoriye giren KKD’ler kullanıcıyı, özellikle;
Yüzeysel mekanik etkiler (bahçıvan eldivenleri, dikiş yüksüğü v.b),
Zayıf ve etkisi kolayca geçebilen temizlik maddeleri (seyreltik deterjan çözeltileri ve benzeri çözeltilere karşı korunan eldivenler),
50 oC’nin üzerinde olmayan sıcak maddelerle çalışmalarda oluşan riskler veya tehlike yaratmayan diğer etkiler (mesleki işlerde kullanılan eldivenler, önlükler vb.),
Doğal atmosferik etkenler (bulaşıklar, mevsimlik elbiseler, ayakkabılar vb.),
Vücudun hayati bölgelerini etkileyen ve etkileri kalıcı lezyonlara neden olmayan küçük darbeler ve titreşimler (kafa derisini koruyan hafif baretler, eldivenler, hafif ayakkabılar vb.),
Güneş ışığı (güneş gözlükleri), risklerine karşı korurlar.

## Slide 43: KKD Sınıflandırma - ÖZET
Kategori-III: Bu kategoriye giren KKD’ler şunlardır:
Katı partikül ve sıvı aerosollardan veya tahriş edici, tehlikeli, zehirli gazlardan korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları,
Su altına dalmada kullanılanları da içeren, atmosferden tam yalıtım sağlayan koruyucu solunum araçları,
Kimyasal maddelere veya iyonlaştırıcı radyasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayanlar,

## Slide 45
2. Kişisel koruyucu donanımlar İçin aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir Özellik değildir?
A) Defalarca kullanılabilir olacaktır. B) İş yerinde var olan koşullara uygun olacaktır. C) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır. D) Kullanan İşçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.

## Slide 46
2. Kişisel koruyucu donanımlar İçin aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir Özellik değildir?
A) Defalarca kullanılabilir olacaktır. B) İş yerinde var olan koşullara uygun olacaktır. C) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır. D) Kullanan İşçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.