## Slide 1
JEM 425
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

## Slide 2
İşyerlerİ, yapIlan İşİn nİtelİğİne göre tehlİke sInIflarIna ayrIldI.
Tehlike sınıfı tespitinde; işyerinin yaptığı asıl iş esas alınır.
A Sınıfı
Uzman
Çok tehlikeli
B Sınıfı
Uzman
Tehlikeli
C Sınıfı
Uzman
Az tehlikeli

## Slide 3
Yukarıdaki gibi örnekler verebiliriz ancak, mutlaka tebliğe bakılarak karar verilmelidir.
6331 sayılı kanunda: Çok tehlikeli iş yerlerinde mesleki yeterlilik eğitimi almayan ÇALIŞAMAZ!

## Slide 5
İş kazalarInI ve meslek hastalIklarInI önleme adIna önceden rİsk değerlendİrmesİ yapIlacak.
Bütün işyerlerine risk değerlendirmesi zorunluluğu getirildi.
İşveren, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikelerin belirlenerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak.

## Slide 6
Risk analizleri;
Çok Tehlikeli iş yerlerinde 2 YILDA BİR
Tehlikeli iş yerlerinde 4 YILDA BİR
Az tehlikeli iş yerlerinde 6 YILDA BİR yenilenmelidir !!
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Madde 12 der ki;

## Slide 7
Risk Değerlendirmesi İlkeleri
Risklerden kaçınmak,
Riskleri analiz etmek,
Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek,
Riskleri önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek,
Risklerle kaynağında mücadele etmek,
Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

## Slide 8
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
MADDE 12 –
Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

## Slide 9
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD)
Risklere karşı önleme ve koruma hiyerarşisinde; kişisel koruyucu donanımların kullanımı, koruma uygulamalarının son aşamasını oluşturur.

## Slide 10
Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle
önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda; iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık
ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

## Slide 11
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
13

## Slide 12

Kişisel koruyucu donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları ifade eder.









## Slide 13
Bu tanım kapsamında;
Kişiyi aynı anda bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanım,
b) Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzeme,
c) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalar da, Kişisel koruyucu donanım sayılır.

## Slide 18
Aşağıda belirtilenler, yukarıda tanımı yapılan kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz:
a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar,
b) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman,
c) Askerlerin, polislerin ve diğer kamu güvenlik güçlerinin giydiği ve kullandığı kişisel koruyucular,
d) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular,
e) Spor ekipmanı,
f) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman,
g) Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden, taşınabilir cihazlar.

## Slide 19
KKD'ler aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?
a-Riskler önlenmişse
b-Teknik Tedbirler yetersizse
c-Riskler yeterli derecede azaltılmışsa
d-Toplu korunma önlemleri alınmışsa

## Slide 20
KKD'ler aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?
a-Riskler önlenmişse
b-Teknik Tedbirler yetersizse
c-Riskler yeterli derecede azaltılmışsa
d-Toplu korunma önlemleri alınmışsa

## Slide 22

Kişisel koruyucu donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları ifade eder.







