## Slide 1
JEM 425
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Notes: 1
1

## Slide 2
Kimyasal Maddelerin
Etiketlenmesi

## Slide 3
ETİKETLEME
Tehlikeli müstahzarın içinde bulunan madde veya maddelerin kimyasal adları ve yüzdeleri;
Ambalaj normal konumundayken üzerindeki bilgiler okunabilecek şekilde sıkıca yapıştırılmış olmalı
Etiketin rengi ve görünümü, tehlike sembolleri ile üzerinde yer aldığı fon, açık olarak fark edilecek şekilde olmalı
Etikette bulunması gerekli bilgiler, fondan açıkça göze çarpacak ve kolaylıkla okunabilecek büyüklükte olmalı
Etiket dili Türkçe olmalıdır

## Slide 4
Difenilamin
100 kg
ABC Kimya Sanayi A.Ş., istanbul yolu...,Tel:0312...
Toksik
T
EC No: 204-539-4
- Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir
- Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse bu etiketi gösterin)
N
Çevre için tehlikeli
EC No
(Avrupa kodu)
Kimyasal maddenin kimyasal ve ticari adı ve miktarı
Risk cümlecikleri
R 23/24/25 gibi Risk kodları
Güvenlik (S) cümlecikleri
(1/2)
36/37-45 gibi Güvenlik kodları
Üreten firmanın adı, adresi, tel,.....
Tehlike sembolleri
ETİKETLEME

## Slide 5: R (Risk) ve S (Güvenlik) Numaraları
R - Risk ve S - Güvenlik numaraları uluslararasıdır.
R - Risk numaraları o malzemenin yol açabileceği zararları ve tehlikeleri gösterir.
S - Güvenlik numaraları o malzemenin kullanımı, depolanması sırasında zararlarının azaltılması ve ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemleri belirtir.

## Slide 6
RİSK DURUMLARI | 
Risk Cümlesi | Risk cümlesinin açık ifadesi
R1 | Kuru halde patlayıcıdır
R2 | Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski
R3 | Sok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patlama riski
R4 | Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur
R5 | Isıtma patlamaya neden olabilir
R35 | Ciddi yanıklara sebep olur
R42 | Solunduğunda alerji apabilir
R14/15 | Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon verebilir
R15/29 | Su ile temasında toksik ve kolay alevlenebilir gaz çıkarır
R20/21 | Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır
R20/22 | Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
R20/21/22 | Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır

## Slide 7
GÜVENLİK TAVSİYELERİ | 
Güvenlik Cümlesi | Güvenlik cümlesinin açık ifadesi
S1 | Kilit altında muhafaza edin
S2 | Çocukların ulasabilecegi yerlerden uzak tutun
S3 | Serin yerde muhafaza edin
S4 | Yerlesim alanlarından uzak tutun
S7 | Sıkı kapatılmıs kapta muhafaza edin
S16 | Tutyuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.
S1/2 | Kilit altında ve çocukların ulasamayacagı bir yerde muhafaza edin
S3/7 | Kabı, serin bir yerde ve ağzıı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin
S3/9/14/49 | Sadece orijinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde ........'den uzak tutarak muhafaza edin.
S64

## Slide 8
Ambalajın Kapasitesi | Etiket Boyutu (mm)
X < 3 litre | En az 52 x 74 (a8 boyutu)
3 litre > X < 50 litre | En az 74 x 105 (a7 boyutu)
50 litre > X < 500 litre | En az 105 x 148 (a6 boyutu)
X > 500 litre | En az 148 x 210 (a5 boyutu)
ETİKET BOYUTU

## Slide 10
*Kanalizasyona veya sulara atılması yasak olan maddelerin etiketlerinde bu durum açık olarak belirtilir.
*Etiketlerde, "zehirsizdir", "sağlığa zararsızdır", "talimata uygun kullanılırsa zararsızdır" gibi tehlikeye karşı kayıtsızlaştırıcı ifadeler kullanılamaz.
*Paketlenmiş olarak piyasaya sürülen madde veya ürünlerde etiketler, paketlere yapıştırılmış olmalıdır. Paketler ikinci bir ambalaj içine konuyorsa, etiket bu ambalajlar üzerine de yapıştırılır. Ancak şeffaf ikinci ambalaj kullanıldığında, içteki etiketin net okunabilmesi durumunda ikinci ambalaja etiket konulması zorunlu değildir.
*Özellikleri yeterince bilinmeyen maddelerin etiketleri üzerine " bu maddenin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkisi ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" ibaresi yazılır.
*Kanser yapıcı maddeler listesine giren madde ve ürünlerin etiketleri üzerine, diğer bilgilerin yanı sıra "dikkat kansere neden olabilir" ibaresi yazılır.
Etiketleme Konusunda Önemli Notlar

## Slide 11
*Etiketler, piyasaya arz edilen tehlikeli kimyasallar için ülkenin resmi dilinde hazırlanır.
*Tehlike sembolleri, portakal sarısı zemin üzerine siyah baskı ile verilir. Her tehlike sembolü en az 1 cm2 alana sahip olup, sembolün yapılacağı yüzeyin en az onda birini kaplar.
*Etiketler, ambalajın bir veya birkaç yüzüne, ambalaj normal konumunda dururken etiketteki bilgiler okunabilecek şekilde yapıştırılır.
*Etiketin dış etkenlerden ve ambalaj içindeki maddeden etkilenerek ambalaj üzerinden çıkmaması, veya kullanılmışsa plakanın kopmaması için gerekli önlemler alınır.
Etiketleme Konusunda Önemli Notlar

## Slide 12
Aerosol paketleri ve kaplarına yapıştırılan etiketlerde diğer bilgilerin yanı sıra,
"Kutu basınçlıdır", "Güneş altında bırakmayınız", "50 oC nin üzerindeki sıcaklıktan koruyunuz", "Boş kutuları zorlayarak açmayınız", "Ateşe atmayınız", "Aleve veya akkor halindeki maddelere püskürtmeyiniz".
b) Bileşimindeki yanmaya ve kolay alev almaya neden olabilecek yanıcı madde içerenler için "yanıcıdır" veya "kolay alev alır", ibarelerin yazılması zorunludur.
Etiketleme Konusunda Önemli Notlar

## Slide 13
TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK :
Maddenin birden fazla tehlikesi olması durumunda, aşağıdaki önceliklere göre tek sembol ve işaret
1) T > C > X
(Toksik > Aşındırıcı Madde > Zararlı)
2) C > X
(Aşındırıcı Madde > Zararlı)
3) E > F > O
(Patlayıcı > Alevlenebilir > Oksitleyici)

## Slide 15
Kimyasal Maddelerin
Depolanması
Notes: 15
15

## Slide 16: Depolama
Depolamada işaretlere dikkat edilmelidir.
Depolama raflarından malzemenin düşmemesi için önlem alınmalıdır.
Dökülmelere karşı önlem alınmalıdır.
Etkileşen kimyasallar yan yana konulmamalıdır.
Malzeme tanklarının etrafı taşma havuzu ile çevrilmeli ve dökülmelere karşı önlem alınmalıdır.
Notes: Örneğin patlayıcılar diğer malzemelerden bağımsız olarak depolanırlar.
Alevlenebilir, yanıcı malzemeler oksidanlar ile birlikte depolanamazlar
Kullanılan Kimyasalın özelliklerine uygun absorban malzeme bulundurulmalı ve birbiri ile reaksiyon vereck malzeme kullanılmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Örneğin talaş ve iso siyanat birarada kullanılamazlar.

## Slide 17: Depolama
Kullanım alanlarında göz duşları ve malzeme güvenlik bilgi formları bulundurulmalıdır.
Yanıcı kimyasallar diğerlerinden ayrı olarak güneşten etkilenmeyecek şekilde kapalı alanda depolanmalıdır.
Kaplar tanımlı olmalıdırlar.

## Slide 18: Kimyasalları depolama-5
Birlikte Depolanamaz

## Slide 19
Kimyasal Maddelerin
Taşınması
Notes: 19
19

## Slide 20
Artan trafik nedeniyle kimyasal maddelerin karayolu, demiryolu, havayolu, deniz veya nehir yoluyla taşınmaları sırasında çevrenin sağlıklı kalması,kazaların azaltılması amacıyla belirli politikalar hedeflenmiştir.
Bu bağlamda, Avrupa Topluluğu ülkeleri tehlikeli (zararlı) kimyasal maddelerle ilgili olarak bilgileri ve hükümleri sürekli kontrol edip geliştirmektedirler .
AT ülkeleri "tehlikeli madde taşımacılığında ürünün siparişinin alınmasında, verilmesinden başlayarak yükü adrese teslim edilip, yükün boşaltılmasına kadar süreçte yer alan tüm personelin eğitime tabi tutulmasını da şart koşmaktadırlar.
Ülkemizde ise Çevre Bakanlığı tarafından çıkarılan 19.11.1996/21 ve 9.9.1997/12 sayılı genelgeleri ile tehlikeli madde ve atıkların taşımalarında istihdam edilen sürücüler için eğitim mecburi kılınmıştır
KİMYASALLARIN TAŞINMA KURALLARI

## Slide 22
Kimyasal Atık İmhası
Notes: 22
22

## Slide 23
Prosedür
Temel kimya eğitimine sahip bir çalışan kimyasal atık sorumlusu olarak görevlendirmeli ve kimyasal atıklar onun gözetiminde biriktirilip/toplanmalıdır.
Tehlikeli kimyasal atıkların bulunduğu yere “Tehlikeli Kimyasal Atık” uyarısı konmalıdır.
Tehlikeli kimyasal içeren hasar görmüş şişeler de “tehlikeli kimyasal atık” gibi işlem görmelidir.
Artan kimyasalların yeniden kullanıma girebilmesi için “Kimyasal Geri dönüşüm Formu” kullanılmalıdır.
Kimyasal Atık İmhası

## Slide 24
Kimyasal Atık Formu (Formu doldurduktan sonra bir örneğini Çevre Grubuna gönderiniz.)
Bina/Kat/Oda No |  |  | Tarih |  | 
Talep eden |  |  | Tel |  | 
Kimyasalın tipi (X koyunuz) |  | Kimyasalın Adı (içerikteki kimyasalların hepsini listeleyiniz) |  | Miktar (Litre cinsinden) | 
 | Zehirleyici (Toksik) |  |  |  | 
 | Yanıcı solvent |  |  |  | 
 | Halojenli solvent |  |  |  | 
 | Oksitleyici |  |  |  | 
 | Yanıcı katı |  |  |  | 
 | Korozif asit |  |  |  | 
 | Korozif alkali |  |  |  | 
 | Korozif katı |  |  |  | 
 | İrritant |  |  |  | 
İMHA YÖNTEM (Bu kısım Çevre Grubu tarafından doldurulacaktır.) |  |  |  | Tarih | 
 |  |  |  | İmza | 

## Slide 25: Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar:
Tehlike ve zararları
Malzeme güvenlik bilgi formu.
Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.
Miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı
Yönetmelik mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri.
Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.
Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
Birden fazla kimyasal madde varsa, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri.

## Slide 26: Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler:
İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır.
Kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalışan ile yapılır.
İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur.
Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin en az düzeyde olması sağlanır.
İşyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.
Çalışanların iş yerinde kullandıkları kimyasallar ile ilgili eğitim verilmelidir.
Atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.

## Slide 27: Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler (devam) :
Risk değerlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır;
Tehlikeli kimyasal madde yerine tehlikesiz bir kimyasal kullanılır. (YOKETME-ELİMİNASYON)
Ya da az tehlikeli olan kimyasal madde (İKAME) kullanılır.
teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun proses ve MÜHENDİSLİK KONTROL sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanılır.
Riski kaynağında önlemek üzere; UYGUN İŞ ORGANİZASYONU ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi TOPLU KARUMA önlemleri uygulanır.
toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte KİŞİSEL KORUNMA yöntemleri uygulanır.

## Slide 28: YANİ;
YOKETME
İKAME
MÜHENDİSLİK KONTROL
ORGANİZASYONEL YÖNTEMLER
TOPLU KORUMA
KİŞİSEL KORUNMA