## Slide 1: YANGIN-II
JEM 426
İş Sağlığı ve Güvenliği

## Slide 2
YANGININ SAFHALARI

## Slide 3
Isı
flash-over
1. Aşama
2. Aşama
3. Aşama
Tutuşma sınırı
Kıvılcım
Gaz az çıkar
İlk 1-1,5 dk
Az ısı oluştu
Ortaya çıkmakta olan yangın
Yayılma evresi
Kararlı yanma safhası
%20-21 Oksijen
Alev-ısı artıyor
Bol gaz çıkar
Tam gelişmiş yangın
İçten içe yanma devam eder
Alev azalır
Çok aşırı duman-gaz olur
KORLAŞMA (denge safhası)
Zaman
YANGIN AŞAMALARI
Alev Topu
Yangın yerindeki
Tüm yanıcı
Maddeler
Tutuşma
Sıcaklığına
Ulaşmıştır.

## Slide 4
BAŞLANGIÇ EVRESİ
YAYILMA EVRESİ
ALEV TOPU
(FLASH OVER)
Yangının ilk evresidir.
İlk tutuşan maddelerle sınırlıdır.
Az miktarda gazlar açığa çıkar.
Biraz ısı oluşur.
Kararlı halde yanma evresidir.
Bol miktarda Oksijen vardır.
Alev ve ısı yayılması görülür.
Bol miktarda yanıcı ve zehirli gaz açığa çıkar.
Sıcaklık daha çok yukarılarda olduğundan yere yakın yerler daha az tehlikelidir.
FLASH OVER (alev topu) Ortamda yanmayan gazlar vardır.
Tutuşma sıcaklığına ulaştıklarında aniden tutuşurlar.
Yangının Evreleri

## Slide 5
KORLAŞMA EVRESİ
GERİ TEPME
(BACKDRAFT)
İçten yanma evresidir.
Alevlerde azalma görülür.
Daha çok duman ve gaz çıkışı görülür.
Oksijen gittikçe azalarak yangın sönmeye başlar.
BACK DRAFT (GERİ TEPME) gibi tehlikeli durumlar ortaya çıkar.
Yangının korlaşma evresinde (içten yanma evresi), yangının devam etmesi için yeterli Oksijen olmadığından tam yanma olmaz.
Ancak, kararlı halde yanma evresinde oluşan ısı devam etmektedir ve içeri Oksijen girdiği anda yanacak olan yanmamış karbon parçacıkları ve diğer parlayıcı yanma ürünleri de vardır.
Havanın uygun olmayan şekilde, örneğin kapı açılarak yada cam kırılarak girmesi tehlikeli hallere yol açar.
KAPILARI AÇARKEN DİKKAT ET !
DİKKAT
Yangının Evreleri

## Slide 6: Başlangıç Safhası
Başlangıç safhasında Oksijen yeterli ama ısı yetersiz olduğundan tam yanma olmuyor.

## Slide 7
Başlangıç Safhasında: Alev Dili Tehlikesi (Flame-over);
Yarım yanmış gazlar sıcaklıklarından dolayı yükselip dolaşırlarken, uygun oksijen + sıcaklık oranını buldukları yerde kısa süreli olarak alev dili şeklinde yanıyorlar (Flame-over).
Başlangıç evresinde itfaiyeciler müdahale ederken eğilerek, hatta çömelerek çalışmaları gerekiyor.

## Slide 8: Denge Safhası
Bütün Eşyaların Birden Tutuşması Tehlikesi (Flash-over):
ısı yeterli, oksijen yeterli, duman az ve hemen hemen tam yanma oluyor.
Yükselen sıcak hava konveksiyonla odada dolaşarak bütün yanıcı maddeleri tutuşma sıcaklığına yükseltiyor. Bir anda tüm maddeler tutuşuyor (Flash-over).
Kişinin birden alevlerin ortasında kalma tehlikesi var.

## Slide 9
ısı yeterli, oksijen yeterli, duman az : tam yanma
Konveksiyonla
bir anda tüm maddeler tutuşuyor

## Slide 10: Sıcak Tütme Safhası Tehlikesi: Backdraft (Geri Tepme)
Korlaşma Safhası da denilen bu safhada Isı yüksek, İlerleyen yangın oksijeni azalttığından oksijen yetersiz, yarım yanma yani sıcak tütme devam ediyor. Odayı basınçlı bir şekilde bu yarım yanmış gazlar dolduruyor.
Kapı pencere açıldığında oksijen giriyor ve oda patlıyor (Backdraft). Bu herkes ve bilhassa İtfaiyeciler için en büyük tehlikedir.
Kapı ve pencereleri kapatarak ama kitlemeden kaçınız...

## Slide 11: Yangın Patlaması Tehlikesi (Backdraft);

## Slide 12
http://vimeo.com/28663483

## Slide 22
YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
Yangının Büyüme Hızı,
Yüksek Sıcaklık Tehlikesi,
Yangın Bileşenlerinin Yangının yayılmasına Etkileri,
Yangının Safhalarındaki Tehlikeler,
Zehirli Gazların Oluşturduğu Solunum Zorluğu Tehlikesi,
Patlama Tehlikesi,
Çökme Tehlikesi,
Elektrik Tehlikesi ve
Kimyasal Tehlike.

## Slide 23
İnsan vücudu ve solunum sistemi;
-65 derece sıcaklığa sınırlı bir süre
-120 derece sıcaklığa 15 dakika
-143 derece sıcaklığa 5 dakika
-177 derece sıcaklığa 1 dakika dayanabilir.
İlk 5 dakikada sıcaklık 500 dereceye, 1 saat içerisinde 927 dereye ulaşabilir.
SICAKLIK

## Slide 24
GAZLAR
BASİT BOĞUCU
KİMYASAL BOĞUCU
CH4
C2H6 Etan
C3H8 Propan
C4H10 Bütan
LPG
Yanıcı+ patlayıcı
Yanmaz
Yanmaz
Yanıcı+ patlayıcı
CO
H2S
(Hidrojen sülfür)
NH3
(Amonyak)
C3H4O
(Akrilik aldehit)
Yanıcı+ patlayıcı+
zehirli
Petrol ürünlerinin yanması sonucu
% 30 propan + %70 bütan)
Yanıcı+ patlayıcı
Yanıcı+ patlayıcı
Yanıcı+ patlayıcı
CO2
SO2
Azot
Yanmaz

## Slide 25
YANMA SONUCU ORTAYA ÇIKAN ZARARLI GAZLARA ÖRNEKLER
MADDE | TOKSİK ÜRÜN
Kağıt Pamuk Ağaç | Asetaldehit, Formaldehit, Asetik asit, Formik asit
Petrol Ürünleri | Asetik asit, Formik asit, Kükürt ve Azot oksitleri
Polivinilklorür (PVC) | Hidroklorik asit, Fosgen, Klorin Poliüretan, Hidrojen siyanür, İzosiyanat
Reçineler | Hidrojen siyanür (HCN), Amonyak
Notes: 25

## Slide 26
SO2 (kükürt dioksit)
NH3 (amonyak)
HCN (hidrojen siyanür)
CO (Karbonmonoksit)
C3H4O (Akrilik aldehit)
Yanıcı madde cinsine göre çıkan toksik gazlar

## Slide 27: Karbon Monoksit Gazının İnsan Sağlığına Etkisi:
CO
Karbon monoksit CO renksiz, kokusuz ve toksik bir gazdır.
Kimyasal boğucu bir etkisi vardır.
doğrudan doğruya kana geçebilir.
Atmosferde kalma süresi 2-4 aydır.
CO aslında bir kan zehiridir.
Dokulara oksijen naklini önler.
Dolayısı ile dokularda yeteri kadar oksijen alamayınca kişi havasızlıktan ölür.
havada% 0.7 CO miktarı: dinlenme halinde bulunan bir kişi 5 saatte, yürüyen bir kişi 2.5 saatte, çalışan bir kişi ise 40 dakikada ölmektedir.

## Slide 28
Yanmaz, zehirli ve tahriş edici bir gazdır.
Solunmamalıdır.
Bronşlardan başlayıp akciğerlere yayılan iltihaplanmaya ve çabuk ölüme neden olabilir.
KÜKÜRT DİOKSİT (SO2)

## Slide 29
Karbonmonoksitten daha zehirli bir gazdır.
Havadan daha ağırdır.
Karakteristik tanınması çürük yumurta kokusu iledir.
Yüksek konsantrasyonlarda merkezi sinir sistemini etkileyerek felce neden olur.
HİDROJEN SÜLFÜR (H2S)

## Slide 30
Yanıcıdır, renksiz, çok keskin kokulu, zehirli, havadan hafiftir.
0.25-0.65 ppm konsantrasyonlarında yarım saatte öldürücü olabilir.
AMONYAK (NH3)

## Slide 31
Çok zehirli yanabilen gazdır.
Acı badem kokulu ve havadan hafiftir.
% 0,3 konsantrasyonu öldürücüdür.
HİRODJEN SİYANÜR (HCN)

## Slide 32
Petrol ürünlerinin yanması sırasında çıkan zehirli gazdır.
Havadan ağırdır.
10 ppm konsantrasyonda öldürücü olabilir.
AKRİLİK ALDEHİT (C3H4O)

## Slide 33
YANMA GAZLARI
MX6 Model Portatif Çoklu Gaz Ölçüm Cihazı
Sensörler: CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, NO2, NO, NH3, O2, SO2