## Slide 1
JEM 426
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

## Slide 2
Hata Ağacı Analizi (FTA-Fault Tree Analysis)

## Slide 3: Hata Ağacı Analizi
1962 Yılında Bell Telefon Laboratuvarları.nda Amerikan Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir.
Bir tepe olayın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde analiz edilir.
Olmaması istenen tepe olay saptanıp, bu olaya neden olabilecek tüm faktörler analiz edilir.

## Slide 4
İstenilmeyen olay
Testerede Parmakların Kesilmesi
Testere dönüyor
VE
Parmaklar testereye temas ediyor
Kullanım Hatası
Parça Ufak
Parça Kırılıyor
Parça Sıkışıyor
Koruyucu yok
Tezgahın Koruyucusu Yok
Tezgahla Birlikte Verilmemiş
Umursanmamış
VE
Koruyucu Çıkartılmış
Koruyucu işe uygun değil
Çalışan Çıkartmış
VE
İşveren Aldırmamış
İşveren Çıkartmış
VEYA
VEYA
VEYA

## Slide 5
Olay Ağacı Analizi (ETA-Event Tree Analysis)

## Slide 6: Olay Ağacı Kavramı
Başlatıcı olay | Esas Olaylar |  |  | Çıktılar
 | Olay 1 | Olay 2 | Olay 3 | 
Çıktı 1
Çıktı 2
Çıktı 3
Çıktı 4
Çıktı 5
Başarı
Başarı
Hata
Hata
Başarı
Başarı
Hata
Hata
Başlatıcı Olay

## Slide 7
Springler Sistem
Duman
Dedektörü
YANGIN BAŞLADI
ALARM
ÖRNEK OLAY AĞACI ANALİZİ

## Slide 8
EVET
HAYIR
YANGIN
BAŞLADI
EVET
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
YANGIN DEDEKTÖRÜ ALGILADI
YANGIN ALARMI ÇALIŞTI
SPRİNGLER SİSTEM ÇALIŞTI
Düşük Oranda Zarar
Büyük Oranda Zarar ve Muhtemel İnsan Kaybı (İnsanların büyük kısmının acil çıkıştan çıkabileceği var sayılmıştır.)
Düşük Oranda Zarar, Dumandan Etkilenme ve Islak İnsanlar
Büyük Oranda Zarar ve İnsan Kaybı
Büyük Oranda Zarar ve İnsan Kaybı
ÖRNEK
OLAY AĞACI ANALİZİ

## Slide 9: Soru:
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi metodlarından değildir?
Olay ağacı analizi
Risk kültürü analizi
Neden sonuç analizi
Olursa ne olur (What if?)

## Slide 10: Soru:
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi metodlarından değildir?
Olay ağacı analizi
Risk kültürü analizi
Neden sonuç analizi
Olursa ne olur (What if?)

## Slide 11: Soru 5
I- İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşması ve olgunlaşması
II- İşyerinde alınan tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesi
III- İşyerinde yasal yükümlülükler ve iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılması
IV- İşyerinde üretilen ürünlerin güvenli olması
Bu işletmede risk analizinin ve yönetiminin yapılması yukarıdakilerden hangilerini sağlar?
Yalnız III
II ve III
I, II ve III
II, III ve IV

## Slide 12: Soru 6
“Risk değerlendirme karar matris- çok değişkenli x tipi matris diyagramı” yaklamışına göre bir olayın gerçekleşmesi durumunda toplum üzerindeki şiddeti ile bu şiddetin derecelendirilmesi ile ilgili eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
Hafif – direkt etki yok
Orta – doktor müdahelesi gerektiren şiddetli yaralanmalar
Ciddi- hayatı tehdit edici yaralanma veya kaza sonucu bir kişinin ölümü
Çok ciddi- hayati tehdit edici şekilde yaralanma, meslek hastalığına yakalanma veya kaza ya da meslek hastalığı sonucu birden çok ölüm

## Slide 13: Soru 7
I- Tehlikelerin belirlenmesi
II- Risklerin derecelendirilmesi
III- Kontrol önlemlerinin uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri 5 adımda risk değerlendirmesinin adımlarından biridir?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

## Slide 14
Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi tehlike değerlendirme tekniklerinden “tehlike ve işletilebilirlik analizi” tekniğini ifade eder?
FTA
FMEA
HAZOP
CCA

## Slide 15
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemidir?
FMEA
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

## Slide 16
Riski hesaplarken sayısal yöntemlere verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?
Karma yöntemler
Olasılıklı yöntemler
Kalitatif (nitel) yöntemler
Kantitatif (nicel) yöntemler

## Slide 17: Soru 25
Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde olası hata türleri ve etkileri analizini ifade etmektedir?
HAZOP
FMEA
FTA
PRA

## Slide 18: Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemidir?
OHSAS 18001
ISO 14001
HAZOP
BS 8800

## Slide 19
Teknolojisi eski olan ve çift el kumanda ya da fotosel tertibatı yapılamayan bir presin kullanımına son verilmesi, risklerin önlenmesinde nasıl bir yöntemdir?
Riskin ortadan kaldırılması
Mühendislik kontrolu
Kontrol ve tecrit
Yerine koyma

## Slide 20
Işyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması uygundur?
I- İşçilere kişisel koruyucu donanım verilmesi
II- Tehlikeli bölümün tecrit edilmesi
III- Tehlikenin ortadan kaldırılması
IV- Tehlikeye yol açan durumun daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi
I-II-III-IV
III- II- IV- I
I-III-II-IV
III-IV-II-I

## Slide 21
Aşağıda önce tehlike sonra risk yazılmıştır. Bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kişinin düşmesi – yüksekte çalışma
Gürültülü ortam- işitme kaybına yol açması
Kapalı ortamlarda çalışma- zehirli gazlardan etkilenme
Elektrik enerjisi- izolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik çarpması