## Slide 1: YANGIN-I
MSS 432
İş Sağlığı ve Güvenliği

## Slide 2
Yanma kimyasal bir reaksiyondur.
Yanıcı maddeyi yeterli oksijenli ortamda tutuşma sıcaklığına kadar ısıtan bir ısı kaynağı yanmayı başlatmakta ve bu ekzotermik zincirleme reaksiyon sonucu ayrıca ısı enerjisi açığa çıkmaktadır.
Yangın Nedir?

## Slide 3
Yangının 3 bileşeni vardır: Yangın, bu üç bileşenin kontrolsuz etkileşimi sonucunda meydana gelen kimyasal bir olaydır.
Oksijen - Isı Kaynağı - Yanıcı Madde
Birinin aynı ortamda bulunmaması halinde yanma gerçekleşmez!
YANICI MADDE
OKSİJEN
ISI
Yangın Üçgeni

## Slide 5
Yangın, yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında denetlenemeyecek aşamalara ulaşması muhtemel olan, iş ve insan güvenliği için risk oluşturan ve müdahale gerektiren yanma olayıdır.

## Slide 6
A — Yangından korunma önlemlerinin alınmaması,
B — Bilgisizlik,
C — İhmal ve dikkatsizlik,
D — Kazalar,
E — Sıçrama,
F — Sabotaj,
G — Doğa olayları.
YANGININ TEMEL NEDENLERİ
Soba /kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilen sıvılar koymak vb..)
Soba bacaları yılda 2, kalorifer bacaları yılda 1 temizlenmeli
Söndürülmeden atılan sigara izmariti, prizde unutulan ütü vb..)
(Düşme, çarpma vb..)
(Kasten çıkarılan yangınlar, terör eylemleri vb..)
(Yıldırım düşmesi, depremler vb..)

## Slide 7
Yangından Korunma Önlemlerinin Alınmaması
Yangına neden olan etmenlerin başında kullanılan malzemelerde yanmaya karşı doğru seçimin yapılmamış olması, ve özelliklerine uygun koruyucu önlemlerin alınmaması gelmektedir:
Elektrik sistemiyle ilgili tesisat ve sigorta sistemlerinin yeterli düzeyde yapılmaması veya tesisata aşırı yük verilmesi,

## Slide 8
binalarda çatı kirişleri ile baca ilişkilerinin gereği gibi düzenlenmemesi, bacaların yeterli özenle sıvanmaması,
Likit Petrol Gazı kullanırken tüp kullanımı ile ilgili gerekli önlemlerin alınmaması,
soba ve kalorifer sistemlerinde gerekli tertibatın alınmayışı ve bacaların periyodik temizlik ve bakımlarının yapılmaması, yangın bölme duvarlarının bulunmaması vb.
* Soba bacaları yılda en az 2, kalorifer ve mutfak bacaları ise yılda 1 kez temizlenmelidir.

## Slide 9
Kullanılan madde ve malzemelerin yangına neden olabilecek özelliklerinin bilinmemesi,
Yangın önlemlerinin ne şekilde alınacağını bilmemek ve öğrenmemek,
* Yakıt depoları gibi yerlerde kıvılcım çıkartacak etkenlerin bilinmemesi,
* Tehlikeli kimyasal maddelerin depolanması ve kullanılması ile ilgili mevzuatın bilinmemesi vb. çok sayıda etmen sayılabilir.
2- Bilgisizlik
Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir.

## Slide 10
Kimyasal Maddelerin Depolanma
Koşulları: Kolay alevlenir kimyasal madde ile
oksitleyici ve/veya
patlayıcı bir kimyasal
madde bir arada
depolanmamalıdır.

## Slide 11
3- İhmal ve dikkatsizlik
Yangın konusunda bilgili olmak yetmez.
Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti,
kapatmayı unuttuğunuz LPG tüpü,
ateşi söndürülmemiş ocak, fişi prizde unutulan ütü
büyük yangınlar çıkabilir.

## Slide 12
İsteğimiz dışında meydana gelen kazalar yangına sebebiyet verir.
Trafik kazaları araç yangınlarına,
iş kazaları makine ve bina yangınlarına soba vb. cihazlarda meydana gelen kazalar bina yangınlarına sebebiyet verirler.
Ancak, kazaların çogunda da insanların hata payı çok büyüktür.
4- Kazalar

## Slide 13
5- Sıçrama
Direkt olarak yangın sebebi olmamakla birlikte yanıcı maddenin üzerine düştüğü zaman yangına sebebiyet veren, yanan cisimlerden koparak etrafa sıçrayan parçacıklardan meydana gelen yangın etkenidir.
Fabrika ve atölyelerde kaynak ve taşlama makinelerinden sıçrayan kıvılcımların etrafta bulunan benzin, talaş vb. maddeler üzerine düşmesi,
sobadan sıçrayan yanan kömür parçalarının halı, kilim vs. maddeler üzerine düşmesi vb.

## Slide 14
Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkartılmasıdır. Tarla, ev ve işyeri açmak amacıyla ormanların yakılması bina, işyeri ve tesislerin kundaklanması gibi kasti olaylar.
6- Sabotaj
7- Doğa Olayları
Kendiliğinden çıkan yangınlardır.
Deprem,yıldırım düşmesi,
volkan püskürmesi,
gök taşı vb

## Slide 15
Sigara / üstüpü | 5836 | % 42
Elektrik kontağı | 3262 | % 23
Baca | 1121 | % 8
LPG | 752 | % 5,20
Kasıtlı | 524 | % 3,50
Kıvılcım sıçraması | 445 | % 3
Elektrik aletleri | 398 | % 2,60
Yakıtlar | 154 | % 1
Çocukların neden olduğu | 407 | % 2,60
Diğerleri | 1930 | % 14
Türkiye Ortalama Yangın İstatistikleri

## Slide 16: Yanma
Maddenin ısı altında havadaki serbest Oksijen ile belirli oranlarda birleşmesi sonucu meydana gelen zincirleme ekzotermik (ısı veren) kimyasal reaksiyona YANMA denir.
Yanma

## Slide 17: YANMA ÇEŞİTLERİ
Yavaş yanma
Kendi Kendine Yanma
Hızlı yanma
Parlama ve Patlama
Şiddeti artıyor.

## Slide 18: YAVAŞ YANMA (Oksidasyon)
Demir (Fe) ve Bakır (Cu) gibi metallerin, zamanla havanın oksijeni ile birleşmesi sonucunda;
(FeO ‘demir oksit’ ve CuO ‘bakır oksit’ oluşması)
Isı ve ışık açığa çıkarmadan,
meydana gelen yanma
(oksitlenme -paslanma) olayına denir.

## Slide 19
Karbonun Oksitlenmesi (Tam yanma halinde ) |  |  |  |  |  | 
2H2 |  | O2 |  | 2 H2O |  | ISI
C |  | O2 |  | CO2 |  | ISI
Demirin Oksitlenmesi |  |  |  |  |  | 
4Fe |  | 3O2 |  | 2Fe2O3 |  | ISI
Oksidasyon

## Slide 20: KENDİ KENDİNE YANMA
Örn: Bitkisel kökenli yağlı maddelerin, havadaki oksijenle normal hava ısısında birleşerek çürümeye (oksitlenmeye) başlamasıdır.
Bu oksitlenme ile zaman içerisinde ortamdaki ısı yükselir, şayet ısı alev almaya yetecek dereceye ulaşırsa kendi kendine yanma gerçekleşir.
Yavaş yanmanın zaman içerisinde hızlı yanma olayına dönüşmesi halidir.

## Slide 21: HIZLI YANMA
İki grupta incelenebilir:
Alevli yanma : Yanmanın bütün belirtilerinin oluştuğu bir olaydır.
Yanmanın belirtileri alev, ısı, ışıktır.
Alevsiz yanma (Korlaşma= Kor halinde yanma): Bazı maddelerin yanması korlaşma halinde olmakta, alevlenme olmamaktadır. (kok ve odun kömürü ile sigara)

## Slide 22
Parlayıcı maddelerin belli oranda hava ile homojen karışımları, çok kolay bir şekilde alev alarak yanmasına sebep olurlar. Bu tür yanmalara parlama adı verilir. Kolayca ateş alan maddelerde görülen bir olaydır.
Örnek: benzin buharlarının yanması gibi..
Parlama; Kolay tutuşabilen
maddelerde (benzin) görülen
yanma olayıdır. Sürekli değildir.
Gerek normal yanmada gerekse parlama şeklindeki yanmada basınç oluşmamaktadır.
PARLAMA
PARLAMA ve PATLAMA

## Slide 23: PARLAMA ve PATLAMA
PATLAMA
Maddenin tamamının ısı veya vurma-çarpma gibi bir etki altında bir anda büyük ölçüde genişleyerek yüksek basınçta çeşitli gazlar oluşturması ve etrafını zorlayıp patlamalar şeklinde yanması olayıdır.
Örnek: Asetilen gazının patlaması.
Patlama ve parlama seklinde yanmanın, hızlı yanmadan farkı, enerji boşalma hızının çok yüksek olmasıdır.

## Slide 24
PATLAMA
Patlama kısa sürede yüksek ısı enerjisi meydana getirebilen, çok hızlı gerçekleşen bir kimyasal reaksiyondur. (1/700-1/1000 sn de)
Meydana gelen ısıdan dolayı önceden var olan veya reaksiyonla oluşan gaz halindeki maddeler hızlı şekilde genleşir ve basınç dalgaları oluşturur.
Bu olay kapalı alanlarda çok şiddetli seyreder.

## Slide 25: DOLU BİR YAKIT TANKI MI? BOŞ BİR YAKIT TANKI MI? HANGİSİNİ TERCİH EDERSİNİZ?

## Slide 27
KONDÜKSİYON
KONVEKSİYON
RADYASYON
Katı cisimler vasıtası ile ısının nakli
Isının hava sirkülasyonu yolu ile nakli
Işın nakli
Yangının Yayılması

## Slide 28
Elini tavanın sapının yakması gibi
Tencerede alttan ısınan su yukarı doğru da ısınır
Kalorifer yanması ile ısının çıkması gibi

## Slide 29
YANGIN YAYILIMI

## Slide 30
YANGIN YAYILIMI

## Slide 31
YANGIN YAYILIMI

## Slide 32
YANGININ SAFHALARI

## Slide 33
Isı
flash-over
1. Aşama
2. Aşama
3. Aşama
Tutuşma sınırı
Kıvılcım
Gaz az çıkar
İlk 1-1,5 dk
Az ısı oluştu
Ortaya çıkmakta olan yangın
Yayılma evresi
Kararlı yanma safhası
%20-21 Oksijen
Alev-ısı artıyor
Bol gaz çıkar
Tam gelişmiş yangın
İçten içe yanma devam eder
Alev azalır
Çok aşırı duman-gaz olur
KORLAŞMA (denge safhası)
Zaman
YANGIN AŞAMALARI
Alev Topu
Yangın yerindeki
Tüm yanıcı
Maddeler
Tutuşma
Sıcaklığına
Ulaşmıştır.

## Slide 34
BAŞLANGIÇ EVRESİ
YAYILMA EVRESİ
ALEV TOPU
(FLASH OVER)
Yangının ilk evresidir.
İlk tutuşan maddelerle sınırlıdır.
Az miktarda gazlar açığa çıkar.
Biraz ısı oluşur.
Kararlı halde yanma evresidir.
Bol miktarda Oksijen vardır.
Alev ve ısı yayılması görülür.
Bol miktarda yanıcı ve zehirli gaz açığa çıkar.
Sıcaklık daha çok yukarılarda olduğundan yere yakın yerler daha az tehlikelidir.
FLASH OVER (alev topu) Ortamda yanmayan gazlar vardır.
Tutuşma sıcaklığına ulaştıklarında aniden tutuşurlar.
Yangının Evreleri

## Slide 35
KORLAŞMA EVRESİ
GERİ TEPME
(BACKDRAFT)
İçten yanma evresidir.
Alevlerde azalma görülür.
Daha çok duman ve gaz çıkışı görülür.
Oksijen gittikçe azalarak yangın sönmeye başlar.
BACK DRAFT (GERİ TEPME) gibi tehlikeli durumlar ortaya çıkar.
Yangının korlaşma evresinde (içten yanma evresi), yangının devam etmesi için yeterli Oksijen olmadığından tam yanma olmaz.
Ancak, kararlı halde yanma evresinde oluşan ısı devam etmektedir ve içeri Oksijen girdiği anda yanacak olan yanmamış karbon parçacıkları ve diğer parlayıcı yanma ürünleri de vardır.
Havanın uygun olmayan şekilde, örneğin kapı açılarak yada cam kırılarak girmesi tehlikeli hallere yol açar.
KAPILARI AÇARKEN DİKKAT ET !
DİKKAT
Yangının Evreleri

## Slide 36: Başlangıç Safhası
Başlangıç safhasında Oksijen yeterli ama ısı yetersiz olduğundan tam yanma olmuyor.

## Slide 37
Başlangıç Safhasında: Alev Dili Tehlikesi (Flame-over);
Yarım yanmış gazlar sıcaklıklarından dolayı yükselip dolaşırlarken, uygun oksijen + sıcaklık oranını buldukları yerde kısa süreli olarak alev dili şeklinde yanıyorlar (Flame-over).
Başlangıç evresinde itfaiyeciler müdahale ederken eğilerek, hatta çömelerek çalışmaları gerekiyor.

## Slide 38: Denge Safhası
Bütün Eşyaların Birden Tutuşması Tehlikesi (Flash-over):
ısı yeterli, oksijen yeterli, duman az ve hemen hemen tam yanma oluyor.
Yükselen sıcak hava konveksiyonla odada dolaşarak bütün yanıcı maddeleri tutuşma sıcaklığına yükseltiyor. Bir anda tüm maddeler tutuşuyor (Flash-over).
Kişinin birden alevlerin ortasında kalma tehlikesi var.

## Slide 39
ısı yeterli, oksijen yeterli, duman az : tam yanma
Konveksiyonla
bir anda tüm maddeler tutuşuyor

## Slide 40: Sıcak Tütme Safhası Tehlikesi: Backdraft (Geri Tepme)
Korlaşma Safhası da denilen bu safhada Isı yüksek, İlerleyen yangın oksijeni azalttığından oksijen yetersiz, yarım yanma yani sıcak tütme devam ediyor. Odayı basınçlı bir şekilde bu yarım yanmış gazlar dolduruyor.
Kapı pencere açıldığında oksijen giriyor ve oda patlıyor (Backdraft). Bu herkes ve bilhassa İtfaiyeciler için en büyük tehlikedir.
Kapı ve pencereleri kapatarak ama kitlemeden kaçınız...

## Slide 41: Yangın Patlaması Tehlikesi (Backdraft);

## Slide 42
http://vimeo.com/28663483

## Slide 52
YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER
Yangının Büyüme Hızı,
Yüksek Sıcaklık Tehlikesi,
Yangın Bileşenlerinin Yangının yayılmasına Etkileri,
Yangının Safhalarındaki Tehlikeler,
Zehirli Gazların Oluşturduğu Solunum Zorluğu Tehlikesi,
Patlama Tehlikesi,
Çökme Tehlikesi,
Elektrik Tehlikesi ve
Kimyasal Tehlike.

## Slide 53
İnsan vücudu ve solunum sistemi;
-65 derece sıcaklığa sınırlı bir süre
-120 derece sıcaklığa 15 dakika
-143 derece sıcaklığa 5 dakika
-177 derece sıcaklığa 1 dakika dayanabilir.
İlk 5 dakikada sıcaklık 500 dereceye, 1 saat içerisinde 927 dereye ulaşabilir.
SICAKLIK

## Slide 54
GAZLAR
BASİT BOĞUCU
KİMYASAL BOĞUCU
CH4
C2H6 Etan
C3H8 Propan
C4H10 Bütan
LPG
Yanıcı+ patlayıcı
Yanmaz
Yanmaz
Yanıcı+ patlayıcı
CO
H2S
(Hidrojen sülfür)
NH3
(Amonyak)
C3H4O
(Akrilik aldehit)
Yanıcı+ patlayıcı+
zehirli
Petrol ürünlerinin yanması sonucu
% 30 propan + %70 bütan)
Yanıcı+ patlayıcı
Yanıcı+ patlayıcı
Yanıcı+ patlayıcı
CO2
SO2
Azot
Yanmaz

## Slide 55
YANMA SONUCU ORTAYA ÇIKAN ZARARLI GAZLARA ÖRNEKLER
MADDE | TOKSİK ÜRÜN
Kağıt Pamuk Ağaç | Asetaldehit, Formaldehit, Asetik asit, Formik asit
Petrol Ürünleri | Asetik asit, Formik asit, Kükürt ve Azot oksitleri
Polivinilklorür (PVC) | Hidroklorik asit, Fosgen, Klorin Poliüretan, Hidrojen siyanür, İzosiyanat
Reçineler | Hidrojen siyanür (HCN), Amonyak
Notes: 55

## Slide 56
SO2 (kükürt dioksit)
NH3 (amonyak)
HCN (hidrojen siyanür)
CO (Karbonmonoksit)
C3H4O (Akrilik aldehit)
Yanıcı madde cinsine göre çıkan toksik gazlar

## Slide 57: Karbon Monoksit Gazının İnsan Sağlığına Etkisi:
CO
Karbon monoksit CO renksiz, kokusuz ve toksik bir gazdır.
Kimyasal boğucu bir etkisi vardır.
doğrudan doğruya kana geçebilir.
Atmosferde kalma süresi 2-4 aydır.
CO aslında bir kan zehiridir.
Dokulara oksijen naklini önler.
Dolayısı ile dokularda yeteri kadar oksijen alamayınca kişi havasızlıktan ölür.
havada% 0.7 CO miktarı: dinlenme halinde bulunan bir kişi 5 saatte, yürüyen bir kişi 2.5 saatte, çalışan bir kişi ise 40 dakikada ölmektedir.

## Slide 58
Yanmaz, zehirli ve tahriş edici bir gazdır.
Solunmamalıdır.
Bronşlardan başlayıp akciğerlere yayılan iltihaplanmaya ve çabuk ölüme neden olabilir.
KÜKÜRT DİOKSİT (SO2)

## Slide 59
Karbonmonoksitten daha zehirli bir gazdır.
Havadan daha ağırdır.
Karakteristik tanınması çürük yumurta kokusu iledir.
Yüksek konsantrasyonlarda merkezi sinir sistemini etkileyerek felce neden olur.
HİDROJEN SÜLFÜR (H2S)

## Slide 60
Yanıcıdır, renksiz, çok keskin kokulu, zehirli, havadan hafiftir.
0.25-0.65 ppm konsantrasyonlarında yarım saatte öldürücü olabilir.
AMONYAK (NH3)

## Slide 61
Çok zehirli yanabilen gazdır.
Acı badem kokulu ve havadan hafiftir.
% 0,3 konsantrasyonu öldürücüdür.
HİRODJEN SİYANÜR (HCN)

## Slide 62
Petrol ürünlerinin yanması sırasında çıkan zehirli gazdır.
Havadan ağırdır.
10 ppm konsantrasyonda öldürücü olabilir.
AKRİLİK ALDEHİT (C3H4O)

## Slide 63
YANMA GAZLARI
MX6 Model Portatif Çoklu Gaz Ölçüm Cihazı
Sensörler: CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, NO2, NO, NH3, O2, SO2