## Slide 1
MSS 432
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

## Slide 2
Planla
Bilgi veri topla
1.Tehlikeleri tanımla
2A. Risk analizi- tahmin (Her bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığının değerlendirilmesi)
(Olası sonuçların şiddet derecesinin değerlendirilmesi)
2B. Risk değerlendirmesi (riskler kabul edilebilir mi edilemez mi?)
3. Kontrol Önlemleri
4. Rapor hazırla (Dökümante et)
5. Güncelle
RİSK ANALİZİ

## Slide 12: OLASI TEHLİKE KAYNAKLARI
A- Yönetim ve Organizasyondan Kaynaklanabilecek Tehlikeler
B- İşyerinin Bulunduğu Bölgeden Kaynaklanabilecek Tehlikeler
C- Hatalı veya Eksik Planlama ve Projelendirmeden Kaynaklanabilecek Tehlikeler
D- İşletme İçindeki Tehlikeler
E- Ürün Kaynaklı Tehlikeler
F- Çalışanlardan Kaynaklanabilecek Tehlikeler

## Slide 13: A- Yönetim ve Organizasyondan Kaynaklanabilecek Tehlikeler
Yönetimin İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının olmaması veya eksikliği,
İşletmede sağlık ve güvenlik organizasyonunun bulunmaması (İSG Kurulu, vb.)
Başarısızlıkların nedenlerinin araştırılmaması
Önemsememe-öncelikli görmeme-bütçe ayırmama
Çalışma saatleri düzensizliği (uzunluğu)
Rotasyon yapılmaması
Örnekler;

## Slide 14: B-İşyerinin Bulunduğu Bölgeden Kaynaklanabilecek Tehlikelere Örnekler
Heyelan veya göçük
Sel baskını
Çığ düşmesi
Deprem
Yangın (çevreden gelecek)
Meteorolojik şartlar (fırtına, kasırga, vb.)
Yıldırım düşmesi
Sabotaj

## Slide 15: C-Hatalı veya Eksik Planlamadan Kaynaklanabilecek Tehlikelere Örnekler
Proje dışı ilave tesis kurulması
Yıkıp yeniden yapmak zorunda kalınması
Isıtma, havalandırma ve enerji sistemlerine ilave yük getirilmesi
Arıtma tesislerine ilave yük getirilmesi

## Slide 16: D-İşletme İçindeki Tehlikelere Örnekler
Pürüzlü, engebeli veya kaygan işyeri zemini
Hareketli makine ve makine parçaları
Keskin, yüzeyi çıkıntılı malzeme ve parçalar
Yüksekte çalışma ve tırmanma noktaları
El aletleri
Yüksek basınç (basınçlı kap veya hatlar)
Kaldırma ve taşıma araçları (vinçler, forkliftler)
Sabit ve seyyar merdivenler
Uygun olmayan korkuluklar
Asansörler (personel ve yük)
Alçak ve dar geçitler
Hatalı istifleme
Malzeme düşmesi veya yuvarlanması
Taşma, dökülme ve saçılmalar
a-MEKANİK TEHLİKE KAYNAKLARI

## Slide 17: D-İşletme İçindeki Tehlikelere Örnekler (devam)
Çalışma ortamında;
Termal konfor sorunları (ısı, nem, sıcaklık, havalandırma)
Gürültü
Titreşim (el, kol ve tüm vücut titreşimi)
Uygun olmayan ve yetersiz aydınlatma
Işınlar (iyonize, noniyonize (UV, IR.), mikro dalga ve lazer ışınları )
Alçak veya yüksek basınç
Elektromanyetik alan
b-FİZİKSEL TEHLİKE KAYNAKLARI

## Slide 18
c-KİMYASAL TEHLİKE KAYNAKLARI
Sıvılar (asitler, bazlar, çözücüler)
Gazlar (yanıcı, yakıcı, boğucu, narkotik)
Katılar
-Tozlar (organik, inorganik)
-Metaller (duman, buhar)
D-İşletme İçindeki Tehlikelere Örnekler (Devam)

## Slide 19
d-BİYOLOJİK TEHLİKE KAYNAKLARI
Virüsler
Bakteriler
Parazitler
Vektörler (taşıyıcılar)
Mantarlar
D-İşletme İçindeki Tehlikelere Örnekler (Devam)

## Slide 20
e- ELEKTRİK KAYNAKLI TEHLİKELER
Elektrik tesisatı (yangın)
Elektrikli araç ve aletler (elektrik çarpması)
Statik elektrik (parlama, patlama, çarpılma)
D-İşletme İçindeki Tehlikelere Örnekler (Devam)

## Slide 21: F) Çalışanlardan Kaynaklanabilecek Tehlike Nedenlerine Örnekler
Psikososyal faktörler
Eğitim eksikliği
Koordinasyon eksikliği
İletişim eksikliği
Zihinsel yetersizlik
Fiziksel yetersizlik
Davranış bozuklukları
Zararlı alışkanlıklar
Yaş, cinsiyet

## Slide 23
Planla
İş yerindeki çalışmaları sınıfla
Bilgi veri topla
Tehlikeleri tanımla
Risk analizi- tahmin
Risk değerlendirmesi (riskler kabul edilebilir mi edilemez mi?)
Kontrol Önlemleri
Rapor hazırla (Dökümante et)
Güncelle
RİSK YÖNETİMİ

## Slide 25
Tehlike | Risk
Kapalı Ortamda Çalışma | Bir tank içinde kaynak yapan çalışanın yangına maruz kalması ya da kaynak gazlarından zehirlenmesi
Elektrik Enerjisi | İzolasyonu yetersiz ya da hatalı elektrikli bir iş ekipmanını kullanan çalışanın elektrik şokuna kapılması
Elle taşıma | Ağır yükleri elle taşıyan çalışanın, kas-iskelet sistemi hastalıklarına yakalanması

## Slide 26
RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ
Zaman
Tedbir (Proactive)
Tepki (reactive)
Amacımız: Proaktif Yaklaşım
Notes: 26

## Slide 27
Planla
İş yerindeki çalışmaları sınıfla
Bilgi veri topla
Tehlikeleri tanımla
Risk analizi- belirle- tahmin
Risk değerlendirmesi (riskler kabul edilebilir mi edilemez mi? Riskleri derecelendir)
Kontrol Önlemleri
Rapor hazırla (Dökümante et)
Güncelle
RİSK YÖNETİMİ

## Slide 28: Risk Seviyesi

## Slide 29: Bir olayın gerçekleşme olasılığı;
Derece | Olasılık | Ortaya Çıkma Olasılığı
1 | Çok küçük | Hemen hemen hiç, oluşması beklenmiyor. Yeterli kontrol sağlandı
2 | Küçük | Çok az (yılda bir kez) sadece anormal durumlarda, Kontrol sistemi mevcut
3 | Orta | Az (yılda bir kaç kez) Oluşması mümkün, ama beklenmiyor.
4 | Yüksek | Sıklıkla (ayda bir) oluşması mümkün. Kontrol sınırları yetersiz olabilir
5 | Çok Yüksek | Çok sıklıkla (haftada bir, her gün) normal çalışma şartlarında

## Slide 30: Bir olayın gerçekleştiği durumda Şiddeti;
Derece | Şiddet (Etki) | Şiddet Derecelendirme
1 | Çok hafif | İş saati kaybı yok, hemen giderilebilen, ilk yardım gerektirebilir
2 | Hafif | İşgünü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi, ilk yardım gerektiren durumlar
3 | Orta | Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerektirir, Kısa süreli iş göremezlik
4 | Ciddi | Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı, uzuv kaybı
5 | Çok ciddi | Ölüm, sürekli iş göremezlik

## Slide 31
5 Çok yüksek | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 yüksek | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 Orta | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 Düşük | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 Çok Düşük | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 1 Çok Hafif | 2 Hafif | 3 ORTA | 4 Ciddi | 5 Çok Ciddi
RİSK MATRİSİ
İHTİMAL
ŞİDDET

## Slide 32
5 Çok yüksek | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 yüksek | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 Orta | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 Düşük | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 Çok Düşük | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 1 Çok Hafif | 2 Hafif | 3 ORTA | 4 Ciddi | 5 Çok Ciddi

## Slide 33
Planla
İş yerindeki çalışmaları sınıfla
Bilgi veri topla
Tehlikeleri tanımla
Risk analizi- tahmin
Risk değerlendirmesi (riskler kabul edilebilir mi edilemez mi?)
Kontrol Önlemleri
Rapor hazırla (Dökümante et)
Güncelle
RİSK YÖNETİMİ

## Slide 34
3. ADIM
KONTROL TEDBİRLERİNE KARAR VER
(ÖNLEM AL)
Amaç: Kabul edilebilir risk düzeylerine indirmek

## Slide 35
Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeni
1-Tehlikelerin ortadan kaldırılması,
(Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak)
2-Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek, (İkame)
3-Mühendislik önlemlerini uygulamak;
Otomasyon,
Tecrit,(ayırma)
Uzaklaştırma,
Havalandırma,
Ergonomik yaklaşımlardan yararlanma.

## Slide 36
4-İdari önlemler/İşaretler/uyarılar
Çalışma süreleri,
İşyeri düzeni,
Eğitim ve Öğretim,
Planlı bakım-onarım
İletişim
Denetim-Disiplin,
5-SON ÇARE Kişisel koruyucu donanımlar;
Temin-Kullandırma

## Slide 37
Önlem

## Slide 38
Önlem

## Slide 40
Önlem

## Slide 41
Planla
İş yerindeki çalışmaları sınıfla
Bilgi veri topla
Tehlikeleri tanımla
Risk analizi- tahmin
Risk değerlendirmesi (riskler kabul edilebilir mi edilemez mi?)
Kontrol Önlemleri
Rapor hazırla (Dökümante et)
Güncelle
RİSK YÖNETİMİ

## Slide 42: Dokümantasyon
(1) Risk değerlendirmesi dokümante edilmelidir.
Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları
Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi
İşyerindeki farklı bölümlerin adı
Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler
Tespit edilen riskler
Risk analizinde kullanılan yöntemler
Risklerin analiz sonuçları
Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri
Uygulama sonrasında tespit edilen risk seviyeleri

## Slide 44
RİSK Değerlendirme Tablosu

## Slide 45
Planla
İş yerindeki çalışmaları sınıfla
Bilgi veri topla
Tehlikeleri tanımla
Risk analizi- tahmin
Risk değerlendirmesi (riskler kabul edilebilir mi edilemez mi?)
Kontrol Önlemleri
Rapor hazırla (Dökümante et)
Güncelle
RİSK YÖNETİMİ

## Slide 46: Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
MADDE 12 –
Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ÇOK TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | AZ TEHLİKELİ
2 Yılda Bir | 4 Yılda Bir | 6 Yılda Bir

## Slide 47: Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

## Slide 48
İşe yeni başlanması durumunda.............
İşteki herhangi bir değişiklik durumunda.............
İş kazası / meslek hastalığı durumunda..............
.......normal süresini beklemeden Risk Değerlendirmesi yapılır!!

## Slide 49: Mevzuat Açısından Risk Değerlendirmesi
EK

## Slide 50: Mevzuatta İşverenin Yükümlülükleri
30/6/2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasına göre, İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 26. maddesinin 1. fıkrasının ç bendine göre, risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 TL idari para cezası verilir.

## Slide 51: Mevzuatta İşverenin Yükümlülükleri
30/6/2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 maddesine göre çıkarılan yönetmeliklerdeki risk değerlendirmesi ile ilgili maddeler

## Slide 52: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 5. maddesine göre;
(1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

## Slide 53: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
MADDE 6 –(1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
Destek elemanı: İşyerinde, asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş personeldir.

## Slide 54: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

## Slide 55: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
MADDE 7 –(1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.
(2) Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

## Slide 56: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
MADDE 8 –(1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.
a) İşyeri bina ve eklentileri.
b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
c) Üretim süreç ve teknikleri.
ç) İş ekipmanları.
d) Kullanılan maddeler.
e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

## Slide 57: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
i) İşyerinin teftiş sonuçları.
j) Meslek hastalığı kayıtları.
k) İş kazası kayıtları.
l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.
m) Ramak kala olay kayıtları.
n) Malzeme güvenlik bilgi formları.
o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
p) Acil durum planları.
r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

## Slide 58: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
(2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynıüretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.
(3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.
a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.
b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

## Slide 59: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzıile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.
ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.
d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanıile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.

## Slide 60: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.
g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.
ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler.
h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

## Slide 61: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
(4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

## Slide 62: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
MADDE 9 –(1) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.
(2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

## Slide 63: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
(3) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.
(4) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.
(5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

## Slide 64: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
MADDE 10 –(1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır.
a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.
1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.
ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.

## Slide 65: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
(2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.
(3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.

## Slide 66: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
MADDE 11 –(1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir.
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
e) Tespit edilen riskler.
f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.
(2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
(3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

## Slide 67: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
MADDE 12 –(1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

## Slide 68: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
MADDE 13 –(1) Kanunun 29 uncu maddesi gereğince büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde; bu belge ve raporlarda değerlendirilmiş riskler, bu Yönetmeliğe göre yapılacak risk değerlendirmesinde dikkate alınarak kullanılır.
MADDE 14 –(1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrıayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.
(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde işsağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

## Slide 69: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
MADDE 15 –(1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde:
a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.
b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.
c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.
(2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

## Slide 70: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)
MADDE 16 – (1)İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir.
MADDE 17 –(1) İşverenlere, risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri bakımından yardımcı olmak veya yol göstermek amacıyla risk değerlendirmesi rehberleri hazırlanabilir. Rehberler işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin bulunduğu tehlike sınıfı göz önüne alınarak; sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olabilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilir. Bakanlıkça, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü risk değerlendirmesi uygulama rehberleri olarak yayımlanır.