## Slide 1
MSS 432
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

## Slide 2: Ridley Metodu

## Slide 3
Bir diğer sayısal risk değerlendirme metotlarından olan ve John Ridley‘in kitabında yer verdiği bu modelde, riskin büyüklüğü, ortaya çıkma sıklığı ve şiddetinden yola çıkılarak risk sayısal olarak değerlendirilir ve risk skoru aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

## Slide 4
Risk = Frekans x (MPK + OÇİ)
Frekans : Baz alınan dönemde aynı riskle karşılaşma sıklığı
MPK : Maksimum Potansiyel Kayıp
OÇİ : Ortaya Çıkma İhtimali

## Slide 5
Bu değerlendirme metodunda riskler değerlendirildikten sonra risk değerlerine göre alınması gereken aksiyonlar bir tablo haline getirilmiştir. Riskin büyüklüğüne göre bu tablodaki aksiyonların yerine getirilmesi önerilir.
Formülde yer alan değişkenler için birer liste hazırlanır.

## Slide 6: Maksimum Potansiyel Kayıp Değerleri
Çoklu ölüm | 50
Tekli ölüm | 45
Sürekli Sakatlık | 40
Göz kaybı | 35
Kol/Bacak kaybı | 30
El/Ayak kaybı | 25
Sağırlık | 20
Kırık | 15
Derin kesik | 10
Hafif yaralanma | 5
Çizik, sıyrık | 1
Ortaya Çıkma İhtimali Değerleri
Her an | 50
Saatte bir | 35
Günde bir | 25
Haftada bir | 15
Ayda bir | 10
Yılda bir | 5
5 yıl ve daha fazla sürede bir | 1

## Slide 7: Ridley Metodu (Kontrol Önlemlerinin Yerine Getirilmesi Süreleri)
Risk Skoru | Önlemin Aciliyeti
100’den çok | Derhal
80-100 | Bugün
60-79 | 2 gün içerisinde
40-59 | 4 gün içerisinde
20-39 | 1 hafta içerisinde
10-19 | 1 ay içerisinde
0-9 | 3 ay içerisinde

## Slide 8: Örnek
Bir risk analizi döneminde 1 defa karşılaşılan, Maksimum Potansiyel Kayıp Değeri Göz Kaybı (35) olan, Ortaya Çıkma Olasılığı Ayda Bir (10) olan bir riskin değeri
Risk Değeri = Frekans x (MPK +OÇİ)
=1 x (35 + 10)
=45’dir
Aksiyon:4 gün içerisinde önlem alınmalıdır.

## Slide 9: Risk Puanlama Metodu
Risk Puanlama Metodu Tablosunda, etkilenen kişi sayısı (çalışan sayısı), zararın şiddeti ve zararın ortaya çıkma olasılığı parametreleri yer alır.
Risk skoru ise, aşağıdaki formülle hesaplanır:
Risk = Çalışan sayısı x zararın şiddeti x zararın ortaya çıkma olasılığı

## Slide 10: Risk Puanlama Metodu Tablosu
Etkilenen çalışan sayısı | Katsayı
A- Kişi | 1
B-C Kişi | 2
D-E Kişi | 3
F+ Kişi | 4
Yaralanma Şiddeti | Katsayı
Küçük (İlk Yardım) | 1
Küçük (Hastane) | 2
3 gün istirahat | 3
Büyük | 4
Ölüm* | 5
Ortaya Çıkma Olasılığı | Katsayı
Muhtemel Olmayan | 1
Çok düşük olasılık | 2
Olası | 3
Mümkün | 4
Mutlak* | 5

## Slide 11: Risk Puanlama Metodu
Puan | Öncelik | Alınması Gereken Önlem
40-100 | yüksek | Riskleri kontrol altına alacak tedbirler acilen yerine getirilmelidir. İş, önlemleri alıncaya kadar durudurulabilir.
18-36 | orta | Riskleri kontrol altına alacak tedbirler acilen yerine getirilmelidir. Önlemlerin yerine getirilmesi için geçecek zaman içerisinde geçici tedbirlere ihtiyaç duyulabilecektir.
1-16 | düşük | Düşük önceliğe rağmen, riskin derecesinin düşürülmesi gerekmektedir. Zaman gayret ve maliyetler risk ile orantılı bir şekilde harcanmalıdır.

## Slide 12
Bu metot, etkilenecek kişi sayısını tespit etme noktasında bazı sorunlara yol açabilecektir. Ayrıca, alınacak tedbirlerin hangi süre içerisinde alınması gerektiği konusunda da netlik yoktur.

## Slide 13: Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA- Failure Mode and Effects Analysis)

## Slide 14
En yaygın kullanılan metodlardan
biridir.
Herhangi bir sistemin tamamı veya
bölümleri ele alınıp, bunlardaki
kısımlar, aletler, kompenentlerde ortaya çıkabilecek arızalardan hem bölümlerin hem de bütün sistemin nasıl etkilenebileceği ve ortaya çıkabilecek sonuçlar analiz edilir.

## Slide 15: FMEA ÇEŞİTLERİ
3) Proses FMEA
4) Servis FMEA
2) Tasarım FMEA
    1) Sistem FMEA

## Slide 16: Sistem FMEA
AMACI: Sistem ve alt sistemleri
analiz ederek, sistemin
eksiklerinden doğan sistem
fonksiyonları arasındaki potansiyel hata türlerini belirlemektir.
HEDEFİ: Sistemin kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.

## Slide 17: Tasarım FMEA
AMACI: Bir makine veya ekipmanın tasarım aşamasında olası hatalarını ortadan kaldırmak ve daha tasarım aşamasında sistemin analiz edilerek üretime geçmeden hataların ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.
HEDEFİ: İmalatın ilk aşaması olan tasarım aşamasında ekipmanın kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmektir.

## Slide 18: Servis FMEA
AMACI: Organizasyondaki aksaklıkların analiz edilmesidir.
HEDEFİ: Organizasyonun kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.

## Slide 19: Proses FMEA
AMACI: Üretim veya montaj prosesindeki eksiklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak ve üretim ve montaj prosesini analiz etmektir.
HEDEFİ: Prosesin kalitesini,
güvenirliğini ve korunabilirliğini
artırmaktır.

## Slide 20: FMEA Metodunun Unsurları
FMEA’nın üç temel unsuru vardır.
  a.İhtimal: (İ) Hatanın zaman içinde gerçekleşme sıklığını gösteren değer, (1-10 arası)
  b.Şiddet: (Ş) Hatanın gerçekleşmesi durumunda sonuçların derecesini gösteren değer, (1-10 arası)
  c.Tespit edilebilirlik: (T) Hatanın istenmeyen sonuçlara sebep olmadan tesbit edilebilme derecesini gösteren değer, (1-10 arası)

## Slide 21
SİSTEM FMEA ŞİDDET ETKİ SINIFLAMASI |  | 
ETKİ | ŞİDDETİN ETKİSİ | DERECE
Uyarısız Gelen Tehlike | Felakete yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata | 10
Uyarısız Gelen Tehlike | Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata | 9
Çok Yüksek | Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır yaralanmalara,3.derece yanık,akut ölüm vb. etkiye sahip hata | 8
Yüksek | Ekipmanı tamamen hasar görmesine sebep olan ve ölüme,zehirlenme,3.derece yanık,akut ölümcül hastalık vb. etkiye sahip hata | 7
Orta | Sistemin performansını etkileyen,uzuv ve organ kaybı,ağır yaralanma,kanser vb. yol açan hata | 6
Düşük | Kırık ,kalıcı küçük iş görmemezlik,2.derece yanık,beyin sarsıntısı vb. etkiye sahip hata | 5
Çok Düşük | İncinme, küçük kesik ve sıyrıklar,ezilmeler vb. hafif yaralanmalar ile kısa süreli rahatsızlıklara neden olan hata | 4
Küçük | Sistemin çalışmasını yavaşlatan hata | 3
Çok Küçük | Sistemin çalışmasında kargaşaya yol açan hata | 2
Yok | Etki yok | 1

## Slide 22
HATA OLASILIĞI | HATA KÜMÜLATİF SAYISI | DERECE
Çok Yüksek:Kaçınılmaz Hata | ½’ den fazla | 10
 | 1/3 | 9
Yüksek:Tekrar Tekrar Hata | 1/8 | 8
 | 1/20 | 7
Orta:Ara Sıra Olan Hata | 1/80 | 6
 | 1/400 | 5
 | 1/2.000 | 4
Düşük:Nispeten Az Olan Hata | 1/15.000 | 3
 | 1/150.000 | 2
Pek Az:Olası Olmayan Hata | 1/1.500.000’den düşük | 1

## Slide 23
TESBİT EDİLEBİLİRLİK | TESBİT EDİLEBİLİRLİK OLASILIĞI | DERECE
Tespit Edilemez | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği mümkün değil | 10
Çok Az | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok uzak | 9
Az | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği uzak | 8
Çok Düşük | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği düşük | 7
Düşük | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok düşük | 6
Orta | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği orta | 5
Yüksek Ortalama | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek ortalama | 4
Yüksek | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek | 3
Çok Yüksek | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok yüksek | 2
Hemen Hemen Kesin | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği hemen hemen kesin | 1

## Slide 24: Risk Öncelik Değeri (RÖD)
Risk Öncelik Değeri
R.Ö.D.= İ x D x T
1-1000 arasında bir değer alabilir.

## Slide 25: Risk Öncelik Değeri (RÖD)
Sıra | Risk Öncelik Değeri | Karar
1 | 01 - 50 arası | Düşük Riskli
2 | 50 - 100 arası | Orta Riskli
3 | 100 - 200 arası | Yüksek Riskli
4 | 200 - 1000 arası | Çok Yüksek Riskli

## Slide 26: ÖRNEK FMEA
Sistem /Parça
Hata Türü
Hatanın Sonuçları
Pompa
Enerji Kaynağı Arızası
Pompa çalışmıyor
İ
Hataların Nedenleri
9
jeneratör arızası
5
Ş
Yedek
jeneratöralınması
2
90090
Jeneratör mazot tankının doluluk takibinin yapılması için prosedür hazırlanması
Teknik Emniyet, 15.12.2008
2
2
1
01.12.2008
Kontrol Önlemleri
T
RÖD
Tavsiye Edilen İyileştirmeler/ Eylemler
Sorumlu & Tamamlama Tarihi
Hareket Tarihi
4
Yeni (İ)
Yeni (Ş)
Yeni (T)
Yeni RPN

## Slide 27: ÖRNEK FMEA
Sistem /Parça
Hata Türü
Hatanın Sonuçları
İ
Hataların Nedenleri
Ş
Kontrol Önlemleri
T
RÖD
Tavsiye Edilen İyileştirmeler/ Eylemler
Sorumlu & Tamamlama Tarihi
Hareket Tarihi
Yeni (İ)
Yeni (Ş)
Yeni (T)
Yeni RPN
Pompa
Sigorta Hatası
Devre Aşırı Yükleniyor
Kablo Arızası
Bakım ve Onarım Bölümünün gerekli gördüğü hatların derhal değiştirilmesi (Mühendislik Kontrolü)
Belirli aralıklarla elektrik tesisatının kontrolünün yapılması
Teknik Emniyet,
15.12.2008
01.12.2008
7
6
8
336
2
4
16
2

## Slide 28
Hata Ağacı Analizi (FTA-Fault Tree Analysis)

## Slide 29: Hata Ağacı Analizi
1962 Yılında Bell Telefon Laboratuvarları.nda Amerikan Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir.
Bir tepe olayın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde analiz edilir.
Olmaması istenen tepe olay saptanıp, bu olaya neden olabilecek tüm faktörler analiz edilir.

## Slide 30
İstenilmeyen olay
Testerede Parmakların Kesilmesi
Testere dönüyor
VE
Parmaklar testereye temas ediyor
Kullanım Hatası
Parça Ufak
Parça Kırılıyor
Parça Sıkışıyor
Koruyucu yok
Tezgahın Koruyucusu Yok
Tezgahla Birlikte Verilmemiş
Umursanmamış
VE
Koruyucu Çıkartılmış
Koruyucu işe uygun değil
Çalışan Çıkartmış
VE
İşveren Aldırmamış
İşveren Çıkartmış
VEYA
VEYA
VEYA

## Slide 31
Olay Ağacı Analizi (ETA-Event Tree Analysis)

## Slide 32: Olay Ağacı Kavramı
Başlatıcı olay | Esas Olaylar |  |  | Çıktılar
 | Olay 1 | Olay 2 | Olay 3 | 
Çıktı 1
Çıktı 2
Çıktı 3
Çıktı 4
Çıktı 5
Başarı
Başarı
Hata
Hata
Başarı
Başarı
Hata
Hata
Başlatıcı Olay

## Slide 33
Springler Sistem
Duman
Dedektörü
YANGIN BAŞLADI
ALARM
ÖRNEK OLAY AĞACI ANALİZİ

## Slide 34
EVET
HAYIR
YANGIN
BAŞLADI
EVET
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
YANGIN DEDEKTÖRÜ ALGILADI
YANGIN ALARMI ÇALIŞTI
SPRİNGLER SİSTEM ÇALIŞTI
Düşük Oranda Zarar
Büyük Oranda Zarar ve Muhtemel İnsan Kaybı (İnsanların büyük kısmının acil çıkıştan çıkabileceği var sayılmıştır.)
Düşük Oranda Zarar, Dumandan Etkilenme ve Islak İnsanlar
Büyük Oranda Zarar ve İnsan Kaybı
Büyük Oranda Zarar ve İnsan Kaybı
ÖRNEK
OLAY AĞACI ANALİZİ

## Slide 35: Soru:
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi metodlarından değildir?
Olay ağacı analizi
Risk kültürü analizi
Neden sonuç analizi
Olursa ne olur (What if?)

## Slide 36: Soru:
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi metodlarından değildir?
Olay ağacı analizi
Risk kültürü analizi
Neden sonuç analizi
Olursa ne olur (What if?)

## Slide 37: Soru 5
I- İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşması ve olgunlaşması
II- İşyerinde alınan tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesi
III- İşyerinde yasal yükümlülükler ve iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılması
IV- İşyerinde üretilen ürünlerin güvenli olması
Bu işletmede risk analizinin ve yönetiminin yapılması yukarıdakilerden hangilerini sağlar?
Yalnız III
II ve III
I, II ve III
II, III ve IV

## Slide 38: Soru 6
“Risk değerlendirme karar matris- çok değişkenli x tipi matris diyagramı” yaklamışına göre bir olayın gerçekleşmesi durumunda toplum üzerindeki şiddeti ile bu şiddetin derecelendirilmesi ile ilgili eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
Hafif – direkt etki yok
Orta – doktor müdahelesi gerektiren şiddetli yaralanmalar
Ciddi- hayatı tehdit edici yaralanma veya kaza sonucu bir kişinin ölümü
Çok ciddi- hayati tehdit edici şekilde yaralanma, meslek hastalığına yakalanma veya kaza ya da meslek hastalığı sonucu birden çok ölüm

## Slide 39: Soru 7
I- Tehlikelerin belirlenmesi
II- Risklerin derecelendirilmesi
III- Kontrol önlemlerinin uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri 5 adımda risk değerlendirmesinin adımlarından biridir?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

## Slide 40
Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi tehlike değerlendirme tekniklerinden “tehlike ve işletilebilirlik analizi” tekniğini ifade eder?
FTA
FMEA
HAZOP
CCA

## Slide 41
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemidir?
FMEA
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

## Slide 42
Riski hesaplarken sayısal yöntemlere verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?
Karma yöntemler
Olasılıklı yöntemler
Kalitatif (nitel) yöntemler
Kantitatif (nicel) yöntemler

## Slide 43: Soru 25
Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde olası hata türleri ve etkileri analizini ifade etmektedir?
HAZOP
FMEA
FTA
PRA

## Slide 44: Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemidir?
OHSAS 18001
ISO 14001
HAZOP
BS 8800

## Slide 45
Teknolojisi eski olan ve çift el kumanda ya da fotosel tertibatı yapılamayan bir presin kullanımına son verilmesi, risklerin önlenmesinde nasıl bir yöntemdir?
Riskin ortadan kaldırılması
Mühendislik kontrolu
Kontrol ve tecrit
Yerine koyma

## Slide 46
Işyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması uygundur?
I- İşçilere kişisel koruyucu donanım verilmesi
II- Tehlikeli bölümün tecrit edilmesi
III- Tehlikenin ortadan kaldırılması
IV- Tehlikeye yol açan durumun daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi
I-II-III-IV
III- II- IV- I
I-III-II-IV
III-IV-II-I

## Slide 47
Aşağıda önce tehlike sonra risk yazılmıştır. Bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kişinin düşmesi – yüksekte çalışma
Gürültülü ortam- işitme kaybına yol açması
Kapalı ortamlarda çalışma- zehirli gazlardan etkilenme
Elektrik enerjisi- izolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik çarpması

## Slide 48: RİSK ETMENLERİ;
Fiziksel Risk Etmenleri
Kimyasal Risk Etmenleri
Ergonomik Risk Etmenleri
Psikososyal Risk Etmenleri
Biyolojik Risk Etmenleri

## Slide 49: BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ TIBBİ JEOLOJİ
Esas bileşenleri elementler, mineraller, kayaçlar, toprak ve su olan jeolojik ortam ile çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen multidisipliner bir bilim dalıdır.
Örneğin; Solunum, sindirim ve cilt teması yoluyla insan sağlığını olumsuz etkileyen asbest, silis, zeolit vd. Mineraller ile ilgilenir.
BiYOLOJİK TEHLİKE İŞARETİ

## Slide 50: İnsan Sağlığına Etki Eden Mineraller &Kayaçlar ile Sebep Oldukları Hastalıklar
MİNERALLER VE KAYAÇLAR:
Asbest Grubu
(krizotil, krosidolit, tremolit,amozit, antofillit, aktinolit)
Kuvars ve silikat Grubu
(kuvars, ametist, tridimit, kristobalit, kalsedon, olivin, alümino silikatlar, epidot, sepiolit vd.)
Zeolit Grubu
(eriyonit, analsim, lösit, natrolit, şabazit, höylandit, stilbit)
Radyoaktif Grubu
(uraninit, tyuyamunit, Thorininit, autinit)
Arsenik, Kromit, Hematit
Kalsit, Aragonit, Vaterit
NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR:
Mezotelyoma, Asbestoz (mide, böbrek, pankreas, üst sindirim-solunum yolu kanserleri)
Silikosis
Mide, böbrek, pankreas, üst sindirim yolu ve solunum yolu kanserleri
Kemik, deri ve akciğer kanserileri
Cilt ve akciğer kanserleri
Safra kesesi taşları

## Slide 51: ASBEST GRUBU MİNERALLER
Lifsi bir silikat mineralidir
2 gruba ayrılır:
a) Serpantin Grubu b) Amfibol Grubu
Krizotil (beyaz asbest)
Tremolit (beyaz) –Aktinolit (yeşil)

## Slide 52: KUVARS VE SİLİKAT GRUBU MİNERALLER:
Doğal ortamda en bol ve en yaygın bulunan minerallerin başında kuvars gelmektedir. Ülkemizin jeoloji haritasına bakıldığında kuvars açısından zengin granitik, volkanik ve sedimanter kayaçların çok geniş alanlar kapladığı görülecektir. Buna bağlı olarak çalışma ortamında ve doğal ortamlarda oluşabilecek tozların içinde en fazla bulunan mineral de kuvarstır.
Toz kaynaklı en yaygın hastalık da Silikosis’tir.
Sepiyolit
Silika nanopartikülleri

## Slide 53: ZEOLİT GRUBU MİNERALLER
Zeolitler; alkali (Na, K) ve toprak alkali (Ca) metallerin sulu alüminyum silikatlarıdır.
Ülkemizdeki zeolit yatakları Üst Miyosen döneminde Batı ve İç Anadolu’daki gölsel ortamda Hasandağı, Erciyes dağındaki volkanik etkinliklere bağlı olarak meydana gelmiştir.
Eriyonit
Lifsi, iğnemsi
Kapadokya bölgesinde (Tuzköy, Karain ve Sarıhıdır)

## Slide 54
Özetle,
Madencilik, taş ocağı, tünel açma ve inşaat gibi değişik sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde yürütülen çeşitli işlemler sonucu oluşan ve havada askıda bulunan mineral tozları iş sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır.
Ülkemizde konuyla ilgili düzenlemeler ve İSG konusu önem arz etmektedir.

## Slide 55: MESLEK HASTALIKLARI;
«Bu kişi bu iş yerinde bu işi yapmasaydı, bu iş başına gelmezdi!?» dediğimiz hastalıklardır.
Meslek hastalığı; çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halidir. .
(İşle ilgili hastalıklar: doğrudan iş yerinden kaynaklanmasa bile, iş yeri faktörlerinden etkilenen ve seyri değişen hastalık; Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon vd.)

## Slide 56: Mevzuata göre meslek hastalıklarının sınıflandırılması:
A Grubu: Kimyasal maddelerle olan hastalık
B Grubu: Mesleki cilt hastalıkları
C Grubu: Pnömokonyoz ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları
D Grubu: Mesleki bulaşıcı hastalıklar
E Grubu: Fiziksel etkenlerle olan hastalıkları

## Slide 57
BiYOLOJİK TEHLİKE İŞARETİ
RADYOAKTİF MADDE İAŞRETİ

## Slide 58: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sağlık gözetimi MADDE 16:
Kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az 15yıl süre saklanır.
Ancak;
Özel durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar son maruziyetten itibaren 40 yıl saklanır.
Kalıcı ve gizli enfeksiyona neden olan işler
Uzun kuluçka dönemi olan hastalıklar
Tedaviye rağmen nüksetme olasılığı halinde
Ciddi arıza bırakabilen durumlarda
(Maruz kalan çalışanların listesi
Yapılan işin türü
Hangi biyolojik etkene maruz kaldıkları
Kazalar ile ilgili kayıtlar)

## Slide 59: Biyolojik Etkenler, Enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır;
Grup 1:
İnsanda hastalığa yol açma olasılığı olmayan etkenler (Ö; aşı)
Grup 2:
İnsanda hastalığa neden olan, ama topluma yayılma riski olmayan, tedavisi olan grup

## Slide 60
Grup 3:
İnsanda ağır hastalığa neden olan, ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılan, bulaşıcı olan, ancak tedavi olanağı bulunan grup
Grup 4:
İnsanda ağır hastalığa neden olan, ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılan, bulaşıcı olan, ancak tedavi olanağı bulunmayan grup

## Slide 61: Enfeksiyon Etkenlerinin Bulaşma Yolları
1) Çalışma ortamı ve hava teması
2) Ortak kullanılan malzeme
3) Kan ve kan ürünleri
Kimler Risk Altında
1) Tarım işçileri
2) Gıda işçileri
3) Hayvancılık işleri
4) Sağlık çalışanları
5) Büyük çöplük, katı-sıvı –endüstriyel atık işletmeleri