## Slide 1
JEM 425
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

## Slide 2
KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

## Slide 3
ÜLKEMİZDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ KONUSUNDAKİ MEVZUAT

## Slide 4
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Resmi Gazete: 28733 – 12.08.2013
2. Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Resmi Gazete:28730 - 06.08.2013
3. Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Resmi Gazete: 28539- 25.01.2013

## Slide 5
4. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hkk. Yön.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Resmi Gazete: 28633 30 Nisan 2013
5. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Resmi Gazete: 24.12.1973/14752
6. Asbest sökümü ile ilgili eğitim programlarına ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Resmi Gazete: 28692 – 29.06.2013

## Slide 6
7. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Resmi Gazete: 26392 30.12.2006
8. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Çevre ve Orman Bakanlığı
Resmi Gazete Tarih Ve Sayısı :27 Ağustos 1995/ 22387
9. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 26/12/2008/ 27092 (mükerrer)

## Slide 7
10. Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 26/12/2008/ 27092 (mükerrer)
11. Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 26/12/2008/ 27092 (mükerrer)
12. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih Ve Sayı: 19/12/2007 / 26735 değişiklik 09/09/ 2009 / 27344

## Slide 8
-Kimyasallar yaşamın bir parçasıdır.
50 yıl önce üretim 1 milyon ton iken bugün dünyada her yıl en az 400 milyon ton kimyasal madde üretilmektedir.
-Dünyada en az 80.000-100.000 arasında değişik türde kimyasal madde kullanılmaktadır.
-Yaklaşık 5.000-7.000 arasında kimyasalın zararlı olduğu bilinmekte ve bunun 3000’i kanserojen etkili olup, 20-30 kadarı insanlar için kansorejendir.
-Kimyasal maddeler madencilik, kaynakçılık, makina ve fabrika, büro, ev vb. her alanda kullanılmaktadır.
-Kimyasal maddelerle güvenli çalışmanın esas yolu bu maddelerin etkilerini bilerek gerekli güvenli çalışma ortamlarını sağlamaktır.
-Kullanılan kimyasalların üzerinde içeriklerine ait etiketlerin ve uyarıcı bilgilerin olması gerekir.

## Slide 9
Kimyasal tehlikeler, günümüzde işçilerin sağlığı için en ciddi risktir.

## Slide 10
Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan, ürünün kalitesini artırmak ve kararlılığını sağlamak üzere katkı maddesi olarak eklenen, üretim işleminden kaynaklanan her türlü safsızlıkları içeren element ve bunların bileşiklerine veya karışımlarına Kimyasal Madde denir.
Müstahzar : En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltilerini tanımlar.
TANIMLAR

## Slide 11
Yani;

## Slide 12
Tehlikeli Kimyasallar
a) Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip;
b)mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş;
c)kimyasal, fizikokimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddelerdir

## Slide 13
Akut/Kronik
zarar veya hasar verebilen kimyasallardır.
Tehlikeli kimyasal nedir?
SAĞLIĞA
GÜVENLİĞE
ÇEVREYE

## Slide 15: Kimyasal Etkenler nelerdir?
TAHRİŞ EDİCİLER
Boğucu gazlar, olefin hidrokarbonlar, alifatik alkoller gibi
ANESTETİK VE NARKOTİKLER
Asitler, tozlar, üst solunum yollarına etki yapan
halojenli hidrokarbonlar, benzol, fenol, sinir sistemi zehirleri, toksik metaller gibi
SİSTEMATİK ZEHİRLER
Kanser,
akciğer
hastalıkları,
cilt hastalıkları vb. meslek
hastalıklarına
neden olur.
Kimyasalların etkileri bu faktörlere bağlıdır:

## Slide 16
KİMYASALLARIN ZARARLARINI BELİRLEYEN ETMENLER
1-Fiziksel ve kimyasal özellikleri
2-Maruz kalma şekli ve süresi
4-Çevresel özellikler (Fiziksel ortam)
3. Maruz kalan kişinin özellikleri

## Slide 17
TLV: (Ortalama Eşik değer-Treshold Limit Value):
Çalışanlara zararlı etki göstermeden çalışılabilecek ortalama konsantrasyon.
  TLV-TWA (zaman ağırlıklı ortalama-Time Weighted Avarage) : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.
  TLV-STEL (Kısa süreli maruziyet sınır-Short Term Exposure Level) : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri.
  TLV-CEILING (Tavan Değer-Ceiling) : Bir iş gününün herhangi bir kısmında aşılmaması gereken sınır değer
MAK DEĞER: (Müsaade edilen azami konsantrasyon):
İşyeri ortam havasında bulunmasına müsaade edilen ve çalışanların sağlıklarını bozmayacak olan en yüksek konsantrasyon.
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)
TWA
STEL
C
mg/m3 : 20 OC sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm civa basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.
ppm ( Milyonda kısım konsantrasyon ): 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).

## Slide 22: KİMYASALLARIN VÜCUDA GİRİŞ YOLLARI

## Slide 23
Kimyasallar, vücuda bilinen üç yoldan girerek sağlığa zarar verirler
Solunum
Absorbsiyon
(deri veya gözlerden absorbe edilerek)
Sindirim (yiyerek, içerek)
KİMYASALLARIN VÜCUDA GİRİŞ YOLLARI

## Slide 24
SOLUNUM
DERİ-CİLT
SİNDİRİM
Kimyasallar işyeri havasında toz, sis, duman, gaz ve buhar, lif şeklinde dağılmış olabilir ve solunabilir. İşçiler pek çok kaynaktan ortaya çıkan kimyasallara maruz kalabilirler. Genel olarak mesleki maruziyet açısından en fazla rastlanan maruziyet yolu solunum yoludur.
Özel önlem alınmamış ve uyarı bulunmayan bazı kimyasallara dokunulması veya bu maddelerle koruyucusuz çalışılması bu riske neden olur. Deri yolu ile absorblanma genellikle sıvı haldeki kimyasalları için geçerli ise de, tozlarda eğer ter ile ıslatılırsa deriden emilebilir. Deride tahrişe neden olan NaOH, HCl, H2SO4 vb.. aşındırıcı maddelerin aksine bazı kimyasallarda herhangi bir tahriş hissedilmez. Bu da tehlikenin fark edilmemesine yol açabilir. Toluen, seyreltik soda vb. maddeler tarafından derinin koruyucu dış tabakası zarar görebilir ve bu durumda benzen, anilin, fenol gibi başka kimyasallar da deriden kan dolaşımına geçer. Ayrıca gözler de sıçrama veya buhar şeklinde bulunan kimyasalları absorbe ederler
Solunan havada bulunan tozların yutulması, kimyasal bulaşmış ellerin temizlenmeden yemek yenilmesi, sigara içilmesi veya yanlışlıkla yutma yoluyla, gaz, toz, buhar, duman, sıvı veya katı maddeler vücuda sindirim yoluyla da girebilir.
KİMYASALLARIN VÜCUDA GİRİŞ YOLLARI

## Slide 26: SOLUNUM BÖLGESİ
Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.

## Slide 28
Kimyasal etmenlerin vücuda giriş yolları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Solunum yoluyla
Deriden emilim yoluyla
Sindirim yoluyla
Termal radyasyon yoluyla

## Slide 29: Kimyasal etmenlerin vücuda giriş yolları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Solunum yoluyla
Deriden emilim yoluyla
Sindirim yoluyla
Termal radyasyon yoluyla

## Slide 30
Kimyasalların Sınıflandırılması
Notes: 30
30

## Slide 31
Tehlikeli kimyasallar Avrupa Birliği mevzuatında yer aldığı şekliyle üç ana başlık altında incelenebilir.
Ani, tekrarlanan veya uzun süreli maruziyet sonucunda SAĞLIĞA zarar verme riski olanlar
Fiziko-kimyasal özellikleri nedeniyle FİZİKSEL VE KİMYASAL zarar verme riski olanlar
ÇEVREYE zarar verme riski olanlar
Çalışanın kendisine
verdiği zarar
Çalışanın olduğu ortama
verdiği zarar
Çevresine
verdiği zarar

## Slide 32: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’E GÖRE SINIFLANDIRMA
Patlayıcı (E),
Oksitleyici (O),
alevlenir (F),
kolay alevlenir (F),
çok kolay alevlenir (F+),
Toksik (T),
çok toksik (T+),
Zararlı (Xn),
Aşındırıcı (C),
tahriş edici (Xi),
alerjik,
kanserojen, (T)
mutajen,
üreme için toksik
çevre için tehlikeli (N)

## Slide 33: A) Ani, tekrarlanan veya uzun süreli maruziyet sonucunda sağlığa zarar verme riski olanlar;
Çok toksik
Toksik
Zararlı
Aşındırıcı
Tahriş edici
Alerjik
Kanserojen
Mutajen
Üreme için toksik maddeler
Çalışanın kendisine
verdiği zarar

## Slide 34: B) Fiziko-kimyasal özellikleri nedeniyle fiziksel ve kimyasal zarar verme riski olanlar;
Patlayıcı
Oksitleyici
Çok Kolay Alevlenir : Parlama derecesi < 0 C, Kaynama noktası 35 C
Kolay Alevlenir: Parlama derecesi < 21 C
Alevlenir: Parlama derecesi < 21-55 C
Çalışanın
bulunduğu ortama verdiği zarar
0
0
0
0

## Slide 35: C) Çevreye zarar verme riski olanlar
Canlı organizmalar için zehirli ve zararlı olan,
Çevrede yok olmayıp kimyasal artıklar olarak kalıcı olan,
Biyolojik anlamda birikim yaratan maddelerdir.
Çevresine
verdiği zarar
Organizmaları
zehirler
Kimyasal atık
olarak kalır