## Slide 1
JFM 431
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

## Slide 2
KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

## Slide 3: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’E GÖRE SINIFLANDIRMA
Patlayıcı (E),
Oksitleyici (O),
alevlenir (F),
kolay alevlenir (F),
çok kolay alevlenir (F+),
Toksik (T),
çok toksik (T+),
Zararlı (Xn),
Aşındırıcı (C),
tahriş edici (Xi),
alerjik,
kanserojen, (T)
mutajen,
üreme için toksik
çevre için tehlikeli (N)

## Slide 4
Patlayıcı madde (E)
Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelâtinimsi haldeki maddelerdir. TNT vb..

## Slide 5
Oksitleyici madde (O)
Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir. Sodyum nitrat vb..

## Slide 6
Kolay alevlenir madde (F)
Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen, Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki, parlama noktası 21 derecenin altında olan sıvı haldeki, su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddelerdir . Etanol
Alevlenir madde (F)
Parlama noktası 21 0C - 55 0C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir . Kükürt , eter, vb..
Çok kolay alevlenir madde (F+)
0 °C’den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir. Fenolftaleyn, ispirto vb..

## Slide 7: Çok kolay alevlenir, Kolay alevlenir ve Alevlenir maddelerin Algoritması
Parlama noktası 00C ve Kaynama noktası 350C altında mı?
Madde Sıvı mı?
EVET
EVET
ÇOK KOLAY ALEVLENİR
HAYIR
Parlama noktası 210C altında mı?
EVET
KOLAY ALEVLENİR
HAYIR
Parlama noktası 21-550C arasında mı?
EVET
ALEVLENİR
Madde Gaz mı?
HAYIR
EVET
oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen Gaz mı?
EVET
ÇOK KOLAY ALEVLENİR
HAYIR
KOLAY ALEVLENİR
1-Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen
2- Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki
3- Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan madde

## Slide 8
Çok toksik madde (T+)
Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir. Potasyum di kromat, arsenik vb..
Toksik madde (T)
Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

## Slide 9
Zararlı madde (Xn)
Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir
Aşındırıcı madde (C)
Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelerdir
Tahriş Edici Madde (Xi)
Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan madde,
Xn: Nocif
Xi: irritant
C: Corrosive
Eskar:Deride ya da mukozada oluşan kuru, siyahımsı ölü doku kabuğu Eritem:Deri altındaki kılcal damarların genişlemesine bağlı olarak deride kızarmış alan

## Slide 10
Asitlerden en yaygın olanları
    hidroklorik asit,
    sülfirik asit,
    nitrik asit,
    kromik asit,
    asetik asit ve
    hidroflorik asit,
Bazlardan en yaygın olanları ise
    amonyum hidroksit,
    potasyum hidroksit ve
    sodyum hidroksit (kostik soda) olarak bilinir.

## Slide 13
Kimyasal maddeler
Katı
Toz
Sıvı
Buhar ve gaz biçimindedir.

## Slide 14
Kategori 1 (T) İnsan için Kanserojen Olduğu Bilinen Maddeler. Kategori 2 (T) İnsan için Kanserojen Sayılabilen Maddeler Kategori 3 (Xn) İnsanda Kanserojenik Etki Potansiyeli Olan Fakat Verilerin Yetersiz Olduğu Maddeler | 
Kanserojen, Mutajen, Üreme için toksik Maddeler
Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir.
Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.
Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde insanda üreme fonksiyonlarını etkileyen maddeler

## Slide 15
Kanserojen maddeler içerisinde
sigara dumanı,
böcek ilaçları,
asbest,
ağır metaller (kurşun, cıva, kadmiyum),
benzen
Ni, Cr tozları

## Slide 16: Kanserojenler
*Arsenik bileşikleri
*Akrilonitril
* Asbest
*Kadmiyum bileşikleri
*Benzen
* Karbon tetraklorür
*Benzidin
*Kloroform
*Beta-naftalinamin
* Etilenoksit
*Kromoksit
* Nikel tozu
*Krom tozu
*0-Toluidin
*Kurşun arsenat
*Vinil Klorür
*Sodyum arsenat

## Slide 17: TOZLAR
Tane boyu 0,5- 150 mikron olan ve havada asılı olan maddeciklerdir.
0-0,5 mikron boyu toz: ciğere girer-geri çıkar.
0,5-5 mikron toz: Ciğere gider, oraya tutunur kalır.
Asbest-silis: Pnömokonyoz
(FİBROJEN –Fibroz- Asbest TOZ)
Ö/ Asbest, arsenik, Silis, Ni, Cr tozları
>5 mikron boyu toz: Üst solunumda kalır, aşağı inmez.

## Slide 18: ASBEST

## Slide 22: ASBEST

## Slide 23: Radyoaktif Tozlar
U, Th gibi
Bunların yaymış olduğu iyonize ışınlar insan vücudundaki dokularda hasar-ur oluşumuna neden olur.
Allerjik Tozlar
İnert Tozlar
Kömür, demir tozları, Ba, Mg bileşiklerin tozları, kçt, mermer, alçı tozları
Bu tozlar vücutta birikir, ancak herhangi bir fibrojenik-toksik etkileri olmaz.
Vücudün temizleme gücü sağlam oldukça problem oluşturmazlar.
Kişiden-kişiye
Çiçek tozları vs..

## Slide 24: KURŞUN tozları
Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılır:
Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3 ten fazla ise,
Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise.
Biyolojik sınır Pb için: 70 μg Pb/100 ml
(1 mg: 1000 μg)

## Slide 25: GAZLAR
CO2 - CO - CH4 (Metan)
Yanmaz
Boğucu
Basit
Boğucu
Akciğere gitmez
Yanıcı
Patlayıcı
Kimyasal
Boğucu
Kanda dolaşır, kanın oksijen taşıma kapasitesini bloke ederek, zehirler
Yanıcı
Patlayıcı
Zehirli değildir
Basit
Boğucu
Metan havadaki oksijen konsantrasyonunu düşürerek basit boğucu özellik oluşturur.
100 ppm: baş ağrısı
500 ppm: şiddetli baş ağrısı, baygınlık
2000 ppm: şuursuzluk, nabız zayıflığı ve ölüm

## Slide 26
C1H4
C2H6
C3H8
C4H10
Metan
Etan
Propan
Bütan
Hava
Havadan hafif
Havadan ağır
Doğalgazı oluşturur
LPG’yi oluşturur
Basit boğucu,
Yanıcı,
Patlayıcı
Bunların hepsi

## Slide 27
LNG : Sıvılaştırılmış doğal gaz
LPG : Sıvılaştırılmış petrol
Burda bir kaçak varsa, havadan ağır olduğu için, zeminde birikir.
Zemin havalandırılmalıdır.

## Slide 28
Hidrojen Sülfür (H2S)
Hidrojen Siyanür (HCN)
Boğucu
Azot N2 ( Nitrojen) : Basit boğucu.
Kurşun : İnsan vücuduna solunum ve sindirim yolu ile girer.

## Slide 29: Kimyasalların sağlık etkileri
Solunum Yolu Tahrişi; Ozon, Nitrojen Dioksit, Sülfür Dioksit
Alerjen Reaksiyonlar; Çözücüler, Asit, Kostik Maddeler
Merkezi Sinir Sistemi Tahribatı; Toluen, Ksilen, Eter, Aseton
Pnömokonyoz; Silis Ve Asbest Tozları, Demir Oksit, Kalay Oksit Ve Berilyum
Kanser; Uçucu Organik Maddeler
Üreme Sistemi Hastalıkları; Cıva, Kurşun vb.

## Slide 30: Mutajen Örnekleri
Arsenik
İyonlaştırıcı Radyasyon
Etidyum Bromür
Alkilleştirici etmenler
( Dimetil Sülfat: tekstil yumuşatıcı yapımında kullanılır (ayrıca; ilaç, tarım, böcek zehiri, boyada kullanılır)).

## Slide 31
Çevre için tehlikeli madde (N) :
Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerdir.

## Slide 32
Malzeme Güvenlik
Bilgi Formu
MSDS (GBF)
Notes: 32
32

## Slide 33
Kimyasalların neden olduğu sağlık ve güvenlik tehlikelerinin azaltılmasına yarayan bir sistemin parçasıdır.
Kimyasal maddeyi ;
Taşıyanların ,
Depolayanların,
Kullananların ve
Üretimde Çalışanların
kimyasal maddelerin tehlikeleri konusunda doğru değerlendirme yapmalarını sağlamayı amaçlar.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ( GBF )
Material Safety Data Sheet (MSDS)

## Slide 34
MSDS Dağıtılması
Piyasaya arz edenler (Dağıtanlar) ;
- Üretici , İthalatçı , Dağıtıcı
Dağıtım şekli ;
- Elektronik ortamda / Yazılı metin olarak,
- Ücretsiz.
Dağıtım zamanı ;
- İlk teslimatta ( en geç ),
- Güncellemede ; güncelleme tarihi dikkate alınarak , 12 ay öncesine kadar tehlikeli kimyasalın verildiği kullanıcıya , en geç 3 ay içinde.

## Slide 35
İçermesi gereken minimum bilgiler
Malzemenin ve firmanın tanımlanması
Bileşimi / İçindeki maddeler hakkında bilgiler
Tehlike tanımlamaları
Taşıma, kullanma, depolama önlemleri
Yangınla mücadele önlemleri
Kaza sonucu yayılmaya karşı alınacak önlemler
İlk yardım önlemleri

## Slide 36
Maruziyet kontrolleri / Kişisel korunma
Fiziksel ve kimyasal özellikler
Kararlılık ve reaktivitesi
Taşıma- nakliye önlemleri
Toksikolojik bilgiler
İmhaya-bertaraf'a dair bilgiler
Ekolojik önlemler
Mevzuat Bilgileri

## Slide 37
Genel Bİlgİler
MSDS'lerin hazırlanmasında aşağıdaki genel kuralların uygulanması gerekmektedir
Kullanılan Dil
MSDS'lerde kullanılan dilin net, basit, anlaşılır ve kısa olmalıdır.
MSDS'ler her ülkenin kullandığı dilde hazırlanabilir veya yerel dillere çevrilebilir.
Bilgi
Bilgi mevcut değil ise "Bilgi mevcut değil" olarak, bilgi amaca uygun değil ya da ilgisiz ise "Amaca uygun değil" olarak belirtilmelidir.
Kullanılan kısaltmalar
Kısaltmalar kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Kavram karışıklığına neden olmamalı.
Kısaltma kullanılması gerekiyor ise notlar kısmında kısaltmanın ne anlama geldiği belirtilmelidir
"Sağlığa etkisi yoktur",
"Her ortamda saklanmalıdır" gibi uyarılar kabul edilemez

## Slide 38
Sayfa numarası
MSDS'in tüm sayfaları numaralandırılmalı ve her sayfada mutlaka toplam sayfa sayısı belirtilmelidir.
Örneğin "Sayfa 1 / 8", " Sayfa 2 / 8", "Sayfa 3 / 8 " gibi.
Yayımlanma Tarihi
MSDS'in yayımlandığı tarih geçerli olduğu tarih anlamına geldiğinden mutlaka belirtilmelidir.
Yayım tarihi gg /aa/ yy/ olarak eklenmelidir.
Ölçü Birimleri
Mümkün olduğu yerlerde SI birimlerinin kullanılması gerekmektedir.
Ancak standard olmayan birimler örneğin Celcius, mmHg birimleri de kabul edilebilmektedir.