## Slide 1: YANGIN-IV
JFM 432
İş Sağlığı ve Güvenliği

## Slide 2: İŞARETLER
Renk | Anlamı veya Amacı | Talimat ve Bilgi
Kırmızı | Yasak işareti | Tehlikeli hareket veya davranış
 | Tehlike alarmı | Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et
 | Yangınla mücadele ekipmanı | Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu
Sarı | Uyarı işareti | Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
Mavi | Emredici (zorunluluk) işareti | Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan
Yeşil | Acil kaçış, ilk yardım işareti | Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler

## Slide 3
Ateşle yaklaşma
Yayalar geçemez
Suyla söndürmek
yasaktır
Ellemeyiniz,
Yüksek voltaj
Ellemek yasaktır
Forklift kullanımı
yasaktır
Yasaklayıcı İşaretler
Sigara içilmez.
İçilmez
Daire biçiminde, Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

## Slide 4: Uyarı İşaretleri
Üçgen şeklinde, Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve
Parlayıcı madde veya yüksek ısı
Patlayıcı madde
Toksik madde
Aşındırıcı madde
Asılı yük
Radyoaktif madde
İş makinası
Elektrik tehlikesi
Tehlike
Lazer ışını
Oksitleyici madde
İyonlayıcı olmayan radyasyon
Zararlı veya
tahriş edici madde
Düşük sıcaklık
Biyolojik risk
Düşme tehlikesi
Engel
Kuvvetli manyetik alan
Sarı | Uyarı işareti | Dikkatli ol, önlem al, kontrol et

## Slide 5: Emredici İşaretler
Daire biçiminde, Mavi zemin üzerine beyaz piktogram
Gözlük kullan
Baret giy
Eldiven giy
Maske kullan
İş ayakkabısı giy
Koruyucu elbise giy
Yüz siperi kullan
Emniyet kemeri kullan
Yaya yolunu kullan
Mavi | Emredici (zorunluluk) işareti | Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan

## Slide 6
Yangın Hortumu
Yangın Telefonu
Yangın Merdiveni
Yangın Muhbiri
Yangın Tüpü
Yönler (Yardımcı bilgi işareti)
Yangın İşaretleri
Dikdörtgen veya kare biçiminde, Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram
Kırmızı | Yasak işareti | Tehlikeli hareket veya davranış
 | Tehlike alarmı | Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et
 | Yangınla mücadele ekipmanı | Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu

## Slide 7
Acil Çıkışlar
Acil Çıkışlar
Acil Çıkışlar
Acil Çıkışlar
Acil Çıkışlar
Toplanma Yeri
Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri
Dikdörtgen veya kare biçiminde, Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram
Acil yardım ve
ilk yardım telefonu

## Slide 8
İKAZ İŞARETLERİ
Tahliye
Yasak
Yangın
1.
2.
112
BRÄNDE VERHÜTEN
Verhalten im Brandfall
Ruhe bewahren
Brand melden
In Sicherheit bringen
Löschversuch
unternehmen
Einrichtung
Uyarı
Emredici

## Slide 9
0,1 m veya 0,18 m
0,1 m
0,1 m
0
,
8
m
.
.
.
1
,
2
m
GÜVENLİK İŞARETLERİ
Yangın (II)

## Slide 10
Acil Durum Tahliye Planlarını genelde giriş ve çıkışlarda bulabilirsiniz.
ACİL DURUM TAHLİYE PLANI

## Slide 11
YANGIN !!! NE YAPMALI ?
1. Yangını haber veriniz
  Mevcutsa, Yangın Muhbirini kullanınız
  Değilse, İtfaiyeyi arayınız (110)
2. Yangına müdahaleyi deneyiniz
  Oluşmakta olan (daha küçük) yangını söndürmeye çalışınız
3. Yangının yayılmasını önleyiniz
  Binayı terk ederken kapıları ve pencereleri kapatınız

## Slide 12
1. Kendinizi riske atmayınız !
2. Her zaman kaçış yolunuzu açık tutunuz !
3. Dikkat:
  zehirli buharlar
  zehirli gazlar
  patlayıcı maddeler
  aşırı ısı
OLUŞMAKTA OLAN YANGINA
MÜDAHALE EDİNİZ !

## Slide 13
Unutmayınız:
* Binayı hızlı ve olabildiğince güvenli tahliye ediniz
* * Akıntıya karşı yüzmeyiniz çıkış yönüne doğru ilerleyiniz
* Mümkünse, kapıları ve pencereleri kapatınız
YANGIN – HER ZAMAN ACİL DURUMDUR

## Slide 14
Toplanma alanına gidiniz:
tüm çalışanların toplanma alanına gelmesini sağlayınız
tekrar binaya yönelmelerini engelleyiniz
itfaiyeye, üst düzey yöneticilere olay hakkında bilgi veriniz (örn: içeride birinin olup olmadığı hakkında)
İtfaiyeden veya üst düzey yöneticiden gelebilecek olan talimatlara dikkat ediniz! Acil Durumu sadece onlar yönetebilir!
TOPLANMA ALANI

## Slide 15
İNANILMAZ !

## Slide 16
Dikkat ediniz :
asansörü kullandırmayınız,
yürüme engelli olsa bile !
Yangın anında asansör sensörü, asansörü ölüm kapanına çevirir !
Yangın Durumunda
kullanmayınız !
ASANSÖR - ÖLÜM KAPANI !

## Slide 17
Düşünerek davranın!!
Kendi sağlığınız ve güvenliğiniz önceliklidir!!
DOĞRU SÖNDÜRME FAALİYETLERİ (I)
Notes: 17

## Slide 18
Yangını rüzgarı arkanıza alarak söndürünüz
Yüzey yangınlarını önden başlayarak söndürünüz
DOĞRU SÖNDÜRME FAALİYETLERİ (II)
Notes: 18

## Slide 19
Dikkat: Damlar ve akar yangınları yukarıdan aşağıya doğru söndürünüz
Fazla söndürücü olduğunda, hepsini birden kullanınız – sırayla değil!
DOĞRU SÖNDÜRME FAALİYETLERİ (III)
Notes: 19

## Slide 20
Tekrar alevlenmesine karşı dikkatli olunuz!!!
Kullanılmış söndürücüleri yerlerine bırakmayınız!!! Bunları tekrar doldurulmak üzere görevlilere teslim ediniz.
DOĞRU SÖNDÜRME FAALİYETLERİ (IV)
Notes: 20

## Slide 21
FELAKET BAŞA GELMEDEN EVVEL ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ DÜŞÜNMEK LAZIMDIR.
GELDİKTEN SONRA DÖVÜNMENİN FAYDASI YOKTUR..

## Slide 22: BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
Karada ve suda,sürekli veya geçici,resmi ya da özel,yer altı veya yerüstü,bunların ilave, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler yapı sayılır ve bu yönetmelik hükümlerine tabidir.
TSK bina tesis, eğitim,tatbikat alanları için yangın önlemleriMilli Savunma Bakanlığınca alınır.

## Slide 23: BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Acil durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâlleri,
b) Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi,
c) Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planları,
e) Alevlenme noktası: Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığı
ğ) Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekanlarındaki basınca göre yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemini

## Slide 24: Tanımlar (devam)
J) Duman Haznesi: İçinde dumanın toplanması amacıyla tavanda tasarlanan hacmi
l) Duman Perdesi: Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit konumda uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı bölücü perdeyi
n) Duman yönlendirme bacası: Yangın hâlinde, dumanların istenilen yöne çekilerek yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacaları
p) Islak borulu yağmurlama sistemi: Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemini,
s) Kademeli yatay tahliye: Kullanıcıların yangından uzaklaşarak aynı kat seviyesinde yer alan yangın geçirimsiz komşu kompartımana sığınmasını,
aa) Kullanıcı yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belirli bir bölümünde bulunma ihtimali olan toplam insan sayısını,
bb) Kullanıcı yük katsayısı: Yapılarda kişi başına düşen kullanım alanının metrekare cinsinden m2/kişi olarak ifadesini,

## Slide 25: Tanımlar (devam)
cc) Kuru boru sistemi: Normalde içinde su bulunmayan, yangın hâlinde itfaiyenin zemin seviyesinden su basabileceği boruyu,
mm) Yağmurlama (sprinkler) sistemi: Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemi,
rr) Yangın duvarı: İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey elemanı,
şş) Yangın kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolaşım imkânı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepengi,
tt) Yangın kompartımanı: Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgeyi,
ccc) Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binaları,

## Slide 26: Kimler Sorumlu?
Yönetmeliğin Uygulanmasından,
a) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler,
b) Yatırımcı kuruluşlar,
c) Yapı sahipleri,
ç) İşveren veya temsilcileri,
d) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı
yükleniciler ve imalatçılar,
e) Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman,
proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri,
görevli, yetkili ve sorumludur.