## Slide 1
JFM 432
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

## Slide 2
Fine – Kinney Metodu

## Slide 3
Kullanımı kolay, yaygın olarak kullanılan bir metottur.
İşyeri istatistiklerinin kullanımına imkan sağlar.
Risk Değeri= İ x F x D olarak hesaplanır.
İ= İhtimal, (0,2-10 arası bir değer)
F=Frekans, (0,5-10 arası bir değer)
D=Sonuçların Derecesi

## Slide 4
Değer | Kategori
0,2 | Pratik Olarak İmkansız
0,5 | Zayıf İhtimal
1 | Oldukça Düşük İhtimal
3 | Nadir fakat Olabilir
6 | Kuvvetle Muhtemel
10 | Çok Kuvvetli İhtimal
Tablo 1-İhtimal Skalası
ihtimal : Zarar ya da hasarın zaman içinde gerçekleşme ihtimali

## Slide 5
Değer | Açıklama | Kategori
0,5 | Çok Nadir | Yılda bir ya da daha az
1 | Oldukça Nadir | Yılda bir ya da birkaç kez
2 | Nadir | Ayda bir ya da birkaç kez
3 | Ara sıra | Haftada bir ya da birkaç kez
6 | Sıklıkla | Günde bir ya da daha fazla
10 | Sürekli | Sürekli ya da saatte birden fazla
Tablo: 2 Frekans (maruziyet) Skalası
Frekans: Tehlikeye maruz kalma sıklığı

## Slide 6: Tablo: 3 Etki/Zarar-Sonuç Skalası
Derece: Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar ya da hasarın şiddeti
Değer | Açıklama | Kategori
1 | Dikkate Alınmalı | Hafif-Zararsız veya önemsiz
3 | Önemli | Minör-Düşük iş kaybı, küçük hasar, ilk Yrd.
7 | Ciddi | Majör-Önemli Zarar, Dış tedavi, işgünü kaybı
15 | Çok Ciddi | Sakatlık, uzuv kaybı, çevresel etki
40 | Çok Kötü | Ölüm, Tam maluliyet, Ağır çevr. etkisi
100 | Felaket | Birden çok ölüm, önemli çevre felaketi

## Slide 7: Risk Düzeyine Göre Karar ve Eylem
Sıra | Risk Değeri | Karar | EYLEM
1 | R≤20 | Kabul Edilebilir Risk | Acil tedbir gerekmeyebilir
2 | 20<R≤ 70 | Kesin Risk | Eylem planına alınmalı
3 | 70 <R≤200 | Önemli Risk | Dikkatle izlenmeli ve yıllık eylem planına alınarak giderilmeli
4 | 200 <R≤ 400 | Yüksek Risk | Kısa vadeli eylem planına alınarak giderilmeli
5 | R>400 | Çok Yüksek Risk | Çalışmaya ara verilerek derhal tedbir alınmalı

## Slide 8: Ridley Metodu

## Slide 9
Bir diğer sayısal risk değerlendirme metotlarından olan ve John Ridley‘in kitabında yer verdiği bu modelde, riskin büyüklüğü, ortaya çıkma sıklığı ve şiddetinden yola çıkılarak risk sayısal olarak değerlendirilir ve risk skoru aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

## Slide 10
Risk = Frekans x (MPK + OÇİ)
Frekans : Baz alınan dönemde aynı riskle karşılaşma sıklığı
MPK : Maksimum Potansiyel Kayıp
OÇİ : Ortaya Çıkma İhtimali

## Slide 11
Bu değerlendirme metodunda riskler değerlendirildikten sonra risk değerlerine göre alınması gereken aksiyonlar bir tablo haline getirilmiştir. Riskin büyüklüğüne göre bu tablodaki aksiyonların yerine getirilmesi önerilir.
Formülde yer alan değişkenler için birer liste hazırlanır.

## Slide 12: Maksimum Potansiyel Kayıp Değerleri
Çoklu ölüm | 50
Tekli ölüm | 45
Sürekli Sakatlık | 40
Göz kaybı | 35
Kol/Bacak kaybı | 30
El/Ayak kaybı | 25
Sağırlık | 20
Kırık | 15
Derin kesik | 10
Hafif yaralanma | 5
Çizik, sıyrık | 1
Ortaya Çıkma İhtimali Değerleri
Her an | 50
Saatte bir | 35
Günde bir | 25
Haftada bir | 15
Ayda bir | 10
Yılda bir | 5
5 yıl ve daha fazla sürede bir | 1

## Slide 13: Ridley Metodu (Kontrol Önlemlerinin Yerine Getirilmesi Süreleri)
Risk Skoru | Önlemin Aciliyeti
100’den çok | Derhal
80-100 | Bugün
60-79 | 2 gün içerisinde
40-59 | 4 gün içerisinde
20-39 | 1 hafta içerisinde
10-19 | 1 ay içerisinde
0-9 | 3 ay içerisinde

## Slide 14: Örnek
Bir risk analizi döneminde 1 defa karşılaşılan, Maksimum Potansiyel Kayıp Değeri Göz Kaybı (35) olan, Ortaya Çıkma Olasılığı Ayda Bir (10) olan bir riskin değeri
Risk Değeri = Frekans x (MPK +OÇİ)
=1 x (35 + 10)
=45’dir
Aksiyon:4 gün içerisinde önlem alınmalıdır.

## Slide 15: Risk Puanlama Metodu
Risk Puanlama Metodu Tablosunda, etkilenen kişi sayısı (çalışan sayısı), zararın şiddeti ve zararın ortaya çıkma olasılığı parametreleri yer alır.
Risk skoru ise, aşağıdaki formülle hesaplanır:
Risk = Çalışan sayısı x zararın şiddeti x zararın ortaya çıkma olasılığı

## Slide 16: Risk Puanlama Metodu Tablosu
Etkilenen çalışan sayısı | Katsayı
A- Kişi | 1
B-C Kişi | 2
D-E Kişi | 3
F+ Kişi | 4
Yaralanma Şiddeti | Katsayı
Küçük (İlk Yardım) | 1
Küçük (Hastane) | 2
3 gün istirahat | 3
Büyük | 4
Ölüm* | 5
Ortaya Çıkma Olasılığı | Katsayı
Muhtemel Olmayan | 1
Çok düşük olasılık | 2
Olası | 3
Mümkün | 4
Mutlak* | 5

## Slide 17: Risk Puanlama Metodu
Puan | Öncelik | Alınması Gereken Önlem
40-100 | yüksek | Riskleri kontrol altına alacak tedbirler acilen yerine getirilmelidir. İş, önlemleri alıncaya kadar durudurulabilir.
18-36 | orta | Riskleri kontrol altına alacak tedbirler acilen yerine getirilmelidir. Önlemlerin yerine getirilmesi için geçecek zaman içerisinde geçici tedbirlere ihtiyaç duyulabilecektir.
1-16 | düşük | Düşük önceliğe rağmen, riskin derecesinin düşürülmesi gerekmektedir. Zaman gayret ve maliyetler risk ile orantılı bir şekilde harcanmalıdır.

## Slide 18
Bu metot, etkilenecek kişi sayısını tespit etme noktasında bazı sorunlara yol açabilecektir. Ayrıca, alınacak tedbirlerin hangi süre içerisinde alınması gerektiği konusunda da netlik yoktur.

## Slide 19: Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA- Failure Mode and Effects Analysis)

## Slide 20
En yaygın kullanılan metodlardan
biridir.
Herhangi bir sistemin tamamı veya
bölümleri ele alınıp, bunlardaki
kısımlar, aletler, kompenentlerde ortaya çıkabilecek arızalardan hem bölümlerin hem de bütün sistemin nasıl etkilenebileceği ve ortaya çıkabilecek sonuçlar analiz edilir.

## Slide 21: FMEA ÇEŞİTLERİ
3) Proses FMEA
4) Servis FMEA
2) Tasarım FMEA
    1) Sistem FMEA

## Slide 22: Sistem FMEA
AMACI: Sistem ve alt sistemleri
analiz ederek, sistemin
eksiklerinden doğan sistem
fonksiyonları arasındaki potansiyel hata türlerini belirlemektir.
HEDEFİ: Sistemin kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.

## Slide 23: Tasarım FMEA
AMACI: Bir makine veya ekipmanın tasarım aşamasında olası hatalarını ortadan kaldırmak ve daha tasarım aşamasında sistemin analiz edilerek üretime geçmeden hataların ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.
HEDEFİ: İmalatın ilk aşaması olan tasarım aşamasında ekipmanın kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmektir.

## Slide 24: Servis FMEA
AMACI: Organizasyondaki aksaklıkların analiz edilmesidir.
HEDEFİ: Organizasyonun kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.

## Slide 25: Proses FMEA
AMACI: Üretim veya montaj prosesindeki eksiklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak ve üretim ve montaj prosesini analiz etmektir.
HEDEFİ: Prosesin kalitesini,
güvenirliğini ve korunabilirliğini
artırmaktır.

## Slide 26: FMEA Metodunun Unsurları
FMEA’nın üç temel unsuru vardır.
  a.İhtimal: (İ) Hatanın zaman içinde gerçekleşme sıklığını gösteren değer, (1-10 arası)
  b.Şiddet: (Ş) Hatanın gerçekleşmesi durumunda sonuçların derecesini gösteren değer, (1-10 arası)
  c.Tespit edilebilirlik: (T) Hatanın istenmeyen sonuçlara sebep olmadan tesbit edilebilme derecesini gösteren değer, (1-10 arası)

## Slide 27
SİSTEM FMEA ŞİDDET ETKİ SINIFLAMASI |  | 
ETKİ | ŞİDDETİN ETKİSİ | DERECE
Uyarısız Gelen Tehlike | Felakete yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata | 10
Uyarısız Gelen Tehlike | Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata | 9
Çok Yüksek | Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır yaralanmalara,3.derece yanık,akut ölüm vb. etkiye sahip hata | 8
Yüksek | Ekipmanı tamamen hasar görmesine sebep olan ve ölüme,zehirlenme,3.derece yanık,akut ölümcül hastalık vb. etkiye sahip hata | 7
Orta | Sistemin performansını etkileyen,uzuv ve organ kaybı,ağır yaralanma,kanser vb. yol açan hata | 6
Düşük | Kırık ,kalıcı küçük iş görmemezlik,2.derece yanık,beyin sarsıntısı vb. etkiye sahip hata | 5
Çok Düşük | İncinme, küçük kesik ve sıyrıklar,ezilmeler vb. hafif yaralanmalar ile kısa süreli rahatsızlıklara neden olan hata | 4
Küçük | Sistemin çalışmasını yavaşlatan hata | 3
Çok Küçük | Sistemin çalışmasında kargaşaya yol açan hata | 2
Yok | Etki yok | 1

## Slide 28
HATA OLASILIĞI | HATA KÜMÜLATİF SAYISI | DERECE
Çok Yüksek:Kaçınılmaz Hata | ½’ den fazla | 10
 | 1/3 | 9
Yüksek:Tekrar Tekrar Hata | 1/8 | 8
 | 1/20 | 7
Orta:Ara Sıra Olan Hata | 1/80 | 6
 | 1/400 | 5
 | 1/2.000 | 4
Düşük:Nispeten Az Olan Hata | 1/15.000 | 3
 | 1/150.000 | 2
Pek Az:Olası Olmayan Hata | 1/1.500.000’den düşük | 1

## Slide 29
TESBİT EDİLEBİLİRLİK | TESBİT EDİLEBİLİRLİK OLASILIĞI | DERECE
Tespit Edilemez | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği mümkün değil | 10
Çok Az | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok uzak | 9
Az | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği uzak | 8
Çok Düşük | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği düşük | 7
Düşük | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok düşük | 6
Orta | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği orta | 5
Yüksek Ortalama | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek ortalama | 4
Yüksek | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek | 3
Çok Yüksek | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok yüksek | 2
Hemen Hemen Kesin | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği hemen hemen kesin | 1

## Slide 30: Risk Öncelik Değeri (RÖD)
Risk Öncelik Değeri
R.Ö.D.= İ x D x T
1-1000 arasında bir değer alabilir.

## Slide 31: Risk Öncelik Değeri (RÖD)
Sıra | Risk Öncelik Değeri | Karar
1 | 01 - 50 arası | Düşük Riskli
2 | 50 - 100 arası | Orta Riskli
3 | 100 - 200 arası | Yüksek Riskli
4 | 200 - 1000 arası | Çok Yüksek Riskli

## Slide 32: ÖRNEK FMEA
Sistem /Parça
Hata Türü
Hatanın Sonuçları
Pompa
Enerji Kaynağı Arızası
Pompa çalışmıyor
İ
Hataların Nedenleri
9
jeneratör arızası
5
Ş
Yedek
jeneratöralınması
2
90090
Jeneratör mazot tankının doluluk takibinin yapılması için prosedür hazırlanması
Teknik Emniyet, 15.12.2008
2
2
1
01.12.2008
Kontrol Önlemleri
T
RÖD
Tavsiye Edilen İyileştirmeler/ Eylemler
Sorumlu & Tamamlama Tarihi
Hareket Tarihi
4
Yeni (İ)
Yeni (Ş)
Yeni (T)
Yeni RPN

## Slide 33: ÖRNEK FMEA
Sistem /Parça
Hata Türü
Hatanın Sonuçları
İ
Hataların Nedenleri
Ş
Kontrol Önlemleri
T
RÖD
Tavsiye Edilen İyileştirmeler/ Eylemler
Sorumlu & Tamamlama Tarihi
Hareket Tarihi
Yeni (İ)
Yeni (Ş)
Yeni (T)
Yeni RPN
Pompa
Sigorta Hatası
Devre Aşırı Yükleniyor
Kablo Arızası
Bakım ve Onarım Bölümünün gerekli gördüğü hatların derhal değiştirilmesi (Mühendislik Kontrolü)
Belirli aralıklarla elektrik tesisatının kontrolünün yapılması
Teknik Emniyet,
15.12.2008
01.12.2008
7
6
8
336
2
4
16
2