## Slide 1
JFM 432
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

## Slide 2: RİSK ETMENLERİ;
Fiziksel Risk Etmenleri
Kimyasal Risk Etmenleri
Ergonomik Risk Etmenleri
Psikososyal Risk Etmenleri
Biyolojik Risk Etmenleri

## Slide 3: BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ TIBBİ JEOLOJİ
Esas bileşenleri elementler, mineraller, kayaçlar, toprak ve su olan jeolojik ortam ile çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen multidisipliner bir bilim dalıdır.
Örneğin; Solunum, sindirim ve cilt teması yoluyla insan sağlığını olumsuz etkileyen asbest, silis, zeolit vd. Mineraller ile ilgilenir.
BiYOLOJİK TEHLİKE İŞARETİ

## Slide 4: İnsan Sağlığına Etki Eden Mineraller &Kayaçlar ile Sebep Oldukları Hastalıklar
MİNERALLER VE KAYAÇLAR:
Asbest Grubu
(krizotil, krosidolit, tremolit,amozit, antofillit, aktinolit)
Kuvars ve silikat Grubu
(kuvars, ametist, tridimit, kristobalit, kalsedon, olivin, alümino silikatlar, epidot, sepiolit vd.)
Zeolit Grubu
(eriyonit, analsim, lösit, natrolit, şabazit, höylandit, stilbit)
Radyoaktif Grubu
(uraninit, tyuyamunit, Thorininit, autinit)
Arsenik, Kromit, Hematit
Kalsit, Aragonit, Vaterit
NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR:
Mezotelyoma, Asbestoz (mide, böbrek, pankreas, üst sindirim-solunum yolu kanserleri)
Silikosis
Mide, böbrek, pankreas, üst sindirim yolu ve solunum yolu kanserleri
Kemik, deri ve akciğer kanserileri
Cilt ve akciğer kanserleri
Safra kesesi taşları

## Slide 5: ASBEST GRUBU MİNERALLER
Lifsi bir silikat mineralidir
2 gruba ayrılır:
a) Serpantin Grubu b) Amfibol Grubu
Krizotil (beyaz asbest)
Tremolit (beyaz) –Aktinolit (yeşil)

## Slide 6: KUVARS VE SİLİKAT GRUBU MİNERALLER:
Doğal ortamda en bol ve en yaygın bulunan minerallerin başında kuvars gelmektedir. Ülkemizin jeoloji haritasına bakıldığında kuvars açısından zengin granitik, volkanik ve sedimanter kayaçların çok geniş alanlar kapladığı görülecektir. Buna bağlı olarak çalışma ortamında ve doğal ortamlarda oluşabilecek tozların içinde en fazla bulunan mineral de kuvarstır.
Toz kaynaklı en yaygın hastalık da Silikosis’tir.
Sepiyolit
Silika nanopartikülleri

## Slide 7: ZEOLİT GRUBU MİNERALLER
Zeolitler; alkali (Na, K) ve toprak alkali (Ca) metallerin sulu alüminyum silikatlarıdır.
Ülkemizdeki zeolit yatakları Üst Miyosen döneminde Batı ve İç Anadolu’daki gölsel ortamda Hasandağı, Erciyes dağındaki volkanik etkinliklere bağlı olarak meydana gelmiştir.
Eriyonit
Lifsi, iğnemsi
Kapadokya bölgesinde (Tuzköy, Karain ve Sarıhıdır)

## Slide 8
Özetle,
Madencilik, taş ocağı, tünel açma ve inşaat gibi değişik sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde yürütülen çeşitli işlemler sonucu oluşan ve havada askıda bulunan mineral tozları iş sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır.
Ülkemizde konuyla ilgili düzenlemeler ve İSG konusu önem arz etmektedir.

## Slide 9: MESLEK HASTALIKLARI;
«Bu kişi bu iş yerinde bu işi yapmasaydı, bu iş başına gelmezdi!?» dediğimiz hastalıklardır.
Meslek hastalığı; çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halidir. .
(İşle ilgili hastalıklar: doğrudan iş yerinden kaynaklanmasa bile, iş yeri faktörlerinden etkilenen ve seyri değişen hastalık; Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon vd.)

## Slide 10: Mevzuata göre meslek hastalıklarının sınıflandırılması:
A Grubu: Kimyasal maddelerle olan hastalık
B Grubu: Mesleki cilt hastalıkları
C Grubu: Pnömokonyoz ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları
D Grubu: Mesleki bulaşıcı hastalıklar
E Grubu: Fiziksel etkenlerle olan hastalıkları

## Slide 11
BiYOLOJİK TEHLİKE İŞARETİ
RADYOAKTİF MADDE İAŞRETİ

## Slide 12: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sağlık gözetimi MADDE 16:
Kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az 15yıl süre saklanır.
Ancak;
Özel durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar son maruziyetten itibaren 40 yıl saklanır.
Kalıcı ve gizli enfeksiyona neden olan işler
Uzun kuluçka dönemi olan hastalıklar
Tedaviye rağmen nüksetme olasılığı halinde
Ciddi arıza bırakabilen durumlarda
(Maruz kalan çalışanların listesi
Yapılan işin türü
Hangi biyolojik etkene maruz kaldıkları
Kazalar ile ilgili kayıtlar)

## Slide 13: Biyolojik Etkenler, Enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır;
Grup 1:
İnsanda hastalığa yol açma olasılığı olmayan etkenler (Ö; aşı)
Grup 2:
İnsanda hastalığa neden olan, ama topluma yayılma riski olmayan, tedavisi olan grup

## Slide 14
Grup 3:
İnsanda ağır hastalığa neden olan, ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılan, bulaşıcı olan, ancak tedavi olanağı bulunan grup
Grup 4:
İnsanda ağır hastalığa neden olan, ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılan, bulaşıcı olan, ancak tedavi olanağı bulunmayan grup

## Slide 15: Enfeksiyon Etkenlerinin Bulaşma Yolları
1) Çalışma ortamı ve hava teması
2) Ortak kullanılan malzeme
3) Kan ve kan ürünleri
Kimler Risk Altında
1) Tarım işçileri
2) Gıda işçileri
3) Hayvancılık işleri
4) Sağlık çalışanları
5) Büyük çöplük, katı-sıvı –endüstriyel atık işletmeleri