## Slide 1
ARAMA KURTARMA DERSİ 3. BÖLÜM
Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
mgoroglu@ankara.edu.tr
Güz 2020 · SINIF · GÜN · SAAT - SAAT Beypazarı Meslek Yüksekokulu

## Slide 2
İçindekiler
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
3. KAPALI ALANDAN KURTARMA TEKNİKLERİ
3.1. Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
3.2. Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
3.3. Kuyuların Yapısı ve Çeşitleri
3.4. Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
3.5. Su Depolarından Kurtarma Teknikleri

## Slide 3
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU

## Slide 4
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Kapalı Alan Nedir
Kapalı alan en dar tanımıyla; olumsuz şartlardan ya da tehlikeli maddelerden kaynaklanabilecek ciddi yaralanma veya ölüm riskinin olduğu etrafı çevrili vaziyette bulunan sınırlı yer olarak nitelenebilir.
Aşağıdaki durumlardan en az birisine uyan alanlar da kapalı alan olarak sınıflandırılabilir:
Giriş ve çıkış için sınırlı bir açılış alanına sahip olan yerler,
Havalandırma durumu elverişsiz olan yerler,
Tasarımı, sürekli iş yapmak için planlanmamış yerler (Geçici süreli çalışma alanları).

## Slide 5
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Özellikleri Bakımından Kapalı Alanlar
Bir yerin kapalı alan olarak nitelenebilmesi için sınırlı bir giriş ve çıkış alanının olması gerekir.
Bir işçinin girip çalışabileceği kadar yeterli büyüklükte bulunan kapalı alanlar kimyasallardan, atık ya da lağımlardan ve bazı olumsuz çevre koşullarından kaynaklanabilecek tehlikeli atmosfer şartları ihtiva edebilir.
Bunlara ek olarak bu tip yerlerde göçme ya da çökme sonucu sıkışma ve boğulma ihtimali de bulunmaktadır.

## Slide 6
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Özellikleri Bakımından Kapalı Alanlar
Bir yerin kapalı alan olarak nitelenebilmesi için sınırlı bir giriş ve çıkış alanının olması gerekir.
Bir işçinin girip çalışabileceği kadar yeterli büyüklükte bulunan kapalı alanlar kimyasallardan, atık ya da lağımlardan ve bazı olumsuz çevre koşullarından kaynaklanabilecek tehlikeli atmosfer şartları ihtiva edebilir.
Bunlara ek olarak bu tip yerlerde göçme ya da çökme sonucu sıkışma ve boğulma ihtimali de bulunmaktadır.

## Slide 7
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Özellikleri Bakımından Kapalı Alanlar
Kapalı alanlar, çoğunlukla insanların çalışacağı alanlar olarak tasarlanmadıkları için bazı tehlikeler barındırırlar.
Kapalı alanlarda; özellikle hareket alanı kısıtlı olan bölümlerde, havalandırma sistemi genellikle tehlikeli atmosfer ortamının yayılmasını engelleyemez durumdadır. Bu tehlikeli ortam genellikle fark edilebilir durumda olmaz ve kısa zaman dilimleri içerisinde ani değişiklikler gösterebilir.

## Slide 8
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Özellikleri Bakımından Kapalı Alanlar
Kapalı alanlarda yapılan çalışmaların içerdiği riskler şu şekilde sıralanabilir:
Atmosfer şartlarından kaynaklanabilecek bilinç kaybı, sakatlanma, yaralanma ya da ölüm ihtimali.
Kolayca reaksiyon verebilen gaz, toz ve buhar benzeri maddelerin tutuşması sonucu yangın veya patlama olma ihtimali.
Yaralanmış ya da baygın vaziyetteki kişinin tedavi edilmesi ya da kurtarılması sırasında yaşanabilecek zorluklar.
Oksijen yetersizliğinden kaynaklanan ya da su, kum, hububat vb. maddelerin yoğun birikintisi içerisinde kalarak gerçekleşebilecek boğulma olasılığı.

## Slide 9
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Özellikleri Bakımından Kapalı Alanlar
A.B.D.’nin Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH), kapalı alanlarda mevcut olabilecek havadaki oksijen miktarı, gaz ve buharların tutuşabilme özelliği ve zehirli maddelerin yoğunluğunu baz alan kapalı alanlardaki atmosferik tehlikelerle ilgili bir sınıflandırma şeması oluşturmuştur.

## Slide 10
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
A, B, ve C olmak üzere kapalı alanlar içerdikleri tehlikenin seviyesine göre sınıflandırılmıştır. Yukarıda verilmiş olan tabloda, yapılmış olan sınıflandırma listesi gösterilmiştir. Buna göre çeşitli değişkenlere göre tehlikenin büyüklüğü ve hayati derecesi baz alınarak sınıflandırma yapılmıştır. En tehlikeli sınıf A iken, en az tehlikelisi C sınıfıdır.
Özellikleri Bakımından Kapalı Alanlar

## Slide 11
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Zararlı maddeler veya da tehlikeli durumlar nedeniyle kapalı alanlarda ciddi ölüm ve yaralanma olayları sürekli meydana gelmektedir.
Kapalı alanlar kısmen açık olabileceği gibi tamamıyla kapalı da olabilir. Örneğin; depolama tankları, silolar, reaksiyon tankları, kapalı tanklar ve kanalizasyon boruları genellikle tamamıyla kapalı olan sistemlerdir.
Kapalı Alan Olarak Nitelenebilecek Yerler

## Slide 12
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Bir Yerin Kapalı Alan Olup Olmadığının Tespit Edilmesi

## Slide 13
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Kapalı alan olarak değerlendirilebilecek birçok çalışma alanı mevcuttur. Bunların tespiti ilk aşamada çok zor değildir, fakat kapalı alan olup olmadığı bilinmese dahi burayı da kapalı alan gibi değerlendirip ona göre tedbir ve önlemleri almak hayati açıdan önemlidir.
Kapalı alanların çalışma hayatında en sık karşılaşılanları şunlardır:
Kapalı Alan Çeşitleri
Depolar
Kuyular
Menholler
Tüneller
Silolar
Su kuleleri
Tanklar
Yağ alma tesisleri
Gemiler
Kazanlar
Mahzenler
Üstü Açık Su Depoları
Alttan Girişli Muhafazalar
Boru Hatları

## Slide 14
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Kapalı Alan Çeşitleri

## Slide 15
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Kapalı alanlarda yaşanabilecek en büyük risklerin başında oksijen seviyesindeki yetersizlik gelmektedir. Bunun tam aksine oksijen seviyesinin belirli sınırların üzerinde olması ise patlayıcı ortam oluşma ihtimalini beraberinde getirmektedir.
Çeşitli gazların neden olabileceği zehirlenme ve bilinç kaybı durumlarına ek olarak göçme veya çökme gibi durumlarda sık karşılaşılan muhtemel tehlikeler arasındadır.
Kapalı Alanların Muhtemel Tehlikeleri

## Slide 16
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Başlıklar halinde incelendiğinde muhtemel tehlikeleri;
Atmosfer Şartlarıyla İlgili Tehlikeler
Oksijen Seviyesinin Yetersizliği
Gazların Neden Olabileceği Zehirlenmeler
Patlayıcı Ortam Oluşma İhtimali
Göçük, Çökme, Boğulma ve Benzeri Kaza Olasılıkları
Diğer Tehlikeler
Biyolojik Tehlikeler
Elektrik Kaynaklı ve Mekanik Tehlikeler
Çevresel Etmenlerin Neden Olabileceği Tehlikeler
Yabani veya Zehirli Hayvan Tehlikesi
Kapalı Alanların Muhtemel Tehlikeleri

## Slide 17
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Oksijen Seviyesinin Yetersizliği: Düşük oksijen seviyesi yer değiştirme, azalma ya da kimyasal reaksiyonlar sebebiyle oluşabilir.
Metan ya da nitrojen gibi gazlar oksijenle yer değiştirerek, oksijenin az olduğu ortamlar oluşturabilirler. Bu gazlar bir depo tankının içerisinde bilinçli olarak patlayıcı karışımın oluşumunu önlemek için kullanılabilirler.
Oksijenin yetersiz olduğu atmosferik ortamlar kaynak gibi işler nedeniyle ortaya çıkabileceği gibi paslanma vb. kimyasal reaksiyonlar sonucu da oluşabilir.
Atmosfer Şartlarıyla İlgili Tehlikeler

## Slide 18
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
a) Oksijen Seviyesinin Yetersizliği:
İnsanlar oksijen seviyesindeki azalmadan çok kolay etkilenebilmektedirler.
Yeterli oksijenden yoksun olan kimse hareket zorluğu yaşar ve yaşadığı bilinç kaybı nedeniyle kendisini kurtaracak yeterlilikte olmaz.
Oksijen seviyesinin düşük olduğu ortamlara girenlerde uyarı semptomları görülmez, ancak çok hızlı bir bitkinlik ve güçten düşme görülür.
Acil müdahale gereken durumlarda yeterli sürede müdahale edilmediği taktirde ölüm kaçınılmazdır.
Atmosfer Şartlarıyla İlgili Tehlikeler

## Slide 19
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
b) Gazların Neden Olabileceği Zehirlenmeler:
Gaz, toz, sis, buhar, sıvı, katı gibi birçok madde kapalı alanlar söz konusu olduğunda tehlikeli maddeler olarak değerlendirilmelidir. Bazı maddeler zehirleyici oldukları için risk teşkil etmektedir.
Atmosfer Şartlarıyla İlgili Tehlikeler

## Slide 20
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Zehirleyici nitelikteki gazlar şu hallerde ortaya çıkabilir:
Alanda muhafaza edilen ya da depolanmış olan malzeme: Kapalı bir alandaki herhangi bir malzeme zamanla bünyesinde zehirli gaz biriktirebilir. Malzemenin içinde ya da herhangi bir bölgesinde birikmiş olan gaz malzemenin oynatılması ya da temizlenmesi aşamasında hareket kazanarak ortamda tehlikeli bir durum yaratabilir.
Örneğin; tanklarda biriken tortu ve çamurlar bünyesinde çok rahat gaz birikimi yapabilirler.
Atmosfer Şartlarıyla İlgili Tehlikeler

## Slide 21
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Kapalı alanda yapılmakta olan çalışma: Kaynak, kesme, lehimleme, boyama gibi bazı faaliyetlerde zehirleyici ortam oluşma ihtimali işin doğası gereğidir.
Örneğin; temizleyici solventlerin kullanımı sırasında çıkan buğu ve buhar zehirleyici olabilmektedir. Yukarıda bahsi geçen işlerde de kullanılan kimyasallar nedeniyle boğucu, tahriş edici ya da zehirleyici gazlar ortaya çıkabilmektedir.
Atmosfer Şartlarıyla İlgili Tehlikeler

## Slide 22
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Kapalı alanın çok yakınındaki bölgeler: Kapalı alanlara çok yakın mesafedeki yerlerde yapılan çalışmalarda çıkabilecek gaz, toz ve buhar kapalı alanda birikme yaparak tehlike oluşturabilir.
Zehirleyici maddeler kaşıntı ve tahrişten, ölüme kadar gidebilecek ciddi tehlikelere sahiptir.
Bu tür maddelerin insan vücudunda oluşturacağı etki; maddenin türüne, konsantrasyon miktarına, maruziyet süresine, vücuda giriş şekline ve kişinin hassasiyetine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, kapalı alanlarda vücuda en yaygın giriş şekli solunum yoluyla olmaktadır.
Atmosfer Şartlarıyla İlgili Tehlikeler

## Slide 23
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Çalışanların kapalı alanlarda hayatlarını kaybetmelerinde en fazla rol oynayan karışım halinde bulunan duman ve buhar ile zehirleyici solvent ve gazlar genellikle şunlar olmaktadır:
Atmosfer Şartlarıyla İlgili Tehlikeler
Ksilen
Toluen
Lağım Gazları
Kaynak Dumanı
Sprey Boyalar
Hidrojen Sülfür (H2S)
Hidrojen Siyanür (HCN)
Karbon Monoksit (CO)
Trikloretilen
Klor

## Slide 24
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Hidrojen Sülfür Gazı ve Tehlikeleri:
Çok düşük konsantrasyonlarda bile yoğun olarak çürük yumurta kokan, renksiz ve zehirli bir gaz olan hidrojen sülfür (H2S), kolay tutuşabilir bir yapıdadır ve havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
Kanalizasyonlarda yapılan çalışmalarda, doğalgaz arıtma çalışmalarında ve sıvı gübre çukurlarının veya depolarının boşaltılması çalışmaları esnasında hidrojen sülfür gazı ile karşılaşma ihtimali çok yüksektir.
Atmosfer Şartlarıyla İlgili Tehlikeler

## Slide 25
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Hidrojen Sülfür Gazı ve Tehlikeleri:
Yoğun konsantrasyonlarda öldürücü olan hidrojen sülfür gazı havadan % 20 daha ağır bir gazdır. Havadan daha ağır olması sebebiyle yeterli havalandırmanın olmadığı yerlerde zeminde birikerek dibe çöker. Bu yönüyle kanalizasyon ve yer altında yapılan çalışmalarda bu hususa dikkat edilmesi hayati açıdan önem arz etmektedir.
Atmosfer Şartlarıyla İlgili Tehlikeler

## Slide 26
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Karbon Monoksit ve Solventlerin Etkileri:
Karbon Monoksit (CO) renksiz, kokusuz ve zehirleyici bir gazdır.
Menhollerde ya da diğer kapalı alanlarda yapılacak olan çalışmalarda bu gazın yakın çevreden yayılarak birikme yapma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
25 ppm miktarını aşan konsantrasyonlara maruziyet halinde kulakta çınlama, mide bulantısı, baş ağrısı ve uyku hali görülür. Yoğunluk ve maruziyet süresine bağlı olarak etki süresi ve derecesinde değişim görülür. Acil müdahale olmazsa baygınlık ve ölüm hali kaçınılmazdır.
Atmosfer Şartlarıyla İlgili Tehlikeler

## Slide 27
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
c) Patlayıcı Ortam Oluşma İhtimali
Yangın ya da patlama ihtimalinin meydana gelebilmesi için 3 şeyin yeterli seviyede bir arada bulunması gerekmektedir.
Bunlardan ilki yeterli seviyede oksijen, bir diğeri tutuşturucu bir kaynak, sonuncusu da tutuşma özelliği olan gaz, toz, buhar vb. maddelerdir.
Tutuşma özelliği olan maddenin LEL (Alt patlama limiti) değerini %5 geçmesi halinde patlama ihtimali çok fazladır.
Atmosfer Şartlarıyla İlgili Tehlikeler

## Slide 28
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Boğulmaya neden olan göçme ve çökme gibi olaylarda toplu haldeki maddenin altında kalarak yutulma olayı meydana gelir. Bu riske neden olabilecek maddelere; plastik, kum, gübre, kömür, kül tozu, hububat ve hayvan yemi gibi akıcı yapıdaki katılar örnek olarak verilebilir.
Yutulma olayı genellikle büyük miktarlarda ve akıcı özelliğe sahip olan katı materyallerin arasında çalışmalar esnasında ortaya çıkar. Birikmiş haldeki kütlenin kayması ya da yer değiştirmesi sonucunda kişiler bu madde topluluğunun altında kalarak boğulurlar. Bu tür malzemelerin depolandığı yerlerin zeminin düz olmaması ise tehlikeyi daha da arttırır.
Göçük, Çökme, Boğulma ve Benzeri Kaza Olasılıkları

## Slide 29
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Ayrıca bu tür zeminlerin pürüzlü ya da yamuk olması kişilerin daha kolay kaymalarına ve dengelerini kaybetmelerine neden olur. Bu tip tehlikelerin yanı sıra, özellikle toprak zeminin kazılması işlemi esnasında toprağın çökme riski oluşturabilecek kadar yüksek alçak seviyelere inilmemesine, zorunlu hallerde ise güçlendirme çalışması yapılmadan kazıya devam edilmemesine özen gösterilmelidir.
Göçük, Çökme, Boğulma ve Benzeri Kaza Olasılıkları

## Slide 30
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Biyolojik Tehlikeler
Virüs, bakteri ya da mantar gibi bazı mikroorganizmalarla temas halinde bulaşıcı hastalıklarla karşılaşma olasılığı oldukça yüksektir.
Bunun yanında dermatit ve aşırı duyarlılık ile zatüre gibi rahatsızlıklar da biyolojik tehlikeler arasındadır.
Lağımlar, hububat siloları ve gübre çukurları biyolojik tehlikelerin görülebileceği kapalı alanlara örnek olarak verilebilir.
Diğer Tehlikeler

## Slide 31
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Elektrik Kaynaklı ve Mekanik Tehlikeler
Elektrikle ilgili tehlikeler, elektrik devrelerinin bulunduğu yerlerde kablolardan, trafolardan, kondansatörlerden, rölelerden, çıplak bağlantı uçlarından ve ıslak zeminlerden doğabilecek akıma kapılma, şoklar ve vücutta yanıklar şeklinde görülebilir.
Kapalı alanlarda yaşanabilecek elektrik çarpması olayları bayılmalara da neden olabileceği için özellikle dikkat edilmesi gereken tehlikelerdendir.
Diğer Tehlikeler

## Slide 32
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Elektrik Kaynaklı ve Mekanik Tehlikeler
Mekanik tehlikelere maruziyet çarpma, kesilme, batma ya da düşme hallerinde meydana gelir. Kapalı alanlarda bu tip tehlikelerin kaynağını ise genellikle matkaplar, tahrik gücü ile çalışan motorlu el aletleri, karıştırıcılar ve kesici nitelikteki ekipmanlar oluşturur.
Diğer Tehlikeler

## Slide 33
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Çevresel Etmenlerin Neden Olabileceği Tehlikeler
Çevresel etmenler arasında ciddi risk oluşturabilecek olan hususlardan birisi termal şartlarla ilgili olandır.
Sıcaklık derecesinin düşük olduğu alanlarda çalışanlarda vücut ısısında azalma, üşüme ve donma görülebilir. Önlem alınmadığı taktirde ölümcül sonuçlar da ortaya çıkabilir.
Tam tersi şekilde ortam sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde de sıcaklığa bağlı olarak aşırı su kaybı ve terleme görülür. Bu da vücut sağlığı için riskli durumlar teşkil edebilir.
Diğer Tehlikeler

## Slide 34
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Çevresel Etmenlerin Neden Olabileceği Tehlikeler
Aşırı gürültü de çevresel etmenler arasında değerlendirilebilir. Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda çalışmanın türüne ya da kullanılan malzeme ve ekipmana göre gürültü oluşma ihtimali vardır. Oluşacak gürültü yapılan işin tekrarlanması halinde ileriki zamanlarda işitme duyusunun azalmasına neden olabileceği gibi acil durumlarda işçinin sesli ikaz ve uyarıları da algılamasını güçleştirebilir.
Yukarıda bahsedilen tehlikelere ek olarak yüksekten cisim düşme ihtimali, ıslak zeminler, radyasyon ve vücudun zararlı maddelerle temas etmesi gibi durumlar da çevresel etmenlerin neden olabileceği tehlikeler arasındadır.
Diğer Tehlikeler

## Slide 35
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanların Özellikleri ve Barındırdığı Tehlikeler
Yabani veya Zehirli Hayvan Tehlikesi
Kapalı alanlarda, özellikle kuyu vb. olaylarda sıklıkla karşılaşılabilir. Bu durumlar için özel güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Örneğin; Böcek ısırması, köpek ısırması, yılan sokması, akrep sokmaları vb.
Diğer Tehlikeler

## Slide 36
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Kapalı alanların tespiti risk değerlendirmesi ile mümkündür.
Risk değerlendirmesi, alana giriş öncesinde ve çalışma sırasında var olan ya da sonradan ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı bir nevi yol haritası çıkararak, risklerin yok edilmesi ya da asgariye indirilmesi konularında yardım sağlayan en etkili ve faydalı yöntemlerden biridir.
Kapalı Alanların Tespiti ve Risklerin Değerlendirmesi

## Slide 37
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Risklerin değerlendirmesi yapılırken özellikle şu hususlar üzerinde durulması gerekir:
1. Ölçüm ve takibinin yapılması gereken kapalı alandaki atmosfer şartları,
2. Personelin boğulma ya da yutulma ihtimali,
3. Çalışma alanındaki şartlarda değişiklik yaratabilecek fiil ve hareketler,
4. Alanda çalışacak olan personel sayısı,
5. Tüm alanın sağlamlık ve güvenliği ile ışıklandırma ve görüş mesafesi,
Kapalı Alanların Tespiti ve Risklerin Değerlendirmesi

## Slide 38
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Risklerin değerlendirmesi yapılırken özellikle şu hususlar üzerinde durulması gerekir:
6. Alanın dışında ihtiyaç duyulan personel sayısı;
Alandaki işle ilgili alet ve ekipman sağlamakla görevli kişiler,
Kapalı alanda çalışan personel ile iletişimi sağlayacak olan kişiler,
Müdahalede bulunacak kişiler,
7. Ses, ısı ve elektrik çarpması gibi diğer tehlikelerle alakalı riskler,
8. İlkyardım ya da ani müdahale gibi acil durumlarla ilgili olasılıklar,
Kapalı Alanların Tespiti ve Risklerin Değerlendirmesi

## Slide 39
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Risklerin değerlendirmesi yapılırken özellikle şu hususlar üzerinde durulması gerekir:
9. Kişisel koruyucu donanımın yeterliliği ve etkinliği,
10. Ek risk oluşturabilecek unsurların gözetilmesi;
Kapalı alanda ya da alana çok yakın mesafede sigaranın, çıplak ateşin ve sıcak işlerin yasaklanması,
Kıvılcım çıkarabilecek ayakkabı, kıyafet ve ekipmanın yasaklanması,
11. Kapalı alanın sınıflandırılması.
Kapalı Alanların Tespiti ve Risklerin Değerlendirmesi

## Slide 40
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Kapalı alanda yapılan çalışmalarda, ölüm olayları genellikle atmosfer şartlarındaki uygunsuz koşullardan kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle kurtarma operasyonuna başlamadan önce atmosfer koşullarının çok hassas bir şekilde ölçümünün yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.
Gaz Ölçümü

## Slide 41
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Gaz ve buharların ölçülmesinde 3 aşama takip edilir.
Birinci Adım - Ortamdaki oksijen miktarının ölçümü,
İkinci Adım - Ortamdaki parlayıcı gaz ve buharların tespit edilmesi,
Üçüncü Adım - Ortamdaki zehirli gazların ölçümünün yapılmasıdır.
Gaz Ölçümü

## Slide 42
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
İlk olarak oksijen düzeyinin ölçülmesinin nedeni, tutuşabilen gazların ölçümünü yapan birçok cihazın düzgün çalışabilmesi için oksijenin varlığından faydalanması ve oksijen düzeyinin az olduğu ortamlarda aynı cihazların güvenilir sonuçlar vermemesidir.
Parlayıcı gazların ikinci sırada ölçümünün yapılmasının sebebi ise yangın ya da patlama tehdidinin birçok durumda, zehirli gazlara maruziyete nazaran daha ciddi ve hayati tehlike oluşturmasıdır.
Zehirli gaz ve buharların ölçümü de gerekliyse son olarak bunların tespiti yapılır.
Gaz Ölçümü

## Slide 43
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Yapılan ölçümlerde zehirli ya da tutuşabilir gaz veya buharların tespit edildiği kapalı alanlar çalışmanın güvenli bir şekilde yapılabilmesi için havalandırılmalıdır. Bu havalandırma genel olabileceği gibi bazı şartlara göre lokal olarak da yapılabilir.
Aşağıdaki koşullara bağlı olarak havalandırmanın türüne karar verilebilir.
Giriş yapılan yerlerin sayısı ve bulundukları yerler,
Kapalı alanın büyüklüğü,
Alan içerisindeki engellerin sayısı,
Rüzgar ve termal şartlar
Havalandırma Teknikleri

## Slide 44
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Çalışmanın yapılacağı alanda yeteri kadar açıklık varsa genel havalandırma yeterli olabilir, ancak birçok durumda mekanik havalandırmaya ihtiyaç duyulur.
Yapılacak olan değerlendirmede temiz havanın nereden gireceği ve içerdeki kirli havanın nereden çıkacağının da tespit edilmesi gerekir.
Bu şekilde temiz havanın kirli hava ile karışmaması önlenir ve etkin bir havalandırma sistemi kurulmuş olur.
Havalandırma Teknikleri

## Slide 45
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Mekanik havalandırma sistemi lokal havalandırma ya da seyreltme havalandırması şeklinde olabilir.
Lokal havalandırma kirli gaz ya da buhar belli bir yerde toplanmış ve çekim noktası gaz kaynağının bulunduğu yere yakın olarak konumlandırabiliyorsa etkin olabilir.
Seyreltme havalandırması ise hava sirkülasyonunun gerektiği yerlerde gazların özelliği, alanın konumu ve çıkış yerlerinin konumuna göre uygulanabilir.
Havalandırma Teknikleri

## Slide 46
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Havalandırma Teknikleri
Etkisiz Havalandırma Örnekleri

## Slide 47
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Havalandırma Teknikleri
İdeal Olarak Tasarlanmış Havalandırma Örnekleri

## Slide 48
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Bir önceki slaytda A şeklinde havadan hafif olan gazlar için tasarlanmış uygun bir havalandırma tertibatı görülürken, B şeklinde de aynı sistem havadan daha ağır olan gazlar için düzenlenmiştir.
Havalandırma Teknikleri

## Slide 49
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Bir önceki slaytda A şeklinde havadan hafif olan gazlar için tasarlanmış uygun bir havalandırma tertibatı görülürken, B şeklinde de aynı sistem havadan daha ağır olan gazlar için düzenlenmiştir.
Kapalı alanlardaki çalışmalarda havalandırma yapılırken dikkat edilmesi gerekenlerde şu şekilde sıralanabilir:
Zemindeki elektriksel ekipmanların tehlikeleri göz ardı edilmemelidir;
Patlayıcı ortam oluşma ihtimali var ise ex-proof ekipman kullanılmalıdır;
Havalandırma Teknikleri

## Slide 50
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Havalandırma tertibatı tutuşabilir ya da zehirli maddelerin yanına yerleştirilmemelidir,
Alandan çekilen kirli gaz ve buharın yeniden alan içine girmemesi için sistem optimize edilmelidir,
Tehlikeli ya da zehirli maddelerin direk atmosfer ortamına ya da çalışanlara ulaşabilecek yerlere bırakılmamasına dikkat edilmelidir,
Parlayıcı gaz ya da buharların dışarı atılması esnasında ortamda tutuşturucu kaynak bulunmamasına dikkat edilmelidir.
Havalandırma Teknikleri

## Slide 51
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Kurtarma operasyonunun başlayacağı kapalı alanda gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarına göre, ortamın oksijen seviyesi ya da zehirleyici veya da tutuşabilir gaz ve buhar açısından güvenli olmadığı sonucuna varılırsa personelin solunumla ilgili koruyucu ekipman (THSC) kullanması gerekir.
Ortamdaki tehlikenin türüne ve miktarına göre kişisel koruyucu donanım seçimi yapılmaktadır. Kişisel koruyucu donanım seçimi ortamdaki maddenin türüne göre değişiklik gösterebilir.
Kişisel Koruyucu Donanımın Seçimi

## Slide 52
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kapalı Alanlarda Alınması Gereken Önlemler
Buna göre ortamdaki maddenin türüne göre yapılacak seçim faktörleri şunlardır:
Tehlikeli maddenin doğası, zehirlilik derecesi, fiziksel formu ve ortamdaki konsantrasyonu,
Cihazda meydana gelebilecek bir olumsuzluğun hayati açıdan tehlikeli bir durum ortaya çıkarıp çıkarmayacağı,
Diğer kişisel koruyucu donanımın kullanılabilme ihtiyacı. Örnek: Göz, kulak ya da vücut koruyucuları,
Ortamdaki madde tarafından verilen uyarının yeterliliği. Örnek: Koku eşiği,
Ortamın patlayıcı özellikle olabilme ihtimali.
Kişisel Koruyucu Donanımın Seçimi

## Slide 53
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyuların Yapısı ve Çeşitleri
Kapalı Alanlardan Kurtarma konusu içerisinde en fazla kuyu ve su deposu vb. olaylarla İtfaiye Teşkilatı karşılaşmaktadır.
Kuyulara insan ve hayvan düşme vakası; eski yerleşim bölgelerinde, evlerin bahçelerinde, binaların bodrum katında, kırsal alanlarda karşımıza çıkmaktadır ve bu durum itfai olarak önem arz etmektedir.
Genellikle karşılaşılan kuyu çeşitleri:
Taş örme (yığma) kuyu
Toprak kuyu
Beton kuyu

## Slide 54
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyuların Yapısı ve Çeşitleri
Taş örme kuyuların çökme riski olabilir. Eğer çökme riski varsa tahkimat yapılmalıdır.
Taş aralarında veya kuyunun dip bölümünde yılan, akrep vb. yabani hayvanlara rastlanabilir.
Bundan dolayı kurtarma personeli taşlara temas etmeden kuyunun ortasından inmelidir.
Taş örme Kuyu

## Slide 55
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyuların Yapısı ve Çeşitleri
Toprak kuyuların çökme riski yüksektir. Eğer çökme riski varsa tahkimat yapılmalıdır.
Toprak içerisinde yılan, akrep vb. yabani hayvanlara rastlanabilir.
Bundan dolayı kurtarma personeli toprağa temas etmeden kuyunun ortasından inmelidir.
Toprak Kuyu

## Slide 56
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyuların Yapısı ve Çeşitleri
Beton kuyuların çökme riski diğerlerine göre daha azdır.
Beton kuyular, taş ve toprak kuyulara göre daha güvenlidir.
Beton Kuyu

## Slide 57
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyuların Yapısı ve Çeşitleri
Kuyulara düşme olaylarında can kaybı ve yaralanma riski; kuyunun çeşidi, kuyunun derinliği, kuyunun genişliği, kuyuda su olup olmaması ve kuyularda zehirli, yanıcı, parlayıcı gaz olup olmamasına göre değişkenlik gösterir.

## Slide 58
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyuların Yapısı ve Çeşitleri
Kuyular genellikle; dar, normal ve geniş olmak üzere üç tipte bulunmaktadır.
Kurtarma çalışmalarında kuyunun tipine göre müdahale teknikleri değişebilir.
Dar kuyular iki kişinin sığamayacağı kuyu tipleridir. Kuyu dar olduğundan dolayı kurtarma çalışmalarında daha farklı teknikler uygulanır.
Normal kuyular iki kişinin sığabileceği kuyu tipidir. Kurtarma açısından daha rahat çalışılır.
Geniş kuyularda ise olay yerinin şartlarına göre rahatlıkla müdahale edilebilir.
Kuyu Tipleri

## Slide 59
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında, kurtarma personelinin ve kuyudaki canlının güvenliği son derece önemlidir.
Kurtarma personelleri olay yeri güvenliğini sağlarken bir yandan da:
Seslenerek
Gözlemleyerek
Dinleyerek kuyudaki kişinin sağ/kendinde olup olmadığını anlamaya çalışır.
Kuyuda sağ, yaralı, baygın ya da ölü olduğu tespit edilen kazazedenin durumuna göre operasyon düzenlenir.

## Slide 60
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
ÇÖKME RİSKİ
Çökme riski var ise tahkimat
yapılır.
SU DURUMU
Kuyudaki su tahliye edilir.
GAZ ÖLÇÜMÜ
Gaz var ise kuyuya derhal hava basılır.
Kazazedeye maske takılır.
Gaz Olması muhtemel kuyularda ex-prof özelliği olan malzeme kullanılır.

## Slide 61
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU

## Slide 62
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
1. Kazazede İle İletişime Geçilmeye Çalışılması ve Ön Bilgi Alınması
2. Kurtarma Personelinin Kazazedeye Ulaşması
Durum tespiti
İlkyardım Uygulaması
Sabitleme
3. Kazazedenin Güvenli Bölgeye Çıkartılması
Kurtarma Personelinin Öncelikli Çıkartılması
Kazazedenin Öncelikli Çıkartılması
Kurtarma Personeli ve Kazazedenin Birlikte Çıkartılması
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 63
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
1. Kazazede İle İletişime Geçilmeye Çalışılması ve Ön Bilgi Alınması:
Olayın ihbarını veren kişiden alınan bilgiler doğrultusunda; olayın özeti, olay yerinin özellikleri, kazazede sayısı, ayrıntılı yol tarifi hakkında bilgi edinilebilir.
Olay yerinde vakayı gören kişilerden bilgi alınabilir.
Kazazede ile iletişime geçilebiliyorsa; sözlü iletişim kurularak hakkında bilgi alınabilir.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 64
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kazanın ne şekilde gerçekleştiği hakkında bilgi alınabilir. (kaza, iş icabı, çalışma, sonradan tespit edilen ve nedeni bilinmeyen vb.. )
Kazazedeye ulaşan kurtarma personeli, kazazedenin durumu hakkında bilgi edinebilir.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 65
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
2. Kurtarma Personelinin Kazazedeye Ulaşması:
Kazazedeye zarar vermeden, çökme ve parça düşürme riskine karşı kurtarma personeli kuyu kenarlarına temas ettirilmeden kazazedeye ulaştırılır.
Kurtarma çalışmalarında personel, ihtiyaç duyabileceği ekipmanları alarak, ( ilkyardım, sabitleme ) kazazedenin bulunduğu ortama iner. Durum tespiti yapar, ilkyardım ve sabitleme çalışmalarını gerçekleştirir.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 66
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kurtarma personeli kazazedeye ulaşma aşamasında;
a) Durum tespiti,
b) İlkyardım uygulaması,
c) Sabitleme,
çalışmalarını yapmalıdır.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 67
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
a. Durum Tespiti
Kazazedenin sağlık durumu, psikolojik durumu, sıkışma durumu, yaralanmaların yeri ve boyutu, olayın oluş şeklini aydınlatabilecek eşyalar tespit edilir.
Kazazede sözlü olarak uyarılmalı, bilinci kontrol edilmeli, mümkün olduğunca az hareket ettirilerek durumu tespit edilmelidir.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 68
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
b. İlkyardım Uygulaması
Kazazedeye öncelikle boyunluk takılmalı, rahat nefes alabilmesi için nefes yolu kontrol edilmeli, açık kanama varsa durdurulmalı, kırık ve çıkıklar sabitlenmeli, bilinci mümkün olduğunca açık tutulmalıdır.
Her kurtarma personelinin mutlaka yeterli seviyede ilkyardım bilgisine sahip olması gerekmektedir.
İlkyardım uygulaması esnasında mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. İlk yardımda amaç solunum ve kan dolaşımını güvence altına almaktır.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 69
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
c. Sabitleme
Kazazede mümkün olduğunca az hareket ettirilerek ve yaraları göz önünde bulundurularak uygun bir taşıma ekipmanına alınmalı ve mümkün olduğunca sağlam bir şekilde sabitlenmelidir.
Normalde sakin olan bir kazazede; operasyon esnasında korku veya şoka girerek operasyonu tehlike ye sokabilecek hareketler yapabilmektedir. Kazazedenin ( sedye, kurtarma üçgeni vb. ) bağlanması esnasında kırık ve yaralarına dikkat edilmeli, ihtiyaç halinde kazazedenin elleri ve kolları da hareket etmeyecek şekilde özellikle sedyeye sabitlenmelidir.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 70
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
3.Kazazedenin Güvenli Bölgeye Çıkartılması
Olay yerinin durumuna göre; kazazedenin güvenli bölgeye çıkartılabilmesi için aşağıdakiler uygulanabilir;
Kurtarma Personelinin Öncelikli Çıkartılması
Kazazedenin Öncelikli Çıkartılması
Kurtarma Personeli ve Kazazedenin Birlikte Çıkartılması
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 71
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kurtarma Personelinin Öncelikli Çıkartılması
Ex(ölü) kişi veya canlı hayvan vakalarında; olay yeri riskli bir bölgedeyse, yaralı kazazedeyi yukarı çekebilecek yeterli insan gücü bulunmuyorsa, operasyon esnasında kurtarma personelinde acil müdahale edilmesini gerektiren bir durum söz konusuysa, ekip amiri tarafından bu konu değerlendirilerek kurtarma personeli kazazededen önce güvenli bölgeye alınmalıdır.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 72
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kurtarma Personelinin Öncelikli Çıkartılması
Çökme, kayma, yukarıdan parça düşme risklerinin bulunduğu ortamlarda; ex(ölü) kişi veya canlı hayvan kurtarma operasyonlarında kurtarma personeli öncelikli olarak güvenli bölgeye alınmalıdır.
Kurtarma operasyonu esnasında herhangi bir ekipmanın arızalanması veya personel gücünün sedyeyi yukarı almaya yetmemesi durumunda; kurtarma personeli öncelikli olarak yukarı alınabilir.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 73
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kurtarma Personelinin Öncelikli Çıkartılması
Kurtarma personelinin operasyon esnasında rahatsızlanması ( gazlar, kişisel sağlık sorunu vb.), operasyon esnasında yaralanması söz konusu olduğunda, kurtarma personeli öncelikli olarak yukarı alınabilir.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 74
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kazazedenin Öncelikli Çıkartılması
Operasyonlar olağan üstü durumlar haricinde kazazedenin öncelikli olarak güvenli bölgeye alınması şeklinde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Sisteme kurulacak denge ipleri ve aşağıdan alınacak güvenlik önlemleri sayesinde kazazedenin maksimum güvenli bir şekilde güvenli bölgeye alınması sağlanır.
Normal şartlarda operasyonlar kazazedenin önce çıkartılması yönünde planlanmalıdır. Yukarıdan ve aşağıdan alınacak güvenlik önlemleri ile mümkün olan en düşük riskte kazazede güvenli bölgeye taşınmış olacaktır.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 75
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kurtarma Personeli ve Kazazedenin Birlikte Çıkartılması
Operasyon alanında bulunan doğal veya doğal olmayan engeller, kazazedenin şok ve panik halinde olduğu durumlar, kısıtlı zaman, operasyon alanında tehlike oluşturan çökme, kopma ve kaymalar gibi kazazedenin tek başına çıkartılmasının riskli olduğu durumlarda kazazede ile kurtarma personeli birlikte güvenli bölgeye alınabilir.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 76
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kurtarma Personeli ve Kazazedenin Birlikte Çıkartılması
Operasyonun bu şekilde tamamlanması kazazede ve kurtarma personeli açısından güvenli olsa da bu operasyonu gerçekleştirecek personel veya araç gücü önceden hesap edilmeli. Kurtarma personelinin talimatlarına göre hareket edilmelidir.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 77
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kuyudan Kurtarmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Yapılması Gereken Çalışmalar:
Olay yeri güvenliği sağlanmalıdır. Sıcak, ılık ve soğuk bölgeler oluşturulmalıdır. Ilık bölgede lojistik oluşturulmalıdır. Aydınlatma sağlanmalıdır.
Kuyu çalışmalarında kesinlikle temiz hava solunum cihazı kullanılmalıdır.
Mevcut durum ve tehlikelerle ilgili değerlendirme ve planlama yapılmalıdır.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 78
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kuyunun çevresi, kuyunun derinliği, kuyunun genişliği, kuyunun ağzının dar ya da geniş olup olmadığı, kuyuda su olup olmadığı, çökme tehlikesi olup olmadığı, boğucu veya zehirleyici gaz olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.
Kuyuda su bulunması durumunda kazazedeye derhal can simidi veya kurtarma kemeri atılarak, boğulma riski ortadan kaldırılır.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 79
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Gaz ölçüm cihazıyla ölçüm yapıldığında, kuyuda tehlikeli gaz olduğu tespit edilirse, kazazedeye derhal maske ulaştırılır ve exproof malzemelerle pozitif veya negatif hava basıncı oluşturularak ortamdaki tehlikeli gaz seviyesi düşürülür.
Tehlikeli madde var ise “Tehlikeli Maddeleri Tanımlama Rehberine” bakılmalı ve tehlikeli madde hakkında doğru bilgilere ulaşılmalıdır.
Tehlikeli maddenin, solunum veya deri yoluyla etkileme özelliğine göre doğru kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. (Nomex yeterli olmayabilir.)
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 80
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kuyudaki gaz tahliyesi tamamlandıktan sonra çökme riski değerlendirilir ve kuyudaki su tahliye edilerek gerekli dayanak/destek çalışmaları yapılır.
Kuyudaki suyun çekilmesi mümkün değilse gerekli tedbirler alınarak çalışmalar yürütülür.
İnme esnasında kuyunun tam orta noktasından inilmeli, kuyunun duvarlarına temas etmekten kaçınılmalıdır. Aksi takdirde istenmeyen çökmelere sebep olunabilir.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 81
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kuyuya inmek için iki kurtarma personeli; ekipmanlarını hazır hale getirir.
Kuyuya inildikten sonra kazazedeye imkânlar dâhilinde ilk yardım uygulanmalı ve uygun şekilde bağlanarak kuyudan çıkarılmalıdır.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 82
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kuyulardan kurtarma operasyonlarında; öncelikle hayatta olan kişiler yukarı çekilerek tahliye edilir. Eğer hayvan ya da ex(ölü) kişi ise; önce kurtarma personeli tahliye edilir. Ex (ölü) ve hayvanların çıkarılmasında bağlama işlemi yapılmalı ve önce kurtarma personeli kuyudan çıkmalıdır.
Kuyu dar (tek kişinin sığabileceği) ise; kurtarma personeli yaralı kazazedenin bağlantılarını yapar. Eğer kazazede canlı ise; önce kazazede yukarıya tahliye edilir. Eğer ex ise; önce kurtarma personeli sonra kazazede tahliye edilir.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 83
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kuyu geniş (iki kişinin sığabileceği) ise; kurtarma personeli ve yaralı kazazede aynı anda çekilebilir.
Kuyu çok dar (tek kişinin sığamayacağı) ise; Kuyularda yapılacak çalışmalarda kuyunun yapısal özelliklerine bağlı olarak (özellikle çok dar olan kuyularda) kurtarma personeli iniş yapamayabilir. Bu gibi durumlarda iş makinelerinden istifade edilmelidir. Kuyunun derinliği hesaplanarak en uygun yerden ikinci kuyu açılmalı ve uygun derinlikte açılacak galeriden kazazedeye ulaşılmalıdır.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 84
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Bazı durumlarda kuyunun içindeki yaralıya yönelik koruyucu tedbirler alınarak kuyu genişletilir ya da kuyunun derinliği tespit edilerek uygun bir planlamayla iş makineleri kullanılarak kuyunun alt seviyelerine ulaşılmaya çalışılır.
Tüm bu çalışmalardan sonra kazazede kurtarma yöntemlerine uygun şekilde yukarı çekilerek tahliye edilir. Kurtarma personelinin kuyudan çıkmasıyla operasyon tamamlanır.
Kuyulardan Kurtarma Operasyonlarında Sistemli Çalışma

## Slide 85
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Tripot(üç ayak) üzerinde bulunan ankraj noktası sayesinde istenilen makara sistemi kurularak kuyunun merkezinden çalışma yapılabilir.
Kurtarma personeli ihtiyaç dahilinde farklı makara sistemleri kullanabilir.
Örnek olarak; tripot üzerinde hazır makara sistemi kullanılarak yapılan çalışma gösterilecektir.
Tripot İle Kurtarma Teknikleri

## Slide 86
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
1. Adım: Kuyuda ilk önce hazırlık ve güvenlik çalışmaları yapılır.
Tripot İle Kurtarma Teknikleri

## Slide 87
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
2. Adım: Kuyuya inecek personel, iniş ekipmanlarını kuşanarak tripotu hazırlar.
Tripot İle Kurtarma Teknikleri

## Slide 88
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
3. Adım: İniş yapacak personel, gerekli bağlantıları yapar.
Tripot İle Kurtarma Teknikleri

## Slide 89
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Ardından yardımcı malzeme ile birlikte kuyuya inmeye başlar.
El jumarının mandalı hafif bir şekilde boşatılarak ipin kayması sağlanır ve kuyuya iniş işlemi yapılır.
Tripot İle Kurtarma Teknikleri

## Slide 90
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Tripot İle Kurtarma Teknikleri

## Slide 91
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
4. Adım: Kuyudaki çalışma tamamlanarak yukarı çıkma işlemine geçilir. Çıkma işleminde, mandalına dokunmadan el jumarı ip üzerinde yukarı doğru itilir.
Tripot İle Kurtarma Teknikleri

## Slide 92
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Uygun mesafede halata kenetlendikten sonra kol kuvveti ile jumar aşağı çekilerek yukarı çıkılır.
Tripot İle Kurtarma Teknikleri

## Slide 93
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Tripot İle Kurtarma Teknikleri

## Slide 94
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Tripot İle Kurtarma Teknikleri
Kurtarma Personeli Refakatinde Kazazedenin Kuyudan Tahliye Çalışması

## Slide 95
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Tripotun kullanılamadığı geniş kuyu vb. alanlarda sürgülü merdivenden faydalanılır.
Tripot sayesinde sürgülü merdiven yükseltilir, tripot ile merdiven arasında emniyet bağlantıları yapılır ve merdiven üzerinde ankraj noktası hazırlanarak çalışma alanı oluşturulur.
Sürgülü Merdiven ile Kurtarma Teknikleri

## Slide 96
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Sürgülü Merdiven ile Kurtarma Teknikleri

## Slide 97
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Olay yeri ve kazazedenin durumuna göre tercih edilen makara sistemi yardımıyla kurtarma işlemlerine devam edilir.
Sürgülü merdivenin dip noktasında; kaldırılacak yüke göre dengeyi sağlamak için mutlaka en az 1 kişi oturur pozisyonda konuşlandırılmalıdır.
Çalışma alanındaki kurtarma personelleri mutlaka lanyard vb. gibi güvenlik önlemlerini almalıdır.
Sürgülü Merdiven ile Kurtarma Teknikleri

## Slide 98
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
1. Yedek Maske
2. Karabinalar
3. Mapalar
4. Makaralar
5. Hazır Makara sistemi 3/1
( Rollgliss)
6. I’D(İndirici Kontrollü İniş)
7. El Jumarı
Genellikle su deposu ve kuyu çalışmalarında kulllanılan ekipman ve malzemeler aşağıdaki gibidir;
Kuyularda ve Su Depolarında Kullanılan Teknik Ekipmanlar
16. Liberator
17. Tripod
18. Miller Opsiyonel Vinç
19. Kuyu Sedyesi
20. Sürgülü Merdivenler
21. İp
22. Teleskopik Merdiven
23. Omurga Tahtası
8. Jumarlı Makara
9. Göğüs Jumarı
10. Fırdöndü
11. Düşüş Engelleyici
12. Kurtarma Üçgeni
13. Perlon Bant
14. Sapanlar
15. Lanyard

## Slide 99
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Doğal ortamda güvenliği tam alınmamış kuyu, çukur, kanalizasyon vb. alanlara hayvan düşme vakalarına rastlanmaktadır.
İtfaiye Teşkilatı olarak bu vakalara müdahale ederek canlıların güvenliği sağlanmaktadır.
Kuyu vb. Alanlara Düşen Hayvanları Kurtarma

## Slide 100
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Bunların yanında itfaiyecilerin hayvanlarla ilgili olarak gerçekleştirdiği kurtarma operasyonlarında karşılaştığı olaylar şunlardır:
Kuyulara ve büyük çukurlara hayvan düşmesi,
Göl, deniz, nehir, kanal, dere ve büyük su birikintilerine hayvan düşmesi,
Elektrik teli ve ağaçlara kuşların asılı kalması,
Ağaçlarda ve yüksek yerlerde kedi mahsur kalması,
Kapalı dairelerde evcil hayvanların mahsur kalması,
Apartman aydınlık boşluklarına kuş, kedi, köpek gibi hayvanların düşmesi,
Kuyu vb. Alanlara Düşen Hayvanları Kurtarma

## Slide 101
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Binalarda kullanılan havalandırma kanallarına kuş, kedi girmesi,
İki bina arasındaki boşluklara hayvan sıkışması,
Yağmur suyu ve atık su kanallarına hayvan düşmesi,
Araçların motor kısmına ve aktarma organları arasına kedi sıkışması,
Yılan vb. hayvanların konutlara girmesi gibi olaylardır.
Bu vakalar içerisinden kuyu, kanalizasyon çukuru, dere yatakları, çukur vb. yerlere düşen hayvanları kurtarma teknikleri hakkında bilgi verilecektir.
Kuyu vb. Alanlara Düşen Hayvanları Kurtarma

## Slide 102
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kuyu, Kanalizasyon çukuru, dere yatakları, çukur vb. yerlere hayvan düşmeleri;
Kuyu vb. Alanlara Düşen Hayvanları Kurtarma

## Slide 103
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Dar kuyudan ipler, sapanlar ve vinç kullanarak hayvan kurtarma
Kuyu vb. Alanlara Düşen Hayvanları Kurtarma

## Slide 104
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kuyuya Düşen Hayvanların Zararsız Hale Getirilmesi: Kurtarma personelinin yabani hayvan, köpek, kedi, yılan vb. zarar verebilecek hayvanlardan korunması için kişisel koruyucu donanım kullanması gereklidir ve aynı zamanda veteriner kontrolünde zarar verebilecek hayvanlara karşı müdahale etmeden önce sakinleştirici iğne ile önlem alınmalıdır.
Kuyu vb. Alanlara Düşen Hayvanları Kurtarma

## Slide 105
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Kuyulardan Hayvan Kurtarmada Kullanılacak Araç ve Ekipmanlar:
Olay yerine giden itfaiyeciler, hayvanların kendilerine zarar vermesini engel olmak için gerekli koruyucu tedbirleri alarak, hayvanları bulunduğu yerde uygun şekilde bağlamak suretiyle,
İp ve sapanları,
Kurtarıcı araç vincini,
Hayvan kurtarma palangası,
Köpek yakalama aparatı,
Seyyar merdivenler,
Calaskar kullanılabilir.
Kuyu vb. Alanlara Düşen Hayvanları Kurtarma

## Slide 106
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Büyük kurtarıcının bomunu kullanarak bulunduğu yerden çıkarılmaları sağlanmalıdır. Köpeklerle ilgili çalışma yaparken köpek yakalama aparatını kullanmalı ve yaralanmalara sebep olmamalıdır.
Kedilerin düştüğü bu gibi yerlerden kurtarılmasında kediye ulaşılamadığı durumlarda ipin ucuna sepet bağlanarak kedinin bulunduğu yere ulaştırılıp kedinin sepete girmesi sağlanarak yukarı çekilmelidir.
Kuyu vb. Alanlara Düşen Hayvanları Kurtarma

## Slide 107
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
HAYVANLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARDA
KİŞİSEL KORUYUCU TEDBİRLER EKSİKSİZ ALINMALIDIR.
HAYVANLARIN ISIRMASI DURUMUNDA
SAĞLIK MERKEZİNE GİDİLMELİDİR.
Kuyu vb. Alanlara Düşen Hayvanları Kurtarma

## Slide 108
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Su Deposundan Kurtarma Teknikleri
Kapalı Alanlardan Kurtarma konusu içerisinde en fazla kuyu ve su deposu vb. olaylarla İtfaiye Teşkilatı karşılaşmaktadır.
Su deposu vb. alanlarda insan mahsur kalması ve hayvan düşme vakası; eski yerleşim bölgelerinde, evlerin bahçelerinde, binaların çatı ve bodrum katında, sanayi alanlarında, kırsal alanlarda karşımıza çıkmaktadır ve bu durum itfai olarak önem arz etmektedir.

## Slide 109
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Su Deposundan Kurtarma Teknikleri
Su deposu vb. yerlerde giriş noktası genellikle dardır. Bundan dolayı kullanılacak ekipman kısıtlıdır.
Durum tespiti yapıldıktan sonra boyun ve omurgada travma yoksa; kazazedeyi hızlı bir şekilde çıkarmak için ilk tercih edeceğimiz malzeme kurtarma üçgen bezidir
Kurtarma Üçgeni İle Kurtarma

## Slide 110
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Su Deposundan Kurtarma Teknikleri
Kurtarma Üçgeni İle Kurtarma

## Slide 111
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Omurga Tahtası İle Kurtarma
Su deposu vb. yerlerde giriş noktası genellikle dardır.Bundan dolayı kullanılacak ekipman kısıtlıdır.
Kazazedenin omur travmasına karşı öncelikle omurga tahtası kullanılması tercih edilir.
Omurga tahtasının kullanımı kurtarma işlemini kolaylaştırır.

## Slide 112
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Omurga Tahtası İle Kurtarma

## Slide 113
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Teleskopik Merdiven İle Kurtarma
Su deposu vb. yerlerde giriş noktası genellikle dardır.
Giriş çıkış noktalarında teleskopik merdiven kullanımı tercih edilir. Teleskopik merdivenlerin mutlaka iple emniyeti alınmalıdır.
Eğer diğer sedyeler yoksa; kazazedenin teleskopik merdiven üzerine yaslanması sağlanıp sedye görevi görerek kazazede bulunduğu tehlikeli ortamdan güvenli ortama tahliye edilir.
Teleskopik merdivenin kullanımı kurtarma işlemini kolaylaştırır.

## Slide 114
Kapalı Alandan Kurtarma Teknikleri
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Kuyulardan Kurtarma Teknikleri
Teleskopik Merdiven İle Kurtarma

## Slide 115
ARAMA KURTARMA DERSİ
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
KAYNAKLAR
1. İBB, İtfaiye Daire Başkanlığı. (2015), İstanbul İtfaiyesi Eğitim Yayınları
2. Yüksekte Çalışma Ekipmanları ve İş Güvenliği, http://www.kayasafety.com/(Erişim tarihi: 28/11/2018)
3. İş Güvenliği ve Arama Kurtarma, http://www.toroskamp.com/index.php?id_category=4&controller=category (Erişim tarihi: 28/11/2018)
4. KAYA, Ali. (2011), No Fall Project, Yeni Bir Proaktif Eğitim Programı, https://vdocuments.mx/no-fall-project-book-turkish-yueksekte-calisma.html(Erişim tarihi: 28/11/2018)
5. Petzl Katalog 2009, https://www.petzl.com/US/en/Professional/catalog-pdf( Erişim tarihi:28/11/2018)
6. Makaralar, https://www.fizikbilimi.gen.tr/makara-ve-palangalar/(Erişim tarihi: 28/11/2018)
7. GÜZEL, Fatih Çağrı. (İstanbul-2013), Kuyu, Dehliz ve Mahzen Gibi Alanlarda Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri, İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, http://isguvenligi.cu.edu.tr/upload/kapali-alan.pdf (Erişim tarihi: 28/11/2019)
8. Kapalı Alanların Sınıflandırılması, N.C. Department of Labor, A Guide to Safety in Confined Spaces, Industry Guide-1, U.S.A., 2008, p. 3
9. Bir Yerin Kapalı Alan Olup Olmadığının Tespit Edilmesi, Government Of Alberta Employment and Immigration, Guideline for Developing a Code of Practice for Confined Space Entry, Publication No. CS001, Canada, 2009, p. 3.
10. IFSTA Essentials For Firefihgting Six. Edition Kitabı
11. Dr. Lutz Strauss Kitapları