## Slide 1
ARAMA KURTARMA DERSİ ÜNİTE 9: Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi
Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
mgoroglu@ankara.edu.tr
Güz 2020 · SINIF · GÜN · SAAT - SAAT Beypazarı Meslek Yüksekokulu

## Slide 2
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi
Bina işaretlemeleri sırasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.
Eğer işaretlemeniz yeterince bilgi içermiyorsa yada uluslararası bir standarda ait değilse, sonradan gelecek ekiplere zaman kaybettirebilir ve yanlış yönlendirebilirsiniz !
Aranan Binaların İşaretlenmesi Etkisiz / Yetersiz İşaretleme
Yaralı alanı işaretleme

## Slide 3
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi
ETKİLİ OLMAYAN İLETİŞİM
Bütün boşluklar aranmamış olabilir!
Profesyonel arama ekibine ihtiyaç var!

## Slide 4
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi
İŞARET ŞERİDİ İLE ALAN TANIMLAMASI
Amaç : Bölgenin sınırlarını ve tehlikelerini belirtmek amacıyla yapılır.
Emniyet Şeridi
Emniyet Şeridi
TEHLİKELİ BÖLGE
ÇALIŞMA ALANI

## Slide 5
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi
Uluslararası Bina İşaretleme Sistemi: Binaya Girmeden Önce
Ekip1
7Mart / 16:45
-Geniş bir kare çiz
-Karenin içine
  -Ekip Adını
  -Giriş Tarihi ve Zamanını yaz
Bunun anlamı, şu an bina İÇİNDE çalışan bir ekip var.
Ölçü: 100x120cm

## Slide 6
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi
-Binanın aranması
-Kare içinde
  -G= Gir (Bina içine )
  -NG=Girme
  -Çıkış Tarihini ve Saatini yaz
-En Üstte - Tehlikeler
-Solda – Çıkarılan canlı sayısı
-Sağda – Çıkarılan ölü sayısı
-En altta - Toplam ve özel bilgilendirme
-Arama –Kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra karenin etrafında büyük bir daire çiz.
Uluslararası Bina İşaretleme Sistemi: Binadan Çıktıktan Sonra
Gaz Kaçağı
6
Canlı
4 Ölü
10?
1 enkaz altında ölü
Ekip1
7M∕art/16:45

## Slide 7
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi
ÇALIŞMA ALANI ( BİNA ) İŞARETLEME
Amaç : Enkazda yapılan işlemleri,çalışan ekipleri, tehlikeleri, triaj kategorisini ve alanın kimlik bilgilerini göstermek amacıyla yapılır.
a
A-3b
RUS-1 ASR 2 13 SEP
FİN-1 ASR 3 13 SEP
TUR-1 ASR 4 14 SEP
L P G
A
Alanın Kimliği
Ekip Adı
Tamamlanan
ASR Seviyesi
Tarih
Gün - Ay
Tehlike Yönü
Tehlike
Triaj Kategorisi
İş Bitti
Yapılacak başka
işlem yok
Ölçü: 100x120cm

## Slide 8
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi
KAZAZEDE İŞARETLEME
Amaç : Enkazda bulunan kazazedelerin yerlerini ve konumlarını göstermek amacıyla yapılır.
v
Kazazedenin
Bulunduğu Yön
Kazazede
Canlı Sayısı
Ölü Sayısı
Ölü
Canlı
Not : Çıkarılan Ölü-
Canlı sayısı azaldıkça rakam küçültülerek
sona kadar devam
edilir.
Örnek :
L – 2
D – 1
L – 1

## Slide 9
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi
Uluslararası Bina İşaretleme Sistemi: Kazazedenin Enkaz İçindeki Tahmini Yerini İşaretleme
Canlı Çıkarılanlar
Ölü Çıkarılanlar
L=#
L=#
D=#
L=#
D=#
D=#
Muhtemel Kazazede
Kesin Olarak Tespit edilmiş Kazazede
Kesin Olarak Tespit Edilmiş Ölü

## Slide 10
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi
HIZLI TEMİZ ALAN İŞARETLEME
Amaç : Enkazda çalışmanın mümkün olmadığı veya gerekmediği
alanlar göstermek amacıyla yapılır.
c
Yalnızca Ölü : Tamamlanmış
alanda sadece ölü kalmıştır. Ölüler
Çıkarıldıktan sonra işaret
Çevrilir.
D
Temiz : Tamamlanmış alanda ölü ve canlı kalmamıştır.
Ölçü :20x20cm
TUR - 1
11 SEP
TUR - 1
13 SEP
Ekip Adı
Tarih
c

## Slide 11
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi
Afet bölgesinde emniyetli bir çalışma için etkili bir sinyal sistemi zorunludur.
Sinyaller kısa ve net olmalıdır.
Ekip personeli tüm acil durum sinyallerine anında riayet etmelidir..
Havalı korna veya benzeri düdük , ekipman ile üretilecek sinyaller aşağıdaki gibi olmalıdır.:
SİNYALLER

## Slide 12
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi
TAHLİYE (3 kısa düdük )
OPERASYONU DURDUR
OPERASYONA DEVAM

## Slide 13
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU
Kurtarma işlemi bittikten sonra ekip sorumlusu ekibini toplayarak, değerlendirme toplantısı yapar.
Bu toplantıda kurtarma esnasında ortaya çıkan aksaklıkların nasıl giderileceği konusunda müzakere
yapılır.
Ekip sorumlusu görev sonuç raporunu hazırlar ve ilgili birime teslim eder.
Daha sonra kriz merkezi ile haberleşmeye geçilir, başka bir enkaza sevki sağlanır.

## Slide 14
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi

## Slide 15
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi

## Slide 16
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi

## Slide 17
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi

## Slide 18
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi

## Slide 19
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi

## Slide 20
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi

## Slide 21
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi

## Slide 22
Arama Kurtarma Dersi – Öğr. Gör. Murat GÖROĞLU
Ders Sonu
İYİ HAFTALAR!
KAYNAK:AFAD
Enkazlarda Uluslar Arası İşaretleme Sistemi