## Slide 1: Oksijen Tedavisi

## Slide 2: OKSİJEN MASKELERİ
Düşük Akımlı Oksijen Sunumu
  Nazal kanüller
  Basit yüz maskeleri
  Rezervuar balonlu maskeler
Yüksek Akımlı Oksijen Sunumu:
  Venturi maskeleri
Notes: Oxygen masks
Oxygen masks are divided into two groups.
Low flow masks (nasal cannulase, simple face masks, and masks with a reservoir bag) deliver oxygen at less than the peak inspiratory flow rate. They therefore deliver a variable concentration of oxygen, depending on how the patients is breathing
High flow masks (sometimes called Venturi masks) deliver oxygen at a rate above the peak inspiratory flow rate, which is why they are noisier. They deliver fixed concentrations of oxygen.

## Slide 3
I. NAZAL KANÜLLER:
Uygulaması basit, rahat ve ucuzdur.
Nemlendirme yapılmalıdır.
2 - 4 litre / dakika---% 24 - 28 Oksijen sağlar
5 - 8 litre / dakika---% 40 - 52 Oksijen sağlar
Oksijen Tedavisi

## Slide 4: NAZAL KANÜL
Akım hızı (lt/dk) | FiO2 (%)
0 | 21
1 | 25
2 | 29
3 | 33
4 | 37
5 | 41
6 | 45
Notes: Delivers 25-45% FIO2 at 1-6 L/min flow
Delivers 4% Oxygen per liter flow
  Flow 0 liters per minute: 21% (Room Air)
  Flow 1 liters per minute: 25%
  Flow 2 liters per minute: 29%
  Flow 3 liters per minute: 33%
  Flow 4 liters per minute: 37%
  Flow 5 liters per minute: 41%
  Flow 6 liters per minute: 45%
Flow rates >4 liters per minute irritates nasopharynx
Does not provide humidified oxygen

## Slide 5: NAZAL KANÜL
Vital bulguları normal olan hastalar:
  Postoperatif hastalar
  Oksijen satürasyonu hafif düşük hastalar
  Evde uzun süreli oksijen tedavisi alan hastalar

## Slide 6
II. BASİT OKSİJEN MASKELERİ:
Yaklaşık %30 - 50 oranında oksijen sağlar.
Karbondioksitin tekrar solunmasını engellemek için en az 5 lt / dk akım verilmelidir.
Düşük oksijen vermek için uygun değildir.
Oksijen Tedavisi

## Slide 7: BASİT OKSİJEN MASKESİ
FiO2 düşüklüğü:
  Maskenin yüze iyi oturmaması
  Spontan inspiratuar akım hızının yüksek olması
  Maske içine oksijen akım miktarının düşük olması
Notes: 6-10 LT/DK OKSİJEN AKIMINDA %35-60 OKSİJEN MİKTARI SAĞLAR
Hastanın yüzüne iyi oturmazsa, hastanın spontan inspiratuar akım miktarı yüksekse, maske içine oksijen akım mi
Ktarı azsa FiO2 de az olur.

## Slide 8: VENTURİ MASKESİ
Renk | Akım hızı (lt/dk) | FiO2 (%)
Mavi | 2 | 24
Beyaz | 4 | 28
Sarı | 5 | 35
Kırmızı | 8 | 40
Yeşil | 12 | 60

## Slide 9: VENTURİ MASKESİ
Kontrollü oksijen konsantrasyonları gerektiren hastalar:
  Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları

## Slide 10: HANGİ HASTA HANGİ MASKE
Maske | Hasta
Nazal kanül | Vital bulguları normal hasta
Basit yüz maskesi Rezervuar balonlu maske | Yüksek oksijen konsantrasyonu gereken hastalar
Venturi maskesi | Kontrollü oksijen tedavisi gereken hastalar
Notes: Table 2 Which mask for which patient?Oxygen mask Nasal cannulas With normal vital signs--for example, postoperative, slightly low oxygen saturations, long term treatment with oxygen at home
Simple face masks and masks with a reservoir bag Higher concentrations of oxygen are required and controlled oxygen is not necessary--for example, severe asthma, acute left ventricular failure, pneumonia, trauma, or severe sepsis. (Masks should always be set to a minimum of 5 l/min because significant rebreathing of CO2 can occur when exhaled air is not adequately flushed from the mask)
Venturi masksControlled treatment with oxygen required in people with chronic respiratory failure--for example, COPD