## Slide 1: Metaller ve Alaşımlar
Elementlerin yaklaşık ¾’ü metal olarak sınıflandırılabilir, ve bunların yarısının endüstriyel ve ticari önemi vardır.
Demir, alüminyum, bakır, titanyum, altın, çinko ve nikel en önemli metaller arasındadır.
Saf metallerin ticari olarak kullanımı oldukça sınırlıdır.
Saf metaller yerine metal alaşımların kullanımı endüstriyel ve ticari olarak çok daha yaygındır.
Metal alaşımlar iki veya daha çok elementin birleşiminden oluşur.
Ayrıca, metalik malzemeler kristal yapıya sahip katılardır.

## Slide 2: Metaller ve Alaşımlar
Bir parça metal binlerce birbirine kenetli kristal yapıdan (tanecik) oluşur. Negatif valans elektronları elektrostatik çekimleri sayesinde pozitif yüklü metal atomlarını (iyonları) çekerek bu kristal yapıları bir arada tutar.
Bağ kuvvetleri, bu sıkı düzenli metallik kristal sebebiyle yüksektir. Bu sayede, metaller genel olarak iyi mekanik özelliklere sahiptir.
Ayrıca, metaller iyi birer ısı ve elektrik iletkenleridir.
Metallik malzemeler genel olarak iki grupta incelenebilir – demir esaslı ve demir dışı.
Tüm demir esaslı malzemelerin ana bileşeni demirdir.

## Slide 3: Metaller ve Alaşımlar
Ticari olarak saf demir dışında tüm demir esaslı malzemeler demir-karbon alaşımı olarak kabul edilir.
Endüstriyel kullanımda bir çok demir dışı alaşım vardır.
Bunların ilki alüminyumdur ve çelikten sonra en çok kullanılan metaldir.
Alüminyum, magnezyum, titanyum, ve berilyum hafif metaller olarak adlandırılabilir. Bunun sebebi çeliğe göre nispeten düşük yoğunluklara sahip olmalarıdır.
Demir dışı olan bakır alaşımları tüketim anlamında ikinci sırada yer alır.
Bakır alaşımları iki ana grupta değerlendirilebilir. Bunlarda ilki pirinçtir ve bakır ve çinkodan oluşur. Diğeri ise bronzdur ve bakır ve kalaydan oluşur.

## Slide 4: Metaller ve Alaşımlar
Tüketim olarak üçüncü sırada çinko vardır.
Kurşun ve kalay nispeten daha kullanım alanına sahiptir. Bunun sebebi düşük ereme sıcaklıkları olarak gösterilebilir.
Demir dışı malzemelerin bir başka grubu ise refrakter (yüksek sıcaklığa dayanıklı) metallerdir.
Bu tip metallerin örnekleri as tungsten ve kromdur. Bunların erime sıcaklığı yaklaşık 1650°C’dir.
Değerli (soy) metallerin (altın, gümüş veya platin) ortak özelliği yüksek maliyetli oluşlarıdır.
Bunlara ek olarak soy metaller yüksek korozyon dayanımına sahiptir, bir çok iyi fiziksel özellikleri vardır ve yoğunlukları yüksektir.

## Slide 5: Kompozit Malzemeler
Kompozit malzemeyi geliştirmekteki amaç, iki malzemenin farklı özelliklerini kullanarak, tek bir malzeme elde etmektir.
Kompozitler iki veya daha fazla malzemeden oluşur. Oluşan yeni malzemenin özellikleri kompoziti oluşturan malzemeden farklıdır.
Beton ve fiberglas, kompozit malzeme örnekleri arasındadır.
Kompozit malzemeler, hafif, tok, sünek, yüksek sıcaklık dayanımlı veya sert, yüksek şok dayanımlı olabilir.
Gelişmiş uçaklar ve roketlerde, karbon fiber takviyeli polimer gibi kompozit malzemeler kullanılır.
Bisikletler, golf sopaları, tenis raketleri ve bunlar gibi bir çok üründe kompozit malzemelerin hafif ve sağlam olma özelliklerinden yararlanılır.

## Slide 6: Çevresel ve Diğer Etkiler
Malzemelerin yapı ve özellik arasındaki ilişkisi, kullanım alanındaki çevresel etkiler sebebiyle değişiklik gösterebilir.
Bu çevresel etkiler arasında yüksek ve düşük sıcaklıklar, değişken stresler, ani darbe, korozyon ve oksidasyon sıralanabilir.
Bu etkiler malzemelerin beklenmedik kırılmalara uğramaması için tasarım sırasında göz önünde bulundurulmalıdır.

## Slide 7: Çevresel ve Diğer Etkiler
Sıcaklık:
Sıcaklık değişimleri malzemelerin özelliklerinde büyük değişikliklere sebebiyet verebilir.
Isıl işlem veya özel üretim yöntemleri ile kuvvetlendirilen metaller ve alaşımlar, yüksek sıcaklıklarda mukavemet kaybına uğrayabilir.
Yüksek sıcaklıklar seramiklerin yapılarını değiştirir, polimerlerin erimesine sebep olur.
Çok düşük sıcaklıklar metallerin ve plastiklerin kırılgan olmasına sebep olur.
Titanik gemisi ve Challenger kazası buna örnektir.

## Slide 8: Çevresel ve Diğer Etkiler
Korozyon:
Çoğu zaman malzemelerin kırılması korozyon kaynaklıdır.
Çoğu metaller ve polimerler özellikle yüksek sıcaklıklarda oksijen ve diğer gazlar ile reaksiyona girer.
Ayrıca korozif sıvılar malzemelerin kırılmasına sebep olabilir.
Bu sebeplerden dolayı malzemeleri korozyona dayanıklı malzemeler ile kaplanması gerekebilir.
Uzay uygulamalarında, radyasyon etkisinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

## Slide 9: Çevresel ve Diğer Etkiler
Yorulma:
Bir çok uygulama alanında, malzemeler kırılma ile sonuçlanacak kadar yük altında çalışmazlar. Ancak bu yükler binlerce kez uygulanınca küçük çatlaklara sebep olup bu çatlakların büyümesi ile malzemeyi çalışmaz hale getirebilirler.
Bu durum yorulma diye adlandırılır.

## Slide 10: Malzeme Seçimi ve Tasarımı
Bir malzeme özel bir uygulama için tasarlanırken, bir çok etken göz önünde bulundurulmalıdır.
Malzeme istenilen fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olmalıdır.
Tasarlanan malzeme, istenilen şekillerde üretilebilir ve ekonomik olmalıdır.
Ayrıca, bu istekler karşılanırken çevreye zararları da hesaba katılmalıdır.
Mesela, havacılık alanında hafiflik önemlidir çünkü ne kadar ağır olursa o kadar fazla yakıt tüketir. Aynı zamanda bu malzemeler güçlü olmalıdır.
Bu sebeple bir çok gelişmiş hava aracında alüminyum alaşımlar yerine kompozit malzemeler kullanılır.