## Slide 1: KMU 266 Malzeme Bilgisi
ATOM YAPISI ve ATOMSAL BAĞLAR

## Slide 2: Atom Yapısı
Atomik yapı, farklı malzemelerde farklı bağlara sebep olur.
Mikroyapı, malzemlerin 10 ile 1000 nm arasındaki yapısıdır.
Mikroyapı görüntüleri ile malzemenin ortalama tanecik boyutu, tane boyut dağılımı, tanecik şekli, tanecik dizilimi ve malzeme hatası gibi özellikler anlaşılabilir.
Makroyapı, malzemlerin 100 µm’den büyük yapısıdır.
Makroyapı ile gözenekler, yüzey kaplamaları, iç ve dış çatlaklar belirlenebilir.

## Slide 3
Kullanım alanına uygun malzeme seçmek, yeni ve üstün özellikli malzeme geliştirmek için malemenin atom yapısını ve atomsal bağlarını bilmek önemlidir.
Detaylı bir atom dizilimi araştırması, malzemenin kristal yapıda mı yoksa amorf yapıda mı olduğunu anlamak için gereklidir.
Malzemelerin mikro seviyedeki özellikleri ve davranışları, makro seviye ile karşılaştırdığımızda büyük farklılıklar gösterebilir.
Bundan dolayı, malzemelerin nano (1-10nm) ve mikro düzeydeki yapının anlaşılaması dikkat edilmesi gereken bir husustur.
Nano-teknoloji terimi, malzemelerin nano boyutta fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini tanımlamak için kullanılır.
Atom Yapısı

## Slide 4: Atom Yapısı
Atom yapısı, atomların nasıl birbirlerine bağlandığını etkiler.
Eğer atomların nasıl bağlandığını bilirsek, malzemeyi metal, seramik, polimer veya yarıiletken olarak sınıflandırabiliriz.
Bir atom elektronlar ile çevrili bir çekidekten oluşur.
Çekirdek ise nötron ve artı yüklü protonlar içerir ve net artı yük taşır.
Eksi yüklü elektronlar elektrostatik çekim ile çekirdek etrafında tutulur.
Atomdaki elektron ve proton sayıları brbirine eşit olduğunda bir bütün olarak atom elektriksel olarak nötr olur.
Because the numbers of electrons and protons in the atom are equal, the atom as a whole is electrically neutral.
Bir elementin atom numarası, her atomdaki elektron veya proton sayısına eşittir.
Atom kütlesinin çoğu çekirdeğinde bulunur.

## Slide 5: Atom Modelleri
Elektronların atom içindeki ve kristal yapıdaki davranışlarını anlamak için kuantum-mekanik kavramlarını açısından incelemek gerekir.
Bohr atom modeli; elektronların ayrık orbitallerde atom çekrdeği etrafında döndüğü varsayılır. Herhangi bir elektronun konumu yörüngesine göre tanımlanmıştır.
Bir başka önemli kuantum-mekanik prensibi göre elektronların belirli bir enerji değerine sahip olmasına izin verilir.
Bir elektron enerjisini değiştirebilir; ancak bunu yapmak için, izin verilen daha yüksek enerjiye (enerji emilimi) veya daha düşük enerjiye (enerji emisyonu) kuantum zıplaması yapması gerekir.

## Slide 6: Atom Modelleri
Bohr modeli, atomdaki elektronların konumunu ve enerjisini açıklamak için ilk girişimlerden biridir.
Bir başka model ise dalga mekaniği modelidir. Bu modelde, elektronlar hem dalga-benzeri hem de parçacık-benzeri karakter sergilerler.
Dalga-mekaniği modeli, elektronları, ayrık bir orbitalde hareket eden parçacık olarak değerlendirilmez. Bunun yerine, elektonların konumu, çekirdeğin etrafında çeşitli yerlerde olma olasılığı olarak kabül edilir.
Bir başka değişle, elektron konumu, olasılık dağılımı veya elektron bulutu olarak tanımlanır.

## Slide 7: Kuantum Sayıları
Dalga mekaniğinde, her elektron kuantum sayısı denilen dört parametre ile karakterize edilir.
Atom kabuğu ana kuantum sayısı, n, ile belirtilir.
Altkabuk, ikinci kuantum sayısı, l, ile belirtilir.
Her bir altkabuk için elektron orbital sayısı üçüncü kuantum sayısı, ml, ile belirlenir.
Her elektronla ilişkili, aşağı ve yukarı yönlü spin momenti söz edilir.
Bu spin momenti dördüncü kuantum sayısı, ms, ile alakalıdır (iki değer mümkündür; +1/2 ve -1/2).

## Slide 8: Elektron Dizilimi
Pauli (dışlama) ilkesi (exclusion principle);
Enerji durumlarının elektronlar ile doldurulması, Pauli ilkesi ile belirlenebilir.
Atomdaki tüm olası enerji durumları elektronlar tarfından doldurulmaz.
Birçok atom için, elektronlar kabuk ve altkabuktaki en düşük enerji durumunu doldururlar (her bir enerji durumu için iki elektron).
Valans elektronları en dış kabukta bulunanlardır.
Ayrıca, bazı atomlar kararlı olarak adlandırılır. Bunların endış kabukaları tamamen doludur.
Bazı atomlar, boş kabuklarını elektron alarak veya bırakarak kararlı hale geçebilir ve yüklü iyonlar oluşturabilir.
Veya, elektronlarını paylaşabilir.

## Slide 9: Atomsal Bağlar
Malzemelerde dört önemli bağ mekanizması vardır.
İlk üç bağ mekanızmasında, atomlar dış s ve p seviyelerini doldurduğunda bağlanma sağlanır.
Bu tür bağlar nispeten güçlüdür ve birincil bağ olarak adlandırılır (komşu atomların dış orbital elektronlarını paylaşması veya vermesi).
Van der Waals bağları ikincil bağdır ve nispeten zayıf bağlardır.

## Slide 10: Metalik Bağ
Metalik elmentler fazlca elektropositif atomlara sahiptir, bu atomlar valans elekronlarını bağışlayarak atomların etrafında elektron bulutu oluştururlar.
Örneğin Alüminyum, üç valans elektronunu bırakır.
Negatif yüklü elekronlar bırakılınca, çekirdek pozitif yüklü hale gelir.
Metalik bağ, periyodik tablodaki IA ve IIA grup elementlerinde (aslında tüm metal elementlerde) görülür.

## Slide 11: Metalik Bağ
Metal bağa sahip malzemeler, bu bağalrın güçlü olması sebebiyle yüksek elastik modülüne (Young modülü) sahiptir.
Metaller ayrıca iyi süneklik gösterir.
Genelde, metallerin erime noktası nispeten yüksektir.
Optik özellikler açısından, metaller iyi bir yansııcıdır.
Elektropozitik karakterleri sebebiyle, birçok metal (demir gibi) korozyon ve oksidasyona uğrama eğilimindedir.
Birçok saf metal iyi ısı iletkenidir ve birçok ısı transferi uygulamasında kullanılır.

## Slide 12: Kovalent Bağ
İki veya daha çok atom arasında elektron paylaşımı bağ oluşumu var ise malzemler kovalent bağa sahiptir denilebilir.
Örneğin silikon atomu, dört adet valans elektronuna sahiptir. En dış kabukta ise komşu atom ile paylaştığı elektronlar sayesinde sekiz atoma sahip olur..
Her anlık paylaşım bir kovalent bağı temsil eder. Böylece, her silikon atomu komşusu ile dört kovalent bağa sahip olur.
Silikon örneğinde, bu düzenleme kovalent bağlar arasında 109.5° açılara sahip dörtyüzlü (üçgen piramit) yapıyı oluşturur.

## Slide 13: Kovalent Bağ
Kovalent bağlar çok güçlüdür.
Fakat, bağ karakterleri sebebi ile, kavalent bağa sahip malzemelerin mekanik özelliklerinin tahmin edilmesi zordur.
Bu malzemelerin mekanik davranışları büyük farklılılar gösterir.
Bazıları nispeten güçlü iken diğerleri zayıftır.
Baızları gevrek iken diğerleri sünektir.
Kovalent bağlı malzemelerin elektrik iletkenliği yüksek değildir. Bunun sebebi, elektrik iletkenliği sağlayacak olan valans elektronlarının bağ içinde kilitli kalmasıdır.
Silikon gibi bu tip malzmelerin bazılarına diğer elementler (dopant – katkı maddesi) eklenerek belli bir seviyeye kadar elektrik iletkenliği kazandırılabilir.

## Slide 14: İyonik Bağ
Birden fazla tipte atom bulunan malzemelerde, bir atom valans electronunu diğer atoma vererek diğer atomun dış kabuğunun dolmasını sağlar.
Bu durumda iki atomun da dış kabukları dolu hale geçer. İki atomda elektriksel yüke sahip olur ve iyon gibi davranır.
Örneğin, sodyum ve klor iyonları arasındaki çekim sodyum klorür (NaCl – sofra tuzu) oluşturur. İyonik bağlar yösüz olarak adlandırılır: bağın büyüklüğü her yönde aynıdır.
Bağ enerjileri 600 ile 1500 kJ/mol arasındadır, bu seviye nispeten yüksektir ve bu sayede yüksek erime sıcaklıklarına sahiptirler.
İyonik bağa sahip katılar genellikle yüksek bağ gücü sebebi ile mekanik olarak da güçlüdür.
Elektrik akımının büyük kısmı iyonların hareketi sayesinde aktarılır.
Boyutları sebebiyle iyonlar elektronlar kadar rahat hareket edemez.
Buna rağmen birçok elektriksel iletim uygulamalarında kullanılabilirler.

## Slide 15: Van der Waals Bağı
Atom ve moleküller arası Van der Waals kuvvetlerin kökeni kuantum mekaniğine dayanır.
Nötr atom elektrik alanına maruz bırakıldığında, atom polarize olur (pozitif ve negatif yüklerin merkezleri birbirinden ayrılır).
Bu bir dipol momenti yaratır.
Bazı moleküllerde dipol momenti yaratılmak (uyarılamak) zorunda değildir. Bunlarda bağların yönü atomların doğası gereği var olur.
Bu moleküller polar molekül olarak bilinirler.
Kalıcı olarak yerleşik bir dipol momentine sahip böyle molekülün örneği hidrojen florürdür.
Üç çeşit van der Waals etkileşimi vardır; London kuvvetleri, Keesom kuvvetleri, ve Debye kuvvetleri.
Debye etkileşiminin örneği su molekülleri arasında ve karbon tetraklorür molekülleri arasında görülebilir.

## Slide 16: Van der Waals Bağı
İkincil bağ olan Van der Waals bağları, düşük bağ enerjisine sahiptir.
Ancak düşük enerjili olmaları, mühendislik açısından bu bağların önemini azaltmaz. Hatta, mühendislik açısından birçok önemli role sahiptir.
Atomlar ve moleküller arasındaki Van der Waals kuvvetleri, yüzey gerilimi ve kaynama noktasının belirlenmesinde temel bir rolu vardır.
Van der Waals bağları malzemelerin özelliklerinde dramatik değişimlere sebep olabilir.