## Slide 1: Kısa Mesafe Düzeni ve Uzun Mesafe Düzeni
Dört farklı atomik veya iyonik dizilimden sözedilebilir.
Düzensiz:
Argon gibi bazı tek atomlu gazlarda düzensizlik görülür.
Kısa mesafe düzeni:
Buhar içindeki her su molekülünde kısa mesafe düzeni vardır. Bunun sebebi oksijen ve hidrojen atomları arasındaki kovalent bağdır. Burada her oksijen atomu iki hidrojen atomuna 104.5 açı ile bağlıdır.
Benzer bir durum inorganik camlarda da gözlemlenebilir (silikadaki dörtyüzlü yapı).
Ayrıca, birçok polimer kısa mesafe düzenine sahiptir (silika benzeri yapı).
Silika camlarında Si-O dörtyüzlü yapısı

## Slide 2: Kısa Mesafe Düzeni ve Uzun Mesafe Düzeni
Uzun mesafe düzeni:
Birçok metal ve alaşımlar, yarıiletkenler, seramikler ve bazı polimerler kristal yapıya sahiptir. Bu kristal yapıda atomlar veya iyonlar uzun mesafe düzenine sahiptir; bu dizilim 100 nm’den daha fazla devam eder.
Polikristal malzemeler farklı yönelime sahip birçok kristalden meydana gelir.
Bir polikristal malzeme, küçük tek kristallerin bir araya gelmesi ile oluşur.
Mühendislik uygulamalarındakullanılan birçok kristal malzeme polikristallidir (örneğin yapı malzemesi olarak kullanılan çelik, uçaklarda kullanılan alimünyum alaşımlar).
Kristal malzemelerdeki uzun mesafe düzenini tespit etmek için X-Işınıları kırınımı kullanılabilir.
Çokkristalli paslanmaz çelik mikroyapısı (tane ve tane sınırları)

## Slide 3: Amorf Malzemeler
Atomları veya iyonları sadece kısa mesafe düzenine sahip olan tüm malzemeler amorf malzeme olarak adlandırılır. Bu kristal olmayan yapıdır.
Atomlar veya iyonlar bir düzen içinde bulunmadıklarından, amorf malzemeler benzersiz ve sıradışı bir özellik karışımı sunar.
İnorganik camlar gibi birçok plastikte amorf yapıya sahiptir.
Plastik ve camlara nazaran metaller ve alaşımları kristal yapıda olmaya eğilimlidir.
Eğer bir metal eriyik halinden yeterince hızlı soğutulabilirse metalik cam elde edileblir (soğuma hızı >106C/s olmalı).
Amorf silikon (a:Si-H), bir başka önemli kısa mesafe düzenine sahip malzemedir.
Amorf silikon ve kristal silikonun atomik dizilimleri

## Slide 4: Kristal Yapı
Katı malzemeler, atomların veya iyonların birbirlerine göre nasıl düzenlendiklerine bağlı olarak sınıflandırılabilir.
Kristal malzemelerde, atomlar büyük atomik mesafelerde tekrar eden veya periyodik bir düzende (dizilim) bulunur.
Metallerin çoğu, seramiklerin çoğu ve bazı polimerler normal katılaşma koşulları altında kristal yapıya sahipolular.
Çok sayıda farklı kristal yapı vardır. Bu farklılık, metallerde görülen nispeten basit yapılardan, seramiklerde görülen çok kompleks yapılara kadar geniş bir aralığa sahiptir.
Kristal yapıyı tarif ederken, atomların veya iyonların iyi tanımlanmış çaplara sahip katı küreler olduğu düşünülmektedir.
Baze kafes terimi kristal yapı terimi yerine kullanılır.
Sert-küre birim hücre görünümü

## Slide 5: Birim Hücre
Kristal katılarda atomik dizilim, küçük atom guruplarının tekrarlayan bir desen oluşturduğunu gösterir.
Bu nedenle, kristal yapıları tarif ederken, yapıyı birim hücre denilen tekrar eden en küçük yapıya bölmek uygundur.
Birim hücre, kristal yapının simetrisini temsil eden en küçük yapıdır. Bu küçük yapılar yan yana gelerek büyür ve kristal yapıyı oluşturur.
Birim hücre, kristal yapının ana yapı birimidir.
Birim hücre, kristal yapıyı geometrisi ve atom konumlarına göre tanımlayan yapıdır.

## Slide 6: Yüzey Merkezli Kübik Kristal Yapı
Çoğu metalde kubik geometriye sahip kristal yapı vardır. Bu yapıda, atomlar her bir köşeye ve küpün her bir yüzeyine yerleşebilir.
Bu tipteki kristal yapı Yüzey Merkezli Kübik (YMK) Kristal Yapı olarak adlandırılır.
Bu yapıya sahip olan bazı metallerin örnekleri arasında bakır, alimünyum, gümüş ve altın sayılabilir.
Yüzey köşegenindeki kürelerin (atomlar veya iyonlar) birbirlerine dokunduğu varsayılır. Eğer küpün bir kenar uzunluğu a ve atomik çap R ise:
Yüzey Merkezli Kübik Kristal Yapı

## Slide 7: Yüzey Merkezli Kübik Kristal Yapı
Kristal yapıyı tanımlamak için iki önemli parametre vardır: koordinasyon sayısı (KS) ve atomsal dolgu faktörü (ADF).
Koordinasyon Sayısı (KS):
Koordinasyon sayısı, bir atomun kaç atoma temas ettiğini veya bir atomun kaç tane en yakın komşu atoma sahip olduğunu gösterir.
YMK yapı için koordinasyon sayısı 12’dir.
Atomsal Dolgu Faktörü (ADF):
Dolgu faktörü, bir birim hücredeki atomların (katı küre) kapladığı toplam hacimin birim hücrenin hacmine oranıdır.

## Slide 8: Hacim Merkezli Kübik Kristal Yapı
Yaygın olarak bilinen bir başka kristal yapı Hacim Merkezli Kübik (HMK) Kristal Yapıdır. Bu yapıda, atomlar birim hücrenin köşelerinde ve merkezinde bir tane bulunur.
Merkez atomunun ve köşe atomlarının hücre köşegeni üzerinde birbirlerine temas ettiği kabul edilir. Eğer küpün bir kenar uzunluğu a ve atomik çap R ise
Krom, demir ve tungsten HMK yapıya sahiptir.

## Slide 9: Sıkı Düzen Hekzagonal (SDH) Kristal Yapı
Tüm metallerin kübik yapıda olmadığı bilinmektedir. Kübik olmayan ve bilinen en yaygın yapı sıkı düzen hekzagonal yapıdır.
Üst ve alt hücreler (altıgen) 6 atoma sahiptir. Bu altıgenin merkezinde ise bir atom vardır. Alt ve üst altıgenler arasında ise üçgen köşelerine yerleşmiş 3 atom bulunur.
a ve c, kısa ve uzun kenar uzunluklarını göstermektedir. c/a oranının ideal değeri 1.633’tür.
SDH’nin KS 12 ve ADF 0,74’tür.
Örnekleri: Kadmiyum, magnezyum, titanyum ve çinkodur.

## Slide 10: Yoğunluk
Bir malzemenin teorik yoğunluğu, kristal yapının özellikleri kullanılarak hesaplanabilir.

## Slide 11: Kristal Sistemler
Çok sayıda farklı olası kristal yapı olduğu için, bunları birim hücre konfigürasyonlarına ve/veya atomik düzenlemelere göre gruplara ayırmak bazen uygundur
Birim hücre köşelerinden birinde merkezi olan bir xyz koordinat sistemi kurulur;
Bu temelde, her biri farklı bir kristal sistemini temsil eden yedi farklı olası a, b ve c ve a, β, γ kombinasyonu vardır.
Kübik sistemde, kenar uzunlukları ve açılar birbirine eşittir (a = b = c ve α = β = γ) ve en yüksek simetriye sahiptir.
En az simetri ise kenarların ve açıların birbirine eşit olmadığı durumda görülür (triklinik; a ≠b ≠ c ve α ≠ β ≠ γ).
a, b, c ve α, β, γ kafes parametreleri olarak bilinir.

## Slide 12: Birim Hücrede Nokta Koordinatları, Yönler, ve Düzlemler
Nokta Koordinatları :
Birim hücre içinde atom konumu gibi noktaları belirleyebiliriz. Bunu yapmak için koordinat sistemi kurmamız gerekir.
Mesafe, başlangıç ​​noktasından söz konusu noktaya ulaşmak için x, y ve z koordinatlarının her birinde hareket etmemiz gereken kafes parametresi sayısı cinsinden ölçülür.
Koordinatlar, üç mesafeyi de belirtecek şekilde ve aralarında virgül koyularak yazılır.
Yönler:
Birim hücredeki belirli yönler özellikle önemlidir.
Miller indisleri bu yönleri tarif etmek için kullanılan gösterimlerdir.

## Slide 13: Birim Hücrede Nokta Koordinatları, Yönler, ve Düzlemler
1-Bitiş ve başlangıç noktasının koordinatlarını belirle.
2-Bitiş noktasından başlangıç noktasını çıkar.
3-Paydalardan kurtul ya da sadeleştir.
4-Köşeli parantez içinde göster.
Yönler vektördür. Bundan dolayı bir yön ile onun negatifi aynı değildir. [100], a eşit değildir. Aynı doğruyu fakat farklı yönleri gösterirler.
Bir yön ve onun çarpanı aynıdır. [100] ve [200] yönleri aynıdır (sadeleştirme unutulmuş)

## Slide 14: Birim Hücrede Nokta Koordinatları, Yönler, ve Düzlemler
Düzlemler
Birim hücredeki belirli düzlemler özellikle önemlidir.
Örneğin, metaller atomların en sıkı şekilde düenlenmiş olduğu düzlemleri boyunca kolayca deforme olur.
Bir kristalin farklı yüzlerinin yüzey enerjisi belirli kristalografik düzlemlere bağlıdır.
Bu kristal büyümesinde önemlidir.

## Slide 15: Birim Hücrede Nokta Koordinatları, Yönler, ve Düzlemler
Eksenler boyunca kestiği noktaları bul
Tersini al
En küçük tamsayıya göre çarp (Payda eşitle)
Paranteze al
1. Düzlemler ve negatifleri aynıdır.
2. Düzlemler ve çarpanları aynı değildir.