## Slide 1: İyonik ve Atomsal Dizilimlerde Kusurlar
Şu ana kadar kristal malzemelerde, atomsal ölçekte mükemmel bir düzenin bulunduğu varsayımı yapılmıştır.
Ancak gerçekte mükemmel bir kristal yoktur ve bütün kristallerde çeşitli türde ve çok sayıda kusur bulunur.
Kristal kusur denilince atomik boyutta kafes yapı bozuklukları akla gelir.
Bu kristal kusurların sınıflandırılması hataların geometrisine ve boyutluluğuna göre yapılır.

## Slide 2: Noktasal Kusurlar
Noktasal kusurları, bir kristal yapıdaki mükemmel atomik veya iyonik düzenlemelerde lokalize bozulmalardır.
Bu kusurlar, malzemenin işlenmesi sırasında ısıyla veya diğer atomların eklenmesiyle enerji kazandıklarında atomların veya iyonların hareketi ile oluşabilir.
Noktasal kusurların en önemli özelliği, kusurun bulunduğu yerden çok uzak noktalarda da etkisini göstermesidir..
Tüm bu kusurlar, çevredeki atomların mükemmel düzenlenmesini bozar ve kristal yapıda bir gerilim oluşturur.

## Slide 3: Boşluk
Bir atomun bulunması gerekirken boş kalan atomsal boşluk (boşyer) veya diğer bir ifadeyle boş kafes noktaları en basit noktasal kusurlardır.
Boşluklar, metallerde yüksek sıcaklıklarda, katılaşma sırasında ve radrasyon hasarları etkisiyle oluşabilir.
Boşluklar, atomların veya iyonların katı bir malzemede hareket etme veya yayılma hızını belirlemede önemli bir rol oynar.
Belirli bir miktardaki malzeme için denge halinde boşluk sayısı, Nv, sıcaklığa bağlıdır ve sıcaklıkla artar.
N: Birim hacimdeki kafes noktalarının toplam sayısı,
Qv: Bir boşluğun oluşması için gerekli enerji,
T: Sıcaklık (K),
k: Boltzmann sabiti (1.38x10-23 J/K)

## Slide 4: Arayer Kusurları
Kristal yapıya normalde boş bir pozisyonda fazladan bir atom veya iyon eklendiğinde bir arayer kusuru oluşur.
Kendine arayer, kristal yapının kendi atomunun arayere yerleşmesi ile olur.
Arayer atomları, ana malzeme atomlarından çok küçük olsa bile, yerleştikleri arayere göre hala çok büyüktür.
Sonuç olarak, çevresindeki kristal yapıda gerilime ve şekil bozukluğuna sebep olur..
Karbon gibi arayer atomları çelik üretmek için demir içine istiyerek yerleştirilir.

## Slide 5: Yer Değişimli Atom Hatası
Yer değşimli atomlar kafes yapısında bulunan tanımlı noktalarda bulunur.
Yer değişimli atomlar, kristal yapıdaki atomlardan büyük veya küçük olabilir. Bu durumunda çevre atomlar arasındaki mesafe büyür ve küçülür.
Yer değişimli atom hatası safsızlık olarak ve isteyerek alaşım oluşturmak için malzemeye eklenebilir.

## Slide 6: Katılarda Safsızlık
Saf malzeme elde etmek imkansıza yakındır. Safsızlık ve yabancı atomlar her zaman bulunur. Bunlaron bazıları noktasal kusurlarda yer edinir.
Normalde, alaşımlama, mazemenin mekanik özelliklerini ve korozyon dirençlerini artırmak için kullanılır.
Örneğin, som gümüş %92.5 gümüş/%7.5 bakır alşımıdır.
Normal koşullarda, saf gümüş aşırı derecede korozyana dayanıklı ama oldukça da yumuşaktı.
Bakır ile alaşım oluşturmak, gümüşe mekanik güç katar ve korozyon direncinde herhangi bir düşüş gözlemlenmez.
Bir metale safsızlık atomu eklemek, katı çözelti ve/veya ikinci bir yeni faz oluşmasına sebep olur. Bu durum, safsızlık atomunun çeşidine, konsantrasyonuna ve sıcaklığa bağlıdır.

## Slide 7: Katı Çözelti
Alaşımları oluşturan elementlerin anlatımında daha çok çözen ve çözünen terimleri kullanılır.
Çözen, alaşımın ana yapısını oluşturan ve en yüksek miktarda bulunan element atomları için kullanılır.
Daha az miktarda bulunan element için ise çözünen ifadesi kullanılır.
Katı çözeltilerde noktasal safsızlık hataları iki şekilde olur. Yer değişimli (yeralan) ve arayer.
Yer değişimlide çözünen atom çözen atomun yerini alır.
Yer değişimli atom yerleşimi, Atomsal boyut faktörü, elektronegativite, kristal yapı ve valansa bağlıdır.

## Slide 8: Katı Çözelti
Arayer katı çözeltiler için, safsızlık atomlarının çözücü atomlar arasındaki boşluklara yerleştiği söylenebilir.
İki tip arayerdenbahsedilebilir: tetrahedral and oktahedral
Tetrahedral KS: 4.
Oktahedral KS: 6.
Metalik mazlmeler yüksek atomsal dolgu faktörüne sahip oldukları için arayer pozisyonları oldukça küçüktür.
Normalde, arayer safsızlık atomları için izin verilen maksimum konsantrasyon %10 civarıdır.
Bunun yüzünden çok küçük atomlar bile komşu atomlarda gerilim oluşmasında sebep olur.

## Slide 9: Diğer Noktasal Hatalar
Frenkel kusuru: bir iyonun yer değiştirerek, arayere yerleşmesi ve ayrıldığı yerde boşluk bırakmasına denir (boşluk-arayer kusuru).
Schottky kusuru: Bu tip kusurlar iyonik malzemlerde ve birçok seremikte görülür. defect is unique to ionic materials and is commonly found in many ceramic materials.
Ters elektriksel yükte iki iyonun olması beklenen yerde olmaması durumudur.

## Slide 10: Konsantrasyonun Belirlenmesi
Genellikle, bir alaşımın içerdiği elementlere göre konsantrasyonunun belirtilmesi gerekir.
Ağırlık Oranı (yüzdesi) (ağ.%) bir alaşımın yapısında bulunan belirli bir elementin ağırlığının, alaşımın toplam ağırlığı içindeki yüzde oranıdır.
Atom yüzdesi (at.%) ise iki elementten oluşan bir alaşımda atom yüzdesidir.

## Slide 11: Çizgisel Kusurlar - Dislokasyonlar
Dislokasyonlar hatasız bir kristaldeki çizgisel kusurlardır.
Bu tip kusurlar, katılaşma ve kalıcı deformasyon sırasında kristal yapıya yerleşir.
Üç çeşit dislokasyon vardır. Vida dislokasyonu, kenar dislokasyonu ve karışık dislokayon
Tüm malzemelerde bulunduğu halde metallerde güçlendirme deformasyon konularında kullanılır.

## Slide 12
Kenar dislokasyonu: kristale ekstra yeni bir düzlem girmesi ile oluşur.
Τ veya ꓕ işareti ile karakterize edilir. Bu işaret yukarı yönlü ise (ꓕ) ekstra atom düzleminin kayma düzlemininde olduğu anlaşılır ve dislokasyon pozitiftir.
Eğer işaret aşağı yönlü (Τ) ise ekstra atom düzleminin kayma düzlemininin altında olduğu anlaşılır ve dislokasyon negatiftir.
Kenar dislokasyonu etrafındaki atomların yer değiştirme mesafesi, kayma veya Burger vektörü olarak tanımlanır ve kenar dislokasyon çizgisine diktir.
Bir başka dislokasyon çeşidi de vida dislokasyonlarıdır ve kayma gerilimi etkisi ile oluşur.
Vida dislokasyonun oluşturduğu kusurun büyüklüğünü ve yönünü saptamak için Burger çemberi uygulanır.
360 derece dönme tamamlanınca çemberin açık kaldığı görülmektedir. Açık kalan kısım Burger vektörüdür ve dislokasyon çizgisine paraleldir.
Çizgisel Kusurlar - Dislokasyonlar

## Slide 13
Çoğu kristal malzemede hem kenar hem de vida dislokasyonları bulunur. Bu tip dislokasyonlar karışık dislokasyon olarak adlandırılır.
Kayma
Kayma, dislokasyonların hareketi ile atom düzlemlerinin birbiri üzerinden kayması ve ötelenmesi manasına gelir.
Dislokasyon çizgisinin hareket ettiği yöne kayma doğrultusu denir.
Kayma esnasında kenar dislokasyonu düzlemi ve dislokasyonu dışarı götürür, bu düzlem kayma düzlemidir.
Kayma düzlemi ve kayma doğrultusunun bütünü kayma sistemi olarak adlandırılır.
Dislokasyonların Önemi
Dislokasyonlar en çok metal ve alaşımlarda görülür. Plastik deformasyon mekanizmaları için önemlidir.
Kayma seramik ve polimerlerde de görülür fakat malzemenin mekanik davranışlarını diğer faktörler kadar etkilemez.
Amorf malzemelerde dislokasyon bulunmaz.
Çizgisel Kusurlar - Dislokasyonlar

## Slide 14: Dislokasyonların Önemi
Bunlardan dolayı, kayma olayı metallerin mekanik davranışlarını anlamak için önemlidir.
Kayma, metallerin mukavmetinin metalik bağ hesaplamalarından elde edilen sonuca göre neden daha düşük olduğunu açıklar.
Kayma, malzemeye süneklik sağlar.
Dislokasyon hareketine müdahale ederek metallerin mekanik özelliklerini kontroledebiliriz.
Dislokasyon önüne koyulan bir engel, dislokasyon harekini kısıtlayacaktır ve dislokasyon hareketi için daha büyük enerjiye ihtiyaç duyacaktır.
Dislokasyonlar ayrıca malzemenin elektronik ve optik özelliklerini de etkiler.
Örneğin saf bakırın direncini dislokasyon yoğunluğunu yükselterek artırabiliriz.

## Slide 15
Arayüz Kusurları – Yüzey Kusurları
Yüzey hataları, malzemeyi bölgelere bölen sınırlardır. Bu bölgelerde aynı kristal yapı vardır fakat farklı yönelimlere sahiptir.
Bu tip hatalar, dış yüzey, tane sınırları, faz sınırları ve ikiz sınırlar olarak çeşitlendirilebilir.
Malzeme Yüzeyi – Dış Yüzey
Dış yüzey kristal yapının yok olduğu bölgedir.
Yüzey atomları bağlı olmaları gereken atom sayısından daha az atoma bağlı olduklarından, iç atomlardan daha yüksek enerjiye sahiptir.
Bu durum da yüzey enerjisini oluşturur ve enerji/alan (J/m2) şeklinde tanımlanır.
Bu enerjiyi düşürmek için malzemenin yüzey alanını minimum seviyeye getirmek gerekir.
Örneğin, minimum yüzey alanına sahip olan damla şeklinde bulunur.