## Slide 1: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Farklı malzmeler için dislokasyon hareketi:
Metallerde dislokasyon hareketi en kolaydır.
Kovalent bağlı seramikler ve iyonik bağlı seramikler içinde dislokasyon hareketi zordur.

## Slide 2: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Plastik deformasyon, büyük miktarlarda dislokasyon hareketi ile olur.
Plastik deformasyonun anlaşılması için dislokasyonların hareket mekanızmasını anlamak gerekmektedir.
Malzemenin akma dayanımını arttırmak veya plastik deformasyonu önlemek için dislokasyon hareketini zorlaştıracak mekanizmalar bulunmalıdır.
Kayma (slip): malzemelerde dislokasyon hareketleri ile oluşan plastik deformasyona kayma denir.
Metallerde plastik deformasyon kayma ile olur – kenar dislokasyonları birbirleri üzerinden geçerler.

## Slide 3: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Dislokasyonlar: çizgi veya 1 boyutlu kusur olarak adlandırılır.
Çevresindeki atomların yanlış yerleşmsi veya yerdeğiştirmesi sonucu oluşur.
Bu kusurlar genellikle krşistallerin büyümesi sırasında veya mekanik deformasyon nedeni ile olur.
Dislokasyonlar kayma düzlemindeki kayma doğruları boyunca dislokasyon çizgisine dik olarak hareket ederler.
Kenar dsilokasyonu: Kristal yapı içerisinde fazladan bir yarım atom düzlemi var ise bu tip dislokasyonlara kenar dislokasyonu denir.
Burgu (Vida) dislokasyonu: kristalin alt ve üst katmanlarına uygulanan kayma gerilmesi sonucu kristalin üst bölümünün alt bölüme göre bir atom boyu kayması ile oluşur.
Karışık dislokasyon: her iki tip dislokasyonun da bulunduğu kristal yapılarda bulunur.

## Slide 4: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Kayma vektörü (burgers vektor): dislokasyonun her adımda ilerlediği yönğ ve mesafeyi belirtir.
Kayma vektörünü bulmak için atomdan atoma her yönde eşit mesafe giderek kapalı bir devre kurmaya çalışılır.
Devrenin kapanması için gerekli olan vektör kayma vektörüdür.
Plastik deformasyon sırasında deformasyon enerjisinin % ‘lik kısmı malzeme içerisinde kalır, geri kalan enerji ise ısı olarak yayılır.
Malzemenin içerisinde kalan enerjinin büyük bir kısmı dislokasyonlar çevresinde gerilim alanları olarak depolanır.

## Slide 5: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Kayma Sistemleri
Kayma Düzlemi: dislokasyonların malzeme içerisindeki hareketleri Kristal yapıya bağlıdır. Bazı düzlemlerde diğerlerine göre daha kolay hareket ederler. Kaymanın en kolay gerçekleştiği düzlemlere kayma düzlemi denir.
Kayma Yönü: Aynı şekilde kayma düzlemi içerisinde bazı yönler diğerlerine göre tercih sebebidir, bu yönlere kayma yönü denir.
Kayma yönü ve kayma düzlemini içeren olguya kayma sistemi denir.
Kristal yapılarda kayma düzlemi en yoğun şekilde paketlenmiş düzlemdir. Aynı şekilde kayma yönü kayma düzlemi üzerindeki en yoğun çizgisel atom yoğunluğuna sahip olan yöndür.

## Slide 6: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Kesme Gerilmesi (Resolved shear stress): Uygulanan gerilimin yanında system içerisindeki kayma sistemlerinin orientasyonuna bağlıdır.
Kritik kesme gerilimi (τcrss): Sistemde kayma olması için gereken en küçük kesme gerilmesidir. Bir malzeme özelliği olup akma dayanımını belirler.
Çok Kristalli (Ploikristal) Malzemelerde Kayma Hareketi
Kayma yönleri kristal yapıya göre farklılık göterir.
Uygulanan gerilime göre bazı tanelerdeki kayma sistemleri harekete geçerken bazıları geçmez.
Dislokasyonlar tane sınırlarından kolayca geçemezler.
Çok kristalli malzemeler tek kristalli malzemelere göre daha dayanıklıdır.

## Slide 7: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Güçlendirme (Dayanım Arttırıcı) Mekanizmaları:
Temel olarak üç tane güçlendirme mekanizması vardır:
  Tane boyutu küçültme.
  Katı çözelti alaşımlama.
  Gerinim.
Bütün bu güçlendirme mekanizmaları dilokasyonların hareketlerini durdurmak veya zorlaştırmak üzerine kuruludur.
Tane Boyutunu Küçültmek:
Küçük açılı tane sınırları güçlendirme mekanizmaları için uygun değildir.
Tane boyutundaki küçülme ile beraber malzemenin akma dayanımı ve tokluğu artar.

## Slide 8: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Tane Boyutunu Küçültmek:
Tane sınırları kaymaya karşı bariyer görevi görür.
Bariyer tane sınır açısının artması ile artar.
Küçük tane boyutu kaymaya karşı daha fazla bariyer sağlar.
Hall-Petch Denklemi kullanılır: (d: ortalama tane boyutu)

## Slide 9: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Katı Çözelti Alaşımlama:
Malzemenin dayanımı arttırmanın bir diğer yolu ise malzemeye yeralan atomları (safsızlık) eklemektir.
Alaşım atomları kafesi çarpıtır ve kafes gerinimi yaratır.
Bu gerinimler dislokasyon hareketlerine karşı bariyer görevi görür.
Yüksek saflıktaki metaller herzaman alaşımlarından daha yumuşank ve güçsüzdür.
Oluşan kafes gerilimleri sonucu safsızlık atomları dislokasyonların gerinim alanları ile etkileşime girerek dislokasyon hareketini yavaşaltır.
Safsızlık atomları dislokasyon bölgelerine doğru difüzyon yaparak bu bölgelerde yoğunlaşır ve dislokasyon hareketini kısıtlar.

## Slide 10: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Gerinim ile Güçlendirme – Soğuk Şekillendirme
Sünek metaller erime sıcaklığının oldukça altında palstik deformasyona maruz bırakılırsa daha güçlü hale gelir.
Buna soğuk işlem (şekillendirme) denir. Genellikle oda sıcaklığında yapılır.
Genel olarak bu işlemlerden sonar malzemenin kesit alanı azalır.
Soğuk işlem sonrası dislokasyon sayısı değişir.
Dislokasyonlar birbirine dolanır.
Dislokasyon hareketi zorlaşır.
Soğuk işlem yüzdesi arttıkça:
Akma dayanımı artar.
Çekme dayanımı artar.
Süneklik azalır.
Akma ve çekme dayanımlarında artışın bedelini süneklikte azalma ile öderiz.
Genellikle bir metalin ne kadar plastik deformasyona uğradığı soğuk işlem yüzdesi (%) ile belirtilir.

## Slide 11: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Toparlanma, Yeniden Kristalleşme ve Tane Büyümesi:
Soğuk işlem sırasında malzemelerin özelliklerinde ve mikroyapılarında değişiklikler olur: Tane şekilleri değişir, dislokasyon yoğunluğu artar.
Tavlama: Malzemenin yeteri kadar yüksek sıcaklıkta yeteri kadar uzun süre bekletilmesine denir.
Tavlama işlemi ile bu değişiklikler kısmen veya tamamen geri döndürülebilir.
Bu dönüşüm, yüksek sıcaklıklarda olan iki farklı işlem ile olur.
Toparlanma (recovery) ve yeniden kristalleşme (recrystallization).
Bu iki olayıbazen tane büyümesi (grain growth) takip eder.

## Slide 12: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Toparlanma: toparlanma sırasında malzeme içerisindeki iç gerilmeler giderilir.
Yüksek sıcaklıklarda atomların difüzyon hızı artar.
Dislokasyon sayılarında düşme olur.
Malzeme içerisinde oluşan gerinim enerjileri düşer.
Malzeme özellikleri soğuk işlem öncesine kısmen geri döner.
Toparlanma sırasında malzemenin dayanımında az miktarda düşüş olur ama sünekliğinde ciddi miktarda artış olur.
Toparlanmadan sonar bile sistemdeki taneler görece daha yüksek gerinim enerjilerine sahiptirler.

## Slide 13: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Yeniden Kristalleşme:
Yeniden kristalleşme gerinimsiz ve eş-eksenli yeni tanelerin oluşma sürecidir.
Bu yeni oluşan tanelerin dislokasyon yoğunluğu düşüktür ve soğuk işlem öncesi özelliklere sahiptir.
Yeni tane oluşumu için itici güç: Sistem iç enerjisini gerinimli tanelerden gerinimsiz tanelere geçerek düşürmeye çalışır.
Yeni oluşan taneler:
Daha az dislokasyon yoğunluğuna sahiptir.
Boyutları daha düşüktür.
Yakın olan soğuk işlem görmüş taneleri içlerine alır ve yer değiştirirler.

## Slide 14: Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
Tane Büyümesi:
Yeniden kristalleşme tamamlandıktan sonar gerinimsiz ve eş-eksenli taneler yüksek sıcaklıkta büyümeye devam ederler.
Tane büyümesi için önceden toparlanma ve yeniden kristalleşme olmasına gerek yoktur.
Yüksek sıcaklıklarda tüm çok taneli malzemelerde gözükür.
Yeni tane oluşumu için itici güç: Sistem içerisindeki tane sınırları ve bunlardan kaynaklanan enerjiyi azaltmaya çalışır.
Küçük taneler büzülür ve en sonunda yok olur
Büyük taneler gelişmeye devam eder.