## Slide 1: Hasar
Basit kırılma, bir malzemenin düşük sıcaklıklarda belirli bir gerilim altında iki veya daha çok parçaya ayrılmasına denir.
Uygulanan gerilim çekme, basma veya kayma gerilimi olabilir.
Kırılmanın başlıca nedenleri:
Yanlış malzeme seçimi
Yanlış malzeme hazırlama teknikleri
Yanlış ya da yetersiz parka tasarımı
Yanlış (tasarımdışı) kullanım
Kırılma olmaması için gereken her türlü önlemi almak bir mühendisin başlıca görevidir.
Ayrıca bir mühendis karşılaşılan problemlerin nedenlerini bularak bir daha olmaması için önlem almalıdır.

## Slide 2: Hasar
Mühendislik malzemeleri için iki tip kırılmadan bahsedilebilir.
Sünek kırılma: Önemli bir plastik deformasyon sonucu gerçekleşir.
Gevrek kırılma: Çok az yada hiç plastik deformasyon oluşmaz ve yıkıcıdır.
Sünek kırılma genelde gevrek kırılmaya tercih edilir.
Sünek kırlmadan önce uyarır, gevrek de ise bir uyarı görülmez.
Sünek kırılma gevrek kırılma gibi aniden olmaz. Sünek kırılmada malzeme plastic deformasyona uğradığı için gerekli önlemlerin alınabilmesi için uyarı verir.
Sünek kırılma için daha fazla gerinim (strain) enerjisi gerekir bu nedenle sünek malzemelerin tokluğu (toughness) genellikle daha yüksektir.
Sünek kırılma tek parçalıdır ve büyük deformasyon görülür.
Çatlak öncesi yoğun miktarda plastik deformasyon gözlenir.
Çatlak “kararlıdır”: eğer uygulanan gerilim arttırılmaz ise çatlak ilerlemesi gözlenmez.

## Slide 3: Hasar
Sünek Kırılma:
(a)Boyun verme (b)Mikro boşlukların oluşumu
(c)Mikro boşlukların bir araya gelmesi ile çatlak oluşumu
(d)Kesme (kayma) deformasyonu ile çatlakların ilerlemesi (e)Kırılma
Gevrek kırılma çok parçalı olur.
Görece çok az plastik deformasyon gözlenir.
Çatlak“kararsızdır”: uygulanan gerilim arttırılmasa bile hızla ilerleyebilir
Kayda değer bir plastik deformasyon olmaz
Çatlak ilerlemesi çok hızlıdır
Çatlak uygulanan gerilim yönüne hemen hemen dik olarak ilerler
Çatlak genellikle bölünme (cleavage) yani özel kristalografik düzlemler (cleavege planes) boyunca atomik bağların kırılması sonucu ilerler.
İki çeşit ilerleme gözlemlenir: Tane içi ve taneler arası.

## Slide 4: Hasar
Kırılma Mekaniği
Malzeme özellikleri, stress düzeyi, çatlak üreten kusurların varlığı ve çatlak yayılma mekanizmaları arasında ilişkiler kurarak bu ilişkileri matematiksel olarak tanımlamaya çalışır.
Gerilme Yığılması (Yoğunlaşması)
Çoğu gevrek malzemenin kırılma mukavemetleri teorik olarak hesaplanandan çok daha düşüktür.
Bunun sebebi olarak malzeme içinde veya yüzeyinde bulunabilecek çok küçük çatlaklar ve kusurlar gösterilebilir.
Bu kusurların malzemenin mukavemetini düşürme sebebi; malzemeye uygulanan gerilmenin kusur uçlarında yoğunlaşmasındandır (yığılması).
Bu yoğunlaşmanın büyüklüğü kusurun yönü ve geometrisine bağlıdır.

## Slide 5: Hasar
Gerilme Yığılması (Yoğunlaşması)
Kt = Çentik konsantrasyon faktörü (gerilim yükseltme faktörü veya gerilme şiddeti çarpanı)

## Slide 6: Hasar
Sünek malzemelerde, akma dayanımı aşıldığı zaman plastic deformasyon olur. Bu da gerilim yükselticiler çevresinde gerilim dağılımının daha düzenli olmasına neden olur.
Gevrek malzemelerde ise plastic deformasyon olmadığı için gerilim yükselticilerin etkisi çok önemli olur.
Kırılma mekaniğini kullanılarak, gevrek malzemelerde çatlak ilerlemesi için gereken gerilme miktarı hesaplanabilir.

## Slide 7: Hasar
Kırılma Tokluğu:
Çatlak ilerlemesi için gerekli kritik gerilme miktarı (σc veya σkri) ile çatlak boyu (a) arasında bir eşitlik geliştirilmiştir.
Burada Kc kırılma tokluğudur ve malzemenin çatlak bulunması durumunda gevrek kırılmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsü olarak tanımlanır.
Y ise boyutsuz bir parametredir genellikle 1’e eşittir.

## Slide 8: Hasar
Kırılma Tokluğu:
Görece ince malzemelerde Kırılma Tokluğu, Kc, değeri malzemenin kalınlığına bağlıdır.
Ama malzeme kalınlığı malzeme içerisindeki çatlak boyutundan çok daha büyükse Kc değeri malzemenin kalınlığından bağımsız hale gelir.
Gerinmelerin tek boyutta sadece bir düzlem üzerinde olduğu duruma düzlem gerinme (plane strain) durumu denir.
KIc, Düzlem Gerinme Kırılma Tokluğu malzemelerin temel özelliklerinden birisidir ve sıcaklık gerinim hızı ve mikroyapıya bağlıdır.

## Slide 9: Hasar
Kırılma Mekanizması ile Tasarım
Çatlak büyüme şartı:
Tasarım gerilimini maksimum çentik boyu belirler
Maksimum çentik boyunu tasarım gerilimi belirler

## Slide 10: Hasar
Darbe (Çarpma) Testi (Impact Fracture Testing)
Malzemelerin ani yük altında kırılmadan enerji absorbe etme yeteneğini ölçer.
Charpy ve izod olmak üzere iki çeşidi vardır.
Ani darbelere karşı direnci iyi olan malzeme seçmek için malzemenin kırılmaya karşı direnci darbe testi ile ölçülür.
Sünek-Gevrek Geçiş Sıcaklığı: çarpma testinde malzemenin gevrek davranış sergilediği sıcaklık değeridir.
Yüksek sıcaklıklarda malzeme sünektir ve kopmadan önce gerilir, düşük sıcaklıklarda malzeme gevrektir ve kopma noktasında çok az şekil değişimi gösterir.
HMK metaller belirgin geçiş sıcaklığına sahipken, YMK metaller belirgin geçiş sıcaklığına sahip değildir.

## Slide 11: Hasar
Yorulma (Fatigue)
Malzemelerde, dinamik ve değişken (dalgalanan) gerilimler altında oluşan bir bozulma mekanizmasıdır.
Ayrıca, akma dayanımının antında tekrar eden gerilim nedeniyle malzemenin hasar görmesi veya mukavemetinin azalmasıdır.
Dinamik yük altında malzemeler durağan yük altındaki akma ve çekme dayanımlarının çok altındaki yük değerlerinde kırılabilirler.
Köprüler, uçaklar ve makine parçalarında gözlenir.
Ayrıca, yorgunluk hiçbir uyarı olmadan aniden ortaya çıkar ve çok yıkıcı etkileri olabilir.
Yorulma süreci çatlakların oluşumu ve ilerlemesi ile işler.

## Slide 12: Hasar
Yorulma Deneyi:
Yorulma testi bir parçanın ne kadar süre ile dayanabileceğini veya kopma olmaksızın uygulanabilecek maksimum yüklemeleri belirler.
Yorulma ömrü, yorulma sınırı ve yorulma dayanımı belirlenebilir.
İki çeşit S-N (gerinim genliği- hasar çevrim sayısı) davranışı vardır.
İlkinde yorulma sınırı var iken ikincide yoktur.
Bazı demir bazlı ve titanium alaşımlarında S–N eğrileri N değeri arttıkça x eksenine parallel hale gelirler.
Yorulma Limiti (fatigue limit): Bazı malzemeler belirli bir gerilim değerinin altında yorulma olmaz.
Birçok çelik için yorulma limiti değeri çekme dayanımının %35’I ile %60’I arasında değişmektedir.

## Slide 13: Hasar
Yorulma (Fatigue)
Al, Cu, Mg, gibi birçok demir dışı alaşımlarda ise yorulma limiti yoktur.
Sonuç olarak yorulma eninde sonunda uygulanan gerilim değrinden bağımsız olarak olur. Bu tip malzemeler için güvenli kullanım aralığı yorulma dayanımı ile tanımlanır.
Yorulma Dayanımı (fatiguestrength): 107 döngü sayısına denk gelen gerilim değeridir.
Yorulma Ömrü (fatigue life): Belirli bir gerilim altında malzemenin bozunması için gereken döngü sayısıdır.
İki çeşit S-N (gerinim genliği- hasar çevrim sayısı) davranışı vardır.
İlkinde yorulma sınırı var iken ikincide yoktur.
Bazı demir bazlı ve titanium alaşımlarında S–N eğrileri N değeri arttıkça x eksenine parallel hale gelirler.
Yorulma Limiti (fatigue limit): Bazı malzemeler belirli bir gerilim değerinin altında yorulma olmaz.
Birçok çelik için yorulma limiti değeri çekme dayanımının %35’I ile %60’I arasında değişmektedir.

## Slide 14: Hasar
Yorulmayı Etkileyen Faktörler:
Ortalama gerilim ve gerilim genliği
Çevresel Etkenler:
IsıYorulması (Thermal Fatigue): Malzemeler ısı değişimleri ile genleşirler ve büzülürler dolayısı ile ısıl gerilimler altına girerler.
Korozyon Yorulması (Corrosion Fatigue): Kimyasal etkileşmeler sonucunda malzeme yüzeylerinde küçük bozukluklar oluşabilir, bu bozukluklar gerilim arttırıcı rol oynarlar.
Korozyon çatlak ilerlemesini arttırır ve yorulma ömrünü düşürür.

## Slide 15: Hasar
Sürünme:
Malzemelerde, yüksek sıcaklıklarda (>0.4Tm) ve sabit yük altında zamana bağlı olarak oluşan plastik deformasyona denir.
Malzemeye yüksek sıcaklıkta gerilme uygulanırsa, gerilme akma dayanımının altında olsa bile malzeme gerilebilir ve kopabilir.
Anlık deformasyon: büyük oranda elastiktir.
Birincil/Geçici Sürünme: Gerilme-zaman grafiğinin eğimi giderek azalır (gerilim ile sertleşme)
İkincil/Kararlı Sürünme: Gerilme-zaman grafiğinin eğimi sabit kalır.
Üçüncül Sürünme: Eğim hızla artarak kopma olur. (Malzeme içerisinde çatlaklar, boşluklar, tane sınırı ayrışması olur).

## Slide 16: Hasar
Sürünme parametreleri:
Kararlı sürünme hızı (steady-state creep rate):
Çok uzun süreli kullanım ömrü gerektiren ve yüksek gerinme ve yapısal bozunmanın kabul edilemeyeceği uygulama alanlarında en önemli tasarım parametresidir.
Sürünme ömrü (Rupture lifetime): tr
Savaş uçaklarının jett ürbin kanatları ve roket motorlarının nozzleları gibi görece daha kısa ömürlü kullanım alanlarında en önemli tasarım parametresidir.