## Slide 1: KMU 266 Malzeme Bilgisi
Demir Karbon Faz Diyagramı

## Slide 2: Demir Karbon Faz Diyagramı
Tüm ikili alaşım sistemleri içinde en önemli yeri demir-karbon faz diyagramı tutmaktadır.
Demir-karbon faz diyagramı ile dökme demir ve çeliğin kompozisyonu ve oluşum sıcaklıkları hakkında bilgi alınabilir.
Pratikte Fe-C diagramı C konsantrasyonu %6,7’ye kadar olan bölgeyi içerir.
Demir-karbon faz diyagramında bulunan fazlar: α-ferrit, γ-östenit, δ-ferrite, Fe3C (demir karbür veya sementit).

## Slide 3: Demir Karbon Faz Diyagramı
α-ferrit: Karbonun HMK Fe içerisindeki katı çözeltisidir.
Oda sıcaklığında demirin kararlı halidir.
Karbonun Fe içerisindeki en yüksek çözünürlüğü 727°C’de % 0.022’dir.
912°C’de YMK γ-östenite dönüşür.
γ-östenit: Karbonun YMK Fe içerisindeki katı çözeltisidir. C’un Fe içerisindeki en yüksek çözünürlüğü 1147°C’de % 2.14’tür.
1394 °C’de HMK δ-ferrit’e dönüşür.
Ötektoid sıcaklığın altında kararsızdır (çok hızlı soğutulması durumunda daha düşük sıcaklıklarda da kararlı halde elde edilebilir).

## Slide 4: Demir Karbon Faz Diyagramı
δ-ferrit (ferrite): Karbonun HMK Fe içerisindeki katı çözeltisidir.
Sadece 1394-1538°C sıcaklık aralığında kararlıdır. 1538 °C’de erir.
C’un δ içerisindeki en yüksek çözünürlüğü 1495°C’de yaklaşık %1.0’dir.
Ayrıca bu diyagramda, demir-karbon sıvı çözeltisi bulunur. % 2.14’lük karbon konsantrasyonunda ve 1147°C üzerinde oluşmaya başlar.

## Slide 5: Demir Karbon Faz Diyagramı
Demir-karbon denge diyagramından görüldüğü gibi sıcaklığa bağlı olarak yapıların değiştiği görülmektedir.
% 0,008 – 2,14 arasında karbona sahip demir-karbon alaşımına çelik, % 2,14 – 6,67 arasında karbon ihtiva eden demir karbon alaşımına ise dökme demir denir.
Unutulmamalıdır ki; demir karbon alaşımları insanlık tarihinin en önemli malzemesidir.

## Slide 6: Demir Karbon Faz Diyagramı
Üç önemli reaksiton bulunur.
1 – Ötektoid Reaksiyon:
2 – Ötektik Reaksiyon:
3 – Peritektik Reaksiyon:

## Slide 7: Demir Karbon Faz Diyagramı
Çelik; %2,14’de kadar C içeren demir alaşımına verilen isimdir.
Ötektoid çelik; % 0.76 C içeren çeliğe ötektoit çelik adı verilir.
Bu kompozisyonun altındaki çeliklere ötektoid altı çelikler (C oranı < % 0.76), bu bileşimden daha fazla C içeren çeliklere ötektoid üstü çelikler (C oranı > % 0.76) adı verilir.

## Slide 8: Demir Karbon Faz Diyagramı
Ötektoid Reaksiyon:
Ötektoid noktasında; 773 C’de ve ağ% 0,76 C konsantrasyonunda gerçekleşir.
Soğuma sırasında katı çözelti fazı östenit, iki farklı katı çözeltiye (ferrite ve sementit) dönüşür.

## Slide 9: Demir Karbon Faz Diyagramı
Demir Karbon Alaşımlarında Mikroyapı Gelişimi
Perlit: Ötektoit reaksiyon sonrası α-Fe ve Fe3C tarafından oluşturulan özel yapıya verilen isimdir.
C miktarı % 0.76 iken %100 perlitik yapı elde edilir.

## Slide 10: Demir Karbon Faz Diyagramı
Demir Karbon Alaşımlarında Mikroyapı Gelişimi
Ötektoid Altı:
Bu alaşımların mikroyapılarında perlit ve “ötektoidöncesi (proötektoid) ferrit” bulunur.
Ötektoidöncesi ferrit, α+γ bölgesinde oluşan ilk α fazıdır.

## Slide 11: Demir Karbon Faz Diyagramı
Ötektoidöncesi α ve perlit miktarlarının hesaplanması:
Bağ çizgisi ve kaldıraç (manivela) kuralı kullanılarak bulunabilir.
Perlit Miktarı:
Ötektoidöncesi α Miktarı:

## Slide 12: Demir Karbon Faz Diyagramı
Demir Karbon Alaşımlarında Mikroyapı Gelişimi
Ötektoid üstü:
Bu alaşımların mikroyapılarında perlit ve “ötektoidöncesi (proötektoid) sementit” bulunur.
Ötektoidöncesi Fe3C, γ+Fe3C bölgesinde oluşan ilk Fe3C fazıdır.

## Slide 13: Demir Karbon Faz Diyagramı
Ötektoidöncesi Fe3C ve perlit miktarlarının hesaplanması:
Bağ çizgisi ve kaldıraç (manivela) kuralı kullanılarak bulunabilir.
Perlit Miktarı:
Ötektoidöncesi Fe3C Miktarı:

## Slide 14: Metallerde Faz Dönüşümleri
İzotermik Dönüşüm Diyagramı:
Perlit ötektoid reaksiyonun mikroyapısal bir ürünüdür.
Şekilde görüldüğü gibi, sıcaklık östenitin perlite dönüşüm hızında önemli bir rol oynar.
Bu şekil, S şeklindedir ve farklı sıcaklıklarda dönüşüm yüzdesine karşılık zamanın logaritması kullanılarak çizilmiştir.
Bu eğrileri oluşturmak için, %100 östenit olan bir numune hızlı bir şekilde istenilen sıcaklığa soğutulmuştur ve dönüşüm tamamlana kadar bu sıcaklıkta bekletilmiştir.

## Slide 15: Metallerde Faz Dönüşümleri
İzotermik Dönüşüm Diyagramı:
Bu dönüşümün, zamana ve sıcaklığa bağlı daha uygun gösterimi şekildeki gibidir.
İki adet eğri vardır: bunların bir tanesi herhangi bir sıcaklıkta dönüşümün başlaması için gerekli zamanı gösterirken diğeri dönüşümün tamamlanması için gerekli süreyi gösterir.
Aradaki kesikli çizgi %50 dönüşüm için gerekli zamanı gösterir.

## Slide 16: Metallerde Faz Dönüşümleri
İzotermik Dönüşüm Diyagramı:
Ötektoid sıcaklık (727 °C) yatay çizgi olarak gösterilir. Bu sıcaklığın üzerinde sadece östenit bulunur.
Östenit-perlit dönüşümü sadece numune ötektoid sıcaklığın altına soğutulduğunda gerçekleşir.
Dönüşüm için gerekli zaman ise sıcaklığa bağlıdır.
Başlangıç ve bitiş eğrilerinin arasında hem perlit hem de östenit bulunur.
Bu diyagramı kullanırken bilinmesi gerekenler:
Bu diyagram sadece ötektoid kompozisyona sahip demir-karbon alaşımı içindir. Diğer kompozisyonlarda diyagram farklı şekillerde olur.
Bu diyagram sadece sabit sıcaklıkta olan dönüşümler için doğrudur.
Sabit sıcaklık koşulları izotermik olarak adlandırılır.
Bu diyagramlara ayrıca zaman-sıcaklık-dönüşüm (ZSD) diyagramı olarak da bilinir.

## Slide 17: Metallerde Faz Dönüşümleri
İzotermik Dönüşüm Diyagramı:
A noktasında bulunan bir ötektik demir karbon alaşımı, aniden B noktasındaki bir sıcaklığa düşürülüyor ve burada izotermik BCD çizgisinde bekletiliyor.
Östenitten perlite dönüşüm yaklaşık 3,5 saniye sonra C noktasında başlıyor ve 15 saniye sonra D noktasında tamamlanıyor.
Şekilde ayrıca, numunenin mikroyapı değişimleri de gözüyor.

## Slide 18: Metallerde Faz Dönüşümleri
İzotermik Dönüşüm Diyagramı:
Ferrit ve sementitin kalınlık oranı dönüşümün gerçekleştiği sıcaklığa bağlıdır.
Ötektik çizginin hemen biraz altında, ferrit ve sementit katmanları nispeten kalın olur. Bu mikroyapıya “kaba perlit” denir.
Bu sıcaklıklarda, difüzyon nispeten hızlı olacağı için karbon atomları daha uzak mesafelere gidebilir. Bu da daha kalın katmanların oluşmasına sebep olur.
Daha düşük sıcaklıklarda, karbon difüzyon hızı düşer, katmanlar daha ince olur. Bu mikroyapı “ince perlit” olarak adlandırılır.

## Slide 19: Metallerde Faz Dönüşümleri
İzotermik Dönüşüm Diyagramı:
Beynit: Eğer ötektik bileşime sahip çelik 400 °C’ye hızlı soğutulup (quenching) bu sıcaklıkta farklı sürelerde bekletildiğinde perlit yapısı yerine bu yapıya benzeyen, morfolojik olarak aralarında farklar bulunan ferrit ve sementit fazlarından oluşan “beynit” yapısı oluşmaktadır.
Diyagramdan da görüldüğü gibi iki farklı beynit yapısı oluşmaktadır.
Bunlardan ilki yüksek sıcaklıklarda dönüşen üst beynit yapısı, diğeri ise düşük sıcaklıklarda dönüşen alt beynit yapısıdır.
Beynit dönüşümü, C şeklindeki eğrinin burun noktasının altındaki sıcaklıklarda gerçekleşir (215 - 540 °C).
Burun noktasında dönüşüm hızı maksimum değerine ulaşır.
Perlit ise burun noktasının üstündeki sıcaklıklarda gerçekleşir (540 - 727 °C).
Eğer bir alaşımın bir kısmının perlit veya beynite dönüşümü gerçekleşti ise geri dönüş için alaşımın tekrar östenit oluşum sıcaklıklarına ısıtılması gerekmektedir.

## Slide 20: Metallerde Faz Dönüşümleri
İzotermik Dönüşüm Diyagramı:
Küresel (Spheroidite)
Eğer perlit veya beynit mikroyapıya sahip bir alaşım ötektoid sıcaklığın hemen altında bir sıcaklıkta yeterince bekletilirse (örneğin; 700 °C’ 18-24 saat) yeni bir mikroyapı oluşur.
Bu mikroyapı küresel olarak adlandırılır.
Bu yapıda, ferrit sementit katmalarının yerine, sementit fazın ferrit faz içinde küresel bir yapıda olduğu gözükür.
Bu dönüşüm için itici güç ferrit sementit faz sınır alanlarının düşürülmesidir.

## Slide 21: Metallerde Faz Dönüşümleri
İzotermik Dönüşüm Diyagramı:
Martenzit: Östenit alaşım tuz banyosu içerisinde 150 C’ye kadar hızlı soğutulduğunda martenzit adı verilen farklı bir yapı oluşur
Martenzit dönüşüm, karbon difüzyonuna izin vermeyecek kadar yüksek soğutma hızlarında meydana gelir.
Martenzit yapı iğnemsi yapı olarak gözükür. Mikroyapıda gözüken beyaz kısımlar kalıntı östenitlerdir (dönüşmeye zaman bulamayan östenitler).
Ayırca, martenzit perlit ile birlikte de mikroyapı içinde bulunabilir.

## Slide 22: Metallerde Faz Dönüşümleri
İzotermik Dönüşüm Diyagramı:
Martenzit:
Yüksek soğuma hızından dolayı karbon atomları HMK yapı içerisindeki yerlerine difüzyon süresinin yetersiz olmasından dolayı tam olarak yerleşemezler.
Bunun sonucunda hacim merkezli kare prizmalı yapı da martenzit oluşur.
Tüm karbon atomları arayer safsızlıkları olarak bulunur.
Aşırı doygun katı çözelti halindedir.
Birçok çelik, martenzit yapısını oda sıcaklığında korurlar.