## Slide 1: METEOROLOJİ
4. HAFTA
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT

## Slide 2: HAVA BASINCI

## Slide 3
Tüm cisimlerin olduğu gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Bunu ilk ortaya atan Aristo, deneyleriyle ilk ispatlayan Galileo olmuştur. Havanın sahip olduğu ağırlığı nedeniyle temas halinde olduğu cisimler üzerinde bir etkisi söz konusudur. Bu etki BASINÇ olarak adlandırılır. Bu basınç değerinin büyüklüğü gaz kütlesinin büyüklüğüne bağlıdır.

## Slide 4
Havanın ağırlığı nedeniyle, temas halinde olduğu cisimler üzerinde bir basıncı vardır. Bu basıncın büyüklüğü sıcaklıkla etkilenmesinin dışında, gaz kütlesinin büyüklüğüne bağlıdır.
Hava basıncının değeri etki yaptığı yüzey üzerindeki kütlesine bağlıdır. Kısaca; yüzey üzerindeki hava
kütlesinin kalınlığı ne kadar fazla ise, basıncı da o kadar fazla olacaktır.
Hava basıncı atmosferin kalınlığına bağlı olarak yer yüzeyine yakın kısımlarda daha fazla, yükseklerde daha azdır (yükseklikle hava kütlesinin kalınlığı azaldığından).

## Slide 5
Hava basıncı atmosferin yaptığı basınç olduğu için atmosferi oluşturan gazların basıncına başka bir deyişle bu gazların ağırlıklarının toplamına eşittir.
Yükseklikle hava katmanının kalınlığı azaldığı için hava
basıncı da yükseklikle azalır. Bu azalma yükseklikle doğru orantılı değildir. Yükseklik ile yerçekimi kuvveti azaldığı için gazların yoğunluğu da azalmakta ve dolayısıyla hava basıncındaki azalma oranı yükseldikçe düşmektedir.
Yeryüzünden itibaren yükseldikçe hava basıncındaki azalma önce hızlı gerçekleşmekte, giderek azalarak devam etmektedir.
Hava basıncının en yüksek değeri, deniz seviyesinde 760 mmHg olarak bulunmuştur. Bunun nedeni atmosferin alt tabakalarının yoğunluğunun daha fazla olmasıdır. Yükseklere çıktıkça yerçekimi etkisi azaldığı için atmosfer gazlarının molekülleri arasındaki mesafe daha fazladır. Bu yoğunluğun azalmasına neden olmaktadır.

## Slide 6
 Basınç, genellikle
yükseklikle azalır ve yere yakın
seviyelerde hızla artar. Atmosfer içinde yukarıya doğru çıkılırsa, havanın bizim üzerimizdeki ağırlığı azalır.
 Basınç yere yakın seviyelerde hızla artar, bunun nedeni yerçekiminin etkisi ile yere yakın seviyelerdeki gazların artışıdır.
 Eğer daha fazla havayı aynı genişlikteki dikey kolon içerisine koyarsak, hava kolonunun ağırlığı artacaktır, böylece havanın basıncı da artacaktır.

## Slide 7
Yüzey
üzerindeki
hava
ne kadar
kütlesinin kalınlığı fazla ise, basıncı
da o kadar
fazla olacaktır. Dolayısıyla hava basıncı, atmosferin kalınlığına
bağlı olarak yeryüzüne
daha
yakın fazla,
kısımlarda yükseklikle kalınlığı
hava kütlesinin azaldığından
yükseklerde daha azdır.
Yeryüzünden
itibaren
yükseldikçe hava basıncındaki azalma önce hızlı, giderek ise azalarak devam etmektedir. Bu nedenle hava basıncının en yüksek değeri deniz seviyesinde 760 mmHg olarak Toriçelli (1643) tarafından bulunmuştur.

## Slide 9
2
Rölatif 1
Basınç,
kg/cm2
0 Atmosfer Basıncı
MUTLAK BASINÇ VE RÖLATİF BASINÇ
 Basıncın, mutlak sıfır noktasına göre ölçülüp ifade edilmesine MUTLAK BASINÇ denir.
 Basıncın, atmosferik basınca göre ölçülüp ifade edilmesine RÖLATİF BASINÇ denir.
2
1
0 Mutlak Sıfır
3
Mutlak Basınç, kg/cm2
Atmosfer Basıncı
o
P =1 kg/cm2
A. PA=2,5 kg/cm2
A. PA=1,5 kg/cm2
Pozitif Basınç
-1 Negatif Basınç (Vakum)

## Slide 10: Hava Basıncının Ölçülmesi:
Atmosferin mutlak basıncı (hava basıncı) barometre ile ölçülür. Bu amaçla Islak(civalı) ve kuru (madensel) barometreler kullanılır. Yazıcı tiplerine barograf adı verilir.
Civalı barometreler daha hassas olduklarından, diğer madensel barometre ve barograflardan elde edilen değerler ile kontrol (kalibre) edilir.

## Slide 11
İ ç i n d e k i h a v a s ı tamamen boşaltılmış b i r b o r u , s ı v ı n ı n i ç e r i s i n e daldırıldığında, sıvı boru içinde atmosfer basıncına denk bir b a s ı n ç l a y ü k s e l i r.

## Slide 12
Bu durumda P0 = PB’ dir. PB atmosfer basıncını ifade eder.
P0 ise P0 = γ x h ( yükselen sıvı ağırlığı ) eşitliği ile kolayca
hesaplanabilir.

## Slide 13: Hava Basıncını Etkileyen Faktörler :
Yükseklik: Yukarı çıkıldıkça hava basıncı azalır. Hava basıncı, yeryüzünden yükseldikçe azalmaktadır. Çünkü hava katmanını oluşturan hava katmanının kalınlığı azalmaktadır. Ancak yükseklikle azalma miktarı homojen değildir. İlk önce hızlı bir azalma, daha sonraları ise yavaşlayan bir azalma söz konusudur.
Yükseklik (km) | Basınç (mb) | Yükseklik (km) | Basınç (mb)
0 | 1013 | 5 | 540
1 | 900 | 6 | 471
2 | 795 | 7 | 410
3 | 700 | 10 | 264
4 | 616 | 15 | 120

## Slide 14
Yerçekimi yerçekimi
kuvveti : Dünyanın enlem derecesine göre değişiklik
gösterdiğinden
basınçta
gösterir. Yerçekimi kuvveti aynı zamanda coğrafi
değişim
enlem
derecelerine göre de farklılık gösterdiğinden, hava basıncı enlem derecelerine göre değişmektedir. Yüksek enlemlerde yerçekimi etkisi arttığı için basıncın da daha yüksek olduğu söylenebilir.
Atmosfer yoğunluğu: Havanın yoğunluğu azsa hava basıncı azalır. Atmosfer, yükseklere çıkıldıkça yoğunluğu azalan gazların oluşturduğu bir karışım olduğundan, yoğunluğun azalması ile atmosfer basıncı da azalmaktadır.
Sıcaklık : Sıcak  Genleşme  Yoğunluk azalır  Basınç
azalır.
Sıcaklık ile basınç arasında sıkı bir ilişki vardır. Sıcaklığın artması ile gaz moleküllerinin hareketliliği artar ve yoğunluğu azalır. Bu da basıncın azalmasına neden olur. Bunun tersi durumda ise, sıcaklık azaldıkça yoğunluk artacağından hava basıncı da artar.

## Slide 15: Ölçülen Hava Basıncı Değeri Üzerinde Yapılan Düzeltmeler:
Ölçülen atmosfer basıncı, yukarıda açıklanan faktörlerin etkisinde farklılık gösterdiği için, iki farklı noktada ölçülen basınç değerlerinin aynı bazda incelenebilmesi için bu değerler üzerinde bazı düzeltmeler yapılır. Bunlar;
Yükseklik düzeltmesi
Yerçekimi düzeltmesi
Sıcaklık düzeltmesi
Alet hata düzeltmesi
Okunan değerler üzerinde yerçekimi düzeltmesi, sıcaklık
düzeltmesi
ve alet hata düzeltmesi yapılarak Mahalli Basınç
değeri bulunur. Bu değer üzerinde de yükseklik düzeltmesi yapılır ve böylece basınç değeri aynı baza indirilerek karşılaştırma yapılabilir.

## Slide 16
Yükseklik düzeltmesi: Yükseldikçe basıncın azalması nedeniyle civanın yoğunluğu da azalır. Bunun sonucu olarak civalı barometrenin gösterdiği değer tam doğru basınç değeri olmayacaktır. Farklı yüksekliklerde okunan değerlerin karşılaştırılabilmesi amacıyla barometrelerde okunan değerler üzerinde yükseklik düzeltmesi yapılması gerekmektedir. Yükseklik düzeltmesi sonucunda okunan basınç değeri deniz seviyesine indirgenerek incelenir.
Yerçekimi düzeltmesi: Yerçekimi kuvveti, enlem derecesine göre farklılık gösterdiği için, bu kuvvet civa üzerine de farklı etki edecektir. Bu nedenle okunan basınç değeri üzerinde, değerleri aynı baza göre inceleyebilmek için, yerçekimi düzeltmesi yapılır. Bu amaçla okunan değerler 45o enlem derecesine indirgenir. Basıncı ölçülen yerin enlem derecesinden farkına göre, bulunan katsayı ölçülen değere ya eklenir ya da çıkartılır.
Sıcaklık düzeltmesi: Sıcaklık, barometrenin içerisindeki civanın hacmine etki eder. Bu nedenle okunan değerler, sıcaklık 0 oC’ye dönüştürülerek düzeltilir. 0 oC ile o andaki sıcaklık farkının civa üzerinde yapacağı genleşme etkisi hesaplanarak okunan değerler düzeltilir.

## Slide 17: Alet hata düzeltmesi: İmalat sonrasında her aletin bir hatası olabilir. Bu hata değeri hassas ölçümlerle belirlenerek aletin kataloguna yazılır. Bu şekilde, kullanma sonucunda okunan değer, katalogda belirtilen alet hata değeri ile düzeltilir.
Okunan değer  sıcaklık d.  yerçekimi d.  alet hata d. = Mahalli
Basınç

## Slide 18: Aksiyon Merkezleri
Yeryüzünün farklı ısınmasından dolayı, hava basınçlarının değişiklik gösterdiği ve hava olaylarında etkin rol oynayan bazı merkezler oluşur. Bu merkezlere Aksiyon Merkezleri denir.
Siklon (Alçak basınç) Merkezleri: Sıcak karakterli olup kuzey yarım kürede saat yönünün tersi istikamete dönerler. Sıcak havanın yükselerek yoğunluk ve basıncını kaybetmesiyle oluşurlar.
Sıcak hava  yoğunluk azalır 
basınç azalır = siklon merkezi

## Slide 19
1018 | 1018
1012 | 1012
1006 | 1006
1000 | 1000
A | A
Kuzey yarım kürede Siklon (Alçak basınç) Merkezleri
Güney yarım kürede Siklon (Alçak basınç) Merkezleri

## Slide 20: Antisiklon (Yüksek Basınç) Merkezleri: Soğuyan hava daralır ve yoğunlaşır. Basıncı artar. Böylece soğuk karakterli antisiklonlar oluşur. Rüzgarlar merkezden dışa doğrudur.
Soğuyan hava  yoğunluk artar  basınç artar = antisiklon merkezi

## Slide 21
Kuzey yarım kürede Antisiklon (Yüksek basınç) Merkezleri
Güney yarım kürede Antisiklon (Yüksek basınç) Merkezleri
1000 | 1000
1006 | 1006
1012 | 1012
1018 | 1018
Y | Y

## Slide 22: Antisiklon (Yüksek Basınç) Merkezleri
Siklon (Alçak basınç) Merkezleri

## Slide 23
Örnek: Güney yarım kürede Siklon ve Antisiklon Merkezleri

## Slide 24
Örnek: Güney yarım kürede Siklon ve Antisiklon Merkezleri

## Slide 25
Örnek: Güney yarım kürede Siklon ve Antisiklon Merkezleri

## Slide 26: Yıl içinde hava basıncı değişimleri ve rüzgarlar