## Slide 1: METEOROLOJİ
14. HAFTA
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT

## Slide 2: RASAT PARKI
Meteorolojik rasatlar, aletlerin yerleştirildiği ve uygun biçimde düzenlendiği bir alanda yapılır. Bu alana Rasat Parkı ya da Meteoroloji İstasyonu adı verilir.
Rasat parkları düzenlenirken birçok noktanın göz önünde tutulması ve yerlerinin olanaklar ölçüsünde gelecekte değişmeyecek biçimde seçilmesi gerekir. Rasat parkı olarak seçilen yer, yörenin iklimini ortaya koyabilecek nitelikte olmalı, çevresinde iklim elemanlarını etkileyecek bir engel bulunmamalıdır. Bu nedenle özellikle klimatolojik rasat parkının mahalle arasına, çevreye oranla çok yüksek veya çok alçak bir bölgeye, bataklık, göl ve nehir kenarlarına, fazla toz veren yol kenarlarına, ağaçların arasına yerleştirilmemesi gerekir.

## Slide 3
Rasat özelliklerine
parkı kare biçiminde olup, boyutları park göre değişir. Ülkemiz rasat parklarında
boyutlar küçük olup, küçük klimatoloji rasat parklarında 6 m x 6 m, büyük klimatoloji rasat parklarında 9 m x 9 m ya da 10 m x 10 m, fenolojik rasatların yapıldığı parklarda ise 12 m x 12 m ya da 20 m x 20 m’dir.
Rasat parklarına dışarıdan müdahale yapılmaması için, çevresinin çitle çevrilmesi gerekir. Çit yüksekliğinin, parka bir etkisinin olmaması yönünden 110 cm’yi geçmemesi ve beyaz renge boyanması gerekir. Park yeri düzenlenirken kenarları dört ana yöne gelmeli ve park girişi kuzey yönüne bakmalıdır. Kurulacak rasat parkının enlem ve boylam dereceleri de belirtilmelidir.
Rasat parkı içerisine aletler birbirine engel olmayacak biçimde yerleştirilir. Basınç ölçerler ile saatlik rüzgar hızı ölçümü yapan anemograflar bina içerisinde özel yerlerinde bulunur.

## Slide 5: Rasat Parkı

## Slide 6: Rasat Parkı

## Slide 7: Rasat Parkı

## Slide 8: Termograf ve Higrograf Maksimum ve Minimum ile Islak ve Kuru Termometreler
1. Sıcaklık ve nemlilik rasat siperi: Bu siperler yerden 1.25 m – 2.00 m yüksekliktedir. Siper kapağı kuzeye bakmaktadır. Bu siperde maksimum, minimum, ıslak ve kuru termometreler ile termograf, higrograf ve higrometreler bulunur. Islak ve kuru termometreler havanın nemliliğini, havanın nispi nemini ölçer.

## Slide 9: Kapalı Siper Termograf (Üstte), Higrograf (Altta)

## Slide 10: Kapalı Siper Maksimum ve Minimum Termometreler ile Islak ve Kuru Termometreler

## Slide 11: A Sınıfı Buharlaşma Kabı
2. Buharlaşma havuzu: Genellikle A sınıfı buharlaşma kabı kullanılır. Kesit alanı 1 m2’dir. Yüksekliği 35-40 cm olup, silindir şeklinde paslanmaz çelikten yapılmıştır. Günlük buharlaşma miktarından yararlanılarak açık su yüzeyinden olan buharlaşma miktarı ölçülür.

## Slide 12: Bellani Termometresi ( Maksimum, Minimum ve Anlık Sıcaklık Ölçer )

## Slide 13: Anemometre ve Anemoskop
3. Sabit anemometre: Yerden 1.25 – 2.00 m yükseklikte 30 cm x 30 cm boyutlarındaki beton blok üzerinde yer alan 2 inç’lik bir borunun uç kısmına monte edilmiştir. Rüzgar hızının ölçülmesinde kullanılır.

## Slide 14: Toprak Termometreleri
4.Toprak sıcaklık rasatlarının yapıldığı kısım: Burada toprak üstü minimum termometresi ile 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm ve 100 cm derinliklerdeki toprak sıcaklıklarının ölçümü yapılmaktadır.

## Slide 15: Toprak Üstü Termometresi

## Slide 16: Toprak Termometreleri
(5 cm, 10 cm, 20 cm)

## Slide 17: Toprak Termometresi (50 cm)

## Slide 18: Toprak termometreleri 50 cm (kırmızı) 100 cm (siyah)

## Slide 19: Plüviyometre ve Plüviyograf
Plüviyograf: Yağış miktarının ve gün içerisindeki dağılımının belirlenmesinde kullanılır.
Plüviyometre: Yağış miktarının belirlenmesinde kullanılır.

## Slide 20: Plüviyograf

## Slide 21: Plüviyometre

## Slide 22: Plüviyometre

## Slide 23: Helyograf
7. Helyograf: Güneşlenme süresinin ölçülmesinde kullanılır. Birimi saat/gün’dür. Yerden 1.50
m yükseklikte monte
edilir. Helyograflar bütün gün güneş
alabilecek bir yere konulmalıdır.

## Slide 24: Aktinograf
8. Aktinograf: Güneş ışınları şiddetinin ölçülmesinde kullanılır. Birimi cal / cm2/gün’dür. Helyograf gibi monte
edilir. Siyah ve beyaz termometre içermektedir.
güneş ışınlarını emmekte,
hazneli iki Siyah olanı beyaz olanı
ise güneş ışınlarını yansıtmakta, böylece
değerleri okunmaktadır. Bu
her iki termometrede farklı sıcaklık
sıcaklık
farklarından yararlanılarak güneş ışınları şiddeti hesaplanmaktadır.

## Slide 25: Aktinograf

## Slide 26: Aktinometre

## Slide 27: Açık Kademeli Siper Maksimum ve Minimum ile Islak ve Kuru Termometreler
9. Açık kademeli siper: Yerden 20 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm ve 200 cm yüksekliklerdeki bu siperlerde maksimum, minimum, kuru ve ıslak termometreler bulunmaktadır.

## Slide 28: Kapalı Siper Evaporigraf ve Evaporimetre
10. Gölgedeki buharlaşma rasatlarına ait rasat siperi: Normal standart yüksekliktedir (1.25 – 2.00 m ). Bu siper içerisinde evaporimetre ve evaporigraf aletleri bulunmaktadır ve gölgedeki buharlaşma miktarı ölçülmektedir.

## Slide 29: Evaporimetre ve Evaporigraf

## Slide 30: Barometre ve Barograf

## Slide 31: Barograf

## Slide 32: Anemometre ve Anemoskop

## Slide 33: Anemograf

## Slide 34: Radar

## Slide 35: Radar

## Slide 36: Radar

## Slide 37: Ravin Veri Toplama ve Değerlendirme Ünitesi

## Slide 38: Ravin

## Slide 40
Balon ve Radiosonde