## Slide 1
Atıksu Arıtma Süreçleri:
Fiziksel Süreçler
Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

## Slide 2
Dünyada artan nüfusla birlikte gelişen teknoloji ve hızlı sanayileşme, insanlık için önemini giderek artıran ve giderek zorlaşan bir problemi, çevre kirliliğini beraberinde getirmiştir. Günümüzde çevre kirliliği nedeniyle doğanın dengesi bozulmuş ve bu durum insan yaşamını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Çevre kirliliğinin en büyük bileşenini su kirliliği oluşturmaktadır.
Su çok amaçlı kullanıma sahip, stratejik önem taşıyan doğada hidrolojik çevrim ile yenilenebilen bir doğal kaynaktır. Dünyadaki temiz su kaynaklarının son derece kıt olması ve yeryüzünde dağılımının çok bozuk olması, suyu dünyadaki en önemli kaynak haline getirmektedir.

## Slide 3
Dünyanın birçok yerinde su kaynaklarının etkin kullanılabilmesi için atık suların peyzaj sulamasından içme suyuna kadar farklı alanlarda kullanım imkânları araştırılmaktadır. Suyun bu kadar önemli olması da gerekli olduğunda onun arıtılarak yeniden kullanılmasını da gündeme getirmiştir.
SU KİRLİLİĞİ ARITMA
YÖNTEMLERİ
Fiziksel
Süreçler
Kimyasal
Süreçler
Biyolojik
Süreçler

## Slide 4
Pis suların arıtılmasında kullanılan yöntemler, fiziksel etkilerin önem taşıdığı fiziksel süreçler ile kimyasal ve biyolojik reaksiyonların ağırlık taşıdığı temel süreçler olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir.
Fiziksel süreçlerde pis suyun niteliği değişmez fakat temel süreçlerde nitelik değişimi vardır.
Bir arıtma tesisinde fiziksel süreçlerin yer aldığı ünitelere örnek olarak ızgaralar, karıştırma, çökeltme, yumaklaştırma, yüzdürme, filtrasyon, kurutma, destilasyon, santrifüj, dondurma ve ters ozmoz üniteleri verilebilir.
Fiziksel Süreçler

## Slide 5
Fiziksel süreçler en basit tanımıyla kirlilik unsurunun fiziksel özelliklerine (maddenin boyutları, vizkozitesi ve özgül ağırlığı) bağlı olarak uygulanan arıtma yöntemleridir.
Başka bir ifade ile pis suların arıtılmasında kullanılan fiziksel işlemler; askıdaki maddelerin sudan ayrılmasını, ayrışabilen maddelerin ayrıştırılmasını ve ayrışmayan maddelerin sudan bazı özel yöntemlerle uzaklaştırılmasını sağlar. Fiziksel süreçler genellikle bir arıtma prosesinin ilk aşamasını oluşturur.

## Slide 6
Fiziksel süreçler de uygulanan yöntemleri üç ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar;
Izgara ve elekler
Kum tutucular
Çökeltme havuzları

## Slide 7
Izgara ve Elekler
Izgaralar; atık su içindeki katı maddelerin pompa vb tesisata zarar vermemesi için bu maddeleri sudan ayırmak, böylece diğer arıtma ünitelerine gelecek yükü hafifletmek amacı ile kullanılırlar.
Temelde kaba ve ince çubuk ızgaralar olmak üzere iki gruba ayrılırlar.
IZGARALAR
KABA IZGARALAR
30 - 150 mm
İNCE IZGARALAR
15-30 mm
MİKROIZGARA
>0.5 mm
Mekanik Temizlemeli
Statik Elek
Döner Elek
Zincir
Tahrikli
Hareketli
Tırmık
Vidalı Elek
Konveyör
Bantlı

## Slide 8
Kaba Izgara

## Slide 9
İnce Izgara

## Slide 10
Elekler

## Slide 11
Elekler; Atık su içindeki katı parçaların tutulması suretiyle arıtma tesisindeki pompa v.b. mekanik teçhizatı korumak ve arıtma tesisinin yükünü azaltmak amacıyla kullanılır.
Sabit veya döner tipte yapılabilirler. Sabit eleğin çalışması sırasında tutulan katı tanecikler, yüzeyden akan suyun etkisinden ve ağırlık kuvvetlerinden yararlanılarak elek yüzeyinin alt ucundan çöp oluğuna dökülür.
Bu nedenle sabit elekte hareket eden parçalar ve enerji gereksinmesi yoktur . Döner elekler ise, tambur biçimde düzenlenir ve motor redüktör grubu tarafından döndürülür.
Elek aralığına göre;
a)Kaba elekler 5-15mm
b)İnce elekler 0.25-5mm
c)Mikro elekler 0.020-0.035mm

## Slide 12
Kum tutucular
Atık suda bulunan kum, çakıl gibi kolayca çökebilen maddeler pompaların aşınmasına, kanallar, borular ve çökeltme havuzlarında tıkanmalara neden olacağından, tesis girişinde kum tutucular vasıtasıyla sudan uzaklaştırılırlar. Kum tutucu havuzların dibinde biriken kum lastik sıyırıcılarla uzaklaştırılır.
Kum tutucular istenen büyüklükte katı maddeleri tutmalı ve arzu edilmediği halde tabana çökelen daha küçük taneli maddeler ise su ile birlikte sürüklenerek tekrar süspansiyona aktarılmalıdır. Kum tutucu havuzların yüzeyinden yüzen yağ ve benzeri maddelerin ayrıştırılması da yapılır.

## Slide 13
Kum tutucular

## Slide 14
Kaba organik ve inorganik maddelerden çoğu ızgara ve kum tutucularda alıkonulduktan sonra, organik esaslı ve büyük ölçüde kirletici karakterde olan geriye kalmış askıdaki katı maddelerin atık sudan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla kum tutucudan çıkan su, genellikle konik şekilli çökeltme havuzlarına alınır. Burada çökelen sediment, tabanda bulunan eğim nedeniyle yine tabandaki lastik sıyırıcılarla sıyırılarak ortadaki atık kapağından sistem dışına atılırlar.
Çökeltme havuzları

## Slide 15
Çökeltme havuzları