## Slide 1
Atıksu Arıtma Süreçleri:
Biyolojik Süreçler
Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

## Slide 2
Biyolojik arıtma süreçleri doğada kendiliğinden gerçekleşen oksidasyon ve temizlenme olayının bir benzeşimi niteliğindedir. Biyolojik süreçlerin doğadaki süreçlerden farkı, meydana gelen reaksiyonların kontrollü ve hızlı olarak gerçekleşmesidir. Su kirliliğinin giderimi açısından arıtma süreci doğa ile karşılaştırıldığında benzer şekilde su içinde aerobik, göl ya da akarsu tabanındaki sediment içinde ise aerobik, aerobik-anaerobik ve anaerobik arıtmanın aktif olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Biyolojik Süreçler

## Slide 3
Aerobik süreçler
Aerobik-anaerobik (Fakültatif) süreçler
Anaerobik süreçler şeklinde üç başlıkta toplanabilir.
Biyolojik Süreçler
Aerobik süreçler
Aerobik süreçlerin en yaygın uygulanan tipleri
Aktif çamur süreci
Damlatmalı filtreler
Dönen biyodiskler ve
Stabilizasyon havuzlarıdır.

## Slide 4
Aktif çamur süreci
Bu süreç dünyanın her yerinde uygulanabilen, yaygın kullanımı olan bir arıtma teknolojisidir. Atıksu tasfiye sistemlerinde, atıksularda bulunan çözünmüş ve kolloidal organik maddelerin büyük bir kısmının daha az zararlı inorganik maddelere kontrollü bir şekilde dönüştürüldüğü sistemlerdir. Aktif çamur sürecinden önce suyun bir önçöktürme havuzunda dinlendirilip içerisindeki sedimentin çökeltilmesi aktif çamur süreci için son derece faydalıdır.

## Slide 5
Aktif çamur sürecinde bir havuza alınan atıksu içine kirlilik yüküne bağlı olarak belirli miktarda aktif çamur yani mikro organizma aşılanır. Sudaki organik maddeleri besin olarak kullanan mikroorganizmalar hızla çoğalarak ve havuz içine dağılarak temizleme görevini yürütürler. Ancak bu organizmaların yaşamaları için oksijen gerektiğinden çoğunlukla büyük bir karıştırıcı mikser yardımıyla su havalandırılarak ortama yeterli oksijen kazandırılmış olur.

## Slide 6
Aktif çamurun havuza dağıtılması ve mikserle oksijen sağlanması

## Slide 7
Damlatmalı filtreler
Damlatmalı filtreler, filtre yatağı 4 cm ile 12.5 cm arasında taş veya özel imal edilmiş malzemeden oluşturulmuş çoğunlukla silindirik havuz şekilli yaklaşık 2 m derinliğindeki yapılardır.
Yatak içindeki malzeme biyofilm kaplı olduğundan üstten serpilerek dökülen atıksu aşağılara inerken arıtılır. Damlatmalı filtreler ile %70 ile 85 oranında BOİ gideririmi mümkündür. Damlatmalı filtre yatağındaki malzeme ortamı ne kadar aerobik olursa arıtma başarısı o kadar yüksek olacaktır.

## Slide 8
Damlatmalı filtrede suyun püskürtülmesi
Damlatmalı filtre

## Slide 9
Dönen biyodiskler
Biyodiskler bir şaft ve bunun etrafını saran disklerden meydana gelir. Bu proses yapı itibarı ile damlatmalı filtreler ile benzerlik gösterir.

## Slide 10
Atıksu içerisine kısmen batmış olarak yerleştirilen diskler dönme hareketi ile atıksuyu arıtma işlemini yaparken disk sudan çıktığında oksijen ihtiyacını karşılar. Plastik diskler maksimum 3.6m çapında dairesel kesitli yüksek yoğunluklu malzemeden yapılır. Bu diskler boyları maksimum 7.5m olan yatay şaftlara monte edilir ve montaj esnasında levhalar arasında çamur gelişmesi ve hava sirkülasyonu için yeterli ara mesafe bulunmalıdır. Biyodisklerin %40’ı su içerisinde kalacak şekilde monte edilir ve 1.5 devir/dakika hız ile çalıştırılır.
Biyodisklerde biyolojik çamur plastik malzemenin yani disk alanı üzerinde gelişir.

## Slide 11
Stabilizasyon havuzları
Stabilizasyon havuzları yatırım ve işletme maliyetlerinin düşük olmasından dolayı özellikle küçük yerleşim alanlarında tercih edilmektedir. Stabilizasyon havuzları organik madde giderme, alg üretimi ve oksijen temini, koliform giderme ve nütrient madde giderme amaçları ile biyolojik arıtma ünitesi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar. Genellikle toprak üzerine açılmış suyun biriktirilebileceği küçük gölcükler (ya da havuzlar) şeklindedir. Beton kaplamalı olarak da inşaa edilebilirler.

## Slide 12
Stabilizasyon havuzları

## Slide 13
Havuz içine bırakılan atıksu doğada bulunan mikroorganizmalar aracılığıyla uzunca bir sürede düşük düzeyli bir temizlenme sürecine girer.
Bu havuzlarda gerçekleşen temel arıtma mekanizmaları suda dengeleme etkisi, dinlenme sonucu ön çökeltim organik maddelerin yüzeye yakın kısımlarda aerobik oksidasyonu ve dibe yakın kısımlarda anaerobik çürütme ile giderilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.
Sistemin en büyük dezavantajı temizlenme sürecinin uzun olmasıdır. En büyük avantajı ise enerji gerektirmediğinden maliyetin düşük olmasıdır.

## Slide 14
Aerobik-anaerobik (Fakültatif) süreçler
Fakültatif süreçlerde birim hacme düşen enerji girdisi, istenen oksijen miktarının sıvıya dağılması için yeterli olmasına karşılık, bütün katıları askıda tutmak için yeterli değildir. Bunun sonucunda, atıksu depolama alanına giren askıdaki katı maddelerin bir kısmı ve substrat giderimi sonucunda oluşan katı maddeler, tabana çökmeye çalışırlar ve tabanda anaerobik bozunma meydana getirirler.
Havuzlardaki aktivite kısmen aerobik (yüzeye yakın kısımda), kısmen de anaerobik(tabana yakın kısımlar) olduğundan, bu tip Arıtmaya “fakültatif’ denir. Fakültatif süreçlerde %70-90 oranında biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) giderimi sağlanır.

## Slide 15
Anaerobik süreçler
Yakın zamana kadar anaerobik arıtma süreçlerinin, düşük sıcaklıklarda ve seyreltik atıklar için başarılı olmadığı düşünülmekteydi. Ancak yeni çalışmalar göstermiştir ki düşük sıcaklıklarda da anaerobik faaliyetler devam etmektedir. Anaerobik süreçlerde oksijen olmaksızın organik madde çürümesi gerçekleştirilmektedir. Anaerobik süreçler pis suların arıtılmasında kullanılan tekniklerdir. Pis suların stabilizasyonu ile anaerobik ayrışma gerçekleşir.

## Slide 16
Anaerobik ayrışma iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada ortamda bulunan organik maddeler, organik asitlere dönüşür. İkinci aşamada ise organik asitler metan ve karbondioksit gazlarına dönüştürülür. Metan ve karbondioksite dönüştürme anaerop bakteriler aracılığıyla olur. Bu bakterilerin büyüme hızı çok yavaş olduğundan anaerobik ayrışma süreci uzun sürmektedir (yaklaşık 1 ay kadar).