## Slide 1
Atıksu Arıtma Ters Osmoz Yöntemi
Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

## Slide 2
Yoğun Çözelti
Saf su
Yarı Geçirgen Membran
Osmoz Olayı
Şekilde görülen düzenekte araya geçirgen bir zar yerleştirilse ve zarın bir tarafına çok yoğun bir çözelti örneğin tuzlu su diğer tarafına ise saf su konsa sistem dengeye gelmeye çalışacağından tuzlu suyun tuzları diğer tarafa geçerek homojen bir çözelti oluşturacaktır. Ancak araya yarı geçirgen bir zar yerleştirilirse yarı geçirgen zar tuzların geçmesine engel olacağı için tuzlu taraftan diğer tarafa geçiş olmayacaktır. Ancak sistem dengeye gelmeye çalışacağından bu defa saf su tarafından tuzlu tarafa saf su geçişi olur ve böylece tuzlu taraftaki su artacağı için su seviyesi ve o suyun yaptığı basınç artar. İşte bu olaya osmoz denir.

## Slide 3
Osmoz olayının olduğu ortamda yoğun çözelti bulunan kısma yani tuzlu su tarafına basınçla sıkıştırma yapılırsa suyun geçişi tersine döner ve ters osmoz gerçekleşmiş olur. Membranın suyu geçirmedeki seçiciliği değişmeyeceğinden tuzların saf su tarafına geçişi engellenir. Böylece kirli su tarafından temiz su tarafına basınç yardımıyla temiz su geçişi sağlanmış olur.
Bu tip arıtma işlemi ters osmoz olarak adlandırılmaktadır.

## Slide 5
Ters osmoz yöntemi, gelişen teknoloji ile her türlü arıtma alanında kolaylıkla kullanılabilecek bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ters osmoz yönteminin diğer yöntemlerle (iyon değişimi, elektrodiyaliz ve saflaştırma) karşılaştırıldığında daha ekonomik bir yöntem olduğu görülmektedir. Sadece tuz arıtımında değil ayrıca organik maddelerin ayrıştırılmasında, belli katyon ve anyon oranlarının ayarlanmasında ayrıcalıklı bir teknolojiye sahiptir.

## Slide 6
Ters Osmoz Yönteminin Avantajları,
sahip olduğu kesiksiz ve otomatik işletme olanağı,
faz ve sıcaklık değişimlerinden az etkilenme,
düşük enerji kullanımı,
boyut sınırlanmasının olmayışı,
modüler tasarımın yapılabilmesi,
kimyasal katkı ihtiyacının olmayışı,
ilk yatırım maliyetinin düşük olması gibi avantajları nedeniyle geniş bir kullanım alanına sahiptir.

## Slide 7
Ters Osmoz Yönteminin Kullanım Alanları
İçme suyu ;
Ters osmoz yöntemiyle içme ve kullanma suyu olarak kullanıma uygun olmayan suların içilebilecek kaliteye dönüştürülmeleri sağlanır. Suyun kirlilik düzeyine göre farklı membranlar kullanılır. Şebeke suyunun daha kaliteli hale getirilmesini sağlayan ev tipi cihazlardan, deniz suyundan içme suyu elde edilen cihazlara kadar çok farklı tipleri vardır. İçme suyu arıtımında hem tuzlar arındırılırken hem de bakteriler ve diğer yabancı maddeler ayrıştırılır.

## Slide 8
İşletme suyu ;
Endüstriyel kullanımda ters osmoz ile arıtım çok önemli yer tutar. Özellikle saf su gerektiren sektörlere saf su eldesi sağlamada, ters osmoz çok önemli bir tekniktir. Özellikle gıda, kozmetik, ilaç ve kimya endüstrisinde, akü üretimi, diyaliz merkezleri, fotoğrafçılık endüstrisi, batarya sanayi, buz yapımı, metal kaplama sanayi, hemodiyaliz, biyomedikal uygulamalar, alkolsüz ve alkollü içecek sanayi, cam sanayi, elektronik sanayi, tekstil sanayi, yağ üretim sanayi, hastanelerde işletme suyu ve otellerde kullanma suyu olarak bir çok sektöre su desteği sağlanmaktadır.

## Slide 9
Anyonlar, Katyonlar, Organikler, Pestisitler | Giderme (%) | Anyonlar, Katyonlar, Organikler, Pestisitler | Giderme (%)
Alüminyum | 97-98 | Nikel | 97-99
Amonyum | 85-95 | Nitrat | 93-96
Arsenik | 94-96 | Fosfat | 99+
Bakteriler | 99+ | Polifosfatlar | 98-99
Bikarbonat | 95-96 | Potasyum | 92
Bromür | 93-96 | Pirojen | 99+
Kadmiyum | 96-98 | Radyoaktivite | 95-98
Kalsiyum | 96-98 | Radyum | 97
Klorür | 94-95 | Selenyum | 97
Kromat | 90-98 | Silika | 85-90
Krom | 96-98 | Silikat | 95-97
Bakır | 97-99 | Gümüş | 95-97
Siyanür | 90-95 | Sodyum | 92-98
Demir 2 siyanür | 98-99 | Sülfat | 99+
Florür | 94-96 | Sülfit | 96-98
Demir | 98-99 | Çinko | 98-99
Kurşun | 96-98 | * Virus | 99+
Magnezyum | 96-98 | * Insecticides | 97
Mangan | 96-98 | * Deterjanlar | 97
Cıva | 96-98 | * Herbicides | 97
% TÇM | 95-99 | Bor | 50-70
Tiyosülfat | 96-98 | Borat | 30-50
Selenyum | 90-95 | * Bunlar tahminidir. | 
Ters Osmoz yöntemiyle bazı iyon ve maddelerin giderim oranları

## Slide 10
Ters Osmoz Yönteminde Kullanılan Membranlar

## Slide 11
Ters Osmoz Yönteminde Kullanılan Membranlar
Ters Osmoz yönteminde en önemli ekipman membranlardır. Suyun arıtılmasında en önemli görevi bunlar üstlenmektedir. Membran tasarımında ana amaç olabildiğince büyük membran yüzeyini küçük birimlerde toplamaktır.
Membranların genellikle sahip oldukları biçimler şunlardır;
• Düz yada tabaka biçimli membranlar
• Spiral biçimli membranlar
• Boru biçimli membranlar
• Boş elyaf membranları
• Hortum membranları
Bunların dışında asimetrik ve kompozit membranlarda mevcuttur.

## Slide 12
Ters osmoz membranlarının bazıları çapraz akışlı membran elementine, bazıları ise spiral sargılı membran elementlerine sahiptir. Çapraz akışlı olanların çalışması; besi suyu, iyi su ve konsantre su olarak iki akıma ayrılır, bu akımlar membranın iki bölümünden ayrı ayrı toplanır. Yarı geçirgen bir ters osmoz membranı, uygun basınç altında iyi suyun geçişine izin verirken, çözünmüş ve askıda katıların ise konsantrasyonunu artırarak geçişlerini engeller.
Çapraz akışlı membran

## Slide 13
Spiral sargılı membran elementleri, türbülanslı akış yöntemi ile çalışırlar. Membran modülü, ayrıştırıcı olarak adlandırılır ve iyi suyu merkezde bulunan bir boru içine toplar

## Slide 15
Membranın atık su tarafının sürekli durulanması, membranın tıkanmasını engellemek açısından önemlidir. Atık su, bütün tuzlarını bırakarak membrandan geçtiğinde, tuzlu su konsantrasyonu gitgide artar. Drenaj olmazsa, tuzlu su tarafındaki mineral konsantrasyonu, tuzun çözünmüş limitlerinin üzerine çıkar ve çökelti oluşturarak membran üzerinde tabakalaşır. Tuzlu su tarafındaki aşırı konsantrasyondan kaçınmak amacı ile sürekli yıkama yapılmalıdır.

## Slide 16
Ters Osmoz Sistemlerinde Maliyet
Maliyet, tüm yatırımlarda olduğu gibi ters osmoz sistemlerinde de önemli bir unsurdur. Maliyeti etkileyen en önemli etmen arıtılacak suyun kirlilik yükü olarak belirtilmektedir. Tesisi kurma ve işletme maliyet tesisin büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Yapılan çalışmalarda maliyetin büyüklükle azaldığını ve bu azalmanın bir noktaya kadar kayda değer oranda gerçekleşirken, bir noktadan sonra değişmediği bildirilmektedir. Tesise eklenecek olan kapasitenin maliyeti sadece membranlardan gelen maliyet yükü olmaktadır.

## Slide 25
https://www.youtube.com/watch?v=4RDA_B_dRQ0
https://www.youtube.com/watch?v=-_sr7mzhVsE