## Slide 1
DRENAJ;
TEMEL KAVRAMLAR
Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

## Slide 2
Drenajın Tanımı
Drenaj; tarım alanlarında, havadar bir kök bölgesi ve tarımsal faaliyetler için yeter derecede kuru bir üst toprak sağlamak için, kaynağı ne olursa olsun fazla suyun araziden uzaklaştırılmasıdır.
Uygun drenaj sistemi, yetişme mevsimi boyunca bitki gelişmesine zarar verebilecek toprağın üzerindeki ya da içindeki fazla suyun uzaklaştırılmasını sağlayacak, uygun kök gelişme ortamı ile toprakların kolayca işlenmesini mümkün kılacak ve toprakta optimum nem miktarının bulunmasına olanak sağlayacak sistemdir.

## Slide 3
Drenaj kriterleri
Sulama alanlarında tesis edilen drenaj sistemlerinin etkinliği ve uzun süre hizmet etmeleri, etüt, planlama ve projeleme aşamalarındaki çalışmaların doğruluk ölçülerine bağlıdır. Özellikle arazi ve laboratuvar koşullarında elde edilerek drenaj sistemlerinin projelenmesinde kullanılacak veriler olarak tanımladığımız "drenaj kriterleri" nin doğruluk derecesi drenaj projesinin başarılı olmasında çok önemli bir rol oynar.

## Slide 4
Drenajın yararları
1-Toprakta yeterli hava akımı sağlanır ve ortamda fazlalaşan oksijen sayesinde bitki köklerinin solunumu kolaylaşır.
2-Suyun boşaldığı toprak gözenekleri hava ile dolduğundan ıslak topraklara nazaran toprağın daha çabuk ısınması sağlanır.
3-Bitki kök sistemi kolay gelişeceğinden kökler daha derinlere iner ve bitkiler kurak periyotlarda bile yeterli suyu bulabilirler.
4-Tarım alanlarında toprak daha çabuk kuruduğu, daha çabuk tava geldiği için daha erken işleme olanağı vardır.
5-Toprağın yapısı düzeldiği için toprak işleme kolaylaşır.
6-Tarım arazilerinde verim artışı nedeniyle arazi kıymeti yükselir.
7-Toprakta tuz birikmesi önlenir.
8-Arazide mevcut yapılar, yollar ve diğer tesisler korunur.
9-Çevrede yaşayan toplumun sağlık koşulları iyileştirilir.
10-Toprakta uygun ortam nedeniyle mikroorganizma faaliyetleri oluşur ve verimi olumlu etkiler.

## Slide 5
Drenajın sorununun kaynağı
Sulu tarım alanlarındaki drenaj sorununun ortaya çıkmasına neden olan fazla su kaynakları şu şekilde özetlenebilir;
1. Sulama suyunun getirilmesi ve tarlaya uygulanması sırasında ortaya çıkan su kayıpları
2. Artezyenik sular
3. Kontrolsuz olarak gereğinden fazla sulama suyunun toprağa verilmesi
4. Toprak altından tarım alanlarına gelen yabancı sular,
5. Fazla yağışın neden olduğu taşkın suları,
6. Su depolama yapılarından sızan sular,
7. Sahil bölgelerinde denizden gelen sular.

## Slide 6
Drenajın sorununun belirlenmesi
Drenaj sorunları aşağıda sıralanan arazi gözlemleri ile belirlenebilir.
1. Tarım alanlarının çukur yerlerinde uzun süre su göllenmesi,
2. Tarım alanlarının yüzeyinde tuz lekelerinin birikmesi,
3. Bitkilerde yaprak yanması ve kök çürüklüğünün görülmesi,
4. Tarım alanlarında fazla sivrisinek üremesi,
5. Suyu seven digitoria, Echinochloa, Typha Scripus (su kamışı) gibi yabancı otların gelişmesi,
6. Ekim ve hasat zamanlarının gecikmesi ve tarım makinalarının toprak yüzeyinde derin iz bırakması,
7. Zaman zaman toprak yüzeyinde ıslaklık görülmesi,
8. Toprak içinde yeterli hava sağlanmadığından ürünlerde verim düşüklüğü görülmesi,
9. Toprak nemi ile ilişkili olan bitki hastalıklarının artması.

## Slide 7
Su-verim ilişkisinde drenaj etkisi
Diğer tarımsal girdilerin tam olarak karşılanması koşuluyla, büyüme mevsimi boyunca bitki kök bölgesinde depolanan nem miktarı arttıkça verimde de bir artış meydana gelmekte ve belirli bir toprak nemi düzeyinde verim en yüksek değere ulaşmaktadır. İyi drenaj koşullarında toprak nemi daha da artsa bile verim sabit kalmakta, ancak, kötü drenaj koşullarında bitki kök bölgesinde gereğinden fazla su olacağı için verimde tekrar bir azalma meydana gelmektedir.

## Slide 8
Toprak Bitki Su ilişkileri
Hidrolojik Devre

## Slide 9
Toprak Bitki Su ilişkileri
Toprak Suyunun Toplam Potansiyeli
Toprak içindeki su sürekli olarak kendisinin enerji durumunu ya da potansiyelini tayin eden bir ya da birkaç kuvvetin etkisi altında bulunmaktadır.
Bu kuvvetler; a) Yerçekimi kuvveti b) Kapillarite kuvveti
c) Basınç d) Osmotik kuvvetler
olarak sınıflandırılabilir. Bu kuvvetler toprak suyu potansiyeline bağımsız olarak etki yaptıklarından toplam potansiyel, her bir kuvvetin sağladığı potansiyelin toplamına eşit olmaktadır. Suyun enerji durumunu etkileyen bütün kuvvetlerin bileşik etkisini yansıtması nedeni ile toprak suyu potansiyelinin belirtilmesinde "toplam potansiyel" esas alınmaktadır.

## Slide 10
Toprak Bitki Su ilişkileri
Toprak-su ilişkilerine ait yaklaşımlarda çoğunlukla potansiyel kavramlar üzerinde durulmaktadır. Çeşitli kaynaklarda negatif basınç, emme, toprak rutubet tansiyonu ve toprak rutubet gerilimi gibi terimler toprak suyu potansiyelinin ifadesi olarak kullanılmaktadır. Gerçekte bu terimler genellikle birbirleriyle özdeştirler. Günümüzde toprak suyu potansiyelinin ifade edilmesinde değişik birimler kullanılmaktadır. Bu birimlerden başlıcaları; Bar, cm su sütunu, cm civa sütunu, atm ve pF gibi birimlerdir. Bu yaklaşımda rakamları büyük tutmamak için su yüksekliği (cm) yerine bu değerin logaritması olarak ifade edilen pF değerleri kullanılmaktadır. pF = 3 değeri, logaritma değeri 1000 cm su sütununun basıncına eşdeğerdir. Bu değerde 1 atm lik basınca eşittir. Toprak tarafından en yüksek enerji ile tutulan higroskopik suyun basıncı, 10000 atm=10 milyon cm su sütununun basıncına eşittir. Bunun pF değeri ise 7 dir.

## Slide 11
Toprak Bitki Su ilişkileri
Toprak daneleri arasındaki tüm boşlukların su ile tamamen dolması durumuna "Doyma Noktası" denir. Bitkinin gelişmesi için su kadar havaya da ihtiyacı olduğu göz önünde bulundurulursa, toprağın su ile doyma durumuna gelmesinin arzu edilmeyen bir durum olduğu ortaya çıkar. Toprağın drenaj koşulları iyi ise doyma durumuna gelen topraktaki fazla sular yerçekiminin etkisi altında derinlere doğru sızar. Toprak boşluklarının doyma noktasında içerdikleri suyun kuru ağırlık yüzdesi cinsinden ifadesine "Saturasyon Yüzdesi" denir. Bu nem kapsamında suyun toprak tanecikleri tarafından tutulma kuvveti sıfırdır. Su tamamen yerçekimi kuvvetlerinin etkisi altındadır.

## Slide 12
Toprakta önemli nem sabitleri
Sulama uygulamalarında, toprakta belirli tansiyonlarda tutulan nem miktarlarının bilinmesi gerekmektedir. Başvuru niteliğindeki bu toprak nemi miktarlarına, toprak nemi sabiteleri adı verilmektedir. Sulama yönünden önemli toprak nemi sabiteleri; doyma noktası, tarla kapasitesi, solma noktası ve fırın kurudur.
Toprak Bitki Su ilişkileri

## Slide 13
Toprak Bitki Su ilişkileri
Doyma noktası
Teorik olarak, toprak gözeneklerinin tamamen su ile dolu olduğu koşulda toprakta bulunan nem miktarına doyma noktası denir. Doyma noktasında toprak rutubet gerilimi 0 atm dir. Ancak, sulama uygulamalarında gözeneklerdeki havanın tamamen dışarı çıkması söz konusu değildir.
Tarla kapasitesi
Serbest drenaj koşullarında, toprak tanelerinin yerçekimine karşı tuttuğu nem miktarına tarla kapasitesi denilmektedir. Tarla kapasitesi; toprağın bünyesine, yapısına, toprak tanelerinin şekline ve gözeneklerin durumuna göre farklılık göstermektedir. Ağır bünyeli topraklarda yüksek, hafif bünyeli topraklarda ise düşük değerlerdedir. Tarla kapasitesinde toprak rutubet tansiyonu 1/10 ‑ 2/3 atm arasında değişmektedir. Bu değer, hafif bünyeli topraklarda 1/10, ağır bünyeli topraklarda 2/3 atm’e yakındır. Uygulamada, tarla kapasitesindeki toprak rutubet tansiyonunun ortalama 1/3 atm olduğu yaklaşımı yapılmaktadır.

## Slide 14
Toprak Bitki Su ilişkileri
Solma noktası
Bitkilerin kökleri aracılığıyla topraktan su alamadıkları ve solmaya başladıkları, toprağa su verilse bile eski durumuna dönemedikleri koşulda toprakta bulunan nem miktarına solma noktası denilmektedir. Solma noktası ağır bünyeli topraklarda yüksek, hafif bünyeli topraklarda düşük değerlerdedir. Solma noktasındaki toprak rutubet tansiyonu 7‑40 atm arasında değişebilmektedir. Bu değer, hafif bünyeli topraklarda 7 atm, ağır bünyeli topraklarda 40 atm kadar olabilmektedir. Pratik amaçlarla, solma noktasındaki nemin toprak taneleri tarafından 15 atm de tutulduğu yaklaşımı yapılmaktadır.
Fırın Kuru
Toprak örneğinin fırında 105 oC de kurutulduktan sonra toprakta bulunan nem miktarına fırın kuru denilmektedir. Fırın kurudaki toprak rutubet tansiyonu 10000 atm civarındadır. Fırın kurudaki toprak ağırlığı, toprak tanelerinin ağırlığı olarak alınmaktadır.