## Slide 1
DRENAJ ETÜTLERİ
Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

## Slide 2
Drenaj kriterleri
Sulama alanlarında tesis edilen drenaj sistemlerinin etkinliği ve uzun süre hizmet etmeleri, etüt, planlama ve projeleme aşamalarındaki çalışmaların doğruluk ölçülerine bağlıdır. Özellikle arazi ve laboratuvar koşullarında elde edilerek drenaj sistemlerinin projelenmesinde kullanılacak olan bu verilere drenaj kriterleri denir.

## Slide 3
Drenaj çalışmalarında öncelikle mevcut bilgilerin toplanmasını amaçlayan bir ön çalışma yapılır. Ön çalışma iki aşamalı olarak yürütülür. Birinci aşamada araziye gitmeden, arazi hakkında mevcut veriler toplanır, ikinci aşamada ise, yeterli olmayan ve bulunamayan veriler, arazide ve laboratuvarda yapılan çalışmalarla sağlanmaya çalışılır. Daha sonra toplanan verilerin ışığı altında soruna en uygun çözümü getirecek olan proje hazırlanarak sistemin ekonomik analizi yapılır. Son olarak, projede belirtilen sistemin yapımı gerçekleştirilir.

## Slide 4
DRENAJ ETÜTLERİ |  | 
1. MEVCUT VERİLERİN TOPLANMASI - Topoğrafik Haritalar - Hava Fotoğrafları - Jeolojik Haritalar - Tapu Kadastro Haritaları -Toprak Haritaları ve Su Analiz Raporları -Arazi Kullanma Haritaları - Meteorolojik Bilgiler - Hidrolojik Bilgiler - Özel Çalışma Raporları -Bölgede Mevcut ve Tasarlanan Yapılar | 2. ÖN ETÜT ÇALIŞMALARI - Toprak Etütleri - Çıkış Yeri Kapasite Belirleme Etütleri - Sulama Kayıtları - Taban Suyu Düzeyi - Taşkınlar ve Sedimentasyon - Artezyenik Koşullar - Pompaj Kuyuları - Drenajdan Etkilenen Tarım Alanları - Yaklaşık Proje Fayda Masraf Oranı | 3. AYRINTILI ETÜT ÇALIŞMALARI - Topoğrafik Etütler - Çıkış Yeri Etütleri - Toprak Etütleri - Geçirimsiz Tabaka (Bariyer Etütleri) - Toprak Geçirgenliğinin Belirlenmesi - Drene Edilebilir Gözenek Hacminin Belirlenmesi - Tabansuyu Etütleri
Drenaj Etütleri

## Slide 5
MEVCUT VERİLERİN TOPLANMASI
1. Topografik Haritalar
Bir drenaj projesinde öncelikle tarım alanına ve bölgeye ilişkin topoğrafik haritalara ihtiyaç vardır. Bu haritalar üzerinde topoğrafik durum, tarla ve parsel sınırları, binalar, su kaynakları karayolları, köy yolları, tarla yolları, demir yolları, köprü yerleri, ile diğer yapay yapılar gösterilmektedir.
Ön etütlerde 1/25 000,
Ayrıntılı etütlerde ve çiftlik drenaj sisteminin projesi için 1/5000 Bazı özel koşullara sahip alanlar için 1/1000 ve 1/500 ölçekli harita ve planlar kullanılabilir.
Topoğrafik haritaların incelenmesi sonucunda; havzanın büyüklüğü, eğimi, doğal boşaltma (tahliye) ağızlarının yeri ve yeterliliği, hendekler, su kanalları, yollar, su kaynakları, drenaj kanal güzergahları, güzergah üzerindeki sanat yapılarının yerleri ve taşkın kontrol olanakları belirlenir.

## Slide 6
2. Hava Fotoğrafları
Drenaj alanı veya çevresine ilişkin hava fotoğrafları varsa bunlardan topoğrafik haritalar gibi yararlanılır. Bu haritalardan ayrıca, sızma ve bataklık alanların yerleri, tuzlu ve sodyumlu alanlar, taban suyu düzeyleri, arazi kullanım durumu, su kaynaklarının yeri ve akış yönleri hakkında bilgi edinilerek, drenaj ihtiyacı olan yerler kolayca saptanır.
MEVCUT VERİLERİN TOPLANMASI
3. Jeolojik Haritalar
Drenaj sorunu olan alanın ve çevresinin varsa jeolojik haritası incelenerek, sorun nedeni olan suyun geldiği alanlar, bölgedeki toprakların oluş nedenleri, toprak katmanlarının özellikleri, artezyenik basıncın varlığı ve düdenler (kireç taşının erimesiyle oluşmuş büyük çukur kuyular) hakkında bilgi sağlanır.

## Slide 7
MEVCUT VERİLERİN TOPLANMASI
4. Tapu Kadastro Haritaları
Drenaj alanına ilişkin Tapu Kadastro haritaları incelenerek, özel ve kamu arazi mülkiyetlerinin tespiti yapılabilir. Mülkiyet dağılımları drenaj proje çalışmalarında yararlı olmaktadır.
5. Toprak Haritaları ve Su Analiz Raporları
Drenaj alanı için önceden yapılmış olan toprak haritaları ve su analiz raporları incelenerek, sorun yaratan alandaki toprak özellikleri ile sulama suyu ve taban suyu kaliteleri hakkında bilgi edinilir.
6. Arazi Kullanma Haritaları
Etüt alanı içine giren arazinin mevcut durumda hangi amaçlarla kullanıldığı, hangi bitki desen ve münavebe sistemlerinin uygulandığı hakkındaki bilgiler Arazi Kullanma Haritaları yardımıyla sağlanır.

## Slide 8
MEVCUT VERİLERİN TOPLANMASI
7. Meteorolojik Bilgiler
O bölgede bulunan meteoroloji istasyonu rasatlarından, bölgede meteoroloji istasyonu bulunmuyorsa yakın istasyon rasatlarından, günlük, aylık, yıllık yağış miktarları, ekstrem yağış şiddetleri ve tekerrürleri, evaporasyon ve sıcaklık değerleri ile hakim rüzgar yönleri ve don devreleri gibi bilgiler toplanır.
8. Hidrolojik Bilgiler
Sorun alanı ve civarındaki akarsuların su düzeyleri, arazide ortaya çıkan taşkınların derinliği, süresi, mevsimi, tekrarlanma sıklığı ve yayıldığı alanlar, erozyon yapması, kanalları doldurması, bitkilere ve sabit tesislere yaptığı zararlar hakkında bilgiler toplanır.

## Slide 9
MEVCUT VERİLERİN TOPLANMASI
9. Özel Çalışma ve Raporlar
Herhangi bir kamu kuruluşunun veya özel kuruluşlar tarafından çeşitli amaçlar için önceden yapılmış etüt ve araştırmalar incelenerek, toprak muhafaza, bitki deseni ve verimleri hakkında bilgi toplanır.
10. Bölgede Mevcut ve Yapılmakta Olan Yapılar
Etüt alanında önceden yapılmış drenaj ve sulama kanalları, yol, köprü ve sanat yapıları ile sanayi yerleri ve enerji hatları gibi tesislerin bulunup bulunmadığı ve bunların özellikleri ile yapılmakta olan veya tasarlanan yapılar hakkındaki bilgiler toplanır.

## Slide 10
ÖN ETÜT ÇALIŞMALARI
1. Toprak Etütleri
Drenaj alanı için yapılmış arazi sınıflama etütleri bulunuyorsa, bu etütlerden yararlanarak toprak sınıfları, toprak derinliği, toprak bünye ve yapıları, aküfer ile geçirimsiz tabakanın cinsi ve derinliği, tuzluluk ve sodyumluluk durumları incelenir. Bu etüt raporlarından ayrıca, bitki deseni ve verimler incelenerek, drenajın bölgeye yapacağı katkılar araştırılır.
2. Drenaj Sistemlerinin Çıkış Yeri Kapasitesi
Çıkış ağzı olarak seçilen yerler öncelikle boşaltılacak drenaj sularını yeterli bir şekilde taşıyabilmelidir. Drenaj alanına ait topoğrafik haritalar üzerinde çıkış noktalarının boşaltım kapasiteleri araştırılarak ön bilgiler toplanır.

## Slide 11
ÖN ETÜT ÇALIŞMALARI
3. Sulama Kayıtları
Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde drenaj sorunları sulamalar sonucu ortaya çıktığı için sulama suyu miktarları, kalitesi ve sızma miktarlarının bilinmesi drenaj ihtiyacının tayininde gereklidir.
4. Taban Suyu Düzeyi
Bölgede mevcut taban suyu seviye haritaları bulunuyorsa, bu haritalardan, taban suyundan kaynaklanan drenaj sorunları ortaya konabilir. Taban suyu düzeyindeki değişimlerin bitki kök bölgesinde yapacağı etkiler incelenerek taban suyu düzeyi ile verim arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılır. Özellikle taban suyu düzeyinin mevsimlik dalgalanmaları drenaj sorununun belirlenmesinde büyük katkı sağlamaktadır.

## Slide 12
ÖN ETÜT ÇALIŞMALARI
5. Taşkınlar ve Sedimentasyon
Taşkın ve sedimentasyon bazen drenajı kısıtlayan önemli bir etmen olabilir. Bu bakımdan etüt alanına, çevrede bulunan arazilerden ve dere yataklarından gelen yüzey akışlarıyla oluşan taşkın sularının yaptığı erozyon ve bunların yarattığı ekonomik kayıplar araştırılarak bölgede kurulacak drenaj sistemlerinin uygulanma olanakları belirlenir.
6. Artezyenik Koşullar
Bölgenin jeolojik haritaları ve topoğrafik haritalarından artezyenik su kaynaklarının varlığı belirlenebilir.
7. Pompaj Kuyuları
Drenaj alanında mevcut içme, kullanma ve sulama amacıyla açılmış kuyular incelenerek, kuyu debilerindeki ve statik su seviyelerindeki değişimler hakkında veriler elde edilir.

## Slide 13
ÖN ETÜT ÇALIŞMALARI
8. Drenajdan Etkilenen Tarım İşletmeleri
Drenaj alanı içerisinde yerleşim birimleri bulunuyorsa, yöresel olarak yapılacak anketlerle halkın drenaj çalışmalarını engelleyici veya destekleyici hareketleri araştırılır. Sabit yapıların kaldırılması söz konusu oluyorsa, bu durumun projeye etkileri ve yöre halkının görüşleri belirlenmeye çalışılır.
9. Yaklaşık Proje Fayda-Masraf Oranı
Drenaj sorununa çözüm getirecek olan seçenekler kıyaslanarak en uygun çözümün elde edileceği drenaj projesine karar verildikten sonra, bu projenin daha önce benzer alanlarda yapılmış aynı özellikteki projelerde olan veya birim dren uzunluğu masraflarına göre proje keşif bedeli tahmin edilir. Projenin yaklaşık ortalama fayda-masraf oranı hesaplanır.