## Slide 1: KAYA DÜŞMESİ

## Slide 2: KAYA DÜŞMESİ NEDİR
  Kayalık bir yamaçtan veya gevşek materyalden kopan taş ve/veya kaya bloklarının düşmesi, yuvarlanması veya yere çarpıp sıçrayarak ilerlemesi olarak tanımlanmıştır.

## Slide 3: OLUŞUMU
Taş ve kaya yuvarlanmalarında kopmanın başladığı noktadan depolandığı yere kadar takip ettiği hat yörünge (trajectory) olarak adlandırılır. Yörünge yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla :
1- "Başlama (Kaynak) bölgesi",
2- "Geçiş bölgesi".
3-"Depolanma (Birikme) bölgesi" olarak ayrılır.

## Slide 5
• Taş ve kaya yuvarlanmaları yörüngelerinin hareket şekilleri dikkate alınarak; serbest düşme, sıçrama, yuvarlanma ve kayma olmak üzere 4 farklı şekilde tanımlanabilir.
• Düşen bir taş ve/veya kaya genellikle serbest düşme şeklinde ilk hareketine başlar sonra yamaca çarpar ve yamaç boyunca ya sıçrayarak (bouncing) ya yuvarlanarak ya da kayarak hareketine devam eder. Eğimin düşmeye başladığı yerde de hızını ve enerjisini kaybederek yavaşlamaya ve durmaya başlar (Heidenrich, 2004).
• Bu durum yörünge boyunca yolunun üzerinde herhangi bir yapay ya da doğal engelin olmaması durumunda geçerlidir. Yamaç eğimi 45° ise bloklar genellikle yuvarlanarak, 46-63° arasında ise sıçrayarak, 63° den fazla ise de serbest düşme şeklinde hareket etme eğilimindedir. Çok büyük kaya blokları ise kayarak hareket etmektedirler

## Slide 6: NEDENLERİ
Taş ve kaya yuvarlanması (düşmesi) nedenlerinin en önemlisi doğrudan su ile yani; yağmur, donma çözülme, kar erimesi, kanallı sel, farklı erozyon ve kaynaklar ile ilişkilidir. Yağış ile ilgili dolaylı bir sebep de, kırıkları açabilen ve yüzeydeki blokları gevşeten, çatlak içlerine sokulmuş ağaç kökleridir.
Kış mevsimindeki hava koşulları; yağışı, uzun süreli dondurucu soğukları ve Güz ile baharda donma-çözülme çevrimlerini kapsar. Dağlık bölgelerde yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın azalması, yağmur ve kar yağışının artması taş ve kaya aktivitesini arttıran etkenlerdir

## Slide 7
Taş ve kaya yuvarlanmalarının (düşmesi) bir diğer ana nedeni de sahadaki belirli jeolojik koşullardır. Bunlar, çatlaklı kaya, elverişsiz düzlemsel kırıklar (şev ile aynı yönde ve şev yüzünü kesen kırıklar) ve zemin bozuşmasıdır.
Kaya şev duyarlılığını etkileyen en önemli faktörler su ve jeoloji olmakla birlikte, depremler de sık sık taş ve kaya yuvarlanmalarını (düşmelerini) tetikler ve heyelanlar da yer değiştirme ve yenilmelere neden olurlar.

## Slide 8
1-Donma-Erime Süreçleri ve Buz Çatlatması
Yılın büyük bir döneminde gece-gündüz sıcaklık arasındaki farklara bağlı olarak donma çözülme etkisinde kalan bölgeler fiziksel aşınmalara neden olmaktadır. Kayaçların kılcal çatlaklarına giren su tanecikleri, kayaçlardaki kılcal çatlakların tamamını doldurur. Gecelerin sıcaklığın çok düşük olmasından dolayı sıvı haldeki su eksi derecelerde katı hale gelerek hacimsel olarak büyüme sağlayarak kayaçlardaki çatlaklar arasındaki mesafeyi artırır. Gündüz sıcaklığın artışından dolayı hacim olarak genleşen buzlar eriyerek çözülür ve bu olay gece ve gündüz tekrarıyla sık sık görülür. Bu olayların tekrarından sonra ufak kılcallar büyük yarıklara dönüşerek kaya bloğunun ana kayadan kopmasına neden olmakta ve genellikle sıcaklık değişimlerin fazla olduğu mevsimlerde sıklıkla görülmektedir.
2-Isınma-Soğuma Süreçleri
Mekanik aşınmalara neden olan başka bir önemli etki çözülme olayıdır. Bu durum, yine gece gündüz sıcaklıklarının değişimlerinin farklarına bağlı olarak kaya yüzeyindeki ısınma ve soğuma olaylarının etkisiyle görülür. Suyun olmadığı zeminlerde ısınma ve soğuma olayları, daha etkilidir. Kayaç yüzeylerinde gündüz sıcaklığın artmasından dolayı genleşme görülmektedir. Fakat ısı kayacın derinliklerine etki etmediğinden o bölgede ısınma görülmez ve genleşme oluşmaz. Aynı zamanda bu olay gece soğumanın artmasından ve yüzeyde sıcaklığın etkisinden dolayı büzüşme görülür, orta kısımlarda değişme olmaz. Bu döngüden dolayı yüzeyde pullanma ve çatlamalar oluşmaktadır. Bunların yanı sıra bu çatlamalara kimyasalların da etkisi olmaktadır.

## Slide 9
3-Islanma-Kuruma Süreçleri
Isınma ve soğumadan dolayı oluşan pullanma ve çatlamalardan daha az görülen başka bir olay da ıslanma ve kuruma olayıdır. Mevsim geçişlerinde görülen karların ısıya maruz kalmasından dolayı eriyerek sıvı hale gelmektedir. Zeminin ıslanmasından sonra kuruduğunda kaya zemininde bir büzüşmeye neden olmaktadır. Aynı zaman da ilkbahar aylarında yağmurun sık-sık yağıp güneşin çıkmasıyla kurumasında da görülmektedir. Bu olay çoğunlukla killi-marnlı kayaçlarda daha sık ve etkin görünmektedir, kalkerlerin de suya karşı geçirimli bir yapıya sahip olduğundan su emilimi görüldüğü ve suyu alıp vermesi daha kolay yapıda olduğundan bu kayaçlarda ıslanma ve kurulanma etkilerini az da olsa görmek mümkündür.
4-Bitkilerin Çözülme Etkileri
Kayaç kılcallarındaki otlu bitkilerin köklerinin salgılamış olduğu asitler, kayaçlarda kimyasal aşınmalara neden olmaktadır. Bunların yanı sıra ağaç köklerinin ağacın büyümesine orantılı olarak büyümesinden dolayı kayaç çatlaklarını büyütmekte ve mekanik olarak ayrıştırarak fiziksel bozulma görülerek kayaç bloklarının düşmesine neden olmaktadır. Ağaç köklerinden dolayı ana kayadan ayrılmalar olur. Kayaç yosunları ve likenler bulundukları kaya bloklarının yüzeyinde köklerinde salgıladıkları kimyasallar nedeniyle kayaçlarda kimyasal aşınmalar gerçekleştirirler. Kaya düşmelerinde bitkiler sulardan sonra kayaçların ayrışmasında ikinci büyük etki göstermektedirler

## Slide 10
5-Tuz Çatlatması
Yazın havaların sıcak olmasından dolayı suların buharlaşması nedeniyle suların çekilmesinden sonra yer altında bulunan tuzlu sular, kristalleşme göstererek kayaç bloklarındaki çatlakları doldurmaktadır. Boşluklardaki tuzların hacimsel değişiminden dolayı iç basınç oluşturur ve geceleyin ısı değişiminden dolayı soğuk havalarda kayaç bloklarında kama etkisi göstererek çatlaklardaki hacimsel değişimin düşmesini engellemektedir. Böylelikle bu işlemler defalarca tekrarlandıktan sonra kaya bloğundaki çatlaklar büyür ve kaya bloğunun mekanik olarak ayrışmasına, bloğun düşmesine neden olur.
6-Şeve Paralel Çatlaklar
Kayaç düşmesinin diğer bir ana sebebi de arazideki jeolojik durumlardır. Bunlar kaya bloğuna paralel haldeki çatlakların elverişsiz yapıda olmasıdır. Bu çatlaklar şevle aynı yönde olduğundan dolayı kayaçların düşmesine daha fazla etki göstermektedir.
7-Sismik Hareketler
Kayaç şev duraylılığını tetikleyen en önemli faktörlerden biride yeryüzü hareketi olarak depremlerdir. Depremler sonucunda oluşan hareketlerinden sonra kayaçlarda kırılmalar ve düşmeler gözlenir.

## Slide 11: ALINACAK ÖNLEMLER

## Slide 14
1-Orman
Yamaçta az sayıda ağacın varlığı yuvarlanan taş ve kayaların durdurulmasında ve maksimum sıçrama yüksekliklerinin minimize etmesinde katkı sağlayabilmektedir. Yuvarlanan taş ve kayalar maksimum hızlarına yaklaşık 40 m’den sonra ulaşmaktadırlar, dolayısıyla potansiyel tehlike bölgelerinde 20 m’den fazla açıklık bırakmamaya özen gösterilmelidir.

## Slide 15
2. Hendekler
Şevin topuk kısmında kaya tutucu hendekleri, şev taban kısmında yeterli bir alan olması durumunda hendekler ekonomik açıdan en uygun yöntemdir. Yaklaşık 75°’den fazla eğimli şevlerde kayalar yüzeye yakın kalma eğiliminde olup, topuğun yakınında bir yerde dururlar. 55° ile 75°arasında bulunan eğimli arazilerde düşen kaya bloklarının zıplama ihtimalinin olmasından dolayı hendekler topuk kısmından biraz daha uzağa yapılmalıdır, bu sebeple daha geniş bir hendeğe ihtiyaç duyulmaktadır. 40°ile 55° arasında bulunan eğimli arazilerde kayalar yuvarlanarak hendeğin içine doğru bir yol izlerler.

## Slide 16
3. Bariyerler
Mevcut durumda hendeklerin gücünü artırmak veya şevlerin tabanında yakalama zonları oluşturmada etkilidir bariyerler. Bariyer çeşit olarak bulunan şevin boyutuna, bölgenin yapısına ve düşen kaya bloğunun enerjisine bağlıdır. Tüm bariyerler çarpmanın etkisiyle esnek bir yapıda olup ve gelen enerjiyi sönümleyici yapıda olmalıdır. Büyük enerjili kayaların enerjilerini sönümlemek için hem esnek yapıda olmalı hem de gelen yükü güvenli bir şekilde karşılayacak yapıda olmalıdır.
Taş sepetleri ve beton bloklar: 0.75 m’ye kadar çaplardaki kayalar için efektif koruma bariyerleridir.
Jeofabrik‐zemin bariyerleri: Bu tür bir bariyerin kaya düşmelerini durdurma kapasitesi, çarpma enerjisine kıyasla bariyerin kütlesine, tabandaki kesme direncine ve yenilmeden deforme olma kapasitesine bağlıdır

## Slide 18
4. Kayaç Tutma Çitleri ve Sönümleyiciler
Kayaç tutma çitleri ve sönümleyicilerin özellik olarak, rijit bir yapıda olmamasından dolayı düşen kaya bloğunun enerjisini karşılayacak yapıda olmalıdır. Bir kaya bloğunun çarpmasının ardından ağlar enerjiyi sönümleyerek oluşacak tehlikelerin önüne geçer. Bu yöntemin düşen kayaların tutmada etkili olduğundan, yapısal olarak maliyeti düşük tasarımlar yapmak mümkündür.
5-Perdeli Ağ Yöntemi
Kaya bloklarına yakın kaya parçalarının kayaların düşmesine karşılık yüzeye ağ serilerek kaya bloklarının düşmesinde insanların üzerine ve yola sıçramasının önüne geçmekte ideal bir yöntemdir. Kopup düşen kaya bloklarının enerjileri ağ tarafından sönümlendiğinden dolayı topuk kısmında büyük çaplı hendek ihtiyacı gerek yoktur.

## Slide 20
Zincirleme bağlı ağlar yaklaşık boyutları 0.6-1 m’den küçük boyutta kaya düşmelerine karşı tedbir almakta olumlu etki göstermekte iken, yaklaşık büyüklüğü 1-3 m boyutları arasında olan kaya blokları için halkalı ağlar veya örgülü tel ipler daha idealdir. Ağın kendi ağırlığını tutamadığı durumlarda ağı güçlendirilmiş çelik tellerle güçlendirmek mümkündür. Düşen kaya bloklarının ağlara çarpmanın etkisiyle momentumun minimize olması için ağların kaya zeminini üst taraflarında serilmesi gerekmektedir. Ağlar şevin yüzeyine ve tabanına ankrajlanmaz düşen kapa parçalarının kendi yolunda şevin topuğundaki hendeğe düşmesini sağlar ağın arkasında birikip ağın yırtılması istenmez aksi takdirde kaya parçaları birikirse ağın yırtılmasına neden olurlar.

## Slide 21
6-Kaya Sundurmaları ve Tüneller
Kaya düşmelerinin önüne geçilebilmek maksadıyla yapılan çalışmaların karşılığında maliyetin yüksek olduğu durumlarda kaya sundurma tünelleri yapılması ya da kara yolunu bulunduğu yerde tünelden geçirmek daha kullanışlı olmaktadır. Kaya düşmesinin görüldüğü yollarda eğimin çok olduğu durumlarda kaya sundurma tünenlerin tepeleri hafif eğimli olması gelen kaya bloklarının enerjisini sönümlemek için kaplamalar yapılmalıdır.
Sundurma tünellerinin en önemli tasarım amacı, yastık malzemesinin enerjiyi ve ağırlığı sönümleme özelliğidir. Yastığın enerjiyi sönümlediği gibi gelen enerjiyi daha geniş alanlara yayarak enerjinin bir noktada toplanmasını önlemektir aynı zamanda yastık tek kullanımlık olmayıp tekrardan kullanılacak şekilde salmam olmalıdır.

## Slide 22
Jeolojik yapı belirlenmeli Yörünge belirlenmeli (Kopmanın başladığı ve depolandığı yere kadar takip ettiği alan harita )
Kayaçların yapısı (Duyarsızlıklar, bozuşma, deformasyon, kırık ve çatlak sistemleri vb.)
Serbest haldeki taş ve kaya durumu (Islah edilecek kayaların krokisi çizilerek işaretlenir, kayaların büyüklüğü ve adetleri m3 olarak belirlenir, boyutları, konumu, çevresel etkileri (donma çözülme, yağış durumu, akıntı şekilleri ve etkilenme durumu vb.)
Topoğrafya (Düşme ve yuvarlanmanın kritik olduğu yerlerin başlama bölgesinden tahmini birikme yerine kadar topografik kesitleri)
Yörünge içinde kalan engel teşkil edebilecek bütün yapı ve nesneler (Orman, ağaç, çukurluklar, tümsekler, büyük kaya kütleleri vb.)

## Slide 23
İndikatör bitkiler, orman ve ağaç durumu (Ormanın kritik kaya ve taşlara mesafesi, ağaçların göğüs çapı, toplam göğüs yüzeyi alanı, alanda bulunan gövde sayısı)
Önlemlerin belirlenmesi
Taş ve kaya yuvarlanmasına karşı geçiş bölgesinde etkin koruma sağlamak için orman alanında gereken minimum ve ideal gövde sayıları belirlenmeli
Açılabilecek kanal boyları ve arazi klâs durumu tespit edilir. Kanalların elle veya araçla açılıp açılamayacağı (ulaşım olmayan yerlerde kanallar elle açılır), Bariyer yapılıp/yapılmayacağı, boyutları, taş kaya sıçrama yüksekliği, çarpma basıncı vs.

## Slide 24: Kaya Düşmelerinin Zararlarını Azaltmaya Yönelik Yöntemler
Kaynak alanında yapılabilecek uygulamalar
i. Duraysızlığa yatkın kaya bloklarının temizlenmesi
a. Kaya bloklarının yerinde temizlenmesi
b. Kaynak bölgesinin yeniden şevlendirilmesi
ii. Duraysızlığa yatkın kaya bloklarının duraylılığının arttırılması
a. Sığ ve/veya derin drenaj
b. Çelik hasır uygulanması
c. Ağaçlandırma
d. Ankraj ve bolt uygulamaları
e. Püskürtme beton (shotcrete) uygulaması
f. İstinat duvarları

## Slide 25
Yayılım zonunda yapılabilecek uygulamalar
i. Doğal bariyerler
a. Ağaçlık (ormanlık) alanlar
ii. Önleyici mühendislik çalışmaları
a. Kaya toplama hendekler

## Slide 28
Afet İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 1950-2010 yılları arasında ülkemizde 2956 kaya düşmesi olayı yaşanmış ve bu olaydan etkilenen afetzede sayısı ise 19 422 kişi olmuştur. Kayseri, 279 olayla kaya düşmesi afetinin en fazla görüldüğü il olmuş ve bu ili Erzurum, Nevşehir, Adıyaman ve Sivas illeri takip etmiştir. Toplam afetzede sayısına bakıldığında da Kayseri ili, 2934 afetzedeyle kaya düşmesi olayından en fazla zarar gören ilimiz durumundadır.

## Slide 30: OLUŞAN KAYA DÜŞMELERİ
Çin’in Tayvan İşleri Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, 45 kişilik Tayvanlı turist grubu, Hubey eyaletinin Yinchang kentindeki, ülkenin en uzun nehirlerinden biri olan Yangzı'nın geçtiği "3 Geçit” adlı turistik yerde gezintiye çıktı. Orman ile nehrin buluştuğu alandaki gezi sırasında turist grubunun bulunduğu bölüme kaya düştü. Olayda Tayvanlı turistlerden 3'ü hayatını kaybetti, 2'i yaralandı.

## Slide 31
Artvin-Şavşat karayolu, 30'uncu kilometresindeki Çiftehanlar mevkisinde yamaçlardan kopan kaya kütlelerinin yuvarlanması sonucu ulaşıma kapandı

## Slide 32
Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Zigana Dağı'nda 100 tonluk dev kaya yola düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
https://www.sondakika.com/haber/haber-trabzon-gumushane-karayolu-na-dev-kaya-dustu-8162896/

## Slide 33
Rize Çamlıhemşin İlçesinde dağın yamaçtan düşen dev kaya parçası yol kenarında duran araç üzerine düşerek kullanılmaz hale getirdi.
http://www.kackar53.com/pazar-rize/dev-kaya-arac-ustune-dustu-h2209.html

## Slide 34: KAYNAKÇA;
Afet- vikipedi
AFAD
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
https://insapedia.com/kaya-dusmesi-nedenleri-ve-koruma-yontemleri/
Kaya Şev Mühendislik